| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Foja: 1 – 10 |
| --- | --- | --- |
| MATERIALES DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS PARA APOYO AL OPERATIVO INTEGRACIÓN FRONTERA NORTE |
| ET Nro: 50/COM/18 | Fecha: 11 de septiembre de 2018 |
| NNE: A ASIGNAR | INE: A ASIGNAR |
| Documento Agregados: Sin agregados. |

- CONTENIDO DEL CUERPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - OBJETO.

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisición de materiales y accesorios electrónicos de comunicaciones para apoyo al operativo Integración Frontera Norte.

- RENGLÓN Nro 1: Estación Satelital fija iDirect.  Cantidad 8 (OCHO)

| ítem | EFECTO |
| --- | --- |
| 1 | Modem Router Satelital |
|  | Modem-router satelital tipo iDirect Evolution X3 con licencia de encripción. |
| 2 | Conjunto de Electrónica y Antena para banda Ku |
|  | Kit ensamblado de Feed Tx/Rx Ku / OMT-Filtro (cross.pol) con sistema de montaje para antena Skyware Global Clase III tipo Skyware Global 6116783-02C/-02CSC. Antena Skyware Global Clase III tipo Skyware Global 6116783-02C/-02CSC. Base No Penetrante para Antena. LNB PLL banda Ku / banda L. BUC de 4W banda L / banda Ku. Kit de Cables y conectores necesarios para el funcionamiento y operación del sistema. |
| 3 | Consola de Operador (portátil) |
| 4 | Kit de puesta a tierra con jabalina, cable 4 mts, conectores a chasis y jabalina. |
| 5 | Conmutador de datos, 8 salidas. |

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

  - Ítem 1: Modem-router satelital.

Modem tipo iDirect Evolution X3 con licencia de encripción. Se considerarán válidas las ofertas de modelos iguales, o bien, más recientes siempre que sean totalmente compatibles con el mencionado anteriormente.

    - El modem-router solicitado se utilizará para integrar el conjunto de estaciones remotas VSAT enlazadas satelitalmente al HUB iDirect Evolution (chasis modelo 15152) con encripción militar AES 256 y cifrado criptográfico que actualmente se encuentra operativo en la Red Satelital de la Defensa. El oferente deberá garantizar el cien por ciento de compatibilidad con esta red gestionada desde el HUB iDirect citado anteriormente. Dicha compatibilidad incluye las facilidades de encripción del sistema, para lo cual se deberá incluir en la oferta las correspondientes licencias de encripción. No se aceptaran modems que no cumplan con el presente requerimiento.

    - El dispositivo deberá posibilitar una conectividad de banda ancha de alta velocidad y alta eficiencia, soportando outbound de hasta 160 Mbps e inbound de hasta 8 Mbps.

    - Capacidad de recepción de portadora de outbound: DVB/S2 ACM.

    - Capacidad de transmisión de canales de retorno: A-TDMA.

    - Modulaciones de Bajada (Downstream): mínimo QPSK, 8PSK, 16APSK.

    - Modulaciones de Subida (Upstream): mínimo BPSK, QPSK, 8PSK.

    - Soporte de topologías estrella.

    - QoS incluido y habilitado para operar mínimamente con priorización de tráfico, balanceo dinámico de las demandas de diferentes aplicaciones de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad de ancho de banda en una red de múltiples sitios y sub-redes. QoS de grupo, QoS (priorización de datos - Queuing y CBWFQ), priorización estricta - Queuing, QoS basado en aplicación, CIR mínimo, CIR (estático y dinámico), limitación de velocidad.

    - Aceleración TCP y HTTP, Caching local de los DNS.

    - El equipo deberá tenel al menos 1 (UNA) Interface Ethernet.

    - Actualizaciones de software “Over The Air” (estación remota).

    - Soporte de UPC (Uplink Power Control).

    - Operación local en Banda L completa.

    - Protocolos Soportados: Minimo TCP, UDP, ACL, ICMP, IGMP, RIP Ver2, rutas estáticas, NAT, DHCP, DHCP Helper, Local DNS Caching, cRTP y GRE.

    - Soporte de Protocolo Open AMIP para antenas operación con antenas de apunte automatico.

    - Condiciones operativas:

    - Rango mínimo de Temperatura de Operación: 0˚ a +45˚C a 3.000 m.

    - Rango mínimo de Tensión de Entrada: 200–240 VAC una fase, 50–60 Hz.

  - Ítem  2: Conjunto Armado de Electrónica de Antena para banda Ku.

Se requiere un conjunto de electrónica de antena para banda Ku (Tx/Rx Cross-Pol) completo, armado y listo para ser instalado en antenas Skyware Global modelo: “Type 185: 1.8m Rx/Tx Standard Ku-Band SFL Class III Antenna” ya provistas en la Fuerza.

El conjunto solicitado posee tres componentes:

| Componente | Referencia modelo | Características |
| --- | --- | --- |
| LNB banda Ku | Genérico. | Detallado en 2.4.2 |
| BUC banda Ku | Genérico. | Detallado en 2.4.3 |
| Kit ensamblado de Feed / OMT-Filtro | Skyware Global 6116783-02C/-02CSC. | Tx/Rx Ku Cross-Pol con sistema de montaje para antena Skyware Global Clase III. |

    - Características requeridas para el kit ensamblado de Feed Tx/Rx Ku / OMT-Filtro:

      - Se requiere un kit ensamblado de Feed Tx/Rx Ku / OMT-Filtro del tipo “Skyware Global modelo 6116783-02C/-02CSC” con sistema de montaje para antena Skyware Global Clase III de 1.8 metros de diámetro. Se especifica la referencia de marca y modelo para asegurar su compatibilidad con las antenas ya provistas al Ejército Argentino.

      - Frecuencia de Operación en Rx: 10,70 GHz a 12,75 GHz.

      - Frecuencia de Operación en Tx: 13,75 GHz a 14,50 GHz.

      - Aislación de Polarización Cruzada: > 30 dB.

      - Interfaces: WR-75.

    - Características requeridas para el LNB:

      - Deberá operar en toda la banda KU, es decir banda Ku estándar y KU extendida (10,70 a 11,70 GHz en la banda baja y de 11,70 a 12,75 GHz la banda alta).

      - El rango de frecuencia de salida en la banda L deberá ser de 950 a 1.950 MHz en la banda baja y de 1.100 a 2.150 MHz en la banda alta.

      - La frecuencia del oscilador deberá ser de 9,75 GHz y 10,60 GHz respectivamente

      - La ganancia deberá ser de 48 dB mínimo, 62 dB máximo.

      - La figura de ruido a 25 grados de temperatura deberá ser 0.9 dB típica y de sobre temperatura de 1.1 dB típica o mejor.

      - La estabilidad mínima deberá ser de +/- 35 ppm.

      - La figura de rechazo de imagen debe ser de 40 dB mínimo.

      - La impedancia de salida deberá ser de 75 ohms nominal.

      - Puerto de entrada: Conector de entrada de FI (banda L) combinado con entrada de alimentación CC.

      - Tensión de entrada: +10 to +24 VDC.

      - Corriente de alimentación: 180 mA máximo.

      - El sistema de selección de bandas deberá cumplir con las especificaciones DiSEqC, tono de 22 +/- 4 kHz.

      - Interfaz de conexión de entrada en banda Ku: Guía de Onda  WR-75 con fijación Groove.

      - Interfaz de salida en banda L: conector F hembra.

      - El rango mínimo de temperatura de operación deberá ser de entre -20° y +50° C.

    - Características requeridas para el BUC:

      - Potencia nominal: 4W mínimo.

      - Deberá operar en toda la banda KU, es decir Ku estándar o KU extendida.

      - Rango de frecuencia de salida: 13.75 a 14.5 GHz.

      - Rango de frecuencia de entrada: 950 a 1,700 MHz.

      - Tipo de conversión: Single, fixed L.O. 12,80 GHz.

      - Output Power @ 1dB G.C.P.: +36dBm mínimo.

      - Ganancia Lineal: 62 dB nom., 56 dB min.

      - ACPR: -26 dBc typ.@Pout=+35dB.

      - Requerimiento de referencia externa: 10 MHz (sine-wave).

      - Potencia de Entrada: -5 to +5 dBm @ Input port.

      - Ruido de fase: -125 dBc/Hz max. @ 100 Hz -135 dBc/Hz max. @ 1 kHz-140 dBc/Hz max. @ 10 kHz máx.

      - Ruido fase L.O (SSW) : -60 dBc/Hz max. @ 100 Hz, -70 dBc/Hz max. @ 1 kHz-80 dBc/Hz max. @ 10 kHz-90 dBc/Hz max. @ 100 kHz-100 dBc/Hz max. @ 1MHz máx.

      - Espurias en banda -50 dBc max. @ 13.75 to 14.5 GHz.

      - Espurias en banda de recepcion: -70 dBm max. @ 10.95 to 12.75 GHz.

      - Espurias fuera de banda :-50 dBcmax.@ Pout = +36 dBm.

      - Impedancia de entrada: 75 ohms nominal +/- 3 ohms.

      - Rango de Tensión de Alimentación: +24VDC nominal (+15 a  +30 VDC).

      - Consumo de Energía: 38 W max. @ Pout = +36 dBm.

      - Interfaz de Entrada: conector F hembra.

      - Intrerfaz de salida: Guia de onda WR75 con sistema Groove.

      - Peso Máximo: 1,9 kg.

      - Rango mínimo de temperatura de operación: de -35° a +55° C.

  - Ítem 3: Características Consola de Operador.

    - 4 GB RAM, disco 500 GB, DVD-RW, Wifi, Monitor 14”, HDMI, W10, bolso de transporte.

- RENGLÓN Nro 2: Equipos de Comunicaciones Vehicular/Base VHF, 45 W, con Kit de instalación. Tipo: MOTOROLA DGM 5500.  Cantidad 15 (QUINCE)

| ítem | EFECTO |
| --- | --- |
| 1 | Equipo de Comunicaciones Vehicular/Base VHF de 45 W. |
| 2 | Kit de Instalación de Equipo de Comunicaciones VHF. |
|  | Fuente de alimentación regulada para Base VHF 50 W , 13,8 V, 20 A (con voltímetro y amperímetro, protecciones). Cantidad: 1 (UNO) Antena tipo “Ringo” de VHF. Cantidad: 1 (UNO) Cable coaxil con conectores para antena ringo - base de 35 mts de extensión. Cantidad: 1 (UNO) |

  - Características Técnicas del Ítem 1 – Equipo de Comunicaciones Vehicular/Base VHF, 45 W.

    - Los equipos de radio móviles vehiculares deberán funcionar en la banda de VHF de 136 MHz a 174 MHz.

    - Los equipos de radio deben ser totalmente compatibles, incluso en los modos de operación digitales, con repetidoras Motorola DGR6175  y con transceptores móviles DGM 5500 instalados actualmente en las redes VHF del Ejército Argentino.

    - Los equipos de radio vehiculares deberán tener la capacidad de operar en modo Analógico y Digital a efectos de comunicarse con redes  de ambos tipos.

    - Método de Digitalización de la Voz y Modulación Digital: la totalidad de los terminales  vehiculares deberán ser compatibles con el vocoder AM-BE++.

    - Capacidad de Encriptación Digital:

      - Las claves deberán emplear 40 bits o más.

      - Deberán poder almacenar, al menos, 16 claves diferentes del total disponible.

    - Identificador de Llamada (PPT-ID) en modos digital y analógico.

    - Llamada de grupo.

    - Llamada Individual.

    - Llamada en Canal Abierto.

    - Llamada de Alerta en modos digital y analógico.

    - Llamada de Emergencia en modo digital.

    - Inhibición Selectiva de terminales.

    - Chequeo de terminales.

    - Mensaje de texto (SMS).

    - Operación Punto a Punto en modos digital y analógico.

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES

    - Generales:

      - Rango de Frecuencias: 136 - 174 MHz o mayor.

      - Temperatura de operación: el equipo debe tener  la capacidad  de operar como mínimo entre -25º C y +50º C

      - Espaciamiento de canal: al menos 12,5 (modo digital) y 25 KHz (modo analógico).

      - Estabilidad de frecuencia (-30 a + 60 C): +/- 0,5 ppm o mejor.

      - Modulación analógica FM: 12,5 kHz: 11K0F3E, 25 kHz: 16K0F3E.

      - Modulación digital 4FSK: Solo datos: 12,5 kHz 7K60F1D & 7K60FXD. Solo voz: 12,5 kHz 7K60F1E & 7K60FXE. Voz y datos: 12,5 kHz 7K60F1W.

      - Número mínimo de canales: 1000.

      - Peso máximo: 2 kg.

      - Consumo de Corriente:

        - En espera: 1 A máximo.

        - Transmisión: 15 A máximo.

      - Pantalla LCD alfanumérica de visualización de al menos cuatro líneas a color.

    - Receptor

      - Sensibilidad analógica (12 dB SINAD): 0,3 uV (0.22 uV típica).

      - Sensibilidad digital: 5% BER: 0,3 uV.

      - Intermodulación (TIA603D): 78 dB.

      - Rechazo de espurias (TIA603D): 80 dB.

      - Audio nominal: 3W (interno) mínimo.

      - Distorsión de audio a nivel nominal: no mayor a 3%.

      - Zumbido y ruido: -40 dB a 12,5 kHz, -45 dB a 25 kHz o mejor.

      - Emisión de espurias conducidas (TIA603D): -57dBm o mejor.

    - Transmisor

      - Potencia de salida:

        - Baja: 1 – 25 W.

        - Alta: 25 – 45 W.

      - Limitación de modulación: +/- 2,5 kHz a 12,5 kHz; +/- 5,0 kHz a 25 kHz.

      - Zumbido y ruido FM: -40 dB a 12,5 kHz; -45 dB a 25 kHz.

      - Emisiones conducidas / irradiadas: -36 dBm < 1 GHz;  -30 dBm > 1 GHz.

      - Potencia de canal adyacente: 60 dB a 12,5 kHz;  70 dB a 25 kHz.

      - Distorsión de audio: 3%.

      - Protocolo digital: ETSI-TS102 361-1.

      - Vocoder Digital: AMBE +2.

- RENGLÓN Nro 3: Localizador Satelital SPOT. Cantidad: 13 (TRECE)

4.1. Caracteristicas Técnicas SPOT TIPO: GEN3

| 4.1.1 | Altura | 8,72 cm (3.43’’) |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Ancho: | 6,5 cm (2.56’’) |
| 4.1.3 | Grosor: | 2,54 cm (1’’) |
| 4.1.4 | Peso: | 114 g (4.0 oz) con baterías de litio |
| 4.1.5 | Temperatura de uso: | -30C a 60C (-22F a 140F) |
| 4.1.6 | Altitud de funcionamiento: | -100m a + 6,500m (-328pies a +21,320 pies) |
| 4.1.7 | Prueba de Humedad: | MIL-STD-810F, método 507.3, cond. 95% a 100% |
| 4.1.8 | Prueba de Vibración: | Por SAE J1455 |
| 4.1.9 | Prueba de agua: | IP67 (1 metro por hasta 30 minutos y resistente al polvo) |
| 4.1.10 | Baterías: | 4 baterías Energizer AAA de litio 8x (L92) ó 4 baterías Energizer AAA recargables NiMH (NH12) |
| 4.1.11 | Carga de Baterías: | Conexión de cable USB para carga de 5v |
| 4.1.12 | Accesorios: | Correa, cable USB, Guía de Inicio Rápido, gancho (para guindar), baterías. |
| 4.1.13 | Servicio: | Posición, Movimiento, SOS, Red Globalstar |

- ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.

  - Para el Renglón Nro 1:  Los equipos, unidades funcionales, dispositivos y accesorios estarán constituidos por unidades nuevas, sin uso previo y en perfecto estado de conservación y funcionamiento (se entiende por nuevo y sin uso a que el Comprador será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica, no admitiéndose tampoco bienes reacondicionados o reparados en fábrica aunque no hayan sido utilizados con anterioridad).

  - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos los componentes menores que resulten necesarios para lograr la correcta instalación y funcionamiento del efecto.

  - Teniendo en cuenta que estos equipos funcionarán en distintos elementos de la Fuerza, cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo de manuales técnicos en idioma castellano, que comprendan a la instalación, configuración, operación y mantenimiento, incluyéndose software y cable de programación individual, para su instalación.

  - “No se admitirán documentos o folletos en idioma inglés”. La totalidad de la documentación deberá ser presentada en castellano.

  - En la presente Especificación Técnica se hacen referencias a marcas y modelos específicos debido a que la Fuerza posee un sistema instalado y funcionando con este equipamiento específico. Los dispositivos a adquirir serán incorporados a la plataforma mencionada, razón por la cual es indispensable que sean totalmente compatibles con dicho sistema.

  - Las menciones referentes a marca, modelo y/o tipo, responden a la marca, modelo y/o tipo de los efectos (de provisión en la Fuerza) que se hallan actualmente en funcionamiento, constituyendo dichas menciones un mero referente de aproximación a los fines de que los oferentes puedan procurar la compatibilidad entre los efectos que se solicitan en la presente y los preexistentes en la Fuerza. En ningún modo tales menciones deberán interpretarse como una limitación a ofertar o adjudicar efectos que, según el informe técnico respectivo emitido luego de evaluar lo ofertado, cumplan objetivamente con las características técnicas y compatibilidades que se solicitan en cada caso. Se deberá adjuntar con la oferta, la documentación con el grado de detalle necesario, que permita evaluar las condiciones técnicas de lo ofertado, a los fines de determinar si las mismas cumplen con los requerimientos para el correcto funcionamiento, indicado además, marca y modelo del producto.

  - En todos los casos se deberá consignar indefectiblemente la marca y modelo de los dispositivos ofertados. No se aceptará consignar “según pliego” como descripción del elemento ofertado en cada renglón.

- GARANTÍA

  - La garantía comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto, por el lapso de un año a partir del momento de la aceptación de los mismos.

  - Los cargos de mantenimiento correctivo se considerarán incluidos en la oferta.

  - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica y todo otro elemento o tarea que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de 2 (DOS) años para los Renglones 1 y 2.

  - Una vez terminada la garantía, el adjudicatario se comprometerá a garantizar el suministro de los repuestos necesarios para el mantenimiento por un plazo de 5 (cinco) años, a los precios de plaza en el momento de la solicitud.

- SERVICIO DE POSTVENTA.

  - El adjudicatario deberá disponer de un servicio de posventa a efectos de asegurar su rápida intervención en caso de existir novedades  en la recepción de los materiales  descriptos en la presente especificación técnica.

  - Dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación por escrito ó correo electrónico de la situación, para el reemplazo del material defectuoso o de mal funcionamiento, o bien, materiales que no cumplen con la especificación técnica precedente, realizada por el Organismo Contratante.

  - El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

  - El servicio de consulta técnica sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.

- INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN.

  - La totalidad de los dispositivos que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos.

  - El adjudicatario, deberá presenciar el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de aceptación; actividades que de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva.

- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

  - Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la fecha de recepción de la  Orden de Compra respectiva.

  - Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.
Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

  - Teléfono de contacto: 221 – 4724595   ó  11  4346 – 6100  int 6401/ 6410.

C. A. DE BUENOS AIRES,  11 de septiembre de 2018.

Teniente Coronel DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ

J Div Telecom y GE – Dir Grl Com Info