| ANEXO 3 |
| --- |
| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 7 |
| SEGUNDA ADQUISICION DE CAMARAS Y ACCESORIOS PARA PLAN DIRECTOR DE SEGURIDAD”. |
| ET Nro: 32/COM/17 | Fecha: | 06 de julio de 2017 |
| Documentos Agregados: --- |

# OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y normas de calidad para la “Segunda Adquisición de Cámaras y Accesorios para Plan Director de Seguridad” del Ejército Argentino.

# CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

  - RENGLÓN 1: SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. (Componentes 15)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMARA IP (TIPO GV-BX1500-3V) | TIPO: GEOVISION, 1,3MP 30 FPS A 1280x1024, BOX PROFESIONAL, CMOS 1/3", SUPER LOW LUX, WDR, DIA NOCHE VIA FILTRO IR 1 ENTRADA y 1 SALIDA DE ALARMA, AUDIO DOS VIAS, 1 SALIDA DE VIDEO. INCLUYE SOFTWARE NVR y VMS de 32 CH DC 12V / PoE (IEEE 802.3af) GV-BX1500-3V, INCLUYE LENTE 3 ~10.5 mm Y FUENTE 12vdc INCLUIDA | 3 |
| 2 | DOMO IP PTZ (TIPO GV-SD2301-S20X) | TIPO: GEOVISION, 2MP FULL HD 60 FPS a 1920 X 1080 DOMO PTZ 20X ZOOM OPTICO y 12X DIGITAL, CMOS 1/2,8" WDR / DEFOG DIA NOCHE VIA FILTRO IR ALTA VELOCIDAD 460º X SEG SIN FIN, TILT 220° ANTIVANDALICA IK10 INTEMPERIE TOTAL (IP67) TOLERANTE A TEMPERATURAS EXTREMAS (-40º/+55ºC) ULTRA LIVIANO, DC 24V / AC 24V / HIGH PoE++ (50 W) INCLUYE SOPORTE | 1 |
| 3 | JOYSTICK (TIPO: GEOVISIÓN GV-JOYSTICK) | CON FUNCIONES PAN, TILT Y ZOOM. COMPATIBLE CON SISTEMAS GEOVISIÓN. | 1 |
| 4 | CAMARA IP COLOR DIA/B&N NOCHE PROFESIONAL 1,3 MPX AUTO IRIS VARIFOCAL (TIPO: GV-BX1500-3V ) | TIPO: GEOVISION, 1,3MP 30 FPS A 1280x1024, BOX PROFESIONAL CMOS 1/3", SUPER LOW LUX, WDR, DIA NOCHE VIA FILTRO IR 1 ENTRADA Y 1 SALIDA DE ALARMA, AUDIO DOS VIAS. 1 SALIDA DE VIDEO.INCLUYE SOFTWARE NVR y VMS DE 32CH DC 12V / PoE (IEEE 802.3af) GV-BX1500-3V, INCLUYE lente 3 ~10.5 mm | 12 |
| 5 | PENDRIVE 8 GB | USB TIPO: KINGSTON | 4 |
| 6 | PENDRIVE 16 GB | USB TIPO: KINGSTON | 4 |
| 7 | FUENTE 12 V, 500 mA, REGULADA | 12 V, 500 mA, REGULADA, CON CABLE ALIMENTACIÓN Y FICHA | 16 |
| 8 | MAXI SERVIDOR (TIPO GV-112016) | TIPO: GEOVISION MAXI SERVIDOR, GABINETE RACKEABLE Y LICENCIA DE WINDOWS. CON TECLADO, PARLANTES, MOUSE Y MIC DE PIE 16 CANALES, 400X100 cxs HD 1TB. GRABADORA DE DVD. 4 USB x 2.0 - 2 USB x 1.0 SISTEMA OPERATIVO OCULTO | 1 |
| 9 | ACCESORIO PARA PC, ENTRADA Y SALIDA (TIPO GEOVISIÓN GV-IO BOX 16 TCP IP) | 16 ENTRADAS 16 SALIDAS DE CONTACTO SECO USO EXTERNO | 1 |
| 10 | KIT PANEL DE ALARMA C/TECLADO Y TRANSFORMADOR (TIPO: DSC POWER 1832) | (TIPO: DSC POWER 1832) COMPUESTO POR: -CAJA METÁLICA -TRANSFO: 220, 12V -SIRENA INTERNA 100 DB -TECLADO LCD -BATERIA GEL 12 X 7 A - SENSOR IF PASIVO EXTERNO. | 1 |
| 11 | MÓDULO EXPANSOR DE 8 ZONAS PARA PANEL DE ALARMAS (TIPO: DSC 5108) | (TIPO: DSC 5108) 8 ZONAS CABLEADAS POTENCIA AUXILIAR: 100 mA COMPATIBILIDAD CON PANEL PC 1832 Y PC 1864. PROTOCOLO KEYBUS DSC. | 1 |
| 12 | MINIDOMO IP VARIFOCAL 3-9 MM CON AUDIO (TIPO: GEOVISIÓN GV-EVD2100). CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (COMPLETO) | (TIPO: GEOVISIÓN GV-EVD2100) TRANSMISIÓN: IP RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 ILUMINADOR: INCORPORADO 50 MTS CUMPLE STD IP67 COMPRESIÓN: H264 – MPEG4 MICROFONO: INCORPORADO LENTE: VARIFOCAL 3 – 9 MM CON ACCESORIOS (COMPLETO) | 1 |
| 13 | CENTRAL DE CONTROL DE CCTV (TIPO: GEOVISION CONTROL CENTER) | C/2 SALIDAS DE VIDEO P/RACK HD 500 GB C/SOFTWARE DE MONITOREO | 1 |
| 14 | SIRENA INTERIOR, GABINETE PLÁSTICO (TIPO: ALONSO) | ALIMENTACIÓN: 12 VCC CONSUMO: 400 mA TONOS: 2 SALIDA: 100 dB | 2 |
| 15 | ADAPTADOR BALUM PASIVO PAR | TIPO: BTV-51MC | 9 |

  - RENGLÓN 2: SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. (Componentes 13)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIT CONTROL DE RONDAS | COMPLETO, CON 10 ESTACIONES Y CONEXIÓN USB TIPO: PUNTO CONTROL | 1 |
| 2 | MONITOR LED 23” | LED 23”. COLOR | 2 |
| 3 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA PARA EXTERIOR (TIPO: ROKONET WATCHOUT RK315DT) | (TIPO: ROKONET WATCHOUT RK315DT) INFRARROJO Y MICROONDAS ALCANCE 15 MTS. 12 VCC | 24 |
| 4 | ALOJAMIENTO METÁLICO PARA CAMARA | C/ CALEFACTOR C/VENTILADOR C/SOPORTE TIPO: PELCO | 15 |
| 5 | TRANSFORMADOR | 24V, 3 A | 1 |
| 6 | FUENTE SWITCHING | 12V, 3 A | 12 |
| 7 | CABLE DE VIDEO HDMI/HDMI | DE 5 MTS CON FILTRO | 4 |
| 8 | MICRÓFONO DE PIE P/PC |  | 2 |
| 9 | CABLE EXTENSOR USB 2.0 | DE 5 MTS. | 5 |
| 10 | RELÉ 12 V, DOBLE INVERSOR | 12 V, DOBLE INVERSOR | 16 |
| 11 | CANAL DE TENSIÓN RACKEABLE | 5 TOMAS CON TÉRMICA | 20 |
| 12 | CONVERSOR DE FIBRA OPTICA | MONOMODO RACKEABLES BASE 100/1000 CONECTOR SC | 20 |
| 13 | CODIFICADOR DE VIDEO DE 4 CH (TIPO VIDEO SERVER 4CH) | TIPO GEOVISION GV-VIDEO SERVER 4 CANALES D1, 30 FPS CONEXION GPS - 3G FULL , 2 AUDIO IN/1 AUDIO OUT, 4 DIGITAL INPUT/ OUTPUT, USB 2,0 EXTERNAL STORAGE, GV-SYSTEM INTEGRATION, STORAGE GV-NVR | 1 |

# REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

  - CONSIDERACIONES ESPECIALES

    - Los elementos componentes de cada KIT, deben cumplir con las “Características Particulares” ya que se complementarán con materiales previamente adquiridos y en servicio dentro de la Fuerza.

    - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

    - La recepción final de los materiales se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

  - SERVICIO DE POSTVENTA

    - El adjudicatario deberá disponer de un servicio de posventa a efectos de asegurar su rápida intervención en caso de existir novedades  en la recepción de los materiales  descriptos en la presente especificación técnica.

Dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación por escrito ó correo electrónico de la situación, para el reemplazo del material defectuoso o de mal funcionamiento, o bien, materiales que no cumplen con la especificación técnica precedente, realizada por el Organismo Contratante.

    - El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

    - El servicio de consulta técnica sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.

  - GARANTÍA

    - Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación (Ocultos), por el lapso de DOCE (12) meses corridos o superior,  a partir del momento de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición (Cambio directo) del bien, según el caso.

    - Los costos que demande la reparación o reposición (Cambio directo) del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario y se considerarán incluidos en la oferta.

    - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento del equipamiento reparado por el lapso de un año o superior.

    - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

# ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

## Cada material, deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales  técnicos y de usuario (Si correspondiera), que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

  - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y en idioma castellano.

  - Los materiales se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

  - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

  - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

  - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

  - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

  - En el rótulo se deberá consignar.

  - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

  - Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601 – Camino CENTENARIO y GÜEMES – CITY BELL – Provincia de BUENOS AIRES.

  - Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

  - Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

  - Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

# PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

## Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los SESENTA (60) días habiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

## Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.
Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

## Teléfono de contacto: 221 – 4724595  ó   11  4346 – 6100  int 6401/ 6410.

C. A. DE BUENOS AIRES,    06    de julio de 2017.

Teniente Coronel DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ

J Div Telecom y GE – Dir Grl Com Info