| Ejército Argentino Batallón de Comunicaciones 602 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 4 |
| --- | --- | --- |
| “ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE ANTENISTA MILITAR DEL BATALLON DE COMUNICACIONES 602”. |
| ET Nro: 09/COM/18 | Fecha: | de septiembre de 2018 |
| Documentos Agregados: --- |

# OBJETO

“ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE ANTENISTA MILITAR DEL BATALLON DE COMUNICACIONES 602”

# CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

| Ítem | CARACTERISTICAS | FOTO | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mosquetón Hms Classic Screw Sleeve. Norma utilizada: CE EN 12275 CE EN 362/B UIAA. Resistencia: 22kn. Apertura: 25mm. Materiales: Aluminio. Peso: 88g |  | 5 |
| 2 | Mosquetón De Acero Alta Resistencia Petzl Vulcan Norma utilizada: CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC Materiales: acero. Resistencia eje mayor 40 kn. Resistencia eje menor 16 kn. Resistencia gatillo abierto 11 kn. Abertura 29 mm. Peso 265g |  | 5 |
| 3 | Polea Simple Petzl Mobile Para Soga Trabajo En Altura Norma utilizada: CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use. Para sogas de Ø7mm a Ø13mm de diámetro. Roldana de Ø25 mm de diámetro. Rodamiento de bolas: sí. Rendimiento: 91 %. Carga de utilización máxima: 2 x 1,5 kn x 2 = 6 kn. Carga de rotura: 23kn. Peso: 135 g |  | 1 |
| 4 | Descensor Antipanico Rescate Norma utilizada: EN341:2011 / EN12841:2006 Traba automáticamente en caso de caída o movimiento brusco. Para utilizar con soga de Ø 9 a 12 mm. Indicador de desgaste. Distancia máxima de descenso 180 mts |  | 1 |
| 5 | Linea de Vida de 50 metros en Soga 12mm Homologada CON MOSQUETÓN DE 55MM IRAM 3605 Modelo: LV5-12550M Norma utilizada: NORMA IRAM 3605 Soga trenzada de 12mm en nylon de alta tenacidad. Terminación en mosquetón de 55mm. Longitud: 50 metros |  | 1 |
| 6 | Bloqueador Soga Automático Trabajo De Alto Riesgo Bloqueador automático de soga. Modelo. ASC-003. Norma utilizada: EN567. Para uso con soga entre 8 a 13 mm de diámetro. Materiales: Marco de aluminio. Leva de acero cromado. Gatillo de poliamida. Peso: 130 gramos. Color: amarillo. |  | 1 |
| 7 | Maza de 500 a 700 gr Mango de madera |  | 1 |

# REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

  - CONSIDERACIONES ESPECIALES

    - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los efectos desde que salieron de la fábrica), dado que el material será destinado específicamente  para  trabajos en alturas es de suma importancia que los mismos cumplan con las recomendaciones técnicas en cuanto a calidad y seguridad,  garantizando así la salud física y el bienestar de personal, por tal motivo y por lo expresado no se considera tolerancia alguna por ser una actividad de riesgo con peligro de caídas.

    - La recepción final de los materiales se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

  - SERVICIO DE POSTVENTA

    - El adjudicatario deberá disponer de un servicio de posventa a efectos de asegurar su rápida intervención en caso de existir novedades  en la recepción de los materiales  descriptos en la presente especificación técnica.

Dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días hábiles a partir de la notificación por escrito ó correo electrónico de la situación, para el reemplazo del material defectuoso o de mal funcionamiento, o bien, materiales que no cumplen con la especificación técnica precedente, realizada por el Organismo Contratante.

    - El servicio de consulta técnica sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.

  - GARANTÍA

    - Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación (Ocultos), por el lapso de SEIS (6) meses corridos o superior,  a partir del momento de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición (Cambio directo) del bien, según el caso.

    - Los costos que demande la reparación o reposición (Cambio directo) del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario y se considerarán incluidos en la oferta.

    - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

# ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

  - Los materiales se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

  - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

  - Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – BATALLÓN DE COMUNICACIONES 602 – AZOPARDO 250 – PISO 17- CABA.

# PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

## Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados dentro de los DIEZ (10) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva. Para la presente, el oferente deberá prever el cumplimiento de las normas aduaneras, impositivas o de cualquier otra índole, a los efectos de cumplir en tiempo y forma con las prestaciones objeto de la presente convocatoria

## Lugar de entrega: Batallón de Comunicaciones 602 - AZOPARDO 250- Piso 17- CABA.

## Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

## Teléfono de contacto: 11  4346 – 6100  int 1190/ 2244.

## Todo gasto ocasionado de fletes, acarreo y descarga, correrá por cuenta del adjudicado.

C. A. DE BUENOS AIRES,         de septiembre de 2018.

Cap JUAN JOSE DELGADO

J Ca Cdo Ser - B Com 602