- OBJETO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMATICO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA LÍNEA DE MODERNIZACIÓN DEL VC TAM.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| Renglón Nro | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | IMPRESORAS; TIPO MULTIFUNCION COLOR - CODIGO ETAP PR-010 - VERSION ETAP 22.0 | Características: Sistema operativos compatibles hasta Windows 8.1/10 (incluir drivers). Función Impresión Tamaño de papel soportado: A4 y Oficio Capacidad de impresión: no inferior a 1200x1200 dpi en B&N y 4800x1200 dpi en color Velocidad de impresión: no inferior a 25 ppm en B&N y color Función Escáner Tamaño del documento: A4 y Oficio. Resolución óptica: mínimo 1200x1200 dpi Función Copiado Tamaño del documento: A4 y Oficio. Velocidad de copiado no inferior a 8 cpm B&N y 5 ppm color. Resolución mínima: 1200x1200 dpi. Función Fax Capacidad: 33.6 Kbps. Memoria de Fax hasta 100 páginas (mínimo). Resolución: 300 x 300 ppp Conectividad Interfaz USB 2.0 o superior. Wi-Fi incorporado. Puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Otras Características Alimentación: 220V - 50 Hz. Deberá incluirse un juego de cartuchos de tinta. Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo. |
| 2 | ROUTERS; TIPO INALAMBRICO - CODIGO ETAP LAN-019 - VERSION ETAP 22.0 | Características: Router inalámbrico para pequeñas oficinas. Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n) Frecuencia de operación: 2,4 ó 5 GHz Frecuencia de antenas: 2,4 GHz y 5 GHz. Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2. Puertos Ethernet 10/100/1000BaseT Cantidad de puertos: 4 RJ45. Los patch-cords deberán ser acorde al puerto, RJ45 macho en el lado del equipo y RJ45 macho en lado de la patchera. Longitud: 1,5 m mínimo. Alimentación: 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas. Juego de manuales de configuración de hardware y software. |

| 3 | DISP. ALMACENAMIENTO PORTATIL; CAPACIDAD 1Tbyte - TIPO DE CONEXION USB 3.0 | Características: Disco Externo portátil. Capacidad: 1 Tbyte. Interface: USB 3.0, USB 2.0 Con cable de conexión USB. Con Guía de Instalación rápida. |
| --- | --- | --- |

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a TREINTA (30) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a SEIS (6) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de CINCO (5) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los elementos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Mayo de 2017.-

# Text boxes

My JOAQUÍN LUIS CORREA

J Proy TAM 2C