Ejército Argentino

Dirección General de Comunicaciones e Informática

Fecha: 28 de diciembre de 2017.

ANEXO 3

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nro 31/DLLO/17

“DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES PARA DESARROLLOS”.

- CONTENIDO DEL CUERPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA DESARROLLOS”.

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    - RENGLÓN 1: CENTRAL TELEFÓNICA – cantidad 6

      - Tipo: Panasonic.

      - Modelo: KX-TES824AG.

      - Necesidades requeridas:

        - DOS (02) Placas de 8 Internos analógicos cada una (Total: 16 internos analógicos).

        - CINCO (05) Troncales analógicos.

        - DOS (2) Patch Pannel de 24 bocas RJ45 AMP CAT 5e.

        - DIECISEIS (16) terminales Telefónicos analógicos.

        - UNO (1) Cable de programación USB.

        - UN (01) CD con el SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN.

        - Todo accesorio necesario para su correcto funcionamiento.

    - RENGLÓN 2: MEDIA CONVERTER DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO A UTP 10/100 MBPS, CON CONEXIÓN A 220 V – cantidad 12

      - Tipo: PLANET FT - 802S15.

      - Normas: Cumplir con IEEE802.3, IEEE802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX estándar

      - Puertos: 1 x 10 / 100Base-TX, Puerto 2 x 100Base-FX

      - Conectores: Un RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) Twisted Pair, EIA568

      - Interfaz óptica, longitud de onda de 1310 nm

      - Transferencia de datos: - TP: 10/100Mbps - FX: 100Mbps

      - Velocidad: 10/20 Mbps para Half / Full-Duplex de 100/200 Mbps para Half / Full Duplex

      - Compatibilidad con el modo dúplex: - Modo completo o semidúplex por Auto-Negociación (TP) - Modo completo o semidúplex por DIP-switch (FX)

      - Indicadores LED: PWR, LNK FX / ACT, FX FDX / COL, TP 100, TP LNK / ACT, TP FDX / COL

      - DIP-switch: 2 interruptores DIP - traseros DIP-switch: Selección del modo dúplex FX - Side DIP-switch: LFP (Link Fault Pass-through) de selección de modo

      - Tipo conector de fibra óptica: SC, SM; SFP

      - Distancia mínima de enlace:  15 km

      - Consumo de energía: 6.7 Watts (máximo)

      - Entrada de energía: 5V / 2A

      - Dimensiones (ancho x profundidad x altura): 97 x 69 x 25 mm

      - Peso: 0.2kg

      - Potencia: 5V DC, 2A, máx.

      - Condiciones de trabajo: Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 grados C 
Humedad: 10 ~ 90% sin condensación.

    - RENGLON 3: CENTRAL TELEFÓNICA DIGITAL RACKEABLE – cantidad 3

      - Tipo: UNIFY  3800 V 8.0.

      - Capacidades necesarias:

        - UNA (1) Placa de 8 internos digitales.

        - DOS (2) Placas de 24 internos analógicos.

        - DOS (2) Placas de 8 troncales.

        - UNA (1) Licencia para Neworking IP

        - UNA (1) Tarjeta de memoria.

        - UNO (1) Teléfono digital.

        - VEINTE (20) Teléfonos analógicos.

    - RENGLON NRO 4 - EQUIPO DE COMUNICACIONES VEHICULAR/BASE VHF DE 45 W – CANTIDAD NUEVE (9)

      - DESCRIPCIÓN GENERAL

        - Los equipos de radio móviles vehiculares deberán funcionar en la banda de VHF de 136 MHz a 174 MHz.

        - Los equipos de radio deben ser totalmente compatibles, incluso en los modos de operación digitales, con repetidoras Motorola DGR6175 y con transceptores móviles DGM 5500 instalados actualmente en las redes VHF del Ejército Argentino.

        - Los equipos de radio vehiculares deberán tener la capacidad de operar en modo Analógico y Digital a efectos de comunicarse con redes de ambos tipos.

        - Método de Digitalización de la Voz y Modulación Digital: la totalidad de los terminales vehiculares deberán ser compatibles con el vocoder AM-BE++.

        - Capacidad de Encriptación Digital:

        - Las claves deberán emplear 40 bits o más.

        - Deberán poder almacenar, al menos, 16 claves diferentes del total disponible.

        - Identificador de Llamada (PPT-ID) en modos digital y analógico.

        - Llamada de grupo.

        - Llamada Individual.

        - Llamada en Canal Abierto.

        - Llamada de Alerta en modos digital y analógico.

        - Llamada de Emergencia en modo digital.

        - Inhibición Selectiva de terminales.

        - Chequeo de terminales.

        - Mensaje de texto (SMS).

        - Operación Punto a Punto en modos digital y analógico.

      - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES

        - Generales:

          - Rango de Frecuencias: 136 - 174 MHz o mayor.

          - Temperatura de operación: el equipo debe tener la capacidad de operar como mínimo entre -25º C y +50º C

          - Espaciamiento de canal: al menos 12,5 (modo digital) y 25 KHz (modo analógico).

          - Estabilidad de frecuencia (-30 a + 60 C): +/- 0,5 ppm o mejor.

          - Modulación analógica FM: 12,5 kHz: 11K0F3E, 25 kHz: 16K0F3E.

          - Modulación digital 4FSK: Solo datos: 12,5 kHz 7K60F1D & 7K60FXD. Solo voz: 12,5 kHz 7K60F1E & 7K60FXE. Voz y datos: 12,5 kHz 7K60F1W.

          - Número mínimo de canales: 1000.

          - Peso máximo: 2 kg.

          - Consumo de Corriente:

            - En espera: 1 A máximo.

            - Transmisión: 15 A máximo.

          - Pantalla LCD alfanumérica de visualización de al menos cuatro líneas a color.

        - Receptor

          - Sensibilidad analógica (12 dB SINAD): 0,3 uV (0.22 uV típica).

          - Sensibilidad digital: 5% BER: 0,3 uV.

          - Intermodulación (TIA603D): 78 dB.

          - Rechazo de espurias (TIA603D): 80 dB.

          - Audio nominal: 3W (interno) mínimo.

          - Distorsión de audio a nivel nominal: no mayor a 3%.

          - Zumbido y ruido: -40 dB a 12,5 kHz, -45 dB a 25 kHz o mejor.

          - Emisión de espurias conducidas (TIA603D): -57dBm o mejor.

        - Transmisor

          - Potencia de salida:

            - Baja: 1 – 25 W.

            - Alta: 25 – 45 W.

          - Limitación de modulación: +/- 2,5 kHz a 12,5 kHz; +/- 5,0 kHz a 25 kHz.

          - Zumbido y ruido FM: -40 dB a 12,5 kHz; -45 dB a 25 kHz.

          - Emisiones conducidas / irradiadas: -36 dBm < 1 GHz; -30 dBm > 1 GHz.

          - Potencia de canal adyacente: 60 dB a 12,5 kHz; 70 dB a 25 kHz.

          - Distorsión de audio: 3%.

          - Protocolo digital: ETSI-TS102 361-1.

          - Vocoder Digital: AMBE +2.

        - Composición básica del equipo móvil.

| Descripción | Cantidad |
| --- | --- |
| Transceptor vehicular. | 1 |
| Kit de instalación para vehículo. | 1 |
| Antena: de ¼ de onda con conector mini U para VHF (150.8 a 162 MHz como mínimo) y GPS, del tipo combinada, para techo con una ganancia de 3 dB o mayor. | 1 |
| Manual de programación, operación y mantenimiento, a nivel administrador/supervisor y usuario (en CD; en castellano o en su defecto en inglés). | 1 |
| Fuente de alimentación regulada para Base VHF 50 W (Motorola) 13,8 V 20 A (con voltímetro y amperímetro, protecciones) | 1 |
| Programador (cable) para equipo de radio base MOTOROLA DGM 5500. | 1 |
| Antena magnética con cable y conector. | 1 |

          - Los componentes mencionados precedentemente responden a un esquema general básico y son los mínimos que debe incluir el equipo.

          - El detalle constitutivo de cada equipo deberá formularse identificando cada parte por sus respectivos número y denominación del ítem. Tales números y denominación deberán corresponderse con la parte y con las figuras del manual técnico correspondiente.

          - Todo el material que se suministre debe ser nuevo, sin uso (el Ejército será el primer usuario), en perfecto estado de conservación y funcionamiento, encontrarse en producción y deberá acreditarse fecha de fabricación.

  - REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

    - CONSIDERACIONES ESPECIALES.

      - CESP-001

        - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica).

        - Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.

        - Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.

        - Para las impresoras se aceptará circuito de doble aislación y/o doble protección, así como también fuente de alimentación externa.

        - Se podrán adjuntar folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de estos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

        - La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

      - Pruebas y Comprobaciones

        - El oferente deberá poner a disposición del Organismo Contratante, cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance.

        - Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del Organismo Contratante y se realizarán de acuerdo con un reglamento que se adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente.

        - La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre el Organismo Contratante y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte del Organismo Contratante.

        - No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

      - Instalación

        - Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

          - Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

          - Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

          - Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

          - Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.

      - Documentos que Definen la Elegibilidad y Calificación del Licitante.  CESP-005

        - Con el fin de acreditar que es elegible para participar en la licitación y que esta calificado para cumplir el contrato si su oferta fuese aceptada, el Licitante deberá presentar la siguiente documentación:

          - Declaración Jurada con el compromiso de mantener en Buenos Aires, Argentina, la capacidad técnica y el equipamiento suficientes para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de repuestos y de garantía por un período mínimo de DOCE (12) meses a partir de la entrega de los bienes.

          - Los licitantes de equipos PC y servidores deberán presentar la Certificación de Seguridad Eléctrica de sus productos, según se indica en la Resolución 92/1998 (Secretaria de Industria, Comercio y Minería) y modificatorias. En caso de tratarse de productos exceptuados por la Resolución 76/2002 (Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor), se deberán presentar certificados IEC de cumplimiento con normas de seguridad eléctrica y los reportes de prueba que avalen dichos certificados.

        - En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

    - ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

      - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos aquellos cables, conectores o componentes menores que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del equipamiento.

      - Deberá agregarse en la oferta la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros y valores considerados, marcas, modelos del equipamiento según posibles versiones o modelos e industria de origen, con el grado de detalle necesario que permita la correcta interpretación y evaluación técnica de la oferta.

      - Cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales técnicos y de usuario, que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

      - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y en idioma castellano.

    - GARANTÍA

      - Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación, por el término de DOCE (12) meses corridos a partir de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición del bien, según el caso.

      - Los costos que demande la reparación o reposición del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario.

      - El material que deba ser reparado o repuesto como resultado de la aplicación de la garantía técnica deberá encontrarse operativo y en poder del Ejército Argentino en un plazo no mayor de QUINCE (15) días corridos a partir de la fecha de comunicación fehaciente del reclamo a la empresa contratista.

      - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

    - ENVASES, MARCACION, ROTULADO Y EMBALAJE.

      - Los equipos se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

      - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

      - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

      - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

      - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso de que se intente su remoción o reemplazo.

      - En el rótulo se deberá consignar:

      - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

      - Destino: EJERCITO ARGENTINO – BATALLON DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601 – Camino CENTENARIO y GÜEMES – CITY BELL – Provincia de BUENOS AIRES.

      - Denominación del Efecto o de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

      - Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

      - Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

    - INSPECCION, RECEPCION, PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR:

      - La totalidad de los equipos adjudicados que se suministren conforme a lo requerido en esta Especificación Técnica, serán inspeccionados para verificar su funcionamiento y la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos, bajo un protocolo de prueba y ensayo, que propondrá el Adjudicatario a satisfacción del Ejército Argentino.

      - Una vez recibido el material en destino se procederá, por parte del personal de la DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA, a realizar las pruebas en las instalaciones del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 del Ejército Argentino

      - Ejecutadas las pruebas sobre la totalidad del material y, habiéndose aprobado las mismas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva; caso contrario se devolverán al adjudicatario los equipos que no hayan superado las pruebas y no se emitirá el Acta de Recepción Definitiva.

      - El adjudicatario o su representante legal, deberá presenciar en destino el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de aceptación: actividades que, de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva.

      - Las tareas profesionales y los trámites administrativos referidos a las habilitaciones, autorizaciones u otras gestiones conforme a las reglas del arte y a la normativa vigente que deba realizar la Adjudicataria en cumplimiento de sus obligaciones, derivadas del presente acto, quedan comprendidas en el plazo de entrega.

      - Todo gasto ocasionado de fletes, acarreos y descargas correrá por cuenta del adjudicatario.

    - SERVICIO DE POSTVENTA

      - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionados con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

      - Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y por correo electrónico.

Teniente Coronel ANDRES HORACIO REVETRIA

J Div Inves Dllo - Dpto Dllo - Dir Grl Com Info