| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 6 |
| --- | --- | --- |
| DISPOSITIVOS DE ENLACE INALÁMBRICO PARA LAS GUARNICIONES DEL EJERCITO ARGENTINO |
| ET Nro: 20/DLLO/16 | Fecha: 06 de julio de 2016. |
| Documentos Agregados: No |

# OBJETO

  - La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberán satisfacer los DISPOSITIVOS DE ENLACE INALÁMBRICO PARA LAS GUARNICIONES DEL EJERCITO ARGENTINO, para su adquisición y posterior recepción.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - RENGLÓN 1: EQUIPO INALÁMBRICO PUNTO - MULTIPUNTO CON TECNOLOGÍA MIMO 2X2 PARA EXTERIOR CON ANTENA SECTORIAL

    - Modelo de referencia:

Equipo (estación base): UBIQUITI - Rocket M5.

Antena: UBIQUITI - AM-5G 19-120.

    - ESTACIÓN BASE

      - Banda de trabajo: 5GHz.

      - Interfaz de red: al menos 1 Ethernet  10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45).

      - Deberá cumplir con la norma: RoHS.

      - Potencia de Transmisión:: 25dBm (mínimo).

      - Sensibilidad del receptor: -94dBm (c).

      - TCP/IP Throughput: de 2 a 150Mbps.

      - Consumo: 8W (máximo).

      - Alimentación: POE, (IEEE 802.3af).

      - Temperatura de operación (rango): al menos de -30C to 75C.

      - Peso: no mayor que 0.7 kg.

    - ANTENA SECTORIAL PARA ESTACION BASE

      - Antena Sectorial 120º 5 Ghz MIMO 19 dbi.

      - Rango de Frecuencia: 5.15-5.85GHz.

      - Ganancia: No menor a 18dBi.

      - Polarización: Dual Lineal.

      - Aislamiento de Polarización: 28dB (mínimo).

      - Máximo VSWR:  1.5:1

      - Angulo de Apertura Horizontal (a -6dB): 123 grados.

      - Angulo de Apertura Vertical (a -6dB): 123 grados.

      - Apertura en Elevación (a -6dB): 4 grados.

      - Downtilt Eléctrico: al menos 2 grados.

      - Especificación ETSI: EN 302 326 DN2.

      - Dimensiones: no mayor que 800 x 150 x 80 mm.

      - Peso: NO mayor a 6 kg.

      - Resistencia al viento: mayor que 270 km/h.

      - La antena debe incluir los accesorios de montaje y un nivel para facilitar la instalación.

  - RENGLON 2: PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO “CLIENTE” CON TECNOLOGÍA MIMO 2X2 PARA EXTERIOR DE CORTO ALCANCE

    - Modelo de referencia: UBIQUITI – NANO Station Loco M5.

    - SISTEMA

      - Banda de trabajo: 5 GHz.

      - Interface de Red: como mínimo 1 puerto Ethernet 10/100 BaseTX (Cat. 5, RJ-45).

    - REGULACIÓN Y CONFORMIDAD

      - Certificación según: FCC Part 15.247, IC RS210, CE.

      - Conformidad según: ROHS.

    - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / ELECTRICAS / AMBIENTALES

      - Tamaño: no mayor que  170 x 35 x 80.

      - Peso: no mayor a 200 gramos.

      - Características de la caja Plástico: para intemperie con protección UV.

      - Máximo consumo de energía 5.5 Watts.

      - Fuente Método de alimentación: POE, (802.3AF).

      - Temperatura de Operación (rango): al menos de -30C a +80C.

      - Humedad Relativa (rango): al menos de  5 a 95% Condensación.

      - Shock y Vibración: según norma ETSI300-019-1.4.

      - Deberá ser provisto con el kit de montaje en mástil incluido.

    - ANTENA MIMO 2x2 INTEGRADA

      - Rango de Frecuencias 4.9-6.0 GHz.

      - Máximo VSWR: 1.4:1

      - Ganancia: al menos 13 dBi.

      - Ancho de Haz horizontal: 45 º o menor.

      - Ancho de Haz Vertical: 45 º o menor.

      - Polarización: Lineal Dual.

      - Aislamiento: Cross-pol 20 dB mínimo.

      - Ancho de Haz Elevación 45 º o menor.

  - RENGLÓN 3: ROUTER ETHERNET INALAMBRICO DE OFICINA

    - Modelo de referencia: TP-LINK WR-740

    - CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

      - Interface 4 puertos LAN de 10/100Mbps.

      - 1 puerto WAN 10/100Mbps.

      - Botón de configuración rápida de seguridad WPS.

      - Botón de reinicio.

      - Suministro de Energía Externa: 9VDC / 0.6A.

      - Estándares Inalámbricos según: IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

      - Antena omnidireccional fija de 5dBi como mínimo.

    - CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

      - Frecuencia de operación: 2.4-2.4835GHz.

      - Velocidad de Señal 11n: Hasta 150Mbps (dinámico).

      - 11g: hasta 54Mbps (dinámico).

      - 11b: hasta 11Mbps (dinámico).

      - PIRE (EIRP): < 20dBm o superior.

      - Sensibilidad de Recepción:

        - 130M: -68dBm@10% PER.

        - 108M: -68dBm@10% PER.

        - 54M: -68dBm@10% PER.

        - 11M: -85dBm@8% PER.

        - 6M: -88dBm@10% PER.

        - 1M: -90dBm@8% PER.

      - Funciones Inalámbricas: Activar / Desactivar radio inalámbrica, WDS Bridge, WMM, estadísticas inalámbricas.

      - Seguridad Inalámbrica: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK.

  - RENGLÓN 4: EQUIPO INALÁMBRICO PUNTO A PUNTO PARA EXTERIOR CON ANTENA INTEGRADA

- Modelo de referencia: UBIQUITI – NANO Station Loco M5.

    - SISTEMA

      - Banda de trabajo: 5 GHz

      - Interface de Red: al menos 2 puertos Ethernet 10/100 Base-TX (Cat. 5, RJ-45)

    - REGULACIÓN Y CONFORMIDAD

      - Certificación según: FCC Part 15.247, IC RS210, CE

      - Conformidad según: ROHS

    - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / ELECTRICAS / AMBIENTALES

      - Tamaño de la caja: no mayor que 30 cm x 9 cm x 4cm

      - Peso: no mayor que 500 gramos.

      - Características de la caja Exterior: Plástico UV estabilizado

      - Kit de Montaje Kit de montaje en mástil incluido

      - Consumo de energía: 8 Watts (máximo)

      - Alimentación POE 24 V, con fuente de alimentación incluida.

      - Tipo de Alimentación: POE

      - Temperatura Operación (rango): al menos de -30C to +80C

      - Humedad Operación (rango): al menos de 5 a 95% de Condensación

      - Shock y vibración según:  ETSI300-019-1.4

    - ANTENA INTEGRADA 2x2 Antenas MIMO

      - Máximo VSWR: 1.6:1

      - Ganancia: al menos de 14.6-16.1dBi

      - Angulo de apertura Horizontal: 43 grados o menor.

      - Angulo de apertura Vertical 41 grados o menor.

      - Apertura en Elevación 15 grados o menor.

      - Polarización: Lineal Dual

      - Aislamiento de Polaridad: como mínimo 22dB

      - Frecuencia de operación:  5470MHz-5825MHz

  - RENGLÓN 5: EQUIPO INALÁMBRICO PUNTO A PUNTO PARA EXTERIOR CON ANTENA DIRECCIONAL

- Modelo de referencia:

Equipo (estación base): UBIQUITI – NANO Station Loco M5.

Antena: RD-5G-30-LW.

    - ESTACIÓN BASE

      - Banda de trabajo: 5GHz.

      - Interfaz de red: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface.

      - Deberá cumplir con la norma: RoHS.

      - Potencia de Transmisión: 25dBm (mínimo).

      - Sensibilidad del receptor: -94dBm (mínimo).

      - Antena: externa, deberá disponer de conectores SMA Hembra.

      - Throughput TCP/IP: 150Mbps o mejor.

      - Consumo máximo: 8W.

      - Fuente alimentación: 24V, 1A (24 Watts).

      - Alimentación: POE, 24V, 1A (24 Watts).

      - Temperatura de operación (rango): al menos de -30C to 75C.

      - Peso: no mayor que 0.7 kg.

    - ANTENA DIRECCIONAL PARA ESTACIÓN BASE

      - Rango de Frecuencia: 4.9-5.90GHz.

      - Ganancia: 28.0-30-25dBi.

      - Polarización: Dual Lineal.

      - Aislamiento de polaridad: 35 dBi (mínimo).

      - Máximo VSWR: 1.4:1

      - Angulo de Apertura Horizontal (a -6dB): 5 grados.

      - Angulo de Apertura Vertical (a -6dB): 5 grados.

      - Apertura en Elevación (a -6dB): 5 grados.

      - Downtilt Eléctrico: -34 dB.

      - Especificación ETSI: EN 302 326 DN2.

      - Dimensiones: no mayor que 700 mm de diámetro.

      - Peso: 9.8kg.

      - Resistencia al viento: al menos 200 km/h (120 mph).

# REQUISITOS DE CALIDAD

  - Los elementos que se solicitan, deberán ser nuevos sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento, debiendo responder en todos los casos a los planos indicados por el fabricante.

  - Los OFERENTES deberán indicar en sus ofertas la FABRICANTE, MARCA, MODELO, COLOR y GARANTIA de los productos que ofrecen.

# ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS:

  - Las menciones referentes a marca, modelo y/o tipo, responden a la marca, modelo y/o tipo de los efectos (de provisión en la Fuerza) que se hallan actualmente en funcionamiento, constituyendo dichas menciones un mero referente de aproximación a los fines de que los oferentes puedan procurar la compatibilidad entre los efectos que se solicitan en la presente y los preexistentes en la Fuerza. En ningún modo tales menciones deberán interpretarse como una limitación a ofertar o adjudicar efectos que, según el informe técnico respectivo emitido luego de evaluar lo ofertado, cumplan objetivamente con las características técnicas y compatibilidades que se solicitan en cada caso. Se deberá adjuntar con la oferta, la documentación con el grado de detalle necesario, que permita evaluar las condiciones técnicas de lo ofertado, a los fines de determinar si las mismas cumplen con los requerimientos para el correcto funcionamiento, indicado además, marca y modelo del producto.