| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Foja: 1 – 4 |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA SEGMENTO SATELITAL DEL EJÉRCITO ARGENTINO. |
| ET Nro: 24/DLLO/16 | Fecha: de octubre de 2016. |
| NNE: A ASIGNAR | INE: A ASIGNAR |
| Documento Agregados: Sin agregados. |

- CONTENIDO DEL CUERPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - OBJETO.

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisición de módems satelitales para nodos REDISE (Red Digital de Integración de Servicios del Ejército) con enlace satelital.

  - GENERALIDADES.

    - Descripción general de los nodos satelitales REDISE.

      - Los nodos satelitales REDISE consisten en un conjunto de dispositivos electrónicos que conforman un enlace satelital con capacidad de integrarse a la red satelital de la defensa basada en tecnología iDirect incluyendo todas las facilidades y servicios que brinda dicha red, incluyendo sus capacidades de encripción.

      - Componente a adquirir: Modem-router satelital tipo iDirect Evolution X3 con licencia de encripción.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

  - Renglón Nro 1: Modem-router satelital.

Modem tipo iDirect Evolution X3 con licencia de encripción. Se considerarán válidas las ofertas de modelos iguales, superiores o más recientes siempre que sean totalmente compatibles con el mencionado anterirmente.

    - El modem-router solicitado se utilizará para integrar el conjunto de estaciones remotas VSAT enlazadas satelitalmente al HUB iDirect Evolution (chasis modelo 15152) con encripción militar AES 256 y cifrado criptográfico que actualmente se encuentra operativo en la Red Satelital de la Defensa. El oferente deberá garantizar el cien por ciento de compatibilidad con esta red gestionada desde el HUB iDirect citado anteriormente. Dicha compatibilidad incluye las facilidades de encripción del sistema, para lo cual se deberá incluir en la oferta las correspondientes licencias de encripción. No se aceptaran modems que no cumplan con el presente requerimiento.

      - El dispositivo deberá posibilitar una conectividad de banda ancha de alta velocidad y alta eficiencia, soportando outbound de hasta 160 Mbps e inbound de hasta 8 Mbps.

      - Capacidad de recepción de portadora de outbound: DVB/S2 ACM.

      - Capacidad de transmisión de canales de retorno: A-TDMA.

      - Modulaciones de Bajada (Downstream): mínimo QPSK, 8PSK, 16APSK.

      - Modulaciones de Subida (Upstream): mínimo BPSK, QPSK, 8PSK.

      - Soporte de topologías estrella.

      - QoS incluido y habilitado para operar mínimamente con priorización de tráfico, balanceo dinámico de las demandas de diferentes aplicaciones de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad de ancho de banda en una red de múltiples sitios y sub-redes. QoS de grupo, QoS (priorización de datos - Queuing y CBWFQ), priorización estricta - Queuing, QoS basado en aplicación, CIR mínimo, CIR (estático y dinámico), limitación de velocidad.

      - Aceleración TCP y HTTP, Caching local de los DNS.

      - El equipo deberá tenel al menos 1 (UNA) Interface Ethernet.

      - Actualizaciones de software “Over The Air” (estación remota).

      - Soporte de UPC (Uplink Power Control).

      - Operación local en Banda L completa.

      - Protocolos Soportados: Minimo TCP, UDP, ACL, ICMP, IGMP, RIP Ver2, rutas estáticas, NAT, DHCP, DHCP Helper, Local DNS Caching, cRTP y GRE.

      - Soporte de Protocolo Open AMIP para antenas operación con antenas de apunte automatico.

      - Condiciones operativas:

        - Rango mínimo de Temperatura de Operación: 0˚ a +45˚C a 3.000 m.

        - Rango mínimo de Tensión de Entrada: 200–240 VAC una fase, 50–60 Hz.

- ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.

  - Los oferentes deberán acreditar en forma fehaciente mediante un Certificado / Documento de Fábrica que es Representante de la marca del producto ofertado y que se encuentra autorizado por la misma a vender en el país. Una copia certificada del mismo deberá ser incluída en la oferta.

  - Los equipos, unidades funcionales, dispositivos y accesorios estarán constituidos por unidades nuevas, sin uso previo y en perfecto estado de conservación y funcionamiento (se entiende por nuevo y sin uso a que el Comprador será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica, no admitiéndose tampoco bienes reacondicionados o reparados en fábrica aunque no hayan sido utilizados con anterioridad).

  - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos los componentes menores que resulten necesarios para lograr la correcta instalación y funcionamiento del efecto.

  - Teniendo en cuenta que estos equipos funcionarán en distintos elementos de la Fuerza, cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo de manuales técnicos en idioma castellano, que comprendan a la instalación, configuración, operación y mantenimiento, incluyéndose software y cable de programación individual, para su instalación.

  - Deberá agregarse en la oferta la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros y valores considerados, marcas, modelos del equipamiento involucrado e industria de origen en idioma castellano, con el grado de detalle necesario que permita la correcta interpretación y evaluación técnica de la oferta.

  - No se admitirán documentos o folletos en idioma inglés. La totalidad de la documentación deberá ser presentada en castellano.

  - En la presente Especificación Técnica se hacen referencias a marcas y modelos específicos debido a que la Fuerza posee un sistema instalado y funcionando con este equipamiento específico. Los dispositivos a adquirir serán incorporados a la plataforma mencionada, razón por la cual es indispensable que sean totalmente compatibles con dicho sistema.

  - Las menciones referentes a marca, modelo y/o tipo, responden a la marca, modelo y/o tipo de los efectos (de provisión en la Fuerza) que se hallan actualmente en funcionamiento, constituyendo dichas menciones un mero referente de aproximación a los fines de que los oferentes puedan procurar la compatibilidad entre los efectos que se solicitan en la presente y los preexistentes en la Fuerza. En ningún modo tales menciones deberán interpretarse como una limitación a ofertar o adjudicar efectos que, según el informe técnico respectivo emitido luego de evaluar lo ofertado, cumplan objetivamente con las características técnicas y compatibilidades que se solicitan en cada caso. Se deberá adjuntar con la oferta, la documentación con el grado de detalle necesario, que permita evaluar las condiciones técnicas de lo ofertado, a los fines de determinar si las mismas cumplen con los requerimientos para el correcto funcionamiento, indicado además, marca y modelo del producto.

  - En todos los casos se deberá consignar indefectiblemente la marca y modelo de los dispositivos ofertados. No se aceptará consignar “según pliego” como descripción del elemento ofertado en cada renglón.

- GARANTÍA

  - La garantía comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto, por el lapso de un año a partir del momento de la aceptación de los mismos.

  - Los cargos de mantenimiento correctivo se considerarán incluidos en la oferta.

  - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica y todo otro elemento o tarea que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de 2 (DOS) años.

  - Una vez terminada la garantía, el adjudicatario se comprometerá a garantizar el suministro de los repuestos necesarios para el mantenimiento por un plazo de 5 (cinco) años, a los precios de plaza en el momento de la solicitud.

- SERVICIO DE POSTVENTA.

  - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionado con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

  - Este servicio será en idioma español, telefónico y por correo electrónico sin costo para el organismo contratante.

- INSPECCION DE RECEPCION.

  - La totalidad de los dispositivos que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos.

  - El adjudicatario, deberá presenciar el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de aceptación; actividades que de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva.

|  | Coronel MARCELO RUBÉN PERFETTI Dir Grl Com Info |
| --- | --- |