- OBJETO

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL DESARROLLO E INVESTIGACION DE SIMULADORES.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| Renglón Nro | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 01 | Osciloscopio Digital Owon 100 Mhz 2 Ch Pantalla Color 8 Tft | Características: |
| 02 | Modulo RF Xbee PRO S2C DIGI - Zigbee / Con zocalo adaptador del modulo. | Características: 802.15.4 Modules Programmable XBee ZB S2C TH RPSMA Antenna |
| 03 | Modulo Bluetooth Hc05 Maestro Esclavo Uart Ttl Arduino Pic | Características: Módulo BLuetooth HC05 - Fácil de usar y completamente encapsulado - Chipset: CSR - Bluetooth V2.0 - Alimentación: 3.6V a 6V - Velocidad de transmisión: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200 . Seteable por comandos AT - Configuración predeterminada del puerto serie: 9600, N, 8, 1 |
| 04 | Modulo Rfid Rc522 13.56mhz Tarjeta Llavero Tag Arduino | Características: Modelo: MF522-ED Corriente de operación: 13-26mA a 3.3V Corriente de standby: 10-13mA a 3.3V Corriente de sleep-mode: <80µA Corriente máxima: 30mA Frecuencia de operación: 13.56Mhz Distancia de lectura: 0 a 60mm Protocolo de comunicación: SPI Velocidad de datos máxima: 10Mbit/s Dimensiones: 40 x 60 mm Temperatura de operación: -20 a 80ºC Humedad de operación: 5%-95% Máxima velocidad de SPI: 10Mbit/s |

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al  momento de la entrega, por un período no inferior a 6 (seis) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de 5 (cinco) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de mayo de 2016.-

# Text boxes

Tcnl PABLO FABIAN REGAZZONI

J PROYECTO