| Ejército Argentino | ESPECIFICACION TECNICA | FOJAS 1 N 3 |
| --- | --- | --- |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS |
| ET Nro: 23/2016 | Fecha: de octubre de 2016.- |
| NME: -.- | INE: -.- |
| Documentos Agregados: Sin agregados |
| OBJETO a. Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con el “ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS” HELADERA FAMILIAR CON FREEZER a. CARACTERISTICAS GENERALES: Heladera FAMILIAR CON FREEZER 220 VOLT, 2 FRIOS, 350 LTS GAS: SECRETARIA GENERAL EJERCITO Modelo: FAMILIAR CON FREEZER Motor: 1/4 HP refrigerante R134 220 volt b. SERVICIO SOLICITADO: - CAMBIO DE MOTO COMPRESOR - CAMBIO DE FILTRO DE ALTA - CAMBIO DE RELAY AMPEROMETRICO - CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO - CAMBIO DE TERMOSTATO TERMICO - CAMBIO DE TERMOSTATO TERMICO DE DOS FRIOS - CARGA DE GAS REFRIGERANTE R134 3. FREZZER DE POZO SECRETARIA GENERAL EJERCITO a. CARACTERISTICAS GENERALES: FREZZER DE POZO 220VOLT, 420 LTS Modelo: FREZZER DE POZO Motor: 1/5 HP refrigerante 220 volt b. SERVICIO SOLICITADO: - cambio DE MOTO COMPRESOR 1/5HP - cambio de FILTRO DE ALTA - CAMBIO DE RELAY AMPEROMETRICO - CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO - CAMBIO DE TERMOSTATO - FABRICACION Y COLOCACION DE CAÑERIA PINCHADA DE CONTORNO DE GABINETE DE FREZZER 4. COCINA INDUSTRIAL a. CARACTERISTICAS GENERALES: EXTRACTOR INDUSTRIAL, 380V, 61 CM – GAS: SECRETARIA GENERAL EJERCITO Modelo: COCINA INDUSTRIAL Motor: 2 HP b. SERVICIO SOLICITADO: - CAMBIO DE PALA DE 60 CM - CAMBIO DE MOTOR NUEVO ORIGINAL 2HP - CAMBIO DE ESTRUCTURA AMURACION A PARED - INSTALACION ELECTRICA A RED - COLOCACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA TRIFASICA 5. COCINA INDUSTRIAL a. CARACTERISTICAS GENERALES: COCINA INDUSTRIAL, 6 HORNALLAS ACERO INOXIDABLE b. SERVICIO SOLICITADO: - DESMONTE DE COCINA - TRASLADO A TALLER PARA DESMANTELAR - TRATAMIENTO DE PIEZAS CON ACIDO - ENSAMBLE DE PARTES - CAMBIO DE PUERTAS - COLOCACION DE BISAGRAS NUEVAS - COLOCACION DE BARRALES - CAMBIO DE PICOS - CAMBIO DE CAÑERIA INTERNA - CAMBIO DE QUEMADORES - CAMBIO DE PARRILLAS 6. AIRE ACONDICIONADO a. CARACTERISTICAS GENERALES: AIRE ACONDICIONADO ELECTRICO Modelo: AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS b. SERVICIO SOLICITADO: - INSTALACION INTEGRAL COMPLETA - INSTALACION DE UNIDAD INTERIOR - INSTALACION DE MENSULAS AL VACIO - AMURACION DE UNIDAD EXTERIOR AL VACIO - PERFORACION DE MAMPOSTERIA DE 40 CM - COLOCACION DE CAÑERIA DE 4,5 MTS DE LONGUITUD - COLOCACION DE AISLANTES - COLOCACION DE CABLEADO DE INTERCONEXION - COLOCACION DE CINTA DE EMPAQUETADURA - PRESUARIZACION DE SISTEMA - VACIO DE CAÑERIA - CARGA DE GAS REFRIGERANTE - COLOCACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA - TENDIDO DE CABLEADO 7. AIRE ACONDICIONADO a. CARACTERISTICAS GENERALES: AIRE ACONDICIONADO ELECTRICO TIPO CENTRAL Modelo: AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS – R410 b. SERVICIO SOLICITADO: - INSTALACION INTEGRAL COMPLETA - INSTALACION DE UNIDAD INTERIOR - INSTALACION DE MENSULAS AL VACIO - AMURACION DE UNIDAD EXTERIOR AL VACIO - PERFORACION DE MAMPOSTERIA DE 40 CM - COLOCACION DE CAÑERIA DE 4,5 MTS DE LONGUITUD - COLOCACION DE AISLANTES - COLOCACION DE CABLEADO DE INTERCONEXION - COLOCACION DE CINTA DE EMPAQUETADURA - PRESURIZACION DE SISTEMA - VACIO DE CAÑERIA - CARGA DE GAS REFRIGERANTE - COLOCACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA - TENDIDO DE CABLEADO CABA, de octubre de 2016. Vº Bº |