- OBJETO

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL DESARROLLO E INVESTIGACION DE SIMULADORES.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| Renglón Nro | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 01 | BARRAS de PEGAMENTO AMBAR o BLANCA; IDEAL PARA TRABAJAR EN CARTON; MADERA; PAPEL; USO GENERAL SOLO PARA PISTOLAS de POTENCIA MAYOR a 80W. | Características: AMBAR o BLANCA 11.6mm ESPECIAL de DIAMETRO 300mm DE LARGO |
| 02 | LUPA de MESA | Características: CON LUZ, de 125mm de DIÁMETRO de 3 DIOPTRIAS PLASTICA ILUMINACION tipo 60LED; 600LUMENES VIDA UTIL 20000Hr;USO PROFESIONAL CON BRAZO y CABEZAL MOVIL SUJECION EN LA MESA CON PRENSA TIPO O |
| 03 | VISERA con LUPA MARCA TIPO MA-016 | Características: CON ILUMINACION DE 2 LEDS DE 1.8X; 2.6X; y 5.8X. LUPA de CABEZA |
| 04 | MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE | Características: AUTOMÁTICA. FILTRO VISOR DE ALTA CALIDAD. TAMAÑO DE CARTUCHO 110 X 90 X 80 MM PROTECCION ULTRAVIOLETA E INFRARROJA. ÁREA DE VISIÓN 40 X 90 MM. CONTROL REGULABLE DE SEGURIDAD DEL LENTE. REGULADOR EXTERNO. RGULACIÓN DEL TIEMPO DEL PASAJE DE OSCURO A CLARO. FILTRO EN LUMINOSIDAD DIN4 5 TONOS VARIABLES DIN9 AL DIN13 TIEMPO DE PASAJE DE LUZ-OSCURO INSTANTÁNEO (1/30000S) TIEMPO DE PASAJE DE OSCURO-LUZ: 0.5-0.8S ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO CON ABSORCIÓN DE SUDOR. 5000 HORAS DE VIDA EFECTIVA. INCLUYE PILA |
| 05 | PINZA AMPEROMETRICA CON DISPLAY, MARCA TIPO CEM DT-337 | Características: |
| 06 | JUEGO DE TUBOS MARCA TIPO STANLEY 91-988 | Características: JUEGO de TUBOS de 201 piezas de ENC 3/8 1/2 1/4. |
| 07 | PISTOLA de PEGAR MARCA TIPO K-800 | Características: ALCANCE A 80W 170grados PROFESIONAL K800 ; CALEFACTOR LARGO; TIRADA DE BARRA LARGA |
| 08 | DESTORNILLADORES TIPO STANLEY JUEGO 62-114 | Características: 10 DESTORNILLADORES 6 DESTORNILLADORES PERILLEROS 1 DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS 18 PUNTAS 1 ALICATE PUNTA LARGA 6 (152mm) 1 ALICATE UNIVERSAL 6 (152mm) 1 MAGNETIZADOR |
| 09 | KIT DE HERRAMIENTAS Para REDES y TELEFONIA | Características: INCLUYE CRIMPEADORA RJ45-11 ; IMPACTADORA 110-88 ; MAPEDOR PK-7051N ; PELACABLE PK501 GARANTIA 12 MESES ESTUCHE CON CIERRE MAS 50 FICHAS RJ11 y 25 FICHAS RJ45 |
| 10 | Gabinetes de poliestireno alto impacto. Gavetas de poliestireno cristal. | Características: Apilables y montables en la pared. Modelo Tipo FURY 30-524 Medidas 308 x 223 x 162mm Color surtidos Embalaje unidad por caja 4 Gavetas 24: 41-C (148 x 72 x 31 mm.) Divisores 24 u.: 42-C |
| 11 | LAMPARA PARA PROYECTOR INFOCUS MODELO X1 | Características: Lámpara de reemplazo para proyectores Infocus Sp-lamp-009 · Lámpara Genérica · Modelo: Sp-lamp-009 · Watts: 150 Es compatible con los siguientes modelos de proyectores: SP4800 / X1 / X1A / C109/ LP-X1/LP- X1A/LS4800/ Screenplay 4800 |
| 12 | CRIMPEADORA TIPO PROSKIT | Características: Modelo TIPO PK-230PA RG-58-59-6 CON CRIQUE ; MANGOS de GOMA. 255 ; .213 ; 10 ; 068 ; .324 |
| 13 | CRIMPEADORA TIPO PROSKIT | Características: MODELO TIPO CP-372 CON CRIQUE ; MORDAZAS INTERCAMBIABLES. USO PROFESIONAL ;MANGO BIMATERIAL ;SIN MORDAZA. PODRA COLOCAR UNA VARIEDAD DE MODELOS. EJ. BNC ; AUTOMOTOR ; TERMINALES ECTERICOS ; REDES RJ45 ; 11 ; 6 |
| 14 | Pinza Crimpeadora Universal TIPO Amphenol | Características: Kit Pinza Universal TIPO Amphenol Modelo: TIPO HJ07BD Contiene: * 1 Pinza * 5 Mordazas intercambiables * Valija alto impacto |

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- Los  oferentes  indicaran  “INDEFECTIBLEMENTE”  UNA  (01)  marca del efecto cotizado

el renglón,  el  cual será  especialmente  tenido  en cuenta al momento de la evaluación de las

ofertas, a fin de lograr una producción de excelente calidad. La falta de descripción de la marca

ofrecida será considerada una omisión esencial .

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al  momento de la entrega, por un período no inferior a 6 (seis) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de 5 (cinco) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de mayo de 2016.-

# Text boxes

Tcnl PABLO FABIAN REGAZZONI

J PROYECTO