| ANEXO 3 |
| --- |
| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 5 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CABLES Y MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES. |
| ET Nro: 61/COM/18 | Fecha: | 05 de Diciembre de 2018 |
| Documentos Agregados: --- |

# OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y normas de calidad para la adquisición de insumos, cables y materiales necesarios  para el mantenimiento de sistemas de comunicaciones.

# CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

  - RENGLÓN 1: KIT DE DESARROLLO. USO MANTENIMIENTO ESTACIONES

SATELITALES.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antena Parabólica | Banda KU 1.8mts Tipo Prodelin serie 1194 ganancia 46dBi | 8 |
| 2 | Jabalina bimetálica de puesta a tierra “Completa”. | De ¾ pulg espesor, 1,5 mts de largo, con Morseto toma cable y Caja de inspección | 10 |
| 3 | Cable coaxil | 50ohms, 6Ghz tipo ECOFLEX 10 (x metro). | 500 |
| 4 | Conector tipo N | tipo N macho armable, para cable ECOFLEX 10 Amphenol | 24 |
| 5 | Cable coaxil | 50ohms Tipo BELDEN 2806A (x metro). | 10 |
| 6 | Conector tipo BNC | macho crimpeable para cable Tipo BELDEN 2806A Amphenol | 40 |
| 7 | Distribuidor de red | 8 puertos eth 10/100/1000 | 10 |
| 8 | LNB | Banda Ku (11.70 a 12.20 GHz) OL 10.75 +/- 5kHz conector F tipo NORSAT 1509HA. | 6 |
| 9 | Cable | unipolar 2,5 mm2 color verde-amarillo x metro | 400 |
| 10 | Terminal cerrado de aluminio | p/cable 2,5 mm2 para conexión de puesta a tierra | 250 |

  - RENGLÓN 2:  KIT DE DESARROLLO. USO MANTENIMIENTO SISTEMAS

DE COMUN ICACIONES. 296-08527-0004

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patch cord rj45 | cat5 x 1m | 25 |
| 2 | Cable coaxil RG6 | 75ohms (x metro). | 20 |
| 3 | Conector tipo N macho | crimpeable para cable RG6 Tipo Amphenol | 12 |
| 4 | Conector tipo F macho | crimpeable para cable RG6 Tipo Amphenol | 12 |
| 5 | AP telefonía | IP con códec G729 | 6 |
| 6 | Sistema de alimentación ininterrumpida | 1.5 KVA | 8 |
| 7 | Cable Serial V.35 | con conectores "Smart Serial" (DTE) y DB-25 macho (DCE) 3 metros | 5 |
| 8 | Alcohol isopropílico | isopropílico (x 1lt) | 20 |

  - RENGLÓN 3:  KIT DE DESARROLLO. INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA 296-08527-0013

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soldador de estaño | 60W punta cerámica | 2 |
| 2 | Estaño 1mm 60/40 | X rollo 250 gr | 4 |
| 3 | Lámpara Dicroica Led | LED 7w 220v Gu10 | 10 |
| 4 | Caja Roseta C/ Doble Jack | Cat 6, Rj45 Completa P Cable Utp Red | 50 |
| 5 | Cinta Aisladora | Negra x rollo 20 mts | 20 |
| 6 | Base no penetrante para antena Satelital | Para antena tipo Skyware Global tipo 183. Boom principal 114mm de diámetro y espesor mínimo de 5mm de hierro galvanizado. | 14 |
| 7 | Satfinder Digital Con Brújula | Apuntador de antenas Satelital, Digital, con brújula | 2 |
| 8 | Amplificador Señal | Para interior, Tipo Lintraket 17-CA-Black, 65 W | 1 |

# REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

  - CONSIDERACIONES ESPECIALES

    - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

    - La recepción final de los materiales se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

  - SERVICIO DE POSTVENTA

    - El adjudicatario deberá disponer de un servicio de posventa a efectos de asegurar su rápida intervención en caso de existir novedades  en la recepción de los materiales  descriptos en la presente especificación técnica.

Dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación por escrito ó correo electrónico de la situación, para el reemplazo del material defectuoso o de mal funcionamiento, o bien, materiales que no cumplen con la especificación técnica precedente, realizada por el Organismo Contratante.

    - El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

    - El servicio de consulta técnica sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.

  - GARANTÍA

    - Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación (Ocultos), por el lapso de DOCE (12) meses corridos o superior,  a partir del momento de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición (Cambio directo) del bien, según el caso.

    - Los costos que demande la reparación o reposición (Cambio directo) del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario y se considerarán incluidos en la oferta.

    - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento del equipamiento reparado por el lapso de un año o superior.

    - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

  - ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

## Cada material, deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales  técnicos y de usuario (Si correspondiera), que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

## Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y en idioma castellano.

## Los materiales se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

## Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

## Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

## La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

## El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

## En el rótulo se deberá consignar.

## Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

## Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601 – Camino CENTENARIO y GÜEMES – CITY BELL – Provincia de BUENOS AIRES.

## Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

## Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

## Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

  - PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

## Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los TREINTA (30) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

## Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.
Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

## Teléfono de contacto: 221 – 4724595   ó  11  4346 – 6100  int 6401/ 6410.

C. A. DE BUENOS AIRES,      05  de Diciembre de 2018.

Teniente Coronel DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ

J Div Telecom y GE – Dir Grl Com Info