- OBJETO

ESTABLECER LA ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, A FIN DE COMPLETAR EL TALLER INFORMATICO Y REEMPLAZAR LAS INTALACIONES DE RED DETERIORADAS Y OBSOLETAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| RENGLON NRO | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 01 | MÓDULO PROTECCIÓN TÉRMICA DE 10A CON TOMA CORRIENTE PARA RACK CON LLAVE TERMOMAGNETICA DE 10A, TOMA CORRIENTE TIPO I (AS 3112) Y SOPORTE PARA RACK CON TORNILLOS |  |
| 02 | CABLE CANAL 40X30 MM TIRA POR 2 METROS FABRICADO EN PVC, SIN DIVISIONES, SIN ADHESIVO Y DE COLOR BLANCO. |  |
| 03 | CABLE CANAL 20X10 MM TIRA POR 2 METROS, FABRICADO EN PVC, SIN DIVISIONES, SIN ADHESIVO Y DE COLOR BLANCO. |  |
| 04 | ROTULADORA PERSONAL ELECTRÓNICA CON IMPRESIÓN DE HASTA 7,5 MM/SEGUNDO, UN ANCHO MÁXIMO DE CINTA DE HASTA 12MM, PANTALLA LCD DE 12 CARACTERES, 173 SÍMBOLOS DISPONIBLES , -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DE 230 DPI Y 3 AÑOS DE GARANTÍA. |  |
| 05 | CARTUCHO DE CINTA NO LAMINADA DE 0.47"(12MM) DE COLOR NEGRO SOBRE BLANCO PARA ROTULADORA PERSONAL. |  |
| 06 | BATERIA DE 9 VOLT RECARGABLE DE 9V CON CAPACIDAD DE 175mAH Y COMPUESTO DE NI-MH. |  |
| 07 | ESTAÑO ROLLO 60/40 X 250 GRAMOS 0.8MM CON UNA PUREZA 60X40 |  |
| 08 | TORNILLOS PARA PARED DE 6MM |  |
| 09 | TARUGOS DE 6MM TIPO FISHER MULTIMATERIAL |  |
| 10 | JUEGO DE DESTORNILLADORES PERILLEROS DE BARRAS ENDURECIDAS CON ACABADO EN OXIDO NEGRO RESISTENTE A LA CORROSION. MEDIDAS PLANO 1.4, 2.0, 2.4 Y 3 MM, MEDIDAS PHILLIPS 0 Y 1 Y MANGOS ERGONOMICOS. |  |
| 11 | JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES, 4 PLANOS Y 4 PHILIPS. CON MANGO ERGONOMICO DE CUATRO LOBULOS, BARRAS DE ACERO TERMO TRATADO Y NIQUELADAS TAMAÑOS: PHILIPS PH0 x 100mm, PH1 x 100mm, PH2 x 150mm, PH3 x 150mm, PLANO 8 x 150mm, 6.5 x 100mm ,5 x 100mm,Plano: 3 x 150mm |  |
| 12 | PINZA DE PUNTA SEMIREDONDA 160 MM |  |
| 13 | JUEGO DE 4 MECHAS DE WIDIA DE CARBURO DE TUNGSTENO MEDIDAS 4 MECHAS: 5MM X 85MM 6MM X 100MM 8MM X 120MM 10MM X 120MM |  |
| 14 | JUEGO DE 7 MECHAS DE ACERO RAPIDO MEDIDAS: 1,5mm 2,0mm 3,0mm 4,0mm 5,0mm 5,5mm 6,0mm |  |
| 15 | LIMPIADOR GASEOSO DE 250G/310CC |  |
| 16 | PINCEL PARA LIMPIEZA 1’ |  |
| 17 | GRASA SILICONADA DISIPADORA DE CALOR POR 70GR |  |
| 18 | GUANTES DE TRABAJO CON DOBLE CAPA PROTECTORA, PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS HECHOS EN CUERO SINTETICO CLARINO, CIERRE DE VELCRO EN PUÑO Y PARTE SUPERIOR EN TELA ELASTICA |  |
| 19 | PISTOLA ENCOLADORA DE SILICONA, POTENCIA DE 200W, TEMPERATURA DE TRABAJO DE 200°C, AVANCE MECANICO DEL PEGAMENTO, TOBERA DE PROTECCION TERMICA Y BOLILLA PARA EVITAR LA PERDIDA DE PEGAMENTO. |  |
| 20 | TIJERA PARA INSTALADOR ELECTRICO, CON HOJA EN ACERO INOXIDABLE REFORZADA PARA PELAR Y CORTAR CABLES HASTA 50MM2, CON CRIMPADORA PARA CONECTORES DESDE 1 A 6MM2. Y INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA COLGAR LA TIJERA EN EL CINTURÓN. DIMENSIONES (LXAXH): 42 X 19 X 3.5MM. |  |
| 21 | SOPORTE DE LUPA CON LUZ LED MULTIPROPOSITO CON BASE DE SOLDADOR Y PINZAS DE SOPORTE |  |

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

c.    Los  oferentes  indicaran “INDEFECTIBLEMENTE”  UNA (01)  marca  del  efecto cotizado

el renglón,  el  cual será  especialmente  tenido  en cuenta al momento de la evaluación de las

ofertas,  a  fin de  lograr  una  producción  de  excelente  calidad. La falta de descripción de la

marca ofrecida será considerada una omisión esencial .

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al  momento de la entrega, por un período no inferior a 6 (seis) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de 5 (cinco) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de mayo de 2016.-

# Text boxes

Cbo ESTEBAN JAVIER MARTINEZ

Aux Div Cont Gest