- OBJETO

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL DESARROLLO E INVESTIGACION DE SIMULADORES.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| Renglón Nro | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 01 | FUENTE de LABORATORIO MARCA TIPO ZURICH o FULLENERGY 0 | Características: 30Volt 20Amp DIGITAL DF1730SL20A USO PROFESIONAL ; MODELO 070-1045 |
| 02 | FUENTE de LABORATORIO MARCA TIPO FULLENERGY | Características: 30Volt 5Amp DIGITAL USO PROFESIONAL ; MODELO 070 1041 |
| 03 | Fuente Step Up | Características: Ajustable 35v 6a Voltimetro TIPO Arduino Tensión de entrada: 3 a 35V (DC) Corriente Máxima de entrada: 9A Salida de tensión: 3.5V a 35V (DC) ajustable Corriente Máxima de salida: 6A Potencia Máxima de salida: 75W |
| 04 | Fuente Step Up Xl6009 | Características: TIPO Dc Dc Ajustable 5v 35v TIPO Arduino Tensión de entrada: 5 a 32V (DC) Salida de tensión: 5V a 35V (DC) ajustable Corriente Máxima de entrada: 4A |
| 05 | PLACA TIPO Raspberry Pi 3 B | Características: 1.2ghz Quad Core 1gb Wifi Bluetooth Broadcom BCM2837 64bit ARM Cortex-A53 Quad Core Processor SoC running @ 1.2GHz Broadcom VideoCore IV GPU 1 GB RAM 4 x USB2.0 Ports de hasta 1.2A de salida Conector GPIO de 40 pines Video/Audio Out via 4-pole 3.5mm connector, HDMI, or Raw LCD (DSI) Storage: microSD 10/100 Ethernet (RJ45) BCM43143 WiFi on board Bluetooth Low Energy (BLE) on board Low-Level Peripherals: 27 GPIO UART I2C bus SPI bus with two chip selects +3.3V +5V Ground Power Requirements: 5V @ 2.4A via MicroUSB Supports Raspbian, Windows 10 IoT Core, OpenELEC,OSMC, Pidora, Arch Linux,RISC OS |
| 06 | PLACA TIPO Beaglebone Black Ti Am3358 Cortex-a8 4gb Rev.c | Características: Procesador AM3359AZCZ100, 1HGZ Salida de Video HDMI DRAM 512MB DDR3L Flash 2GB eMMC, µSD JTAG Opcional Serial Header Alimentación 210-460 mA @ 5V |
| 07 | PLACA TIPO Arduino Pro Mini 5v 16mhz Domotica Robotica Atmel Atmega328 | Características: Microcontrolador ATmega328P Tensión de Operación (nivel lógico) 5 V Tensión de Entrada (recomendado) 7-12 V Tensión de Entrada (límites) 6-20 V Pines E/S Digitales 20 (de los cuales 7 proveen de salida PWM) Entradas Analógicas 6 Corriente máx por cada PIN de E/S 40 mA Memoria Flash 32 KB de los cuales 0.5KB son usados por el bootloader SRAM 2 KB EEPROM 1 KB Frecuencia de reloj 16 MHz |
| 08 | PLACA TIPO Arduino Mega 2560 R3 - Cable Usb | Características: |
| 09 | PLACA TIPO Arduino Uno Mega328 R3 | Características: Microcontrolador ATmega328 Tensión de Operación (nivel lógico) 5 V Tensión de Entrada (recomendado) 7-12 V Tensión de Entrada (límites) 6-20 V Pines E/S Digitales 14 (de los cuales 6 proveen de salida PWM) Entradas Analógicas 6 (pueden usarse como digitales) Corriente máx por cada PIN de E/S 40 mA Memoria Flash 32 KB de los cuales 0.5KB son usados por el bootloader. SRAM 2 KB. EEPROM 1 KB Frecuencia de reloj 16 MHz |
| 10 | PLACA TIPO Arduino Nano V3.0 Atmel Atmega 328 - Cable Usb | Características: Microcontroller Atmel ATmega328 Operating Voltage (nivel logico) 5 V Input Voltage (recomendado) 7-12 V Input Voltage (limites) 6-20 V Digital I/O Pins 14 (6 PROVEEN SALIDA PWM) Analog Input Pins 8 DC Current per I/O Pin 40 mA Flash Memory 32 KB (DE LOS CUALES 2KB SON USADOS POR EL BOOTLOADER) SRAM 2 KB EEPROM 1 KB Frecuencia de Reloj 16 MHz |

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

- Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

- Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- Los  oferentes  indicaran  “INDEFECTIBLEMENTE”  UNA  (01)  marca del efecto cotizado

el renglón,  el  cual será  especialmente  tenido  en cuenta al momento de la evaluación de las

ofertas, a fin de lograr una producción de excelente calidad. La falta de descripción de la marca

ofrecida será considerada una omisión esencial .

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al  momento de la entrega, por un período no inferior a 6 (seis) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de 5 (cinco) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de mayo de 2016.-

# Text boxes

Tcnl PABLO FABIAN REGAZZONI

J PROYECTO