| Ejército Argentino Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 | ANEXO 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1-4 |
| --- | --- | --- |
| SERVICIO DE REINGENIERIA Y DESARROLLO DE UNIDADES DE DETECCION DE FASE, OSCILADOR COHERENTE, CONTROL DE MONITOREO DE ALARMAS Y SINCRONISMO DE RF DEL CONJUNTO A DEL RADAR RASTREADOR |
| ET Nro: 30/MANT/18 | Fecha: de diciembre de 2018 |

OBJETIVO

- Este documento describe los requerimientos técnicos de los módulos Electrónicos e Interfaz de sincronismo para ser utilizado en el Conjunto A del Radar de vigilancia terrestre Rastreador.

INTRODUCCIÓN

- El servicio de reingeniería será aplicado sobre los módulos que realizan el acondicionamiento de la señal doppler recibida en el cofre A, y que determina el tipo de blanco fijo o móvil. Además el servicio de reingeniería abarcará los aspectos de alarmas y sincronismo que entrega el Cofre A necesarios para el funcionamiento del sistema del Radar. Los módulos actuales a analizar son los que a continuación se detallan:

AP: ALARMAS Y SICRONISMO

AS: MANDOFRECUENCIA Y COHO

AJ: AMPLIFICADOR MF

AL: OSCILADOR COHERENTE COHO

AK: DETECTOR DE FASE

AM: AMPLIFICADOR CAF/IA

- Las reingenierías de los módulos mencionados deberán ser adaptados y ajustados mecánica y electrónicamente al sistema actual en el cofre A, asimismo deberán ser compatibles con los módulos utilizados en el Radar de Vigilancia Terrestre Rastreador del Ejército Argentino.

- REQUERIMIENTOS GENERALES.

  - REQUERIMIENTO-: El hardware contará con las mismas dimensiones físicas de los módulos actuales respetando la ubicación de los conectores y todo su PINOUT para garantizar la correcta compatibilidad y funcionamiento del sistema de RF.

- DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

  - REQUERIMIENTO-: El “Listado de materiales” deberá ser presentado mediante una tabla para facilitar la adquisición de materiales y partes de repuesto.

  - REQUERIMIENTO-: Las recomendaciones de armado/mantenimiento deberán contener la secuencia de pasos y recomendaciones especiales a tener en cuenta durante el mantenimiento de la placa.

  - REQUERIMIENTO-: Los módulos deben contar con puntos de testeo debidamente identificados junto con los valores normales de operación.

- ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

  - REQUERIMIENTO-: El nivel de calidad de los módulos deberá ser de tipo MILITAR, o en su defecto de común acuerdo entre las partes, para cumplir con requerimientos operacionales del Radar rastreador.

  - REQUERIMIENTO-: Los módulos deberán satisfacer el requerimiento definido en el estándar MIL-STD-810C.

- Nota: Todo componente que no cumpla con los requerimientos de calidad descripto deberá ser revisado por personal a cargo del proyecto en el Ejército Argentino.

  - REQUERIMIENTO-: Las placas provistas durante el desarrollo deberán ser aptas para superar los ensayos de calificación ambiental según la norma MIL-STD-810C.

- GARANTIA DE DISEÑO Y FABRICACION DE LOS REQUERIMIENTOS

  - REQUERIMIENTO-: El fabricante de los módulo deberá proveer el siguiente lapso de garantía de fabricación: 2 años
Nota: La garantía cubrirá defectos de fabricación de la placa siempre y cuando su uso haya sido acorde a las especificaciones de la misma.

- REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

- REQUERIMIENTO-: Los módulos deberán ser diseñado de forma tal que supere sin pérdida de funcionalidad los ensayos ambientales a niveles de calificación según la MIL-STD-810C.

  - EMI/EMC

- RECOMENDACIÓN-: Los módulos deberán poseer al menos 2 planos de tierra completos sin ranura ni singularidades a excepción de las vías de interconexión.

- RECOMENDACIÓN -: Las señales “single ended” de alta velocidad o con flancos rápidos susceptible de irradiar campo electromagnético deberán routearse por planos internos de la placa o bien en cara superior o inferior siempre que se asegure que junto al plano de ruteo se encuentra un plano de tierra como el descripto en el requerimiento anterior.

- RECOMENDACIÓN -: Para evitar la formación de zonas de acumulación de carga que sea susceptible de generar descargas electrostáticas no se deberá dejar trazas o planos sin referenciar.

- RECOMENDACIÓN -: Los módulos deberán cumplir con los estándares descriptos en la norma MIL-STD-461C y 462.

- RECOMENDACIÓN -: Los módulos deberán utilizar componentes electrónicos actuales que estén en producción actualmente.

  - BLOQUES PRINCIPALES

- REQUERIMIENTO-: Los módulos deberá constar de un documento que describa la arquitectura de trabajo.

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- REQUERIMIENTO-: Contemplará las funciones de los módulos actuales y será de reemplazo directo teniendo en cuenta las modificaciones de cableado para el sostenimiento de radares actuales en funcionamiento.

- Se aplicarán distintos tipos de protecciones según la señal. Para las entradas se implementarán protecciones que garanticen la confiabilidad y estabilidad de cada módulo.

- REQUERIMIENTO-: La alimentación deberá ser compatible con la alimentación actual de cada módulo.

  - PUNTOS DE PRUEBA

- REQUERIMIENTO-: Los módulos deberán poseer puntos de prueba en las señales que se consideren necesarias para ser utilizadas durante el proceso de mantenimiento en el Ejército Argentino.

- REQUERIMIENTO-: Cada uno de los puntos de prueba deberá estar acompañado de un punto de tierra a no más de 15mm de distancia.

- INTERFACES MECÁNICAS

  - REQUERIMIENTO-: Los módulos electrónicos tendrán la sujeción capaz de integrarse entre sí con el radar rastreador, conforme a las necesidades operativas del Ejército Argentino.

  - REQUERIMIENTO-: Los módulos deberán tener las zonas de montaje y las áreas de exclusión dispuestas para su fijación y disipación de potencia, convenientemente diseñadas según los análisis térmicos de la misma.

- ETAPAS Y FASES DEL PROYECTO

El ciclo de vida del proyecto está dividido en tres (3) etapas principales, subdivididas a su vez en distintas fases de desarrollo para facilitar el seguimiento del proyecto por parte del Ejército Argentino, los cuales se llevarán a cabo en el lugar acordado previamente para facilitar su entendimiento y control de las etapas.

Las fases planteadas para el presente proyecto para cada ETAPA se ilustran a continuación:

- ETAPA 1 (DISEÑO Y ACEPTACION DE REQUERIMIENTOS)

  - Fase A: Estudio de factibilidad de la propuesta y primeros modelos conceptuales, con la aprobación de los requerimientos.

  - Fase B: Definición preliminar del proyecto a partir de la solución acordada en la 	Fase A. En ésta fase se inician las actividades críticas del desarrollo tecnológico.

Entregables ETAPA 1:

    - Documento de Revisión de Requerimientos.

    - Documento de Arquitectura general del sistema.

    - Plan de Desarrollo Tecnológico.

- ETAPA 2 (FABRICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO)

  - Fase A: Diseño detallado del proyecto con definiciones técnicas y de componentes críticos.

  - Fase B: Implementación y producción del diseño definitivo, desde su manufactura hasta el ensamble y test de funcionalidad del equipo.

Entregables ETAPA 2:

    - Documento Preliminar de Diseño

    - Archivos esquemáticos preliminares de diseño

- ETAPA 3 – ENTREGA FINAL KIT DE DOS (2) MÓDULOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION.

  - Fase A: Calificación del equipo según los requerimientos definidos en la ETAPA 1. Se realizan todas las tareas de verificación y validación en función de los requerimientos y desviaciones surgidas durante el desarrollo, para lograr la aceptación final del equipo.

  - Fase B: Verificaciones, Transferencia del equipo al cliente y operaciones. Finalmente, se presenta la documentación asociada como hojas de datos, según corresponda.

Entregables ETAPA 3:

    - Documento Final de Diseño.

    - Archivos esquemáticos finales, códigos fuentes de FPGA, CPLD o Microcontroladores actualizado con sus archivos soportes(librerías) y código fuentes, archivos de diseño completos de fabricación indicando el software de diseño y versión utilizadas Y planilla de cableado.

    - Documento con recomendaciones de Mantenimiento del Módulos en el manual de usuario.

Entregables Materiales de la ETAPA 3

    - Módulos que reemplace las placas mencionadas en fabricados y en funcionamiento CANTIDAD: DOS (02).

|  | Tcnl NESTOR ANTONIO PONTONI J B Mant Com 601 |
| --- | --- |