| Ejército Argentino Dirección General de Inteligencia | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 4 |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y AFINES PARA EL EJERCITO ARGENTINO |
| ET Nro: 12/P/16 | Fecha: de agosto de 2016 |

- OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberán satisfacer la provisión de “Elementos de ferretería, electricidad, construcción y afines” para el Ejército Argentino.

Todo detalle omitido o insuficientemente descripto en la especificación  técnica y que resulte necesario para el normal funcionamiento, operación sin fallas ni defectos y de acuerdo a las practicas, leyes o estándares vigentes; deberá ser previsto por la ingeniería del proveedor y considerado en la oferta.

- CARACTERISTICAS REQUERIDAS

a. Atornillador Eléctrico Inalámbrico 12 V. (CANTIDAD: 3)

Nro Catálogo: 4.3.8-00111-0004

- Tipo: taladro eléctrico inalámbrico.

- Mandril:(0,8mm - 13mm).

- Tensión: 12vcc.

- Motor: dos velocidades 0-400rpm / 0-1550rpm.

- Torque: 20 posiciones de torque.

- Batería: 1,5 Ah.

b. Amoladora angular 4 1/2”. (CANTIDAD: 3)

Nro Catálogo: 4.3.8-00121-0025

- Tipo amoladora angular.

- Diámetro del disco: 4 1/2.

- Velocidad sin carga 11000rpm.

- Potencia 900W.

- Accesorios: Guarda de ajuste rápido y llave.

- Alimentación: 220v - 50hz.

c. Rotomartillo sds plus 800w c/mandril autocambiable. (CANTIDAD: 3)

Nro Catálogo: 4.3.8-02917-0001

- Tipo Rotomartillo sds plus 28mm.

- Potencia: 800w.

- Energía de Impacto 3J.

- Velocidad sin carga: 0-1500rpm.

- Impactos por minuto: 5540.

- 3modos: selector de taladro, Cincelado y Percusión.

- Mandril Intercambiable.

- Velocidad variable - reversible con embrague de seguridad.

d. Multímetro digital. (CANTIDAD:3)

Nro Catálogo: 4.3.9-01690-0004

- Tipo: Digital con señal audible.

- Visualización: Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos con autoapagado.

- Rango de mediciones: DC Volt  200mV – 1000V +/- 0,5% DC Amp 20 mA – 20 a +/- 0,8%  AC Volt 2 – 750 A +/- 0,8%  AC Amp 20mA – 20 A +/- 1% Resistencias (Ohm) 200 – 200 Mohm Frecuencias  2/200 Khz +-3% Capacitores 20 nano /2 picofaradios +- 2,5% Testeador de Transistores.

- Alimentación: 9VCC.

- Accesorios incluidos: batería, puntas y funda protectora.

e. Escalera articulada de aluminio. (CANTIDAD: 3)

Nro Catálogo: 4.3.7-00037-0100

- Tipo: escalera articulada.

- Material Aluminio

- 3 puntos de quiebre.

- 16 escalones.

- Grupo electrógeno 8 kva arranque eléctrico. (CANTIDAD: 1)

Nro Catálogo: 4.3.8-01745-0011

- Tipo: grupo electrógeno.

- Motor: 4 tiempos

- .Potencia: 16hp. 1cilindro refrigerado por aire.

- Regulador automático de velocidad, filtro de aceite y combustible, filtro de aire de admisión, lubricación  accionada por el motor, forzador de aire accionado por el motor.

- Arranque: manual / eléctrico 12v con batería, silenciador incorporado.

- tanque de combustible: 25 lts.

- Consumo: 2 litros por hora.

- Autonomía: 8 horas (carga / máxima).

- Alternador: tipo de servicio permanente, sincrónico monofásico.

- Tensión nominal: 230 /400 vca.

- Frecuencia 50 Hz.

- Factor de potencia phi: 0,8.

- Velocidad de regulación: 3000rpm. AVR regulación automatica de tensión electrónica, autoventilado. Tablero de Control: voltímetro, sistema de protección con parada automatica por baja presión de aceite lubricante.

- Base de Acoplamiento:  base de conjunto motor / generador, bastidor metálico tubular con antivibratorio, con ruedas

- REQUISITOS DE CALIDAD

- Los OFERENTES deberán adjuntar en sus Ofertas, para permitir efectuar la evaluación técnica de las mismas, folletos originales u hojas con datos técnicos.

- En caso de ser folletos o datos técnicos en  idioma extranjero debe ser traducido por un traductor público matriculado.

- Los efectos descriptos en la presente Especificación Técnica deberán ser nuevos de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento, conservación y no poseer, a la fecha de oferta, discontinuidad de fabricación.

- La totalidad de los efectos a proveer responderán a las normas y planos indicadas por el fabricante, y deberán ser legítimos y/u originales de fábrica.

- ENVASES, EMBALAJES, ROTULADO Y MARCACIÓN

- Los equipos se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

- Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

- Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

- La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

- El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destinarse en caso que intente su remoción o reemplazo.

- En el rótulo se deberá consignar:

- Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del Producto.

- Destino: EJERCITO ARGENTINO – BATALLÓN APOYO DE INTELIGENCIA.

- Camino Grl. Rawson S/Nro. – CAMPO DE MAYO – Provincia de BUENOS AIRES.

- Denominación del Efecto.

- INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN A CONSIDERAR

- La totalidad de los equipos adjudicados que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET,  serán entregado con un como plazo mínimo de 30 (TREINTA) días a partir de la recepción de la Orden de Compra. Los mismos serán inspeccionados para verificar su funcionamiento y la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos, bajo un protocolo de prueba y ensayo, que propondrá el Adjudicatario a satisfacción del Organismo Contratante.

- Una vez recibido el material en destino se procederá, por parte del personal de la DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA, a realizar las pruebas en las instalaciones del BATALLON APOYO DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO ARGENTINO.

- Ejecutadas las pruebas sobre la totalidad del material y, habiéndose aprobado las mismas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva; caso contrario devolverán al adjudicatario los equipos que no hayan superado las pruebas y no se emitirá el Acta de Recepción Definitiva.

- El adjudicatario o su representante legal, deberá presenciar en destino el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de funcionamiento.

- GARANTÍA

- Los efectos estarán amparados por una garantía de calidad ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO y el FABRICANTE DEL EQUIPO, por un periodo no inferior a 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición del elemento cuando correspondiera la aplicación de la Garantía (embalaje, fletes, seguros, importación, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

C.A. de Buenos Aires,     de  agosto de 2016.-

# Text boxes

FIRMADO

B APY ICIA

DPTO TERR

PABLO LEIVA

CA DLLO – B APY ICIA - AICM