- OBJETO

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA LINEA DE MODERNIZACIÓN DEL VC TAM.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| Renglón Nro | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
|  | LIJADORAS C/DISCOS LUSTRADORES; VELOCIDAD 1000/1500RPM – POTENCIA 90 psi - PESO 2,3Kg - DIAMETRO 7pulg | Produce 1.000/1.500 rpm Para discos de 7 pulg Entrada de aire de 6,4mm (1/4”) NPT Con Lija |
|  | PISTOLAS TIPO LLAVE NEUMATICA; ENCASTRE 3/4pulg - CAPACIDAD DE BULONES 1 - ENTRADA DE AIRE 1/4pulg - PRESION DE TRABAJO 90psi | PISTOLA DE ALTO IMPACTO CON KIT DE TUBOS DE IMPACTO Torque: 124,5Kg/m (900ft/lbs). Entrada de aire: 6,4 mm (1/4”) NPT Consumo de aire: 6,1 CFM @90 PSI Accesorio: Kit de Tubos. Medidas: 22, 23,24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 46mm. Unión universal cardánica En Caja Original Embutida. |
|  | HERRAM. MAYOT P/TALLER MECANICO; TIPO DESINCRUSTADOR – USO TALLER | Impactos: 73 Hz Carrera: 30/35 mm Energía de impacto 1.4 J Longitud: 280/320 mm Consumo de aire: 4 CFM Tamaño manguera rec: 10 mm Entrada de aire roscada BSP 3/8 Amortiguación Convencional Diámetro de pistón: 0.6 pulg Presión de trabajo máx.: 6.3 bar Valor de vibración: 8.1 m/s² |
|  | SOLDADORAS AUTOGENAS/OXICORTE; EQUIPO OXIACETILENO - USO CORTE Y SOLDADURA - RANGO CORTE 0,5 - 10mm - RANGO SOLDADURA 0 - 3mm | Soldadora autógena completa - tubo de acetileno y oxigeno. 6 m de capacidad c/u. 6 m de manguera con arresta llama. Manómetros de acetilenos y O2 Con juegos de picos completo. Carro porta soldadora. |
|  | LIJADORA DE BANDA; VELOCIDAD 31M/SEG - SUPERFICIE 2000 X 150mm - POTENCIA 4,8HP - PESO 100Kg. | Lijadora de Banda Tipo KEF Potencia: 1HP Banda LARGO 1000 mm Escape delantero Botón de parada de emergencia Columna regulable en inclinación |
|  | HERRAM MAYOR P/TALLER MECANICO | PERCHA PARA CAÑON Solicitar planos en la visita técnica. |

- REQUISITOS QUE  SE DEBEN CUMPLIR

  - Debe efectuarse una visita al Proyecto TAM 2C, sito en Av Rolón 1445, Boulogne Sur Mer, Pcia de Bs As, para el renglón 6.

  - Para el resto de los Renglones deberá indicarse indefectiblemente UNA (1) marca del efecto cotizado.

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

  - Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a TREINTA (30) días corridos.

  - Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al  momento de la entrega, por un período no inferior a SEIS (6) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de CINCO (5) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Septiembre de 2017.-

# Text boxes

My Joaquín Luis CORREA

J Proy TAM 2C