- OBJETO

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA LINEA DE MODERNIZACIÓN DEL VC TAM.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

| Renglón Nro | DESCRIPCIÓN | DETALLE |
| --- | --- | --- |
|  | LLAVES; TIPO TUBO MILIM Y SAE ENCASTRE 3/4 pulg | Llaves de Alto Impacto. Medidas: 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 Y 38 mm |
|  | PISTOLAS P/PINTURA LIQUIDA; CAPACIDAD DEL TANQUE 650 CM3 - COMPRESOR CON - PRESIÓN DE TRABAJO 30 A 40 psi | Sólo la pistola. Para pinturas convencionales o automotrices como poliuretano, polyester y clear. Cuerpo de Aluminio Empuñadura inyectada en resina acetal. Taza inyectada en poliamida 66. Capacidad: 650 cm³. Aguja de acero inoxidable. Pico de acero con tratamiento de dureza ø 1,4 mm. Pico de acero inoxidable de Ø 1,4mm Pico con tratamiento especial de Ø 1,4mm para base acuosa. Regulador de caudal de aire incorporado. Peso de la pistola: 850 grs. Entrada de aire ¼" Gas BSPP. Consumo de aire: 230 lts/min a 35 psi. Presión de trabajo recomendado: 35 psi. Compresor necesario 2 HP. Consumo de producto: 240 cm³/min. Poder cubritivo: 1,5 m²/min. |
|  | PISTOLAS P/PINTURA LIQUIDA; CAPACIDAD DEL TANQUE 650 CM3 - COMPRESOR CON - PRESIÓN DE TRABAJO 40psi | Sólo la pistola. Pistola para tipos de "PRIMER", masillas sopleteables y adhesivos sopleteables. Cuerpo deAluminio. Empuñadura inyectada en resina acetal. Taza inyectada en poliamida. Capacidad: 650 cm³. Aguja de acero inoxidable. Pico de acero endurecido ø 2 mm (opcional ø 2,2 mm y ø 1,8 mm ). Regulador de caudal de aire incorporado. Peso de la pistola: 800 grs. Entrada de aire ¼" Gas BSPP. Consumo de aire: 300 lts/min a 40 psi. Presión de trabajo recomendado: 40psi. Compresor necesario de 2 HP. |
|  | JUEGOS DE LLAVES; TIPO JUEGO DE MACHOS Y TERRAJAS | Caja plastica conteniendo: Cojinetes 1 de cada uno de las siguientes medidas: Diámetro exterior 1": 4NC40, 6NC32, 8NC32, 10NC24, 10NF32, 12NF24, 1/4NC20, 1/4NF28, 1/4NS24, 1/4NS32, 5/16NC18, 5/16NF24, 3/8NC16, 3/8NF24, 7/16NC14, 7/16NF20, M6X1.0, M8X1.25, M10X1.0, M10X1.5, M11X1.5, 1/8NPT27. Diámetro exterior 1 1/2": 1/2NC13, 1/2NF20, 9/16NC12, 9/16NF18, 5/8NC11, 5/8NF18, 3/4NC10, 3/4NF16, 1/4NPT18, M12X1,25, M12X1.75, M14X1.25, M18X1.5 Machos 2 piezas de cada una: 4NC40, 6NC32, 8NC32, 10NC24, 10NF32, 12NF24, 1/4NC20, 1/4NF28, 1/4NS24, 1/4NS32, 5/16NC18, 5/16NF24, 3/8NC16, 3/8NF24, 7/16NC14, 7/16NF20, M6X1.0, M8X1.25, M10X1.0, M10X1.5, M11X1.5, 1/8NPT27, 1/2NC13, 1/2NF20, 9/16NC12, 9/16NF18, 5/8NC11, 5/8NF18, 3/4NC10, 3/4NF16, 1/4NPT18, M12X1,25, M12X1.75, M14X1.25, M18X1.5 Accesorios: 1 Manija porta cojinetes de 1" 1 Manija porta cojinetes de 1 1/2" 1 Manija gira machos 1/8" a 1/2" (M3 - M12) 1 Manija gira machos 3/16" a 3/4" (M5 - M20) 1 Llave en "T" para machos. |
|  | JUEGO DE LLAVES; TIPO TUBO | Tubos hexagonales ENCASTRE: 1/2". Medidas: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-27-30-32. Accesorios: Llave cricket. Palanca de Fuerza (250mm). Palanca T corrediza. Extensión de 75mm de largo. Extensión de 150mm de largo. Extensión de 250mm de largo. Movimiento Universal (Tipo Cardánico) Caja contenedora plástica |
|  | MANIJA P/TUBOS; TIPO DE FUERZA - ACOPLE 3/4 pulg | Acople de ¾ pulg. Largo 60cm. |
|  | JUEGOS DE LLAVES; TIPO LLAVES HIDRAULICAS | LLAVES ABIERTAS EN MILIMETROS. Medidas: (8 -9), (10 -11), (12 -13), (15 -16) (17 -18) (19 -21) |
|  | JUEGOS DE LLAVES; TIPO TUBO | Juego de tubos largos. Encastre 1/2 pulg. MEDIDAS: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 mm |
|  | JUEGO DE HERRAMIENTAS; TIPO PUNZONES EXTRACTORES - MATERIAL CROMO VANADIO - CANTIDAD 7 - USO TALLER | JUEGO DE PUNZONES EXTRACTORES. Cantidad: 7. Medidas: Rango de 2,3,4,5,6 y 8 mm |
|  | JUEGOS DE LLAVES; TIPO ALLEN MILIMETRICA JUEGO DE LLAVES ALLEM T LARGAS | Total: 9 PIEZAS. Medidas: 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 8, 10 mm. |
|  | JUEGO DE HERRAMIENTAS | Set de compuesto por: DESTORNILLADOR de IMPACTO A GOLPE C/4 PUNTAS. Juego de PUNTAS P/ DESTORNILLADOR A GOLPE IMPACTO 15 PZAS |
|  | DESTORNILLADORES; DIAMETRO 4MM - LONGITUD 260MM - TIPO PUNTA PHILIPS | DESTORNILLADORES; DIAMETRO 4MM - LONGITUD 260MM - TIPO PUNTA PHILIPS |
|  | JUEGO DE LIMAS; CANTIDAD 10 - USO MATRICERIA | Limas de aguja. Tipos: plana paralela, plana, media caña, redonda, triangular, cuadrada, ovalada, semi-ovalada y cuchillo. Incluye un mango Tipo de picado: 1 = Entrefino |
|  | JUEGO DE LIMAS; CANTIDAD 5 - USO MECANICO | Tipos: Plana paralela gruesa, plana paralela entrefina, cuadrada gruesa, media caña gruesa, redonda gruesa. |
|  | EXTRACTORES DE RULEMANES; TIPO UNIVERSAL - GARRAS 2 - DIAMETRO ABERTURA 250mm | EXTRACTORES DE RULEMANES; TIPO UNIVERSAL - GARRAS 2 - DIAMETRO ABERTURA 250mm |
|  | EXTRACTORES DE RULEMANES; TIPO UNIVERSAL - GARRAS 3 - DIAMETRO ABERTURA 170mm | EXTRACTORES DE RULEMANES; TIPO UNIVERSAL - GARRAS 3 - DIAMETRO ABERTURA 170mm |
|  | GARRAS MECANICAS; TIPO FLEXIBLE - LONG. DEL CUERPO 60Cm - MATERIAL METAL - CANTIDAD DE GARRAS 4 | GARRAS MECANICAS; TIPO FLEXIBLE - LONG. DEL CUERPO 60Cm - MATERIAL METAL - CANTIDAD DE GARRAS 4 |
|  | HERRAMIENTAS P/MOTORES; ELEMENTO VARILLA EXTENSIBLE CON IMAN - TIPO DE RECUPERACION - DIMENSION 80Cm - USO MECANICO | HERRAMIENTAS P/MOTORES; ELEMENTO VARILLA EXTENSIBLE CON IMAN - TIPO DE RECUPERACION - DIMENSION 80Cm - USO MECANICO |
|  | REMACHADORAS; TIPO TIJERA - TIPO REMACHE TUERCA - ACCIONAMIENTO MANUAL | INCLUYE LOS PERNOS M4 , M5 , M6 ,M8, M10, M12 W 3/16 , W 1/4 , W 5/16 y W 3/8 |
|  | JUEGOS DE SIERRAS; TIPO COPA - COMPONENTES 8 | Ejes de copa aptos para taladro de 13mm. Funcionamiento sobre madera, PVC, aluminio, y metal Incluye 6 sierras copa bimetálicas, diámetros: 20-25-32-40-51 mm. Accesorios: 1 Eje encastre hexagonal de 10mm para sierras de 14 a 29mm. 1 Eje encastre hexagonal de 13mm para sierras de 32 a 152mm. Caja contenedora plástica. |
|  | MICROMETRO; APERTURA 0 A 150 mm - RANGO 0,01mm - TIPO P/PROFUNDIDAD | Base Micro Lapeada Espejo De 50 X 16 mm Rectangular Varillas Extra Finas De 2,98 mm De Diámetro |
|  | MICROMETRO; APERTURA 30mm - RANGO 5 - 30 - TIPO P/INTERIORES | MICRÓMETRO INTERIOR DE VARILLAS 50 – 250 LECTURA 0,01 MM. PRECISIÓN SEGÚN LA NORMA DIN 863. CONTACTOS DE METAL DURO - WIDIA. CON BARRA PATRÓN INCLUIDA. PALANCA DE BLOQUEO. CROMADO. ESCALA MATE. CON ESTUCHE. |
|  | NIVELES P/ALBAÑIL; TIPO ELECTRONICO - USO MEDICION DE ANGULOS - LONG.DE CUERPO 40Cm - MATERIAL ESTRUCTURA ALUMINIO | Rango de medición 0 a 220° Precisión de medición ± 0,1° Batería consumo 4 x 1,5 V LR 6 (AA) |
|  | PINZAS AMPEROMETRICAS; CORRIENTE 0-20 A 0-200A | Para corriente continua y alterna. Display: LCD, 9999 Cuentas/seg. - Corriente AC: 200A ± 2.5% - Corriente DC: 200A ± 2.0% Tensión DC: 600V ± 1.0% - Tensión AC: 600V ± 1.5% - Resistencia: 999.9Ω ± 1.5% - Test de continuidad Barra Grafica - Data Hold - Auto apagado - TRUE RMS - Linterna - Pantalla iluminada - MAX/MIN Tensión sin contacto - Función Zero- Indicador de batería baja - Alimentación: 1.5V x 2 tamaño AAA Dimensiones: 164 x 65 x 32 mm - Peso: 175 grs. Con pilas incluidas. - Accesorios: funda de transporte Puntas de prueba. |
|  | BASE; TIPO PEDESTAL - MATERIAL ACERO - USO P/AGUJEREADORA - DIMENSION PLANO DE APOYO 10 X 10 cm - ALTURA 88 cm | BASE; TIPO PEDESTAL - MATERIAL ACERO - USO P/AGUJEREADORA - DIMENSION PLANO DE APOYO 10 X 10 cm - ALTURA 88 cm |
|  | BASE; TIPO PEDESTAL - USO P/AMOLADORA - DIMENSION 28 X 26 X 88Cm | BASE TIPO PEDESTAL - USO P/AMOLADORA - DIMENSION 30 X 30 X 95CM BASE DE LA MAQUINA 18 X 18 CM CON VASO |
|  | LLAVES CRIQUET; MATERIAL ALUMINIO DE ALTO IMPACTO - CRIQUE REVERSIBLE NEUMATICO - ENCASTRE CUADRADO - MEDIDA DE ENCASTRE 1/2pulg - LARGO 250mm | Trinquete De Aire 12,7mm (1/2”) Encastre De 1/2" Empuñadura De Caucho Regulador De Potencia Conexión Giratoria Salida De Aire Giratoria Alto Rango De Pares De Trabajo. Rango Par: 0-67 Nm Consumo De Aire 120 L/Min 160 Rpm |
|  | CEPILLOS; TIPO P/PIEZAS - MATERIAL ALAMBRE | Alambre de acero. Uso LIMPIA BORNES DE BATERIA Y TERMINALES |
|  | ESCUADRAS; MATERIAL METALICA - MULTI ANGULO 30º 45° 60º 90º - MAGNETICA - USO SOLDADURA | ESCUADRAS; MATERIAL METALICA - MULTI ANGULO 30º 45° 60º 90º - MAGNETICA - USO SOLDADURA |
|  | ESCUADRAS; MATERIAL METALICA - MULTI ANGULO 45° 90º 135º - MAGNETICA - USO SOLDADURA | Soporta hasta 34Kg – 150mm |
|  | ESCUADRAS; MATERIAL METALICA - CON GONIOMETRO - ACCESORIOS CON -ANGULO 45° Y 90º - 60 Cm | UNA ESCUADRA DE 45 Y 90 GRADOS CON NIVEL DE PLOMADA UN GONIOMETRO DE 0-180 GRADOS CON DIV DE 1 GRADO CON NIVEL DE PLOMADA UN BUSCA CENTROS HASTA 100 MM CON PUNTA DE TRAZAR |
|  | BANDEJAS P/HORNO; DIMENSION 41 X 31 X 5Cm - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - FORMA RECTANGULAR | BANDEJAS P/HORNO; DIMENSION 41 X 31 X 5Cm - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - FORMA RECTANGULAR |
|  | PERAS P/PIPETA; MATERIAL GOMA - CAPACIDAD DE PIPETA 150CM3 | PERAS P/PIPETA; MATERIAL GOMA - CAPACIDAD DE PIPETA 150CM3 |
|  | EMBUDOS FILTRANTES; TIPO BUCHNER - MATERIAL METAL - ANGULO RECTO - DIAMETRO 300mm - TALLO CORTO | EMBUDOS FILTRANTES; TIPO BUCHNER - MATERIAL METAL - ANGULO RECTO - DIAMETRO 300mm - TALLO CORTO |
|  | DENSIMETROS P/BATERIA; LONG.DE CUERPO 300mm - RANGO DENSIDAD 0.700-1.000 - USO BATERIAS ACIDAS | DENSIMETROS P/BATERIA; LONG.DE CUERPO 300mm - RANGO DENSIDAD 0.700-1.000 - USO BATERIAS ACIDAS |
|  | REP. Y ACC. P/CORTADORA PLASMA; REPUESTO BLISTER 5PCS ELECTRODE T/MT100 - MARCA EQUIPO LINCOLN - MODELO EQUIPO MT 100 | CARTUCHOS CONSUMIBLES PARA CORTADORA DE PLASMA BLISTER 5PCS Tipo TOMAHAWK 625 – LINCOLN ELECTRIC |
|  | REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO EXTRACTOR | EXTRACTOR P/ BORNE DE BATERIA; TIPO UNIVERSAL - GARRAS 2 - TORNILLO GIRATORIO CENTRAL |
|  | MANGUERAS; MATERIAL PVC - RANGO DE TEMPERATURA -10 A 60°C - DIAMETRO INTERIOR 8mm - PRESION DE ROTURA 24Bar | Uso aire comprimido. Tipo espiralada. Accesorios: conectores de acople rápido. Largo 10 m |
|  | PLACAS P/PISO; TIPO PISO REJILLA - MATERIAL PLASTICO REFORZADO - DIMENSION 1,22 X 2m - ESPESOR 10/15mm | Material Plástico reforzado con fibra de vidrio. Capacidad de TRÁNSITO VEHICULAR PESADO |
|  | MANGUERAS; MATERIAL GOMA SINTETICA - RANGO DE TEMPERATURA 40 A 125°C - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - PRESION DE ROTURA 300Lb | Uso aire comprimido. Reforzada con malla de Tela. Accesorios: Terminales en Bronce con rosca Macho de ¾ Pulgada. Largo 30 m |
|  | BOMBA DE AGUA PARA AUTOMOTOR | MODELO: FORD FIESTA/ ESCORT/ ORION |
|  | BATERIA | Tensión: 12V Amperios: 12Ah Arranque: 180A |

- REQUISITOS QUE  SE DEBEN CUMPLIR

Deberá indicarse indefectiblemente UNA (1) marca del efecto cotizado.

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

  - Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

  - Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.

- GARANTÍA

- Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al  momento de la entrega, por un período no inferior a SEIS (6) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de CINCO (5) años para los mismos.

- ENVASES Y EMBALAJE

- Los elementos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte.

- El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

- ENSAYOS A CONSIDERAR

- Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

- La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Septiembre de 2017.

# Text boxes

My JOAQUÍN LUIS CORREA                                                                                          J Proy TAM 2C - DIGID