| ANEXO 4 |
| --- |
| Ejército Argentino Batallón de comunicaciones 602 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 8 |
| ADQUISICIÓN DE CABLES Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES. |
| ET Nro: 02/COM/17 | Fecha: | de Agosto de 2017 |
| Documentos Agregados: Si |

# OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y normas de calidad para la adquisición de cables y materiales necesarios  para la instalación de Sistemas de Comunicaciones del Ejército Argentino.

# CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

  - RENGLÓN 1: KIT DE MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA.

| ITEM | CARACTERISTICAS PARTICULARES | FOTO | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JABALINA lisa de cobre, alma de acero L1830 de 3000 mm, de ¾” x 3,00 NORMA IRAM 2309. |  | 15 |
| 2 | CAJA DE INSPECCION - Diámetro 260mm x Altura 88mm – Fundición de hierro – Modelo IRAM 260 x 88 – NORMA IRAM 2428. |  | 10 |
| 3 | TOMA CABLES - Tipo a de laton con bulones roscados de cobre. IRAM 23009-01 de 3/4”. |  | 15 |

  - RENGLÓN 2: KIT DE MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS.

| ITEM | CARACTERISTICAS PARTICULARES | FOTO | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRAMPA – Tipo LU con aislador para Torre Reticulada. |  | 100 |
| 2 | BARRA EQUIPOTENCIAL CON ERRAJE DE SUJECION Y AISLACION - Barra de cobre sin estaño de entre 4mm - 40mm x 200mm - 60 x 300 x6. |  | 10 |
| 3 | PARARRAYOS - De tres puntas “Franklin” con soporte sujetador para mástil. |  | 10 |

  - RENGLÓN 3: KIT DE REPARACION DE ANTENAS Y  MASTILES.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | FOTO | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALUN TOROIDAL Y CENTRO DE DIPOLO 1:1 1KW - Conjunto de BALUN TOROIDAL, centro de dipolo – 50 OHM Relación 1:1y Conector PL259. |  | 10 |
| 2 | AISLADOR DE PVC PARA CABLES DIPOLOS Y CABLES - de pvc formato huevo para cables dipolos y cables de vientos - Medida pequeño 3,5 largo, diámetro 8 mm. |  | 100 |
| 3 | CONECTOR PL MACHO - Para cable rg58. |  | 100 |
| 4 | TENSOR - de fundición de 1/4 pulgada. (Rienda 4,8mm y 6mm). |  | 100 |
| 5 | PRENSACABLE/GRAMPAS 5/16" Rosca M-5. - Compuesto por Abarcón, puente con forma grafilada para mayor sujeción del cable y dos tuercas métricas. Norma DIN 741 galvanizado. Para rienda 4,8mm y 6mm. |  | 100 |
| 6 | GRILLETE DOBLE OJO - Para Antena Tipo RH 168 y RH 128 |  | 100 |
| 7 | GUARDACABO - Para rienda 4,8mm y 6mm |  | 200 |
| 8 | PASTECAS - simple con gancho c/traba seguridad. Medidas 5/16” – 3/8 “. |  | 10 |
| 9 | TENSORES TIPO U – modelo 3/8” para ajuste de riendas de torre RH168 de material zincado y galvanizado con guardacabo. |  | 100 |
| 10 | RIENDA DE ACERO – Cable de acero de siete hilos galvanizado desnudo de alta resistencia con un recubrimiento de zinc clase B (Alma de acero) de 4,8mm y 6 mm. |  | 2000 MTS |
| 11 | DRIZA ACERO – de acero 3mm con alma textil. |  | 800 MTS |
| 12 | CABLE DE COBRE DESNUDO – AWG de 4 mm. |  | 2000 MTS |
| 13 | BALIZA A LED MODELOS BAC-5RX012 BAC-5RX024 - BAC-5RX220 – Baliza de media intensidad destellante para alturas hasta 60 metros ó en combinación con balizas de baja intensidad. Con 13 programas de destello seleccionables y fotocontrol incorporado. Tensión: 12, 24 ó 220 VCA / VCC - 2000 Candelas +/- 35% (FAA 4.2.1)- Grado de protección: IP65 – Homologación E/T- Base con rosca hembra de 1” – Colores: Rojo, Blanco, Verde. SEGÚN DISPOSICION DE RESOLUCION 8/12 DEL COMANDO DE REGIONES AEREAS. |  | 01 |
| 14 | ODOMETRO - profesional 4 dígitos crossmaster modelo 9932132. |  | 01 |
| 15 | Pluma TS 108 montantes de varilla de acero de 10mm, diagonales de 25 cm, tramo de 15,5 cm de ancho, cabezal de hierro con cabeza móvil por corona de bolillas de acero. | SIN FOTO | 01 |

  - RENGLÓN 4:   KIT DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS SATELITALES.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | FOTO | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONECTOR F - Conector F P/RG11 de compresión tipo F PPC EX 11. |  | 100 |
| 2 | CONECTOR F - Conector F P/RG11 de compresión tipo F PPC EX 6. |  | 100 |

  - RENGLÓN 5: KIT DE MANTENIMIENTO DE ELECTRONICA.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | FOTO | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERMICA UNIPOLAR - 10ª. |  | 05 |
| 2 | TERMICA BIPOLAR - 25A |  | 05 |
| 3 | CAJA TERMICA - para exterior. |  | 10 |
| 4 | PROTECTOR GASEOSO - Para 2 Líneas Telestop Pl-2 Con Fusibles. |  | 05 |

# REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

  - CONSIDERACIONES ESPECIALES

    - Se requiere muestra del renglón 3: ítem: 1, ítem 13, ítem 15 y renglón 5: ítem 3.

    - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

    - La recepción final de los materiales se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

  - SERVICIO DE POSTVENTA

    - El adjudicatario deberá disponer de un servicio de posventa a efectos de asegurar su rápida intervención en caso de existir novedades  en la recepción de los materiales  descriptos en la presente especificación técnica.

Dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación por escrito ó correo electrónico de la situación, para el reemplazo del material defectuoso o de mal funcionamiento, o bien, materiales que no cumplen con la especificación técnica precedente, realizada por el Organismo Contratante.

    - El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

    - El servicio de consulta técnica sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.

  - GARANTÍA

    - Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación (Ocultos), por el lapso de DOCE (12) meses corridos o superior,  a partir del momento de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición (Cambio directo) del bien, según el caso.

    - Los costos que demande la reparación o reposición (Cambio directo) del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario y se considerarán incluidos en la oferta.

    - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento del equipamiento reparado por el lapso de un año o superior.

    - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

# ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

## Cada material, deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales  técnicos y de usuario (Si correspondiera), que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

  - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y en idioma castellano.

  - Los materiales se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

  - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

  - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

  - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

  - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

  - En el rótulo se deberá consignar.

  - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

  - Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – BATALLÓN DE COMUNICACIONES 602 – AZOPARDO 250 – PISO 18 – C.A.B.A. –

  - Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

  - Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

  - Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

# PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

## Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los TREINTA (30) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

## Lugar de entrega: Batallón de Comunicaciones 602 – C.A.B.A. - Pcia de Buenos Aires.
Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

## Teléfono de contacto: 011  4346 – 6100  int 2550/ 1190.

C. A. DE BUENOS AIRES,        de agosto de 2017.

Teniente Primero ANABELLA LEIVA

J CCIG INT – BATALLON DE COMUNICACIONES 602