| ANEXO 3 |
| --- |
| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 10 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD OPTICOS GUARNICIONALES. |
| ET Nro: 35/COM/17 | Fecha: | 05 de octubre de 2017 |
| Documentos Agregados: --- |

# OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y normas de calidad para la adquisición de materiales y accesorios necesarios  para la instalación de Sistemas de CCTV Guarnicionales del Ejército Argentino.

# CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

  - RENGLÓN 1: SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. (Componentes 15)

CANTIDAD DE KIT: 2 (DOS)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMARA DE VIDEO ANALÓGICA DÍA Y NOCHE. BOX PROFESIONAL. TIPO: LG LCB 5100 | FORMATO. PAL DÍA – CCIR NOCHE; IMAGEN COLOR; ELEMENTO DE VISIÓN: CCD DIGITAL 1/3; RESOLUCIÓN HORIZONTAL: 650 LÍNEAS DE TV, INCLUYE LENTE AUTOIRIS PASIVO VARIFOCAL 3,5 – 8 MM Y SOPORTE PARA LENTES AUTOIRIS PASIVOS MONTAJE CS. Alimentación : 12 VCC CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. SENSIBILIDAD: 0,0001 LX O INFERIOR (COLOR). 0,000001 LX O INFERIOR (BLANCO Y NEGRO) SALIDA: VIDEO COMPUESTO 1 VPP, 75 OHMS. CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA. ELECTROSHUTTER. BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO. FUENTE REGULADA INCLUÍDA. | 16 |
| 2 | CAMARA IP BOX COLOR DIA/B&N NOCHE PROFESIONAL 1,3 MPX (TIPO: GV-BX1500-8F) | (TIPO: GV-BX1500-8F) TRANSMISIÓN: IP Y VIDEO. RESOLUSIÓN: 1280 X 1024 BARRIDO PROGRESIVO WDR Y 3D DNR. VELOCIDAD: 30 CPS SENSIBILIDAD: 0,01 LUX COMPRESIÓN: DUAL CODEC H264/MPEG 4. ALIMENTACIÓN: 12 VDC Y POE. CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. LENTE: SOPORTE PARA VARIFOCAL DC. AUDIO: DOBLE VÍA C/MICRÓFONO INCORPORADO. ALARMA: ENTRADA Y SALIDA ILUMINACIÓN: FUNCIÓN DÍA/NOCHE COMPATIBILIDAD: ONVIF PERFIL S. | 4 |
| 3 | ALOJAMIENTO METÁLICO PARA EXTERIOR GRANDE CON BRAZO SOPORTE (TIPO: PELCO GL – 605) | (TIPO: PELCO GL – 605) DIMENSIONES: 115 X 390 X 140 MM. INCLUYE BRAZO SOPORTE CON AJUSTE HORIZONTAL, VERTICAL Y AXIAL HASTA 8 KGS. | 20 |
| 4 | CODIFICADOR DE VIDEO ANALÓGICO – TCP/IP (TIPO: GEOVISIÓN VIDEO SERVER 4) | 4 CANALES CONEXIÓN CON GPS – 3G FORMATO: FULL D1, 30 fps, MPEG 4, 2 AUDIO IN/ 1 AUDIO OUT, 3G MOVILE VIEWING, 4 DIGITAL INPUT/ OUTPUT, WIRELESS 802,11 B/G, USB 2,0 EXTERNAL STORAGE, GV-SYSTEM INTEGRATION, GV-NVR | 6 |
| 5 | CODIFICADOR DE VIDEO ANALÓGICO – TCP/IP (TIPO: GEOVISIÓN VIDEO SERVER 2) | 2 CANALES CONEXIÓN CON GPS – 3G FORMATO: FULL D1, 30 fps, MPEG 4, 2 AUDIO IN/ 1 AUDIO OUT, 3G MOVILE VIEWING, 4 DIGITAL INPUT/ OUTPUT, WIRELESS 802,11 B/G, USB 2,0 EXTERNAL STORAGE, GV-SYSTEM INTEGRATION, GV-NVR | 8 |
| 6 | ACCESORIO PARA PC, ENTRADA Y SALIDA (TIPO GEOVISIÓN GV-IO BOX 8 TCP IP) | 8 ENTRADAS 8 SALIDAS DE CONTACTO SECO USO EXTERNO | 14 |
| 7 | ACCESORIO PARA PC, ENTRADA Y SALIDA (TIPO GEOVISIÓN GV-IO BOX 16 TCP IP) | 16 ENTRADAS 16 SALIDAS DE CONTACTO SECO USO EXTERNO | 2 |
| 8 | MAXI DVR 16CH 400x100 CPS COMPLETO | CON PLACA CAPTURADORA: GV-1120, 16 CH. HD: 500 GB. SIS. OP. WINDOWS 64 BIT OCULTO. GRABADORA DE DVD. 4 USB x 2.0, 2 USB 1.0. MOUSE ÓPTICO, TECLADO, PARLANTES, MICROFONO DE PIE. GABINETE RACKEABLE 19”. ENTRADAS: DVI SOPORTE DE GV-HYBRIDO DIMENSIONES DVI: 165 X 95 MM D-TYPE: 170 X 95 MM D-TYPE: PCI EXPRESS: 212 X 99 MM. | 2 |
| 9 | BARRERA INFRARROJA EXTERIOR 100 MTS (Tipo: PULNIX PB100 TK) | ALCANCE: EXTERIOR 100 MTS, INTERIOR 180 MTS FUNCIONES: CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA, AJUSTE (Horizontal +- 90º, Vertical +- 10º), DETECCIÓN POR INTERCEPTACIÓN SIMULTÁNEA DE LOS HACES, HAZ PULZADO CON DOBLE MODULACIÓN. ALIMENTACIÓN: 12 A 30 VCC (No polarizado). CONSUMO: 80 mA SALIDA DE ALARMA: NA/NC MONTAJE SOBRE PARED O COLUMNA. AJUSTE: ÓPTICO POR ESPEJOS. CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. | 4 |
| 10 | KIT PANEL DE ALARMA C/TECLADO LCD Y TRANSFORMADOR (TIPO: DSC POWER 1832) | (TIPO: DSC POWER 1832) 8 ZONAS EN EL PANEL, AMPLIABLE A 32 CABLEADAS Y 32 INALÁMBRICAS. SALIDAS: 2 EXPANDIBLES A 14 PARTICIONES: 4 PANTALLA LCD MEMORIA: 500 EVENTOS. PROGRAMACIÓN: POR PLANTILLAS. CODIGOS DE USUARIO: 72 SALIDA AUDIBLE:12 VCC 3A TECLADO: DSC PK 5516 C/GABINETE METÁLICO Y TRANSFORMADOR | 2 |
| 11 | MÓDULO EXPANSOR DE 8 ZONAS PARA PANEL DE ALARMAS (TIPO: DSC 5108) | (TIPO: DSC 5108) 8 ZONAS CABLEADAS POTENCIA AUXILIAR: 100 mA COMPATIBILIDAD CON PANEL PC 1832 Y PC 1864. PROTOCOLO KEYBUS DSC. CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. | 2 |
| 12 | MINIDOMO IP VARIFOCAL 3-9 MM CON AUDIO (TIPO GEOVISIÓN GV-EVD2100). CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (COMPLETO) | (TIPO GEOVISIÓN GV-EVD2100) TRANSMISIÓN: IP RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 ILUMINADOR: INCORPORADO 50 MTS CUMPLE STD IP67 COMPRESIÓN: H264 – MPEG4 MICROFONO: INCORPORADO LENTE: VARIFOCAL 3 – 9 MM CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (COMPLETO) CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. | 2 |
| 13 | SIRENA EXTERIOR CON FLASH, GABINETE PLÁSTICO (TIPO: ALONSO MP300 PLUS) | ALIMENTACIÓN: 12 VCC CONSUMO: 1,4 A CON FLASH ANTIDESARME CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. SALIDA: 118 dB | 20 |
| 14 | SIRENA INTERIOR, GABINETE PLÁSTICO (TIPO: ALONSO) | ALIMENTACIÓN: 12 VCC CONSUMO: 400 Ma CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. TONOS: 2 SALIDA: 100 dB | 20 |
| 15 | CAMARA MINIDOMO INFRARROJO VARIFOCAL ANTIVANDÁLICO (TIPO: DUMONT VD600IR30/2.8-12) | SENSOR TIPO CCD SONY SUPER HAD. RESOLUCIÓN: 600TVL LENTE VARIFOCAL DE 2.8 A 12 MM ILUMINACIÓN IR DE 30 MTS DE ALCANCE. CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. | 12 |

  - RENGLÓN 2: SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. (Componentes 13)

CANTIDAD DE KIT: 2 (DOS)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LENTE AUTOIRIS PASIVO VARIFOCAL DE 3,5 - 8 MM | GENÉRICO. FOCO: 3,5 - 8MM IRIS: AUTOIRIS PASIVO INSTALACIÓN: MONTAJE CS TIPO: LGD 309HR | 10 |
| 2 | ADAPTADOR BALUM PASIVO PARA CAMARAS | BNC 75 OHMS A RJ 45 TIPO: BIV 51MC | 80 |
| 3 | KIT PANEL DE ALARMA C/TECLADO Y TRANSFORMADOR (TIPO: DSC POWER 1832) | (TIPO: DSC POWER 1832) 8 ZONAS EN EL PANEL, AMPLIABLE A 32 CABLEADAS Y 32 INALÁMBRICAS. SALIDAS: 2 EXPANDIBLES A 14 PARTICIONES: 4 MEMORIA: 500 EVENTOS. PROGRAMACIÓN: POR PLANTILLAS. CODIGOS DE USUARIO: 72 SALIDA AUDIBLE:12 VCC 3A TECLADO: DSC PK 5508 C/GABINETE METÁLICO Y TRANSFORMADOR | 6 |
| 4 | DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA PARA EXTERIOR (TIPO: ROKONET WATCHOUT RK315DT) | (TIPO: ROKONET WATCHOUT RK315DT) INFRARROJO Y MICROONDAS ALCANCE 15 MTS. 12 VCC CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. | 2 |
| 5 | BARRERA EXTERIOR INFRARROJA (TIPO: PULNIX PB60TK) | PARA EXTERIOR INFRARROJA CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. | 2 |
| 6 | MONITOR LED 23” | LED 23” | 5 |
| 7 | KIT MAUSE, TECLADO Y PARLANTES P/PC, TODO USB | GENÉRICOS CONECTOR USB | 1 |
| 8 | DETECTOR INFRARROJO PASIVO ANTIMASCOTAS | (TIPO: DSC LC100PI) CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. | 8 |
| 9 | DETECTOR DE TECHOS INFRARROJO | DE 3 DETECTORES INDEPENDIENTES. 8,6 MTS ALTURA CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. (TIPO: ROKONET RK200DTG3) | 4 |
| 10 | DETECTOR MAGNÉTICO PRECABLEADO | MAGNÉTICO PRECABLEADO | 7 |
| 11 | RACK 19” DE 15 UN. COMPLETO | 19” PUERTA DE VIDRIO. C/ ZOCALO DE 5 TOMAS C/TÉRMICA Y CABLE C/ 2 (DOS) BANDEJAS FIJAS TORNILLOS Y GRAPA DE FIJACIÓN DE LAS BANDEJAS Y ZÓCALO. | 5 |
| 12 | ILUMINADOR INFRARROJO | INTERNO/EXTERNO ALCANCE 20 MTS CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SI FUESE NECESARIA PARA SU USO. (TIPO: VIDEOMAN R18) | 1 |
| 13 | UPS 1400VA RACKEABLE | (TIPO: LYONN) RACKEABLE 19” | 2 |

  - RENGLÓN 3: SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. (Componentes 3)

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SWITCH 8 PUERTOS GIGABIT (TIPO: TRENDNET TEG-S80G) | 8 PUERTOS GIGABIT C/FUENTE. | 15 |
| 2 | SWICTH 24 PUERTOS GIGABIT CAPA 2, ADMINISTRABLE | 24 PUERTOS GIGABIT CAPA 2, ADMINISTRABLE | 5 |
| 3 | BATERÍAS GEL | 12 V, 7Ah | 10 |

  - RENGLÓN 4: SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. (Componentes 4)

CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 3000VA RACKEABLE | (TIPO: LYONN) 3000 VA RACKEABLE 19”, C/TORNILLOS Y CABLE ALIMENTACIÓN. | 2 |
| 2 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/PC | 600 W | 2 |
| 3 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 12 V, 500 mA REGULADA | 15 |
| 4 | PENDRIVE 16 GB | 16 GB C/DOBLE ENTRADA USB Y MINI USB. | 2 |

# REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

  - CONSIDERACIONES ESPECIALES

    - IMPORTANTE: Los materiales solicitados en cada renglón, que incluyan dentro de su descripción o características particulares  la palabra “TIPO:…”, la misma no implica que se solicita el modelo allí expuesto, sino que esta se incluye a modo de “REFERENCIA” que facilite el entendimiento.

Cualquiera de los materiales solicitados, si “DEBEN” cumplir con los detalles técnicos descriptos en la presente especificación técnica o que “incluyan” las capacidades solicitadas.

    - Los elementos componentes de cada RENGLÓN, deben cumplir con las “Características Particulares” ya que se complementarán con materiales previamente adquiridos y en servicio dentro de la Fuerza.

    - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

    - La recepción final de los materiales se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

  - SERVICIO DE POSTVENTA

    - El adjudicatario deberá disponer de un servicio de posventa a efectos de asegurar su rápida intervención en caso de existir novedades  en la recepción de los materiales  descriptos en la presente especificación técnica.

Dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación por escrito ó correo electrónico de la situación, para el reemplazo del material defectuoso o de mal funcionamiento, o bien, materiales que no cumplen con la especificación técnica precedente, realizada por el Organismo Contratante.

    - El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

    - El servicio de consulta técnica sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.

  - GARANTÍA

    - Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación (Ocultos), por el lapso de DOCE (12) meses corridos o superior,  a partir del momento de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición (Cambio directo) del bien, según el caso.

    - Los costos que demande la reparación o reposición (Cambio directo) del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario y se considerarán incluidos en la oferta.

    - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento del equipamiento reparado por el lapso de un año o superior.

    - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

# ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

## Cada material, deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales  técnicos y de usuario (Si correspondiera), que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

  - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y en idioma castellano.

  - Los materiales se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

  - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

  - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

  - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

  - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

  - En el rótulo se deberá consignar.

  - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

  - Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601 – Camino CENTENARIO y GÜEMES – CITY BELL – Provincia de BUENOS AIRES.

  - Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

  - Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

  - Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

# PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

## Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los DIEZ (10) días corridos, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

## Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.
Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

## Teléfono de contacto: 221 – 4724595  ó   11  4346 – 6100  int 6401/ 6410.

C. A. DE BUENOS AIRES,    05    de octubre de 2017.

Teniente Coronel OIM DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ

J Div Telecom y GE – Dir Grl Com Info