| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 3 ESPECIFICACION TECNICA | Fojas: 1 –4 |
| --- | --- | --- |
| ET Nro: 007/DLLO/15 | Fecha: 28 de enero de 2015. |  | PET: -- |
| Documentos Agregados: ANEXO 1: Embalajes, rotulado y marcación. ANEXO 2: Inspección de recepción y pruebas a considerar. |

- OBJETO

Establecer los requisitos técnicos y exigencias de calidad para la “ADQUISICIÓN DE  EQUIPO DE COMUNICACIONES DE VHF E INTERCOMUNICADORES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE COMBATE M-113”.

- DEFINICIONES:

  - AGC: (Automatic Gain Control) Control automático de ganancia.

  - FM: Frecuencia modulada.

  - EMI: (Electromagnetic Interference) Interferencia electromagnética.

  - FI: Frecuencia intermedia.

  - VHF: (Very high frequency) Muy alta frecuencia (30 a 300 MHz)

  - MIL-STD (Military Standard): Estándares Militares

  - MTBF: (Mean time between failures) Tiempo medio entre fallas

  - ppm: partes por millón

  - RF: Radio frecuencia

  - SINAD: (Signal to Noise and Distortion) Relación señal a ruido más distorsión

  - SUCOCE: Subsistema de Comunicaciones de Campaña del Ejército

- ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

  - Los sistemas de comunicaciones requeridos en la presente ET consisten en equipos de radio tácticos de VHF Vehiculares, los cuales serán operados en campaña como parte de las Redes Radioeléctricas Comando de VHF del Subsistema de Comunicaciones de Campaña del Ejército Argentino (SUCOCE), estableciendo como mínimo comunicaciones en claro, encriptado, con salto de frecuencia y transmisión de datos.

  - Serán aptos para ser instalados dentro de los vehículos militares orgánicos de las unidades de Combate.

- EFECTOS A ADQUIRIR

  - DENOMINACION

    - EQUIPO DE COMUNICACIONES TACTICOS VHF VEHICULAR.

- COMPOSICIÓN BÁSICA DE LOS EQUIPOS

  - RENGLON Nro 1: EQUIPO DE COMUNICACIONES TÁCTICOS VHF VEHICULAR

Componentes mínimos

| Descripción de los componentes | Designación | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Receptor - transmisor | TR-9101 | 1 |
| Amplificador Vehicular | VA-9104 | 1 |
| Base de Montaje | MT-9104 | 1 |
| Antena Vehicular | AS-1288 | 1 |
| Auricular | H-189/GR | 1 |
| Parlante Vehicular | LS-454/U | 1 |
| Cable de antena | CG-1773 | 1 |
| Cable de RF | CG-1127 | 1 |
| Cable de alimentación (Batería) | CX-8120 | 1 |
| Antena de GPS | AT-1000 | 1 |
| Adaptador para GPS | AD-1000V | 1 |
| Cable de antena para GPS | CG-5602 3.00 MT | 1 |
| Base de Montaje | MT-60 | 1 |
| Hoja de operación | OL | 1 |
| Manual de operación | OM | 1 |
| Conjunto de cables de conexión para datos. | CX-5645 3.0MT | 1 |

  - Se deberá detallar en la oferta cada parte que integra los equipos.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - GENERALES

    - Frecuencia 30-88 MHz

    - Modos de funcionamiento

    - Frecuencia Fija Claro y COMSEC (encripción compatible con ELBIT NCR-710MB)

    - Frecuencia de salto ECCM / COMSEC compatible con ELBIT NCR-710MB)

    - Presintonías mínimas 100 frecuencias

    - Escaneado de hasta cuatro canales pre-seleccionados.

    - Llamada Selectiva en grupo e individuales

    - Vocoder * 2400, 4800 bps

    - (GPS + AGPSR * Incluye transmisión de la posición de radio (automático / manual

  - AMBIENTALES:

    - Temperaturas de funcionamiento -40 ° C a +65 ° C

    - Dinámica y mecánicos MIL-STD-810E

    - Inmersión 1 metro

    - Interferencia electromagnética MIL-STD-461C/462

  - TRANSMISOR:

    - Potencia de salida: 0.25, 5 y 50W

  - ANTI-INTERFERENCIA (Salto de frecuencia):

    - Técnica sincrónica ortogonal de frecuencia de salto sobre la totalidad Banda de frecuencia (30-88 MHz) o la banda parcial

    - Capacidad de re-sincronización: Sincronización automática sin estación maestra

    - Permitirá la entrada tardía en sincronismo totalmente automática sin procedimiento especial requerido

    - Ortogonalidad: Hasta 64 redes ortogonales sobre cualquier tabla de frecuencias

    - Característica especial: permitir pasar de salto de frecuencia a frecuencia fija y viceversa.

  - ENCRIPCION:

    - Tipo Digital, muy largas secuencias no lineales

    - Las características especiales de anulación CLARO, alarma COMSEC, capacidad de re sincronización automática.

  - COMUNICACIÓN DE DATOS:

    - Tipo analógico digital síncrona y asíncrona

    - Hasta 19.2 Kbps con corrección de errores (asíncronico)

    - Hasta 32 Kbps con corrección de errores (síncronico)

  - Servicio de postventa .

    - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionados con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

    - Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y por correo electrónico.

  - Garantía y provisión de repuestos

    - La presente garantía y provisión de repuestos comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto por el lapso de, al menos, un año a partir del momento de la recepción del mismo.

    - Los cargos de mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía se considerarán incluidos en la oferta.

    - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de un año.

    - Los efectos estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, ESCRITO contra defectos del material y/o mano de obra, otorgado y firmado por

el FABRICANTE y el ADJUDICATARIO, por un período no inferior a DOCE (12) meses a partir de la fecha de RECEPCIÓN.

    - Todos los gastos que pudieran existir (mano de obra, embalajes, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales) en función de la ejecución de la GARANTÍA, correrán por cuenta del ADJUDICATARIO.

    - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la notificación fehaciente al ADJUDICATARIO, cuando hubiere lugar al reclamo por amparo bajo garantía, recomenzando esta una vez solucionado el motivo del reclamo y a partir de la puesta en servicio del repuesto.

    - El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días.

  - Especificaciones complementarias

    - Los equipos deberán ser nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada.

    - En el momento de la entrega, el adjudicatario deberá proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

    - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos aquellos cables, conectores o componentes menores que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del equipamiento.

    - Deberá agregarse en la oferta la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros y valores considerados del equipamiento, con el grado de detalle necesario que permita la correcta interpretación y evaluación técnica de la oferta.

    - Cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales técnicos y de usuario, que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

    - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y preferentemente en idioma castellano.

|  | Mayor ANDRES HORACIO REVETRIA J Div Inves Dllo Dpto Dllo |
| --- | --- |