| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 –6 |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE VHF E INTERCOMUNICADORES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE COMBATE M-113. |
| ET Nro: 17/DLLO/16 | Fecha: 17 de mayo de 2016. |  | PET: - - |
| Documentos Agregados: ANEXO 1: Embalajes, rotulado y marcación. ANEXO 2: Inspección de recepción y pruebas a considerar. |

- OBJETO

Establecer los requisitos técnicos y exigencias de calidad para la “ADQUISICIÓN DE  EQUIPOS DCOMUNICACIONES DE VHF E INTERCOMUNICADORES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE COMBATE M-113”.

- DEFINICIONES:

  - AGC: (Automatic Gain Control) Control automático de ganancia.

  - FM: Frecuencia modulada.

  - EMI: (Electromagnetic Interference) Interferencia electromagnética.

  - FI: Frecuencia intermedia.

  - VHF: (Very high frequency) Muy alta frecuencia (30 a 300 MHz)

  - MIL-STD (Military Standard): Estándares Militares

  - MTBF: (Mean time between failures) Tiempo medio entre fallas

  - ppm: partes por millón

  - RF: Radio frecuencia

  - SINAD: (Signal to Noise and Distortion) Relación señal a ruido más distorsión

  - SUCOCE: Subsistema de Comunicaciones de Campaña del Ejército

- ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

  - Los sistemas de comunicaciones requeridos en la presente ET consisten en intercomunicadores VIC-500i, los cuales serán operados en campaña como parte de las Redes Radioeléctricas Comando de VHF del Subsistema de Comunicaciones de Campaña del Ejército Argentino (SUCOCE), estableciendo como mínimo comunicaciones en claro y transmisión de datos. Para ser instalados en los vehículos de combate M-113 del Ejército Argentino.

  - Deberá permitir también la comunicación entre los integrantes de la tripulación del Vehículo de Combate (VC).

  - Serán aptos para ser instalados dentro de un vehículo mecanizado o blindado a oruga, permitiendo las comunicaciones internas de la tripulación.

- EFECTOS A ADQUIRIR

| REGLON | DENOMINACION |
| --- | --- |
| 2 | Intercomunicador VIC-500i para ser utilizados en vehículos de combate M-113 |

- COMPOSICIÓN BÁSICA DE LOS EQUIPOS

  - RENGLON Nro 2:   Intercomunicador para Vehículo de combate VIC-500i

Componentes mínimos

| # | Part # | Descripcion en espanol | Designation | Cantidad/juego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20580011303 | Sistema de intercomunicación Digital para M113 compuesto de: | VIC500i(3) | 1 |
| 1.01 | 20580905800 | Unidad de control central | CU-500I | 1 |
| 1.01 | 20580906700 | Terminal del Comandante | UU-500I | 1 |
| 1.02 | 20580906100 | Terminal de tripulantes | UU-501I | 2 |
| 1.03 | 20200985330 | Cable de interconexión de 3MT (desde CU-500I a UU-500I y desde UU-500I a UU-501I) | CX-5853 | 3 |
| 1.04 | 20200984610 | Cable de alimentación 3MT | CX-5846 | 1 |
| 1.05 | 20200983530 | Cable Datos/Voz de 3MT ( desde el CU-500I y el VRC-950HDR) | CX-5835 | 1 |
| 1.06 | 20580948000 | Cascos con auriculares y laringófonos o micrófono | HU500-AS | 3 |
| 1.07 | 20700923200 | Altoparlante | LS-454 | 1 |
| 1.08 | 20580955820 | Manual de operación | OM | 1 |
| 1.09 | 20580955920 | Hojilla de operación | LF | 1 |

  - Se deberá detallar en la oferta cada parte que integra los equipos.

Unidad central de control, CU-500I - La unidad central de control provee la capacidad para comunicación interna (entre as terminales) y comunicación externa (a través de Interconexión a equipos de radio) del vehículo. Adicionalmente provee una variedad de interfaces para la conexión a radios, subsistema, altavoz, computadora para configuración externa del sistema y herramientas de mantenimiento.

UU-500I: Terminal de comandante - La unidad UU-500I provee al comandante las principales funciones, interfaces y capacidades del sistema de intercomunicación para comunicación interna y/o externa. La unidad proporciona una interfaz de control que consiste de una LCD gráfica y un teclado que funciona como teclas de función programable y permite también el control de volumen, visualización de mensajes de control y datos, alerta de voz y servicio de mensajería, interfaz con equipos de datos.

UU-501I: Terminal de tripulante  - La unidad UU-501I proporciona funcionalidades básicas con un selector de funciones para comunicación con el comandante, otros tripulantes en el vehículo y fuera del vehículo.

HU500-AS - Casco que incorpora numerosas características funcionales que brindan al usuario una comunicación de voz clara con reducción activa del ruido ambiental y excelente protección y comodidad.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - Generalidades

    - Alimentación: 18-36 VCC MIL-STD-1275A(AT)

    - Protección de Alimentación sobre conexión a polaridad invertida, cortocircuito y transitorios de tensión (arranque VC)

    - Condiciones ambientales; satisfacción de las normas MIL-STD-810 G para vehículos de combate

    - Temperatura de operación mínima: -30 °C - +55 °C de acuerdo con MIL-STD 810G

    - Vibración:  debe soportar las vibraciones de media y baja frecuencia mecánicas propias de los blindados y demás exigencias mencionadas en las normas MIL-STD 810G

    - Humedad relativa de operación: 95% ± 5%%

    - Humedad relativa de almacenamiento:  95% ± 5

    - Resistencia a medios salinos o acido:  deberá satisfacer las norma  MIL-STD 810G para vehículos de combate

    - Capacidades

      - Intercomunicador de tres puestos

      - Control de al menos dos equipos de radio

      - Compatibilidad con equipo VRC-950HDR.

    - AURICULARES

      - Potencia de audio:  1 W mínimo

      - Distorsión 5% max entre 100 y 3500 Hz

      - Respuesta en frecuencia:  mínima de 300 a 3000 Hz

      - Sensibilidad:  90 dB o superior

      - Insonorización ambiente:  3 dB o superior

    - MICROFONO Dinámico

      - Potencia de audio:  1 W mínimo

      - Distorsión: 6% máximo @114 dB

      - Respuesta en frecuencia 300 a 7000 Hz

      - Sensibilidad:  56 dB o superior

    - CASCO

      - Capacidad mínima: Apto para tripulación de blindados y descenso

      - Casco básico (micrófono, auriculares e interruptor PTT).

    - perilla seleccionadora en el PTT	: Administración de audio selectivo y control de  Radio

    - ANR – al menos 30dB reducción en frecuencias bajas

  - Unidad de control central CU-500I

    - La CU-500I aloja las interfaces de radio tácticas

    - Equipada con puertos de datos que pueden ser utilizados por computadoras tácticas o por cualquier equipo de datos con capacidad de red para transferir datos al/del vehículo.

    - Integración del DVIS en sistemas de C4I avanzados y la integración con aplicaciones de control de sistemas del vehículo (p. ej., procesamiento automático de comandos).

    - Disponer de un puerto dedicado permite la conexión de un receptor GPS.

    - Conexión de hasta 6 (seis) unidades de terminal de usuario final (UUs).

    - Interconexión de hasta 4 (cuatro) sistemas de radio táctica HF y/o VHF y/o UHF.

    - Establecimiento de una sesión telefónica con una unidad de teléfono remoto (teléfono de campaña).

    - Comunicaciones digitales de voz y datos.

    - Interfaz de entrada/salida de datos RS232 y USB para equipos de datos externos  o para configuración externa del sistema y herramientas de mantenimiento.

    - Gestión de la configuración del sistema VIC-500I como un todo y de sus componentes y subsistemas individuales.

    - Gestión del mecanismo incorporado de diagnóstico y solución de problemas del VIC-500I a nivel de sistema y de unidad

    - Interfaz de datos Ethernet, LAN.

    - Interfaz de altavoz.

    - Interfaz con el subsistema de alerta del vehículo, interpretación de alertas entrantes y generación de mensajes de audio apropiados para los miembros de la tripulación.

  - Terminal del Comandante

    - Unidad con pantalla LCD proporciona una interfaz de control de usuario que consiste de una LCD gráfica

    - Teclado que funciona como teclas de función programable y permite también el control de volumen

    - Con retroiluminación controlada por el usuario. El contraste de la LCD también es ajustable para la comodidad del usuario.

    - Por medio de estas interfaces de control, el usuario puede controlar la UU y solicitar servicios de usuario final del VIC-500I.

    - Visualización (mini-terminal) de mensajes de control y datos para el usuario.

    - Alerta de voz y servicio de mensajería

    - Transmisión / recepción de mensajes cortos de texto (SMS) entre sistemas VIC500I (vía radio). Los SMS pueden ser predefinidos o escritos por medio de un teclado virtual.

    - Interfaz con equipos de datos, a saber computadoras tácticas, PDAs, etc., que permite la comunicación entre dichos terminales de datos a través de radios conectadas al sistema VIC.

  - Unidades de terminal de usuario UU-501I

    - El UU-501I sirve como el terminal de los tripulantes (p. ej., artillero tanques) proporcionándoles funcionalidades básicas al tiempo que reduce su carga de trabajo en la comunicación con el comandante y otros tripulantes en el vehículo, aumentando con ello su vitalidad y eficacia de combate.

    - Rápido acceso y selección de receptor o transmisor de radio.

- Compatibilidades exigidas:

    - Logísticas: A los efectos de unificar y simplificar el canal de mantenimiento, los equipos deberán asegurar total y directo intercambio de sus accesorios o partes constitutivas, con los equipos de dotación VRC-950HDR ya instalados previamente en los vehículos de combate VC M113.

- Servicio de postventa.

    - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionados con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

    - Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y por correo electrónico.

- Garantía y provisión de repuestos

    - La presente garantía y provisión de repuestos comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto por el lapso de, al menos, un año a partir del momento de la recepción del mismo.

    - Los cargos de mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía se considerarán incluidos en la oferta.

    - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de un año.

- Especificaciones complementarias

    - Los equipos deberán ser nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada.

    - En el momento de la entrega, el adjudicatario deberá proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

    - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos aquellos cables, conectores o componentes menores que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del equipamiento.

    - Deberá agregarse en la oferta la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros y valores considerados del equipamiento con el grado de detalle necesario que permita la correcta interpretación y evaluación técnica de la oferta.

    - Cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales técnicos y de usuario, que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

    - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y preferentemente en idioma castellano.

|  | Mayor ANDRES HORACIO REVETRIA J Div Dllo - Dpto Dllo |
| --- | --- |