| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ESPECIFICACION TECNICA ANEXO 2 | Fojas: 1 – 1 |
| --- | --- | --- |
| Inspección de recepción y pruebas a considerar. |
| ET Nro: 07/DLLO/15 | Fecha: 28 de enero de 2015 |  | PET: - - - |

- INSPECCION Y RECEPCION

  - Un representante legal del EJERCITO ARGENTINO estará presente durante la entrega y recepción que se realizará en el lugar de entrega especificado en el artículo 21. del pliego de bases y condiciones particulares.

  - La Comisión Receptora de Efectos (CRE) del EJERCITO ARGENTINO recibirá el material en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la correspondiente orden de compra y la presente especificación técnica (ET).

  - Se exigirá el CERTIFICADO DE ORIGEN para los efectos a recibir.

  - Los efectos a adquirir serán verificados mediante una inspección ocular, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características de la presente ET.

  - Se comprobarán todas las prestaciones mínimas la Especificación Técnica; que incluirá:

    - Prueba de conexión del equipo invirtiendo la polaridad del sistema de alimentación.

    - Puesta en marcha del VC con el equipo encendido.

    - Será sometido a prueba de funcionamiento en ambiente de -20°C y a +50°C

    - Será sometido a operación durante la marcha del vehículo de combate en pista de cemento a los efectos de comprobar resistencia a las vibraciones típicas de los VC M113.

    - Será sometido a humedad relativa de operación y almacenamiento del 100%

  - La inspección de recepción se efectuará en el momento de la entrega.

  - La ACEPTACIÓN TÉCNICA será realizada por personal del EJÉRCITO ARGENTINO.

  - En caso de discrepancia con respecto a la calidad de los efectos, los criterios a tomar en cuanto a la inspección serán establecidos por el EJÉRCITO ARGENTINO. Si el efecto se encontrara con fallas el adjudicatario deberá reemplazarlo dentro de los NOVENTA (90) días.

NOTA: Todo detalle omitido o insuficientemente descripto en esta ET y que resulte necesario para el normal desempeño y uso, sin fallas ni defectos, del efecto de acuerdo a las prácticas, leyes o estándares vigentes, deberá ser previsto por el oferente y considerado en su oferta.