| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ESPECIFICACION TECNICA APENDICE 2 | Fojas: 1 – 1 |
| --- | --- | --- |
| Inspección de recepción y pruebas a considerar. |
| ET Nro: 03/DLLO/17 | Fecha: de marzo de 2017 |

- INSPECCION Y RECEPCION

  - Los componentes a adquirir serán verificados en una inspección del 100% debiendo satisfacer los requisitos de la presente Especificación Técnica, las prestaciones detalladas y las correspondientes pruebas de campo de funcionamiento.

  - Se comprobarán todas las prestaciones mínimas la Especificación Técnica; que incluirá:

    - Prueba de conexión del equipo invirtiendo la polaridad del sistema de alimentación.

    - Puesta en marcha del VC con el equipo encendido.

    - Será sometido a prueba de funcionamiento en ambiente de -20°C y a +50°C

    - Será sometido a operación durante la marcha del vehículo de combate en pista de cemento a los efectos de comprobar resistencia a las vibraciones típicas de los VC M113.

    - Será sometido a humedad relativa de operación y almacenamiento del 100%

  - Los equipos deberán ser originales, legítimos y/u homologados por el fabricante.

  - El material deberá ser nuevo, sin uso, en perfectas condiciones de conservación y de reciente fabricación.

  - No se aceptará material reacondicionado en ninguna de sus formas.

|  | Tcnl Andres Horacio Revetria J Div Inves Dllo |
| --- | --- |