| Ejército Argentino Dirección General de Inteligencia | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. | Fojas: 1 - 3 |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VENUS MULTIRADAR PARA COMANDO Y CONTROL DE LOS RADARES THALES GO-80 |
| ET NRO.: 03/CECIDE/16 | FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2016. |
| DOCUMENTOS AGREGADOS: NO |

ELEMENTOS REQUERIDOS.

| RENGLÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 (UNA) | SOFTWARE PARA EL COMANDO Y CONTROL DE LOS RADARES GO-80 |

1.	CONTENIDO DEL CUERPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1.	OBJETO

1.1.1.1.	Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la “ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VENUS MULTIRADAR PARA COMANDO Y CONTROL DE LOS RADARES THALES GO-80”.

1.2.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.2.1.	RENGLÓN 1: SOFTWARE PARA EL COMANDO Y CONTROL DE LOS RADADES GO-80

1.2.1.1.	CARACTERISTICAS GENERALES PARA EL SOFTWARE

1.2.1.1.1.	GENERALIDADES

1.2.1.1.1.1.	El software debe presentar una interface gráfica idéntica a la versión mono usuario que utiliza el radar GO-80 provisto por el Ejército,  y debe proporcionar la detección, identificación y seguimiento de blancos, además del control de la operación del radar a distancia.

1.2.1.1.1.2.	La solución deberá ser nueva en su totalidad, con las últimas versiones de software liberadas por el fabricante

1.2.1.1.1.3.	El diseño de la solución debe basarse en los componentes tecnológicos que integran la propuesta, considerando los elementos requeridos para el comando y control de radares GO-80, provistos al Ejército.

1.2.1.1.2.	CAPACIDADES Y FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE.

1.2.1.1.2.1.	Deberá ofrecer la capacidad de colectar en tiempo real la información de exploración, detección y seguimiento de objetos en la superficie de la tierra, el agua o el aire, como ser hombres, animales, vehículos, embarcaciones o aeronaves a baja altura.

1.2.1.1.2.2.	La solución deberá presentar la capacidad de que el operador efectúe modificaciones a los parámetros del o los radares en funcionamiento (potencia, altura, velocidad de rotación de la antena, acciones sobre los blancos) desde una ubicación distante de la misma manera que si éste se encontrara a su lado.

1.2.1.1.2.3.	La solución debe hacer uso de la red TCP/IP para el flujo de intercambio de información entre los elementos del sistema, en este caso, los sensores radar y el software de control, a través del protocolo ASTERIX.

1.2.1.1.2.4.	La solución deberá soportar operaciones multisensor:

1.2.1.1.2.4.1.	Gestionar la operación de varios radares en simultáneo.

1.2.1.1.2.4.2.	Obtener acceso a cada una de las cámaras remotas.

1.2.1.1.2.4.3.	Mostrar los radares conectados sobre un mapa, con la posibilidad de escuchar el sonido Doppler característico de cada objeto.

1.2.1.1.2.4.4.	Crear una cobertura de áreas de vigilancia superpuestas.

1.2.1.1.2.5.	La solución debe permitir integrarse a un sistema de información integral del tipo C4I, transfiriendo por la interface Ethernet/xml, la información característica aportada por los sensores de los radares.

1.2.1.1.2.6.	La solución deberá permitir las siguientes funciones específicas:

1.2.1.1.2.6.1.	Función de alerta, generando una alarma óptica y acústica.

1.2.1.1.2.6.2.	Herramienta de medición de distancias entre distintos puntos marcados en el radar.

1.2.1.1.2.6.3.	Asistente para la configuración y alineamiento del radar.

1.2.1.1.2.6.4.	Guardar un historial de los movimientos de los objetivos.

1.2.1.1.2.6.5.	Almacenar la información generada, para poder ser utilizada en cualquier momento.

1.2.1.1.2.7.	La solución deberá hacer uso del GIS (GEO INFORMATION SYSTEM) para permitir el uso de diferentes tipos de mapas.

1.2.1.1.2.8.	La solución debe permitir la configuración de la unidades mostradas en el radar:

1.2.1.1.2.8.1.	Kilómetros, metros o millas náuticas.

1.2.1.1.2.8.2.	Velocidades en metros por segundos, kilómetros por segundos o nudos.

2.	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS.

2.1.	CONSIDERACIONES ESPECIALES.

2.1.1.	Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

2.1.2.	La recepción final del producto se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

3.	DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA ELIGIBILIDAD Y CALIFICACIÓN DEL LICITANTE.

3.1.	Con el fin de acreditar que es elegible para participar en la licitación y que está calificado para cumplir el contrato si su oferta fuese aceptada, el Licitante deberá presentar la siguiente documentación:

3.1.1.	Declaración Jurada con el compromiso de mantener en Buenos Aires, Argentina, la capacidad técnica y el equipamiento suficientes para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de repuestos y de garantía por un período mínimo de 12 meses a partir de la entrega de los bienes.

3.1.2.	En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

4.	SERVICIO DE POSTVENTA.

4.1.	El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionados con la instalación, uso, funcionamiento de la aplicación.

4.2.	Este servicio será en idioma español, telefónico, por correo electrónico u otros medios tecnológicos sin costo para el organismo contratante.

4.3.	Este servicio postventa deberá estar disponible de lunes a viernes de 0800 a 1400 Hs (Hora del Estado Argentino – Hora Estándar -0300 UTC)

5.	GARANTIA Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

5.1.	La presente comprenderá actividades correctivas para todo el software provisto por el lapso de UN (01) año a partir del momento de la recepción definitiva del mismo.

5.2.	Los cargos de mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía se considerarán incluidos en la oferta.

6.	 LICENCIAS

6.1.	La licencia del software especificado en esta ET, será a perpetuidad.

6.2.	Las actualizaciones o mejoras que el fabricante libere al mercado serán sin costo adicional por un término superior a UN (01) año, pudiendo ser contratada una extensión de estas actualizaciones, al finalizar este periodo.

6.3.	La Licencia del equipo a suministrar deberá contemplar todos los aspectos necesarios para cumplimentar los puntos requeridos en esta especificación técnica.

7.	CAPACITACIÓN

7.1.	El proveedor deberá impartir una capacitación ON-SITE con el temario correspondiente al curso oficial del fabricante en la administración y operación del producto y versión entregada, de no menos de cuarenta (40) horas por personal certificado.

7.2.	El temario del curso y los datos y constancia de certificación del instructor deberán ser incluidas en la oferta.

8.	PENALIDADES Y SANCIONES

8.1.	Durante la vigencia del soporte técnico y ante incumplimientos por parte de la firma contratante de las obligaciones asumidas ante el EMGE – DIR GRL ICIA, será de aplicación lo dispuesto por el decreto 1023/2001 (artículo 29, incisos a. y b.). Así mismo, y de conformidad a lo determinado en el artículo 43, inciso c. Disposición 62-E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, la garantía de cumplimiento de contrato será devuelta a la firma contratante dentro de los DIEZ (10) días de finalizado el año de soporte técnico.

Coronel (R) OIM MARCELO ADRIAN OZAN

CENTRO CIBERDEFENSA - DIR GRL ICIA