| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 7 |
| --- | --- | --- |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE REZAGOS ELECTRONICOS |
| ET Nro: 02/OMA/17 | Fecha: de agosto de 2017 |
| Documentos Agregados: Apéndice 1: Certificado de visita |

- OBJETO

- La presente especificación técnica determina las condiciones para la contratación de transporte, tratamiento y disposición final de Rezagos Electrónicos, de acuerdo a las normas legales vigentes.

- DEFINICIONES

  - Adjudicatario: Será aquel que brindará el servicio de acuerdo al objeto determinado en 1. y a las consideraciones que surgen de la presente especificación técnica.

  - Generador: Persona física o jurídica cuya acción o proceso lo hace pasible de estar sometido a la Ley N° 24.051, ya sea porque los residuos que genera están comprendidos en la identificación de Rezagos Electrónicos o bien por la cantidad generada.

  - Ley N° 24.051: RESIDUOS PELIGROSOS - Ámbito de aplicación y disposiciones generales. Registro de Generadores y Operadores. Manifiesto. Generadores. Transportistas. Plantas de Tratamiento y disposición final. Responsabilidades. Infracciones y sanciones. Régimen penal. Autoridad de Aplicación. Disposiciones Complementarias.

  - Manejo: Es el control sistemático de la recolección, separación en el origen, almacenamiento, transporte, procesamiento, tratamiento, recuperación y disposición final de Rezagos Electrónicos.

  - Manifiesto: Documento donde se determina la naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare. Consta de original y cinco copias.

  - Mulita / Montacargas: Vehículo contrapesado en su parte trasera, que ―mediante dos horquillas― puede transportar y apilar cargas generalmente montadas sobre tarimas o pallets.

  - Operador: Es la persona responsable por la operación completa de una instalación o planta para el tratamiento y/o disposición final de Rezagos Electrónicos.

  - Plantas de tratamiento y disposición final: Establecimientos determinados en el Capítulo VI de la Ley N° 24.051, debidamente acreditados en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Rezagos Electrónicos. electrónicos:

  - Residuo Peligroso: A los fines de lo dispuesto en el Art. 2° de la Ley N° 24.051, se denomina residuo peligroso a todo material que resulte objeto de desecho o Rezagos Electrónicos y pueda perjudicar en forma directa o indirecta, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general; y cualquiera de los indicados expresamente en el Anexo I de la Ley N° 24.051 o que posea alguna de las características enumeradas en el Anexo II de la misma Ley.

  - Tratamiento: Cualquier método, técnica o proceso físico, químico, térmico o biológico, diseñado para cambiar la composición de cualquier residuo peligroso o modificar sus propiedades físicas, químicas o biológicas de modo de transformarlo en no peligroso, o menos peligroso o hacerlo seguro para el transporte, almacenamiento o disposición final; recuperar energía, o materiales o bien hacerlo adecuado para almacenamiento, y/o reducir su volumen. La dilución no está considerada tratamiento.

  - Rezagos Electrónicos: Incluye a todos los aparatos electrónicos que llegan al final de su vida útil y pasan a ser residuos, considerando todos aquellos componentes y subconjuntos que forman parte del producto en el momento que se desecha.

- CONDICIONES GENERALES:

  - La Empresa que resultara ADJUDICATARIA, a fin de  cumplir con lo expresado en la presente especificación técnica, deberá satisfacer con todos los aspectos de las normas legales vigentes.

  - La gestión de los Rezagos Electrónicos será exclusivamente a costa del ADJUDICATARIO, el transporte, el tratamiento, la disposición final y todas aquellas tareas que resulten necesarias para la debida gestión ambiental.

  - El ADJUDICATARIO deberá, sin excepción, nombrar un representante técnico calificado, afín con la especialidad de las tareas, el cual oficiará de interlocutor entre la empresa y el EJÉRCITO ARGENTINO.

  - El ADJUDICATARIO será responsable de brindar los siguientes servicios: el transporte, el tratamiento y disposición final de Rezagos Electrónicos.

  - El ADJUDICATARIO deberá ejecutar el transporte de los rezagos electrónicos en el marco de lo que determina el Capítulo V de la Ley N° 24.051.

  - El ADJUDICATARIO ejecutará el tratamiento y disposición final de los rezagos electrónicos en el marco de lo que determina el Capítulo VI de la Ley N° 24.051.

  - El ADJUDICATARIO deberá cumplir con todos los servicios según lo expresado en la presente especificación técnica.

  - Ningún subcontrato eximirá al ADJUDICATARIO del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni generará para el EJÉRCITO ARGENTINO vínculos contractuales ni obligaciones con los subcontratistas.

  - Para la gestión de los Rezagos Electrónicos el ADJUDICATARIO deberá estar inscripto y contar con el Certificado Ambiental Anual (CAA), vigente al momento de iniciar las tareas que demanda la presente contratación y durante todo el tiempo que estén en vigor las tareas correspondientes a la presente especificación técnica.

- CONDICIONES PARTICULARES:

  - Carga a transportar (en adelante Rezagos Electrónicos ):

    - Peso de la Carga: 4.000 Kg.

    - Tipo de residuos:Rezagos Electrónicos.

    - Categoría:Y48P

    - Volumen:50 metros cúbicos.

  - Transporte

    - El ADJUDICATARIO será responsable del transporte de los Rezagos Electrónicos.

    - El transporte de estos se realizará desde los cuarteles del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 sito en Av ROLON Nro 1445 – Boulogne Sur Mer (Provincia de Buenos Aires),  hasta  la “Planta de tratamiento y disposición final”.

    - El transporte deberá realizarse considerando que no será considerado residuo peligroso, durante su etapa de transporte, los rezagos electrónicos siempre y cuando mantengan inalterados su forma de blindaje y hermeticidad de acuerdo a lo prescripto en la legislación vigente, siendo este servicio responsabilidad del ADJUDICATARIO.

    - Cuestiones relacionadas con el manifiesto:

      - Una vez recibida la carga, el transportista firmará el manifiesto correspondiente, por QUINTUPLICADO y otros documentos internos que crea necesario el  Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones601.

      - La primera copia quedará en poder del generador, las cuatro copias restantes quedarán en poder del transportista.

      - El transportista, una vez que entregue los Rezagos Electrónicos a la planta de tratamiento y disposición final, guardará en su poder la segunda copia con la firma de recepción y entregará a la planta de tratamiento y disposición final las tres copias restantes.

  - Mulita / Montacargas/Sub elevador (Tipo Sampi).

    - El Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, brindará el servicio de mulita / montacargas para desplazar los Rezagos Electrónicos desde el depósito donde se encuentran acopiadas hasta el vehículo que realizará el transporte.

    - La carga de los Rezagos Electrónicos será realizada por personal del Ejercito Argentino de acuerdo a lo prescripto en la legislación vigente.

    - Para la carga se tendrán en cuenta todas aquellas  indicaciones y medidas de seguridad que correspondan a esta tarea, de acuerdo a lo prescripto en la legislación vigente.

  - Planta de tratamiento y disposición final

    - Deberá realizar el tratamiento correspondiente y posterior disposición final de los Rezagos Electrónicos expresados en 4.1.

    - Tratamiento: El ADJUDICATARIO deberá realizar el tratamiento de los Rezagos Electrónicos de acuerdo a lo determinado en la Ley N° 24.051.

    - Disposición Final: El ADJUDICATARIO deberá realizar la disposición final de los Rezagos Electrónicos de acuerdo a lo determinado en la Ley N° 24.051.

    - Cuestiones relacionadas con el manifiesto: La planta de tratamiento y disposición final deberá realizar lo siguiente:

      - Firmarle al transportista la segunda copia del manifiesto.

      - Firmar y quedarse con las tres copias restantes del manifiesto.

      - Una vez gestionados los Rezagos Electrónicos, el ADJUDICATARIO deberá quedarse con la tercera copia, enviando la cuarta copia al generador y la quinta copia a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

    - Certificado: El ADJUDICATARIO es el responsable de entregar al generador,  el certificado correspondiente al tratamiento y disposición final de los Rezagos Electrónicos.

- REQUISITOS  A CUMPLIR POR LOS OFERENTES Y EL ADJUDICATARIO

  - Los oferentes deberán acompañar con su oferta la siguiente documentación:

      - Transportista:

Certificado Ambiental Anual vigente (Debiendo además figurar en la nómina de transportistas de residuos industriales de la Dirección de Rezagos Electrónicos dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, situación que deberá poder ser constatada en el sitio web oficial de dicha Secretaría).

        - Planta de tratamiento y disposición final:

Certificado Ambiental Anual vigente (Debiendo además figurar en la nómina de operadores de residuos industriales de la Dirección de Rezagos Electrónicos dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, situación que deberá poder ser constatada en el sitio web oficial de dicha Secretaría).

  - Asimismo se notifica que el ADJUDICATARIO deberá cumplir con los requisitos que determina el Capítulo V y VI de la Ley N° 24.051 para los ítems 5.1.1. y 5.1.2.

  - El ADJUDICATARIO dispondrá de CINCO (5) días hábiles posteriores a la adjudicación para presentar la  siguiente documentación, rubricada en cada uno de sus folios por el representante legal y el representante técnico:

- Copia del Certificado de Aptitud Ambiental  o Solicitud de Renovación en Trámite que lo habilite como OPERADOR y/o TRANSPORTISTA  de Rezagos Electrónicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección Nacional de Control Ambiental (Jefatura de Gabinete de Ministros).

- Designación del representante técnico.

- Formulario de visita del depósito donde se encuentran los Rezagos Electrónicos firmado por el GENERADOR.

- Manuales de contingencia ante accidentes y derrames en la vía pública, rutas nacionales y provinciales.

- En caso de que el traslado de los Rezagos Electrónicos sea subcontratado por el ADJUDICATARIO, previo haber cumplimentado el procedimiento previsto en el artículo 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y haber sido autorizado en tiempo y forma según el mencionado artículo, deberá presentar:

- El  contrato vinculatorio con el transportista, certificado por Escribano Público.

- La correspondiente habilitación de la Autoridad de Aplicación  indicada en el punto5.3.1. precedente, que autorice al subcontratado como transportista de Rezagos Electrónicos.

- CERTIFICADO DE VISITA:

# 6.1Previamente a la presentación de las ofertas los oferentes deberán    realizar una visita al Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601,  hasta el día fijado para la presentación de la oferta.

6.2 Estas visitas serán coordinadas con el Departamento Material de la Dirección General de Comunicaciones e Informática del Estado Mayor General del Ejército (Coronel Diego Rodolfo MUNUCE, Directo 4346-6271).

  - Los oferentes deberán presentar el Certificado de Visita del Apéndice 1 a la Presente ET, debidamente conformado.

- LUGAR Y HORARIOS:

El ADJUDICATARIO deberá ejecutar  el transporte de los Rezagos Electrónicos en el marco de lo que determinara Ley N° 24.051.

  - Lugar de la carga: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601.

  - Domicilio: Av ROLON Nro 1445 – Boulogne Sur Mer – Buenos Aires.

  - Días y Horarios: De lunes a viernes de 0800 a 1230 horas.

  - Día y horario: Deberá ser coordinado entre el adjudicatario y la jefatura del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601.

- CONTACTO:

8.1. Teléfono: 011-4346-6100 Internos5088 / 6410 / 6401 / 1103

  - Correo electrónico: dvillalba@ejercito.mil.ar

moralesocchi@ejercito.mil.ar

# C. A. DE BUENOS AIRES, de agosto de 2017

|  | Coronel DIEGO RODOLFO MUNUCE JEFE DEPARTAMENTO MATERIAL - Dir Grl Com Info |
| --- | --- |