| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 3 ESPECIFICACION TECNICA EQUIPO DE COMUNICACIONES PORTATIL VHF. | Fojas: 1 –5 |
| --- | --- | --- |
| ET Nro: 10/DLLO/17 | Fecha: de junio de 2017. | PET: -- |
| Documentos Agregados: Apéndice 1: Embalajes, rotulado y marcación. Apéndice 2: Inspección de recepción y pruebas a considerar. |

- OBJETO

Establecer los requisitos técnicos y exigencias de calidad para la “ADQUISICIÓN DE  EQUIPOS DE COMUNICACIONES  PORTATIL DE VHF”.

- DEFINICIONES:

  - AGC: (Automatic Gain Control) Control automático de ganancia.

  - FM: Frecuencia modulada.

  - EMI: (Electromagnetic Interference) Interferencia electromagnética.

  - FI: Frecuencia intermedia.

  - VHF: (Very high frequency) Muy alta frecuencia (30 a 300 MHz)

  - MIL-STD (Military Standard): Estándares Militares

  - MTBF: (Mean time between failures) Tiempo medio entre fallas

  - ppm: partes por millón

  - RF: Radio frecuencia

  - SINAD: (Signal to Noise and Distortion) Relación señal a ruido más distorsión

  - SUCOCE: Subsistema de Comunicaciones de Campaña del Ejército

- ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

  - Los sistemas de comunicaciones requeridos en la presente ET consisten en equipos de radio tácticos de VHF en configuración PORTATIL, los cuales serán operados en campaña como parte de las Redes Radioeléctricas Comando de VHF del Subsistema de Comunicaciones de Campaña del Ejército Argentino (SUCOCE), estableciendo como mínimo comunicaciones en claro, encriptado, con salto de frecuencia y transmisión de datos.

- EFECTOS A ADQUIRIR

| REGLON | DENOMINACION |
| --- | --- |
| 1 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PORTATIL DE VHF |
| 2 | PROGRAMADOR PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES PORTATIL VHF. |

- COMPOSICIÓN BÁSICA DE LOS EQUIPOS

  - RENGLON Nro 1: EQUIPO DE COMUNICACIONES PORTATILVHF MODELO CNR-710 MB CÓDIGO DE CATÁLOGO 20540000985

Componentes mínimos

| Ítem # | Descripción de los componentes | Designación | Numero de Parte | Cantidad/Juego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | Receptor-Transmisor VHF/UHF 30-512 MHz | RT-710MB | 20540911031 | 1 |
| 5.02 | Antena tipo látigo Larga | AT-710MB-L | 20540904110 | 1 |
| 5.03 | Antena tipo látigo Corta | AT-710MB-S | 20540904210 | 1 |
| 5.04 | Arnés de carga | ST-710 | 20540971000 | 1 |
| 5.05 | Estuche de transporte | CW-710 | 20540971500 | 1 |
| 5.06 | Batería recargable de Li-Ion | TLI-718 | 20540901100 | 1 |
| 5.07 | Batería recargable de Li-Ion adicional | TLI-718 | 20540901100 | 1 |
| 5.08 | Auriculares | HS-100 | 20360901600 | 1 |
| 5.09 | Cargador de batería para una (1) batería recargable TLI-718 | BC-1000/AC1 | 20580913500 | 1 |
| 5.10 | Antena GPS | AT-1000 | 20560922110 | 1 |
| 5.11 | Adaptador portátil para el GPS | AD-1000C | 20540962900 | 1 |
| 5.13 | Cable para la antena GPS | CG-5602 | 20200956150 | 1 |
| 5.13 | Manual de operación | OM | 20540965120 | 1 |
| 5.14 | Folleto del operador | LF | 20540965320 | 1 |

  - RENGLON Nro 2: PROGRAMADOR PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES PORTATIL VHF CÓDIGO DE CATÁLOGO 20170000985

| Ítem | Descripción | Designación | Numero de Parte | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | Enpaquetado del VHFLOADER |  | 20177201200 | 1 |
| 5.02 | Licencia del software |  | 20177201600 | 1 |
| 5.03 | Paquete del Software |  | 20177201000 | 1 |
| 5.04 | VHFLOADER Software para Argentina | VHFLOADER SW | 20177959020 | 1 |
| 5.05 | Proteccion USB para el VHFLOADER |  | 20170950100 | 1 |
| Ítem | Descripción | Designación | Numero de Parte | Cantidad |
| 5.06 | Manual suplementario VHFLOADER para Argentina |  | 20170956320 | 1 |
| 5.07 | SOM-SP VHFLOADER CNR-710MB | SOM-Sp VHFLOADER | 20170956620 | 1 |
| 5.08 | Cable desde el G10 al PC 1.50MT | CX-5215/9 | 20200953900 | 1 |
| 5.09 | Cable desde el PC al RT-710MB | CX-5443 | 20200954300 | 1 |
| 5.1 | Cargador de Parametros | G-10N | 20520906010 | 1 |
| 5.11 | Pouch para el G-10N |  | 20520924000 | 1 |
| 5.12 | Manual de Operacion | OM | 20520953350 | 1 |
| 5.13 | Bateria de Litio |  | 20522300100 | 1 |
| 5.14 | Cable desde G10N al RT-710MB | CX-5442 | 20200954200 | 1 |

Se deberá detallar en la oferta cada parte que integra los equipos.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - Características Técnicas básicas.

    - Canales presintonizables: al menos 20.

    - Potencia máxima de salida: 5 W.

    - Exploración: Hasta 4 canales preseleccionados.

    - Auto-verificación incorporada (BIT)

    - GPS incluido con antena

  - Condiciones ambientales:

    - Temperatura mínima de operación: de al menos - 30°C

    - Temperatura máxima de operación: de al menos +65°C o .

    - Humedad relativa de operación: hasta 95 %.

    - Resistencia mecánica: MIL-STD-810F.

  - Características técnicas de interoperabilidad.

    - Rango de frecuencia de operación: 30 a 512 MHz.

    - Ancho de banda de canal en VHF: 25 KHz.

  - Comunicación de datos:

    - Velocidad de Tx de datos de hasta: 16 Kbps.

    - Tipo: sincrónica y asincrónica.

    - Interfase: RS-232.

  - Esquemas de Modulación: FM (F3E) y AM (A3E)

  - Medidas de Protección electrónica.

    - CCME - Salto de frecuencia (ECCM -FH) en toda la banda de frecuencias compatible con ELBIT CNR-710MB

    - CCME - Encripción digital de voz y datos en toda la banda compatible con ELBIT CNR-710MB.

  - PROGRAMADOR PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES TÁCTICO de VHF PORTATIL

    - Cargador de datos modelo: G-10N.

    - Tipo: portátil.

    - Dimensiones: 135 x 85 x 30 mm

    - Peso: 250 gramos con bateria.

- SERVICIO DE POSTVENTA .

  - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionados con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

  - Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y por correo electrónico.

- GARANTÍA Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

  - La presente garantía y provisión de repuestos comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto por el lapso de, al menos, UN (1) años a partir del momento de la recepción del mismo.

  - Los cargos de mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía se considerarán incluidos en la oferta.

  - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de un año.

- ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

  - Los equipos deberán ser nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada.

  - En el momento de la entrega, el adjudicatario deberá proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

  - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos aquellos cables, conectores o componentes menores que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del equipamiento.

  - Deberá agregarse en la oferta la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros y valores considerados, marcas, modelos del equipamiento según posibles versiones o modelos e industria de origen, con el grado de detalle necesario que permita la correcta interpretación y evaluación técnica de la oferta.

  - Cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales técnicos y de usuario, que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

  - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y preferentemente en idioma castellano.

|  | Teniente Coronel Andres Horacio REVETRIA J Div Inves Dllo |
| --- | --- |