| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ANEXO 4 ESPECIFICACION TECNICA EQUIPO DE COMUNICACIONES MOCHILAR VHF. | Fojas: 1 –6 |
| --- | --- | --- |
| ET Nro: 11/DLLO/17 | Fecha: de junio de 2017. | PET: -- |
| Documentos Agregados: Apéndice 1: Embalajes, rotulado y marcación. Apéndice 2: Inspección de recepción y pruebas a considerar. |

- OBJETO

Establecer los requisitos técnicos y exigencias de calidad para la “ADQUISICIÓN DE  EQUIPOS DE COMUNICACIONES  MOCHILAR DE VHF”.

- DEFINICIONES:

  - AGC: (Automatic Gain Control) Control automático de ganancia.

  - FM: Frecuencia modulada.

  - EMI: (Electromagnetic Interference) Interferencia electromagnética.

  - FI: Frecuencia intermedia.

  - VHF: (Very high frequency) Muy alta frecuencia (30 a 300 MHz)

  - MIL-STD (Military Standard): Estándares Militares

  - MTBF: (Mean time between failures) Tiempo medio entre fallas

  - ppm: partes por millón

  - RF: Radio frecuencia

  - SINAD: (Signal to Noise and Distortion) Relación señal a ruido más distorsión

  - SUCOCE: Subsistema de Comunicaciones de Campaña del Ejército

- ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

  - Los sistemas de comunicaciones requeridos en la presente ET consisten en equipos de radio tácticos de VHF en configuración MOCHILAR, los cuales serán operados en campaña como parte de las Redes Radioeléctricas Comando de VHF del Subsistema de Comunicaciones de Campaña del Ejército Argentino (SUCOCE), estableciendo como mínimo comunicaciones en claro, encriptado, con salto de frecuencia y transmisión de datos.

- EFECTOS A ADQUIRIR

| REGLON | DENOMINACION |
| --- | --- |
| 1 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES MOCHILAR DE VHF |
| 2 | PROGRAMADOR PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES MOCHILAR VHF. |

- COMPOSICIÓN BÁSICA DE LOS EQUIPOS

  - RENGLON Nro 1: EQUIPO DE COMUNICACIONES MOCHILARVHF MODELO PRC-930HDR CÓDIGO DE CATÁLOGO 20570000945

Componentes mínimos

| Ítem # | Descripción de los componentes | Designación | Numero de Parte | Cantidad/Juego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Receptor/Transmisor | RT-9101A | 20570900700 | 1 |
| 1.02 | Caja de batería | CY9001 | 20899020000 | 1 |
| 1.03 | Base de antena | AB-288 | 20520921400 | 1 |
| 1.04 | Antena corta corta | AT-988 | 20520921000 | 1 |
| 1.05 | cuello de cisne |  | 20540908100 | 1 |
| 1.06 | Antena larga | AT-271A | 20900901500 | 1 |
| 1.07 | Soporte de antena | AB-591 | 20900901600 | 1 |
| 1.08 | Auricular |  | 20360901600 | 1 |
| 1.09 | Arnés | ST-9010 | 20560902500 | 1 |
| 1.1 | Bolsa de accesorios | CW-503M | 20560941100 | 1 |
| 1.11 | Antena GPS | AT-1000 | 20560922110 | 1 |
| 1.12 | soporte de GPS | AD-1000P | 20560902800 | 1 |
| 1.13 | Cable GPS 0.25MT | CG-5602 | 20200956100 | 1 |
| 1.14 | Batería recargable de Litio Ion | TLI-9380E | 20570920000 | 2 |
| 1.15 | Altoparlante | LS-108M | 20520922200 | 1 |
| 1.16 | Manual de operación | OM | 20570955020 | 1 |
| 1.17 | Suplemento Manual de operación | SOM | 20570955021 | 1 |
| 1.18 | Hojilla de operaciones | LF | 20570955220 | 1 |

  - RENGLON Nro 2: PROGRAMADOR PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES MOCHILAR VHF CÓDIGO DE CATÁLOGO 20170000945

Componentes mínimos

| Ítem # | Numero de Parte | Descripción de los componentes | Designación | Cantidad/Juego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 20177201200 | Package Sleeve for VHFLOADER |  | 1 |
| 1.02 | 20177201600 | Software License |  | 1 |
| 1.03 | 20177201000 | Package for SW |  | 1 |
| Ítem # | Numero de Parte | Descripción de los componentes | Designación | Cantidad/Juego |
| 1.04 | 20177959020 | VHFLOADER Software for Argentina | VHFLOADER Software | 1 |
| 1.05 | 20170950100 | VHFLOADER Protection Device USB |  | 1 |
| 1.06 | 20170956320 | OM-SP VHFLOADER Argentina |  | 1 |
| 1.07 | 20170956520 | SOM-SP VHFLOADER CNR-9000HDR | SOM-Sp VHFLOADER | 1 |
| 1.08 | 20200953900 | Cable from G10 to PC 1.50 MT | CX-5215/9 | 1 |
| 1.09 | 20200952900 | Cable from PC to RT-9101 1.50 MT | CX-5209/9 | 1 |
| 1.10 | 20520906010 | G-10N Data Loader | G-10N | 1 |
| 1.11 | 20520924000 | Carry. Bag G-10N |  | 1 |
| 1.12 | 20520953350 | OM-R-G-10N | OM | 1 |
| 1.13 | 20522300100 | Lithium Battery |  | 1 |
| 1.14 | 20200958300 | Cable from G10N to RT-9101 0.40MT | CX-4483 | 1 |

Se deberá detallar en la oferta cada parte que integra los equipos.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - GENERALES

    - Frecuencia 30-88 MHz

    - Modos de funcionamiento

      - Frecuencia Fija Claro y COMSEC (encripción compatible con ELBIT CNR-710MB y VRC-950HDR)

      - Frecuencia de salto ECCM / COMSEC compatible con ELBIT CNR-710MB y VRC-950HDR.

    - Presintonías mínimas 100 frecuencias.

    - Escaneado de hasta cuatro canales pre-seleccionados.

    - Llamada Selectiva en grupo e individuales.

    - Vocoder 2400, 4800 bps.

    - (GPS + AGPSR Incluye transmisión de la posición de radio (automático / manual)

    - Dimensiones del Receptor-Transmisor (RT) (WxHxD): 230x250x90 mm

    - Peso del RT: 3,3 Kg.

  - AMBIENTALES:

    - Temperaturas de funcionamiento -40 ° C a +65 ° C.

    - Dinámica y mecánicos MIL-STD-810E.

    - Inmersión 1 metro.

    - Interferencia electromagnética MIL-STD-461C/462.

  - TRANSMISOR:

    - Potencia de salida: 0.25, 10W.

  - ANTI-INTERFERENCIA (Salto de frecuencia):

    - Técnica sincrónica ortogonal de frecuencia de salto sobre la totalidad.

    - Banda de frecuencia (30-88 MHz) o la banda parcial.

    - Capacidad de re-sincronización: Sincronización automática sin estación maestra.

    - Permitirá la entrada tardía en sincronismo totalmente automática sin procedimiento especial requerido.

    - Ortogonalidad: Hasta 64 redes ortogonales sobre cualquier tabla de frecuencias

    - Característica especial: permitir pasar de salto de frecuencia a frecuencia fija y viceversa.

  - ENCRIPCION:

    - Tipo Digital, muy largas secuencias no lineales.

    - Las características especiales de anulación CLARO, alarma COMSEC, capacidad de re sincronización automática.

  - COMUNICACIÓN DE DATOS:

    - Tipo analógico digital síncrona y asíncrona.

    - Hasta 19.2 Kbps con corrección de errores (asíncronico).

    - Hasta 32 Kbps con corrección de errores (síncronico).

  - PROGRAMADOR PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES TÁCTICO de VHF MOCHILAR

    - Cargador de datos modelo: G-10N.

    - Tipo: portátil.

    - Dimensiones: 135 x 85 x 30 mm

    - Peso: 250 gramos con bateria.

- SERVICIO DE POSTVENTA .

  - El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionados con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

  - Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y por correo electrónico.

- GARANTÍA Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

  - La presente garantía y provisión de repuestos comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto por el lapso de, al menos, UN (1) años a partir del momento de la recepción del mismo.

  - Los cargos de mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía se considerarán incluidos en la oferta.

  - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de un año.

- ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

  - Los equipos deberán ser nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada.

  - En el momento de la entrega, el adjudicatario deberá proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

  - Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos aquellos cables, conectores o componentes menores que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del equipamiento.

  - Deberá agregarse en la oferta la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros y valores considerados, marcas, modelos del equipamiento según posibles versiones o modelos e industria de origen, con el grado de detalle necesario que permita la correcta interpretación y evaluación técnica de la oferta.

  - Cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales técnicos y de usuario, que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

  - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y preferentemente en idioma castellano.

|  | Teniente Coronel Andres Horacio REVETRIA J Div Inves Dllo |
| --- | --- |