EJERCITO ARGENTINO

AGRUPACIÓN  DE COMUNICACIONES 601

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# OBRA: Remodelación de baño

# UBICACION: Edificio Nº 32 – Alojamiento de Suboficiales Superiores

# UNIDAD: Agrupación de Comunicaciones 601

# LOCALIDAD: City Bell – Partido de LA PLATA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 09 / MAT / 2016 DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Y MATERIALES A UTILIZARSE

Local 7 – Lavabos

Local 8 -  Mingitorios

Local 9 / 10  - Retretes

Local 11 / 12  - Duchas

Albañilerías y afines

- Picado y retiro de revestimiento de azulejos, altura total. Superficie  48 m2

- Picado y retiro de material de colocación de azulejos. Superficie 48 m2

- Retiro de depósitos de inodoros empotrados y completamiento de mamposterías.

- Reparación, completamiento y nivelación de revoques gruesos fratasados, para recibir revestimiento de cerámicas esmaltadas. Superficie 48 m2

Carpinterías

- No se prevén trabajos en este rubro.

Instalación sanitaria

- Desconexión y retiro de artefactos sanitarios y griferías, incluyendo:

- 3 lavatorios con pie.

- 2 inodoros (con deposito empotrado)

- 2 mingitorios de colgar y depósito externo.

- Revisión y reparación de caños de alimentación de agua fría y caliente reparando pérdidas,

incluyendo reposición de caños de PVC / hidrobronce en tramos y conexiones deterioradas.

- Modificación de cañerías de alimentacion de agua fría, de 2 inodoros, a efectos de reemplazar los depósitos empotrados por depósitos “mochila”.

- Reposición de 2 llaves de paso, de corte general de los locales sanitarios.

Artefactos sanitarios

Colocación y conexión con “flexibles” metálicos de 0.013, de los siguientes artefactos:

- 2 inodoros con deposito “mochila” y tapa plástica.

- 3 lavatorios con pie.

- 2 mingitorios de colgar y depósito externo de alimentación.

En este rubro se deberá prever la modificación del caño de desagüe de los 2 inodoros, de ser necesario, por la ubicación con respecto al muro.

Griferías y accesorios

- Reparación de griferías de  3 lavatorios, y  2 duchas, incluyendo reposición de “cuadros” de duchas.

- Colocación de los siguientes accesorios, de losa pegados, línea Ferrum o similar

- 3 jaboneras

- 2 portarrollos

- 2 perchas

Revestimientos

- Colocación de cerámica esmaltada / porcellanato (color a definir), tamaño 34 x 34 cm

tipo Cerro Negro o calidad similar. Altura de terminación 2,00 mts, Junta cerrada. Superficie 48 m2

- Pastinado de juntas con pastina Klaukol o calidad similar.

Pisos

- No se prevén trabajos en este rubro.

Instalación eléctrica

- No se prevén trabajos en este rubro.

Pintura

- Lijado de muros sobre revestimiento.

- Pintado de toda la superficie, con dos (2) manos de latex color blanco Superficie 14 m2

- Lijado y pintura con (2) manos de pintura para cielorrasos. Superficie 12 m2

Provisión de agua caliente

- Reposición de 1 termo tanque de 80  litros, incluyendo recolocación de ménsulas de soporte y modificación de conducto de ventilación de chapa.

NOTAS

- Todas las consultas técnicas, antes y durante la ejecución de los trabajos, se

efectuaran en la Oficina de Material de la Jefatura de la Agrupación.

b-  Se contemplara la provisión de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para

la total y  correcta ejecución de los trabajos.

- Se contemplara la provisión de todos los materiales a utilizarse,  debiendo ser

aprobados antes de su colocación por la oficina de Material de la Jef Agr Com 601.

- Todo trabajo no enunciado en la presente Memoria Descriptiva y que sea necesario

ejecutar para lograr una óptima terminación final de la obra deberá ser efectuado, sin considerarlo adicional de obra.

- Todos los escombros, como así también todos los excedentes de  materiales no

utilizables deberán ser retirados de la obra por la Empresa.

- Si existiesen materiales, de cualquier rubro, que a criterio de la oficina Material de la

Jef Agr Com 601 puedan ser  recuperables, quedaran en el Cuartel.

- Se establece un periodo de 90 días corridos como plazo de garantía de los trabajos

efectuados, durante el cual la Empresa  se hará cargo a su costo de las  reparaciones, arreglos y reposiciones de materiales y artefactos que presenten fallas o deterioros prematuros, en su conformación o en  su funcionamiento.

- Los trabajos se cotizaran y realizaran de acuerdo a plano adjunto a la presente Memoria.

CITY BELL,      de Noviembre de 2016