| EJERCITO ARGENTINO Guarnición Ejercito City Bell | ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS | Fojas: 1-2 |
| --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO DE MB 1720 |
| ET Nro: 17/M/16 | FECHA: de diciembre de 2016 |
| NNE: No requerido. | INE: No requerido. |
| OBJETO: Establecer especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con el “MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MB 1720 NI: 138605”. 2. CARACTERISTICAS GENERALES: MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE FRENO CAMION MB 1720 MOD 2007 MOTOR TIPO OM 366 LA NRO DE CHASIS 9BM6931287B479714 TAREAS A REALIZAR: REEMPLAZO DE ZAPATAS NUEVAS EN SU TOTALIDAD DELANTERO Y TRASERO. CINTA REMACHADA, RECTIFICADO DE CAMPANAS REEMPLAZO DE PULMONES DELANTEROS Y TRASEROS A NUEVO. REEMPLAZO DE FLEXIBLES Y MANGUERAS PARA LOS MISMOS. REEMPLAZO DEL COMPRESOR DE AIRE REGLAJE Y LUBRICACION DE LOS CUBOS DE LA RUEDA. REEMPLAZO DE VALVULA GOBERNADORA. REGULACION DE LAS VALVULAS DE RETENCION, RELE, PEDAL DE FRENO, DISTRIBUIDORA Y BOCAS DE ENGANCHE. REEMPLAZO DE SECADO DE COMPRESION DEL SECADO DE AIRE. REEPLAZO DEL SISTEMA DE FRENO DE MANO. 3. CARACTERISTICAS TECNICAS: Reparación integral de frenos por personal técnico y especializado. 4. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Según lo especificado en el pliego de bases y condiciones particulares. 5. GARANTIA Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO: Los repuestos a reemplazar en todo el sistema, deberán ser nuevos y contar con una garantía por el término de SEIS (06) meses corridos a partir de su recepción definitiva. 6. VISITA: Según lo especificado en el pliego de bases y condición es particulares. 7. ENTREGA Y RECEPCION: El adjudicatario dispondrá de todos los medios necesarios para retirar el vehículo el cual se encontrar en funcionamiento, al momento de retíralo este se encargara bajo un ACTA de entrega y recepción. Al momento de la recepción del mismo este deberá estar reparado y funcionando sin ningún tipo de inconvenientes mecánicos. CITY BELL, de diciembre de 2016 |