Ejército Argentino                                                   “2017 – Año de las Energías Renovables”

Escuela de las Armas

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 02/01/ARS/2018

AGRUPACION APOYO - ESCUELA DE LAS ARMAS

- OBJETO

Contratar un servicio para la reparación del sistema motor del TRACTOR A RUEDA (VU) FIAT 400 ES/LH – 1977.

- ASPECTOS GENERALES

El servicio solicitado permitirá alcanzar la reparación del sistema motor y su restitución al servicio del TRACTOR A RUEDA (VU) FIAT 400 ES/LH - 1977, Número de Identificación: 319356, perteneciente a la ESCUELA DE LAS ARMAS.

- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE REPARACION

El plazo del servicio de reparación será de TREINTA (30) días hábiles, a partir de la firma de la constancia de inicio del servicio por parte de la División IV Material de la ESCUELA DE LAS ARMAS.

- DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE REPARACION

El servicio consistirá en la reparación del sistema motor del TRACTOR A RUEDA, con reemplazos, rectificaciones, armado y afinación del sistema motor, con mano de obra especializada.

El adjudicatario deberá brindar un servicio que contenga las siguientes garantías:

- Maquinaria y herramientas.

- Fosa de trabajo.

- Banco de prueba.

- Mano de obra especializada.

- DESCRIPCIÓN PARTICULAR DEL SERVICIO DE REPARACION

El servicio de reparación consistirá en:

- Desarme del motor.

- Desarme de camisas.

- Desarme de conjuntos.

- Rectificación de cilindros, pistón, pernos, aros.

- Rectificado del cigüeñal de de biela.

- Rectificado del cigüeñal de bancada.

- Colocación de los cojinetes de biela.

- Colocación de los cojinetes de bancada.

- Rectificación del árbol de levas.

- Colocación de bujes del árbol de levas.

- Alezamiento del alojamiento de bancada.

- Rectificación interior de bielas, bujes de bielas y empernado de las mismas.

- Rectificación de los asientos de válvulas.

- Colocación de las guías de válvulas.

- Colocación de válvulas nuevas.

- Colocación de juego de juntas nuevas.

- Colocación de retenes nuevos.

- Rectificación de planos del block.

- Rectificación de plano tapa de cilindros.

- Dar altura de los pistones.

- Revisión y reparación de la bomba de aceite.

- Colocación de los retenes de bancadas.

- Colocación de los laterales de la bancada.

- Balanceo electrónico.

- Ajustado suelto de la biela.

- Enchavetado.

- Proceso de nitrurado del cigüeñal.

- Proceso de magma flux del cigüeñal.

- Colocación de retenes la válvula.

- Colocación de botadores.

- Proceso de rectificado y nitrurado de los botadores.

- Colocación de pernos.

- Colocación de bomba de agua.

- Reparación completa de la bomba inyectora.

- Reparación de inyectores.

- ASPECTOS A INCLUIR EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- El servicio solicitado deberá ser realizado en un taller mecánico construido para tal fin.

- El COCONTRATANTE deberá coordinar con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación, la oportunidad de ejecución del servicio.

- El COCONTRATANTE será responsable por los daños y/o averías ocasionadas durante la  estadía del vehículo en el taller y ejecución del servicio.

- Los repuestos deberán ser nuevos, sin uso y originales.

- El COCONTRATANTE deberá conformar el correspondiente remito con el servicio brindado para la prosecución del diligenciamiento en la Guardia de Prevención de la ESCUELA DE LAS ARMAS. El mismo deberá hacer mención al Tipo de Vehículo, Dominio y Número de Identificación.

- El COCONTRATANTE deberá extender un certificado de garantía por SEIS (6) meses – que entrará en vigor a partir de la recepción definitiva - por el servicio brindado, el que deberá contener la especifica individualización del trabajo realizado, la fecha  de iniciación del plazo de vigencia y para el caso de los repuestos utilizados,  deberá individualizar la persona, empresa o entidad que la hará  efectiva.

- El COCONTRATANTE será responsable por los daños o defectos del motor surgidos o relacionados a la reparación realizada.

- El COCONTRATANTE deberá presentar la habilitación municipal correspondiente, con un taller adaptado a las exigencias técnicas y mecánicas del servicio a contratar.

- El personal que emplee el COCONTRATANTE, para realizar el servicio en cuestión, dependerá exclusivamente del COCONTRATANTE, quien será el único responsable por las eventuales lesiones o accidentes que pudieran  padecer.