Ejército Argentino                               “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Escuela de las Armas

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro: 06/02/ARS/2018

AGRUPACION APOYO - ESCUELA DE LAS ARMAS

- OBJETO

Contratar un servicio para la reparación del sistema de calibrador de neumáticos  y del Sistema de Frenos para OMNIBUS (VG) 37 PASAJEROS MERCEDES BENZ OH 1115/46 2004.

El servicio solicitado permitirá alcanzar la reparación del sistema de calibrador de neumáticos para OMNIBUS (VG) 37 PASAJEROS MERCEDES BENZ OH 1115/46 2004, Dominio: EZX409 perteneciente a la ESCUELA DE LAS ARMAS.

- DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE REPARACION

El servicio consistirá en la reparación del sistema de calibrador de neumáticos, reparación del sistema de freno con reemplazos, armado y con mano de obra especializada.

El adjudicatario deberá brindar un servicio que contenga las siguientes garantías:

- Maquinaria y herramientas.

- Fosa de trabajo.

- Banco de prueba.

- Mano de obra especializada.

- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE REPARACION

El plazo del servicio de reparación será de DIEZ (10) días hábiles, a partir de la firma de la constancia de inicio del servicio por parte de la División Material de la ESCUELA DE LAS ARMAS.

- DESCRIPCIÓN PARTICULAR DEL SERVICIO DE REPARACION

- Sistema de calibración de neumáticos:

- Reemplazo de ROTOR WIN dos (2).

- Remplazo de conectores  dos (2).

- Remplazo de caños dos (2).

- Remplazo curva regulable dos (2).

- Remplazo tapa cubre motor dos (2).

- Remplazo de manguera ¼ metros.

- Remplazo panel NM 243 dos (2).

- Sistema de Frenos:

- Reemplazar crucetas de caja de dirección.

- Reemplazar cintas de freno trasero.

- Rectificar campanas de freno.

- Regulación de frenos.

- ASPECTOS A INCLUIR EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- El servicio solicitado deberá ser realizado en un taller mecánico construido para tal fin.

- El COCONTRATANTE deberá coordinar con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación, la oportunidad de ejecución del servicio.

- El COCONTRATANTE será responsable por los daños y/o averías ocasionadas durante la  estadía del vehículo en el taller y ejecución del servicio.

- Los repuestos deberán ser nuevos, sin uso y originales.

- El COCONTRATANTE deberá conformar el correspondiente remito con el servicio brindado para la prosecución del diligenciamiento en la Guardia de Prevención de la ESCUELA DE LAS ARMAS. El mismo deberá hacer mención al Tipo de Vehículo, Dominio y Número de Identificación.

- El COCONTRATANTE deberá extender un certificado de garantía por SEIS (6) meses – que entrará en vigor a partir de la recepción definitiva - por el servicio brindado, el que deberá contener la especifica individualización del trabajo realizado, la fecha  de iniciación del plazo de vigencia y para el caso de los repuestos utilizados,  deberá individualizar la persona, empresa o entidad que la hará  efectiva.

- El COCONTRATANTE será responsable por los daños o defectos del motor surgidos o relacionados a la reparación realizada.

- El COCONTRATANTE deberá presentar la habilitación municipal correspondiente, con un taller adaptado a las exigencias técnicas y mecánicas del servicio a contratar.

- El personal que emplee el COCONTRATANTE, para realizar el servicio en cuestión, dependerá exclusivamente del COCONTRATANTE, quien será el único responsable por las eventuales lesiones o accidentes que pudieran  padecer.

AGREGADO:

- Copia de la Tarjeta de Identificación del automotor del OMNIBUS (VG) 37 PASAJEROS MERCEDES BENZ OH 1115/46 2004, de UNA (1) Foja.