Ejército Argentino                                                   “2017 – Año de las Energías Renovables”

Escuela de las Armas

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 12/01/ARS/2018

AGRUPACION APOYO - ESCUELA DE LAS ARMAS

- OBJETO

Contratar un servicio para la reparación de la caja de velocidad y del sistema de embrague del AUTOMOVIL CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.6 HDI SX 2013.

- ASPECTOS GENERALES

El servicio solicitado permitirá alcanzar la reparación de la caja de velocidad y del sistema de embrague y su restitución al servicio del AUTOMOVIL CITROEN BERLINGO MULTISPACE, Dominio: MXJ253, perteneciente a la ESCUELA DE LAS ARMAS.

- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE REPARACION

El plazo del servicio de reparación será de DIEZ (10) días hábiles, a partir de la firma de la constancia de inicio del servicio por parte de la División Material de la ESCUELA DE LAS ARMAS.

- DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE REPARACION

El servicio consistirá en la reparación del/de los sistema/s, con reemplazos de partes, componentes y fluidos, con mano de obra especializada.

El adjudicatario deberá brindar un servicio que contenga las siguientes garantías:

- Maquinaria y herramientas.

- Fosa de trabajo.

- Mano de obra especializada.

- DESCRIPCIÓN PARTICULAR DEL SERVICIO DE REPARACION

  - Caja de velocidad

    - Desarme de la caja de velocidad.

    - Revisión de engranajes y del  sincronizado de la caja de velocidad.

    - Reemplazo, ajustes de piezas si fuera necesario.

    - Armado de la caja de velocidad.

  - Embrague

    - Reemplazo de placa y disco.

    - Reemplazo de rodamiento de empuje.

  - Completamiento de aceite.

  - Prueba de los sistemas.

- ASPECTOS A INCLUIR EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- El servicio solicitado deberá ser realizado en un taller mecánico construido para tal fin.

- El COCONTRATANTE deberá coordinar con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación, la oportunidad de ejecución del servicio.

- El COCONTRATANTE será responsable por los daños y/o averías ocasionadas durante la  estadía del vehículo en el taller y ejecución del servicio.

- Los repuestos deberán ser nuevos, sin uso y originales.

- El COCONTRATANTE deberá conformar el correspondiente remito con el servicio brindado para la prosecución del diligenciamiento en la Guardia de Prevención de la ESCUELA DE LAS ARMAS. El mismo deberá hacer mención al Tipo de Vehículo, Dominio y Número de Identificación.

- El COCONTRATANTE deberá extender un certificado de garantía por SEIS (6) meses – que entrará en vigor a partir de la recepción definitiva - por el servicio brindado, el que deberá contener la especifica individualización del trabajo realizado, la fecha  de iniciación del plazo de vigencia y para el caso de los repuestos utilizados,  deberá individualizar la persona, empresa o entidad que la hará  efectiva.

- El COCONTRATANTE será responsable por los daños o defectos del motor surgidos o relacionados a la reparación realizada.

- El COCONTRATANTE deberá presentar la habilitación municipal correspondiente, con un taller adaptado a las exigencias técnicas y mecánicas del servicio a contratar.

- El personal que emplee el COCONTRATANTE, para realizar el servicio en cuestión, dependerá exclusivamente del COCONTRATANTE, quien será el único responsable por las eventuales lesiones o accidentes que pudieran  padecer.

AGREGADOS:

- Copia de la Tarjeta de Identificación del automotor del AUTOMOVIL CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.6 HDI SX 2013, de UNA (1) Foja.