- OBJETO:

Adquisición de Tractor de 45 CV con arrastre, para mantenimiento de parques y jardines de la ESCUELA DE LAS ARMAS.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Características Generales: La unidad  deberá ser nueva, de fábrica, con motor diesel de una potencia neta al volante de 45 CV como mínimo. Tendrán levante hidráulico, de 3 puntos y control de profundidad, tracción en dos ruedas y con cubiertas con dibujo agrícola o versión Pastera.

- Características Técnicas:

- Motor

- Combustible: Diesel.

- Filtro de aceite de elemento blindado reemplazable.

- Sistema de filtrado de combustible con un mínimo de 2 etapas previas a la bomba de inyección.

- Tanque de combustible con capacidad no menor a 35 litros.

- Sistema de encendido eléctrico, a batería y con llave de contacto.

- Transmisión:

- Será con embrague de disco seco.

- La caja de cambios será sincronizada y tendrá por lo menos 6 marchas hacia delante y 2 hacia atrás (alta y baja).

- Tracción: 4 x 2

- Sistema hidráulico:

- Con capacidad de carga mínima entre 800 y 1.000 Kilogramos.

- Deberá contar con control remoto de dos válvulas de doble acción con acople tipo rápido en la parte trasera del tractor.

- Enganche delantero:

En la parte delantera tendrá un gancho de remolque correctamente instalado capaz de soportar el arrastre del tractor.

- Frenos:

- Freno de servicio con accionamiento individual en las ruedas traseras.

- Freno de estacionamiento será mecánico con indicador visible estando aplicado.

- Dirección:

- Tendrá dirección de accionamiento preferiblemente hidráulico o similar.

- El radio de giro exterior en los neumáticos delanteros sin freno no será mayor de 4,5 metros.

- Sistema eléctrico:

- Será de 12 voltios con un alternador con capacidad compatible con el sistema, llave de corte de corriente general y luces reglamentarias para circular en la vía pública, incluye batería, según corresponda especificación de fábrica.

- El tractor tendrá en su parte posterior un farol direccional con luz blanca tipo reflector, a fin de permitir operar con escasa luz.

- Toma de fuerza:

- La salida de toma de fuerza tendrá una protección fijada a la estructura del tractor que cubra el árbol de la toma de fuerza totalmente en su parte exterior.

- Tendrá barra de tiro trasera regulable.

- De 3 puntos.

- Barra antivuelco, techo y espejos:

- Protección anti-vuelco tipo ROPS.

- Techo plástico para protección contra sol.

- Espejos retrovisores laterales (derecha e izquierda).

- Asiento de conductor ergonómico con amortiguación propia.

- Instrumentos del tablero:

Tendrá todos los instrumentos necesarios para el control del buen funcionamiento del equipo (incluye amperímetro, Nivel de Aceite, Temperatura, Odómetro, Combustible).

- Ruedas auxiliares:

El tractor deberá tener una rueda auxiliar delantera y otra trasera, todas con dibujos agrícolas.

- Terminación:

Las unidades se entregaran pintadas bicapa,  preferiblemente en color verde militar (no excluyente), indicándose el proceso empleado.

- Herramientas por equipo:

Cada unidad se entregará con caja metálica hermética fijada al tractor con cierre de seguridad con las llaves tubos para el recambio de las ruedas.

- Seguridad:

- Protección anti vandalismo en tapones de llenado de combustible, de aceite del motor y de cajón de baterías.

- Matafuego de 1 kilogramo fijado con sistema de sujeción al chasis, en un lugar de fácil acceso.

- DATOS TECNICO QUE DEBERA ACOMPAÑAR LA OFERTA (mas allá de los catálogos específicos)

- Indicar marca, modelo y procedencia de las unidades.

- Peso bruto total.

- Indicar las siguientes dimensiones:

- Dimensiones generales del tractor (largo, ancho máximo, altura máxima).

- Distancia entre ejes.

- Longitud desde el extremo delantero hasta el extremo del rodado trasero.

- Espacio libre del suelo.

- Trocha delantera y trasera, variaciones posibles.

- Del motor indicar:

- Potencia DIN y SAE.

- Número de cilindros y disposición de los mismos.

- Tipo de inyección.

- Cilindrada total.

- Relación de compresión.

- Diámetro y curso de los pistones.

- Capacidad y tipo de aceite de lubricación de motor, transmisión y sistema     hidráulico.

- Consumo específico de combustible y capacidad del tanque.

- De la transmisión:

- Se hará una descripción detallada de la transmisión desde el embrague hasta las ruedas traseras y eje delantero.

- Se indicará el número de relaciones de marcha en ambos sentidos.

- Del sistema hidráulico:

- Tipo de filtros.

- Tipos de válvulas de control.

- Temperatura normal de trabajo.

- Otros datos relevantes:

- Medidas y tipo de neumáticos.

- Se describirá y darán detalles del sistema de dirección.

- Se describirá detalladamente el sistema de frenos de servicio así como de estacionamiento.

- INFORMACION TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el oferente en relación a los elementos ofrecidos tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la ESCUELA DE LAS ARMAS  podrá rechazarlos de plano, invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda sin que ello dé lugar a reclamo de clase alguna de parte del oferente.

- CAPACITACION

El COCONTRATANTE brindará los siguientes cursos de capacitación sin cargo:

- Operadores del equipo.

- Mantenimiento preventivo.

Participan de los mencionados cursos el personal de cuadros y tropa de la Sección Parques y Jardines, y de la Sección Arsenales de la ESCUELA DE LAS ARMAS, en oportunidad a coordinar previamente con el Jefe de la Sección Arsenales del instituto.

- EXIGENCIAS DE CALIDAD:

  - GARANTÍA

    - El equipo  y/o repuestos y accesorios estarán amparados por una garantía de calidad,  contra defecto de material, otorgada por el fabricante del equipo,  por un período no inferior a DOCE (12) meses; a partir de la recepción definitiva del mismo.

    - Dentro del plazo mencionado en el punto precedente, el cocontratante el traslado del equipo, en caso de corresponder, para su reparación, cambio de repuestos o reemplazo del equipo por uno nuevo. Asimismo la inobservancia de esta obligación será considerada como causal de rescisión del contrato por exclusiva culpa del cocontratante y dará lugar al inicio de las gestiones tendientes a la aplicación de penalidades y sanciones en los términos regidos por los Art(s) 102 a 110 del decreto 1030/16.

    - Se deberá detallar en la oferta, la garantía de los equipos y el servicio de mantenimiento a realizarse durante la misma por parte de la firma que resulte adjudicataria, como también las reparaciones por fallas de fábrica que fueran necesarias, el lugar a efectuarse las mismas, preferiblemente en cercanías de Campo de Mayo.

    - Se requiere un listado de las empresas autorizadas a efectuar el mantenimiento de los distintos sistemas del mismo.

- PROCEDENCIA: El equipamiento podrá ser de origen nacional o internacional.

- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

  - Lugar: La entrega se hará en el Depósito de Suministros de la ESCUELA DE LAS ARMAS – Ruta Nro 8 km 26,5 Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires.

  - Plazo: TREINTA (30) días de corridos, a partir de la recepción de la Orden de Compara.

- VISTAS:

  - Oportunidad: de lunes a viernes en el horario de 0900 a 1200 hs.

  - Aspectos a considerar particularmente: toma de fuerza para arrastre.

  - Lugar, Contacto y teléfono:

    - Sección Arsenales de la Agrupación Apoyo de la ESCUELA DE LAS ARMAS,  Capitán GASTON OSVALDO REYNOSO y teléfono 011-4666-0023/0474 interno 6642.

    - División Proyectos del Departamento Evaluación de la ESCUELA DE LAS ARMAS, Teniente Coronel JOSE MARIA DE CASAS y teléfono 011-4666-0023/0474.

ANEXO 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje.

- ENVASE: Conforme a las normas de fabricación por tratarse de un rodado.

- MARCACIÓN Y ROTULADO:

  - La marcación y rotulado será visible y legible.

  - Se deberá consignar:

    - Nombre y apellido o razón social del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

    - Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – ESCUELA DE LAS ARMAS.

    - Identificación del efecto que contiene el embalaje.

- EMBALAJE:

Tanto el equipamiento como sus accesorios se entregarán de acuerdo al embalaje original utilizado por el fabricante, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

ANEXO 2: Inspección y recepción. Pruebas y ensayos a considerar.

- INSPECCION:

  - El material  será inspeccionado en un 100%. Debiendo satisfacer los requisitos de la presente especificación técnica.

  - Los componentes deberán ser en todos los casos legítimos y/u originales de fábrica.

- RECEPCION

  - La efectuará la Comisión de Recepción de Efectos (CRE) en el Depósito de Suministros de la ESCUELA DE LAS ARMAS.

  - La Sección Arsenales de la Agrupación Apoyo de la ESCUELA DE LAS ARMAS efectuará los controles de funcionamiento del producto, que considere necesarios,  a fin de comprobar el pleno cumplimiento de la especificación técnica y avalar la respectiva recepción por parte de la CRE.

- PRUEBA Y ENSAYO

  - La prueba de funcionamiento del rodado se efectuará de la siguiente forma:

- Puesta en marcha del tractor  y verificación de todos los sistemas, incluyendo documentación y accesorios.

- Rodamiento del tractor con la pieza de arrastre.

  - No corresponde ensayo del material.

ANEXO 3: Normas y planos a considerar.

- NORMAS Y PLANOS:

  - Deben responder a lo determinado por el fabricante, en idioma español o en el idioma de origen munido de su correspondiente traducción.

  - Los catálogos con las normas y planos deberán estar escritos en idioma español o en el idioma de origen munido de su correspondiente traducción.

- BIBLIOGRAFIA  TÉCNICA A ENTREGAR CON CADA UNIDAD

- Un manual de operación y mantenimiento.

- Un manual de taller indicando secuencias, procedimientos y cuidados a tener en cuenta en el desmontaje y montaje de todas las partes y componentes del equipo.

- Un catálogo de partes con sus correspondientes números originales indicando todas las partes del equipo.