Ejército Argentino                                                   “2017 – Año de las Energías Renovables”

Escuela de las Armas

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 01/03/ARS/2017

AGRUPACION APOYO - ESCUELA DE LAS ARMAS

- OBJETO

Contratar un servicio de gomería para la reparación de neumáticos y servicios varios.

- ASPECTOS GENERALES

El servicio solicitado permitirá alcanzar soluciones emergentes como consecuencia de  pinchaduras, roturas y/o cambios de los neumáticos/cubiertas/gomas de los vehículos con cargo en la ESCUELA DE LAS ARMAS.

Su correcta aplicación proporcionará:

  - Seguridad en la conducción.

  - Facilidad de la conducción.

  - Máxima la vida útil de los neumáticos.

- ALCANCE

El presente servicio abarca todas las categorías de vehículos de uso oficial, con cargo en el instituto, quedando excluidas las de uso civil particular.

- DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE GOMERIA

El servicio consistirá en actividades de reparación o reemplazo de neumáticos/cubiertas/gomas, alineados, y balanceo de los diferentes tipo de vehículos con cargo en la Unidad.

El servicio deberá contener las siguientes áreas de trabajo:

- Área de mantenimiento: donde se encuentra la maquinaria y los operarios que realizan las tareas de reparación y mantenimiento.

- Área de almacenamiento de neumáticos viejos: que deben estar en un lugar aparte, correctamente aislados y protegidos.

- Sala de espera para los clientes.

El servicio incluirá tareas como:

- Reemplazo de neumáticos.

- Inflado y/o Calibración de neumáticos.

- Reparación de pinchazos.

- Balanceo o Equilibrado de ruedas.

- Alineación de ruedas.

- DESCRIPCIÓN PARTICULAR DEL SERVICIO DE GOMERIA

El servicio de gomería consistirá conforme a la siguiente clasificación:

- Servicio de gomería Básico

Comprende tres tipos de servicios:

- Desarmado / Armado.

- Reparación de pinchaduras.

- Reemplazo de válvulas.

- Servicio de Alineado y balanceo

Comprende dos tipos de servicios:

      - Balanceo: Cada vez que se reemplacen neumáticos nuevos.

      - Alineación de dirección:

- Cada vez que se reemplacen neumáticos nuevos del tren delantero.

- Cada vez que se realice una reparación y/o reemplazo de componentes del tren delantero.

Para ambos casos se deberá discriminar según el tipo de vehículo: Pesado, Mediano y Liviano.

- ASPECTOS A INCLUIR EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- El servicio solicitado deberá ser realizado en una instalación construida para tal fin.

- El solicitante deberá coordinar con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación, la oportunidad de ejecución del servicio, con los siguientes actores:

  - Unidad Operativa de Contrataciones (UOC): Quien generará por sistema la Solicitud de Provisión (Orden de Compra Parcial de Orden de Compra Contrato Provisión) ante el COCONTRATANTE.

  - El COCONTRATANTE: establecer la oportunidad exacta del servicio.

- El COCONTRATANTE deberá proporcionar el/los números de teléfono fijo y móvil para permitir establecer las coordinaciones mencionadas precedentemente.

- El COCONTRATANTE será responsable por los daños y/o averías ocasionadas durante la ejecución del servicio, tanto al personal como al material.

- Los COCONTRATANTE deberá utilizar componentes nuevos, sin uso, originales y compatibles con el tipo de rodado a reparar y/o reemplazar, para la reparación de las pinchaduras de las cubiertas.

- El COCONTRATANTE deberá conformar el correspondiente remito con el servicio brindado para la prosecución del diligenciamiento en la Guardia de Prevención de la ESCUELA DE LAS ARMAS. El mismo deberá hacer mención al Tipo de Vehículo, Dominio y/o Número de Identificación (el segundo en caso de no poseer el primero) y tipo de servicio brindado.

- El solicitante al presentarse a recibir el servicio (previa coordinación telefónica) deberá portar consigo una planilla de servicio de gomería, debidamente conformada por la ESCUELA DE LAS ARMAS, según se adjunta al presente documento, el cual deberá estar firmado por uno de los siguientes responsables:

  - Oficial de Materiales.

  - Jefe de la Sección Arsenales.

  - Jefe de la Sección Transporte.

- El periodo de vigencia del contrato será desde el mes de agosto a diciembre del presente año.

- Si al mes de diciembre se hubiera cumplido con lo que establece el contrato original, el COCONTRATANTE podrá acceder a la opción de prórroga por única vez y por un plazo igual al del contrato inicial, conforme lo establece el Art 100,b),3. del Decreto 1030/2016.

- DEFINICION Y CLASIFICACION DE LOS VEHICULOS POR PESO

- Vehículos Pesados: Incluye Ómnibus MB 1518, 1521 y UNIMOG 416.

- Vehículos Medianos: Incluye TOYOTA HILUX, FORD RANGER, MARRUA AGRALE AM 20, JEEP MB 230 G y Auxilios Remolque  1,5 Ton y ¾ Ton.

- Vehículos Livianos: Incluye CITROEN C4, CITROEN BERLINGO MULTISPACE, RENAULT MEGAN, RENAULT TRAFFIC, RENAULT KANGOO y Auxilio Remolque ¼ Ton.

- Tractores y viales.

AGREGADOS:

- ANEXO 1 A LA MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 01/03/ARS/2017 (Planilla de servicio de gomería), de UNA (1) foja.

Ejército Argentino                                                   “2017 – Año de las Energías Renovables”

Escuela de las Armas

ANEXO 1 A LA MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 01/03/ARS/2017

planilla de serviCIo de gomeria

| Nro orden | Tipo de SERVICIO DE GOMERIA | DOMINIO Y/O NUMERO DE IDENTIFICACION | AUTORIZADO POR CARGO O FUNCION |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

FIRMA

SELLO ACLARATORIO