Ejército Argentino                                                   “2017 – Año de las Energías Renovables”

Escuela de las Armas

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 02/03/ARS/2017

AGRUPACION APOYO - ESCUELA DE LAS ARMAS

- OBJETO

Contratar un servicio para la reparación del sistema motor del AUTOMOVIL SEDAN CITROEN C4 HDI 2009.

- ASPECTOS GENERALES

El servicio solicitado permitirá alcanzar la reparación del sistema motor y su restitución al servicio del AUTOMOVIL SEDAN (VG) CITROEN C4 HDI  2009, Dominio: HUN817, perteneciente a la ESCUELA DE LAS ARMAS.

- DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE REPARACION

El servicio consistirá en la reparación del sistema motor del Vehículo CITROEN C4, con reemplazos, rectificaciones, armado y afinación del sistema motor, con mano de obra especializada.

El adjudicatario deberá brindar un servicio que contenga las siguientes garantías:

- Maquinaria y herramientas.

- Fosa de trabajo.

- Banco de prueba.

- Mano de obra especializada.

- DESCRIPCIÓN PARTICULAR DEL SERVICIO DE REPARACION

El servicio de reparación consistirá en:

- Tapa de cilindro:

- Rectificación de tapa de cilindros

- Reemplazo de OCHO (8) válvulas

- Reemplazo de OCHO (8) guías de válvulas.

- Rectificación de asientos de válvulas.

- Reemplazo de OCHO (8) balancines.

- Reparación de turbo con:

- Reemplazo del eje central.

- Reemplazo de turbina.

- Reemplazo de juego de bujes y rulemanes.

- Reemplazo de Juntas de:

- Tapa de válvulas.

- Admisión y escape.

- Tapa de cilindro.

- Reemplazo de Retenes de:

- Distribución.

- Árbol de levas.

- Punta de cigüeñal.

- Punta de depresor.

- Reemplazo  de Kit de arandelas para inyectores.

- Distribución

- Reemplazo de kit de distribución.

- Reemplazo de bomba de agua.

- Reemplazo  de Lubricantes

- Aceite motor Tipo 15W 40.

- Filtro de aceite motor original.

- Mano de obra

- Desarmado de motor.

- Reemplazo de componentes y actividades correctivas mencionadas precedentemente.

- Armado del sistema motor.

- Afinación.

- ASPECTOS A INCLUIR EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- El servicio solicitado deberá ser realizado en un taller mecánico construido para tal fin.

- El COCONTRATANTE deberá coordinar con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación, la oportunidad de ejecución del servicio.

- El COCONTRATANTE será responsable por los daños y/o averías ocasionadas durante la  estadía del vehículo en el taller y ejecución del servicio.

- Los repuestos deberán ser nuevos, sin uso y originales.

- El COCONTRATANTE deberá conformar el correspondiente remito con el servicio brindado para la prosecución del diligenciamiento en la Guardia de Prevención de la ESCUELA DE LAS ARMAS. El mismo deberá hacer mención al Tipo de Vehículo, Dominio y Número de Identificación.

- El COCONTRATANTE deberá extender un certificado de garantía por SEIS (6) meses – que entrará en vigor a partir de la recepción definitiva - por el servicio brindado, el que deberá contener la especifica individualización del trabajo realizado, la fecha  de iniciación del plazo de vigencia y para el caso de los repuestos utilizados,  deberá individualizar la persona, empresa o entidad que la hará  efectiva.

- El COCONTRATANTE será responsable por los daños o defectos del motor surgidos o relacionados a la reparación realizada.

- El COCONTRATANTE deberá presentar la habilitación municipal correspondiente, con un taller adaptado a las exigencias técnicas y mecánicas del servicio a contratar.

- El personal que emplee el COCONTRATANTE, para realizar el servicio en cuestión, dependerá exclusivamente del COCONTRATANTE, quien será el único responsable por las eventuales lesiones o accidentes que pudieran  padecer.

AGREGADOS: Copia de la Tarjeta de Identificación del automotor, de UNA (1) Foja.