- .OBJETO

Constituye objeto de la presente convocatoria efectuar la subdivisión, el pintado integral y otras tareas de mantenimiento de una oficina correspondiente a la Escuela de Idiomas de la Facultad del Ejército, con la finalidad de mejorar la gestión administrativa y la calidad de vida del personal.

- EFECTOS

  - Dimensiones del local:

- 2,11 x 4,00 mts x 3,33 mts

  - Construcción de una pared divisoria de durlock de 2,11 x 3,33 mts, incluyendo la instalación de una puerta placa con la cerradura correspondiente tipo trabex.

  - Pintado de paredes y cielorraso con pintura látex de primera calidad incluyendo la preparación de la pared. Color a definir en obra.

  - Pintado de aberturas (cuatro puertas y una ventana) con esmalte sintético. Color a definir en obra

  - Instalación de un plafón de iluminación con louver tipo 2x36w con lámparas led, reglamentaria y homologada para edificios y organismos estatales.

  - Provisión e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo split frío/calor de entre 2200 y 2500 fg con garantía de material y mano de obra. Incluye la conexión a la línea eléctrica preexistente mediante llave térmica bipolar.

  - Instalación cableado exterior (eléctrico/telefónico/informático) con cablecanal, incluyendo un toma múltiple (zapatilla) de cinco bocas con llave térmica amurado a la pared.

- TRABAJOS DE PREPARACION DE LOS LOCALES Y FINALIZACION DE OBRA:

Todo tipo de trabajo de preparación y acondicionamiento del local para el desarrollo de la presente obra deberá ser realizado de manera tal que no impida el normal funcionamiento de las zonas adyacentes y, en su caso, provocando el menor inconveniente (tanto sea por ruidos o polvo o suciedad) posible dentro de las instalaciones del edificio en general.

Cuando se finalicen las tareas de mantenimiento del local, éste deberá ser entregado en perfectas condiciones de limpieza.

No obstante ello, la limpieza de los lugares de trabajo se llevará a cabo en forma permanente a fin de mantener la obra limpia y transitable.

- CONDICIONES DEL SERVICIO A PRESTAR:

El servicio de mantenimiento requerido incluye la prestación de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecución del trabajo así como la provisión de la totalidad de los materiales necesarios.

Los materiales de electricidad a emplear deberán encontrarse homologados por las autoridades correspondientes.

Todas las imperfecciones, grietas y rajaduras en paredes, techos y aberturas deberán ser acondicionadas y reparadas mediante el empleo de los materiales adecuados para esta tarea.

- DOCUMENTACION:

Para iniciar la obra en el edificio de la Facultad del Ejército, la empresa adjudicataria deberá presentar lo siguiente:

            - Listado del personal que realizará tareas en la obra.

            - Seguro de riesgo de trabajo de dicho personal.

            - Capacitaciones internas al personal

            - Programa de seguridad y aviso de obra

            - Registro de entrega de EPP, ropa y calzado al personal

- OBSERVACIONES:

Para ampliar los detalles e inspeccionar las instalaciones, se deberá concurrir a la Facultad del Ejército – Departamento Planeamiento Estratégico y Presupuestario – Cabildo 65 – 1er Piso, de lunes a viernes de 0800 a 1230 hs. Concertar visita previamente con el Cnl (R) José Manuel Díaz Diez (Cel 15 6731 5681 o correo electrónico: josediazdiez2003@yahoo.com.ar).

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,            de noviembre de 2017.