- .OBJETO

Constituye objeto de la presente convocatoria, efectuar la reparación integral de un baño en la Secretaría de Evaluación y otras tareas de mantenimiento menores en otras áreas de la Facultad del Ejército, la finalidad  de mejorar la calidad de vida del personal.

- EFECTOS

- Dimensiones del baño:

            - Largo: 2,08 mts

            - Ancho: 1,18 mts

            - Alto: 3,45 mts

- Plomería:

- Montaje completo de cañerías nuevas, con termo fusión, línea Aqua Sistem o similar calidad.

- Cambio de cañería cloacal desde ramal de montante, colocación de pieza de transición de hierro fundido a awaduct.

- Instalación de llave nueva de corte de agua fría.

- Instalación de canilla de limpieza con rejilla en lugar a definir en obra.

- Colocación de flexibles nuevos para todas las instalaciones.

- Desmonte de lavatorio e inodoro y anulación de cañerías exteriores cuando corresponda.

- Instalación de un inodoro con mochila con asiento de madera laqueada, Ferrum o similar.

- Desmonte de dos termotanques eléctricos y reemplazo por DOS (2) termotanques eléctricos nuevos de 85 litros en cocina del segundo piso y baño de damas del primer piso, con flexibles de acero inoxidable en lugar a definir en obra, incluyendo la instalación eléctrica y la conexión de cañerías a la red instalada.

- Albañilería:

- Desmonte completo de todo el revestimiento de pisos y paredes.

- Preparar carpetas y plomo de paredes para revestimiento nuevo.

- Colocación de revestimientos cerámico en paredes, hasta DOS (2) mts, y piso. Los materiales de revestimientos serán a elección del Decanato de la FE.

- Instalación, en lugar a definir en obra, de UNA (1) mesada granítica color gris mara de 0,80 X 0,35 cm con zócalo de 7 cm y faldón de 10 cm en las tres caras visibles, , con una bacha metálica y grifería tipo monocomando, incluyendo la conexión de cañería de agua fría a la red existente.

- Relleno de espacio de cañerías descubierto de 1,00 mt X 0,50 mt en lugar a definir en obra. Terminación de cemento alisado. Incluye el desmonte e instalación de un termotanque que obtura el acceso al mencionado espacio.

- Pintura:

- Pintado completo, en sectores no revestidos, con látex 1ra calidad, incluyendo las reparaciones de paredes cuando sea necesario.

- Pintura completa de ventana de ventilación y puerta de acceso reparándolas si fuera necesario, para una correcta terminación y funcionamiento.

- Electricidad:

- Instalación de UNA (1) luminaria tipo 2x36w con cubrimiento de acrílico, reglamentarias y homologadas, para edificios y organismos estatales.

- Instalación de UNA (1) luminaria para espejo de dos luces, tipo a elección del Decanato de la FE

- Revisión de instalación eléctrica y reemplazo de todas las llaves, tomas y apliques.

- Instalación de tomacorriente embutido sobre mesada. Ubicación a definir en obra.

- Varios

- Colocación sobre mesada de UN (1) espejo de 0,80 cms X 0,60 cms.

- Instalación de porta toallas, jabonera y porta rollo, de acuerdo a modelo a definir por el Decanato de la FE.

- TRABAJOS DE PREPARACION DE LOS LOCALES Y FINALIZACION DE OBRA:

Todo tipo de trabajo de preparación y acondicionamiento del local para el desarrollo del presente plan de obras deberá ser realizado de manera tal que no impida el normal funcionamiento de la Secretaría de Evaluación y zonas adyacentes y, en su caso, provocando el menor inconveniente (tanto sea por ruidos o polvo o suciedad) posible dentro de las instalaciones del edificio en general.

Por regulaciones del edificio, las tareas de desmonte de paredes y piso deberán realizarse en el horario de 1200 a 1500 hs o en fines de semana y feriados.

Cuando se finalicen las tareas de mantenimiento del local, éste deberá ser entregado en perfectas condiciones de limpieza.

No obstante ello, la limpieza de los lugares de trabajo se llevará a cabo en forma permanente a fin de mantener la obra limpia y transitable.

    - CONDICIONES DEL SERVICIO A PRESTAR:

El servicio de mantenimiento requerido incluye la prestación de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecución del trabajo así como la provisión de la totalidad de los materiales necesarios, incluyendo los termotanques y sanitarios.

La tonalidad de la pintura de paredes y aberturas así como del cerámico será definida en obra por la FE.

Los materiales de electricidad a emplear deberán encontrarse homologados por las autoridades correspondientes.

Todas las imperfecciones, grietas y rajaduras en paredes, techos y aberturas deberán ser acondicionadas y reparadas mediante el empleo de los materiales adecuados para esta tarea.

    - DOCUMENTACION:

Para iniciar la obra en el edificio de la Facultad del Ejército, la empresa adjudicataria deberá presentar lo siguiente:

            - Listado del personal que realizará tareas en la obra.

            - Seguro de riesgo de trabajo de dicho personal.

            - Capacitaciones internas al personal

            - Programa de seguridad y aviso de obra

            - Registro de entrega de EPP, ropa y calzado al personal

    - OBSERVACIONES:

Para ampliar los detalles e inspeccionar las instalaciones, se deberá concurrir a la Facultad del Ejército – Departamento Planeamiento Estratégico y Presupuestario – Cabildo 65 – 1er Piso, de lunes a viernes de 0800 a 1230 hs. Concertar visita previamente con el Cnl (R) José Manuel Díaz Diez (Cel 15 6731 5681 o correo electrónico: josediazdiez2003@yahoo.com.ar).

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,            de octubre de 2017.