- GENERALIDADES

  - ANTECEDENTES QUE LE DAN ORIGEN:

  - ORDENADO POR: Director General de Educación.

  - TRABAJOS A REALIZAR: Necesarios para la CUSTODIA Y BIENESTAR del personal de Soldados que brinda Seguridad a los depósitos de Munición de la Guarnición Militar Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.

Los trabajos a realizar comprenden el siguiente detalle:

- Replanteo del terreno.

- Nivelación y movimiento de suelos.

- Ejecución de estructura de hormigón armado.

- Ejecución de columnas

- Ejecución de cubierta de chapa de cinc y cabreadas de madera (volable).

- Ejecución de alcantarillado y reja del mismo para desagües.

La remodelación y reparación estará en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en la presente MEMORIA DESCRIPTIVA. Se deja constancia que los niveles de terminación mencionados en la presente memoria, son los mínimos exigidos. Cualquier modificación al proyecto original, que a juicio del oferente, mejore la calidad de la misma, deberá ser presentada en la oferta, quedando a criterio de la Dirección de Educación, su aceptación. En caso de no aceptarse la modificación, se exigirá el cumplimiento del nivel exigido o similar a éste. Una vez iniciados los trabajos, toda propuesta de modificación del proyecto o cambio de materiales especificados en la presente memoria, deberán ser aprobados por la Inspección de Obras.

  - NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRÁN PARA LA OBRA:

Para la ejecución de los trabajos, regirán en lo que corresponda los documentos que se indican a continuación:

    - Para las estructuras resistentes y la cubierta de techos en pendiente:

- CIRSOC 101: “Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de las Estructuras de Edificios.

- CIRSOC 102: “Acción del Viento sobre las Construcciones”.

- CIRSOC 103: “Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes”.

- CIRSOC 104: “Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones”.

- CIRSOC 107: “Acción Térmica Climática sobre las Construcciones”.

    - Para instalaciones eléctricas internas y redes de alimentación en baja tensión:

- Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles- de la Asociación Electrotécnica Argentina y aquellas que fije el Ente Regulador y la Empresa Local Proveedora del Servicio.

    - Para la ejecución general de la Obra:

- Ley Nacional Nro 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96.

- Ley Nacional Nro 24.557/95 “Riesgos de Trabajo”.

  - FORMA DE CONTRATACIÓN:

La contratación se hará de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

  - VISITA A OBRA:

El Oferente, antes de formular la oferta, deberá constituirse en el lugar de los trabajos a efectos de compenetrarse debidamente de las obras que se licitan.

Queda claramente especificado que no se reconocerán demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que se entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de la presente licitación, pero que sean necesarios para la perfecta terminación de la misma. Se deberá analizar en particular la conexión a la red de servicios existentes y si hubiere necesidades no especificadas en el presupuesto o la memoria descriptiva, se deberá informar siguiendo los pasos normados en el proceso licitatorio.

El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita a obra, certificada por el Jefe de la Unidad, autoridad militar competente de la misma o personal técnico designado por la Dirección de Educación.

  - PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de DOS (2) Meses a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra por parte de la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.

  - INSPECCIÓN DE OBRA

Para la inspección en obra y/o de los materiales acopiados en depósitos y de los trabajos de los distintos gremios que intervienen en la construcción, la Dirección de Educación designará un Inspector de obra .

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

  - CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes. Cuando en la presente memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cómputo métrico y/o presupuesto se citen las marcas de los materiales, se tendrá en cuenta que la calidad exigida será de marcas acreditadas en el mercado de calidad similar o superior a la especificada.

Deberán presentarse para su aprobación las muestras de materiales a utilizar que requiera especialmente la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ingresar los mismos a los recintos de trabajo.

El adjudicatario suministrará los instrumentos necesarios para las distintas mediciones y comprobaciones que requiera la Inspección durante el desarrollo de las Obras.

Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.

La Documentación Técnica que presentará el Adjudicatario deberá estar avalada por un profesional matriculado, quien asumirá la entera responsabilidad de los cálculos y dimensiones indicados en la documentación que adjunte.

Para la aprobación de la documentación indicada en el párrafo anterior, la Empresa Adjudicataria deberá adjuntar:

    - Memoria Técnica: Original y dos (2) copias.

    - Planos: Original y dos (2) copias.

Independientemente de estas obligaciones, el adjudicatario realizará los pagos de derechos, gestiones y trámites ante las autoridades municipales y empresas de electricidad, gas y agua, para obtener el permiso de ejecución y la habilitación de la obra, presentando los planos de práctica debidamente aprobados; como así también el pago del agua y de la energía eléctrica necesaria para la obra, debiendo instalar medidores, si correspondiera, a fin de permitir determinar con exactitud el consumo.

Una vez finalizados los trabajos, la Empresa presentará a la Inspección de la Obra los planos conforme a obra, confeccionados en Autocad 2000, entregando además una copia de los mismos en un disco de 100 Mb para zip drive o CD, para su registro y archivo, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra. La obra se entregará con todos los servicios funcionando y habilitados, listos para ser utilizados.

  - CONDICIONES PARTICULARES:

    - ALBAÑILERÍA Y AFINES

      - Nivelación del terreno

Se deberá limpiar, desmalezar y nivelar el terreno donde se emplazará el mencionado garita. La implantación del mismo se definirá en la visita de Obra.

      - Fundaciones

Se Ejecutarán pilotes de hormigón armado y vigas de fundación, también de hormigón armado. Dichos elementos deberán estar acompañados de su correspondiente cálculo estructural y estudio de suelos.

Las dimensiones del depósito serán de 2mx2m, contando sus columnas laterales con una altura de 2,8m. La pendiente de la cubierta será de 30°, debiendo completarse los tímpanos con mampostería de las mismas características. El frente (en su lado de 2m, contará con un saliente de 0,7 de longitud.

      - ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHOS EN PENDIENTE

Son todos los trabajos necesarios para la ejecución de las cubiertas de techos de chapa de cinc, y estructura de madera debidamente curada y pintada. Se tomará la previsión de extender en la totalidad del perímetro el alero de manera tal de proteger los paramentos d las inclemencias climáticas.

ALBAÑILERIA

Se realizaran paredes y piso en ladrillo común, en forma de U con viga de concreto para asegurar la resistencia de 15 Ton de soporte y su respectivo alcantarillado en hierro, con su respectivo zanjeo de 1m3 por todo el frente del polvorín y costado nordeste llevando el declive natural del terreno.

VARIOS

Son todos los trabajos y/o imprevistos que no se encuentran especificados en la presente memoria descriptiva y que sean necesarios para la correcta terminación de los mismos.

  - ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EJECUCION  DE LA OBRA

Previsiones técnicas expresamente dispuestas en la Ley Nacional Nro 13064/47” Ley de Obras Públicas” y Decreto Reglamentario Nro 19324/49 y sus modificaciones, establecidas en Decretos Reglamentarios Nro 244/81, 405/81, 154/84, 618/98,  1023/01 y 436/2000.

Ley Nacional Nro 19587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96.

Ley Nacional Nro 24557/95 “Riesgos de Trabajo”.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente Licitación.

La empresa actuante deberá presentar al inicio de la obra el Programa de Seguridad y legajo Técnico Aprobado por la ART, una lista de la cobertura en la ART del personal a su cargo.

A través de un profesional de Higiene y Seguridad deberá confeccionar Planilla de Entrega de Elementos de Protección de Personal y otra de Capacitación firmada por cada

  - NORMAS GENERALES:

Calidad: Los materiales, serán de 1ra calidad en su clase y sus características responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso.

Almacenamiento de Obrador: Todos los materiales  se acopiaran en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado a no menos de 10cm del piso.

La empresa interesada antes de hacer su propuesta deberá visitar obligatoriamente las instalaciones y obras a realizar, en donde aclarará toda duda e inquietud sobre las tareas, materiales y trabajos expresados y/o deducidos de la Especificación Técnica respectiva. Al término de la visita de obra, el Departamento Material – DGE extenderá un certificado escrito de “Visita de Obra” cuyo original firmado deber ser presentado con la documentación licitatoria de la empresa interesada.

  - TRABAJOS PRELIMINARES:

Acopio de materiales a utilizar dentro del Organismo según el cronograma de obra y de acuerdo a necesidad.

Proveer volquetes para el retiro de todo el desperdicio de obra.

  - GENERALIDADES

Las especificaciones que se establecen en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas  son de cumplimiento obligatorio, todos los materiales que se usen deben cumplir con las exigencias establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas.

Es responsabilidad del Contratista ejecutar la obra con ajuste al Contrato, es decir a la contrata y los pliegos generales, particulares y de especificaciones.

La documentación que entrega este Comando no la obliga por las omisiones u errores que pueda contener, siendo responsabilidad de los Oferentes verificar la exactitud y contemplar las necesidades de la obra a fin que una vez concluidos los trabajos la misma cumpla con el objeto  con que fue concebida.

Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la  obligación de usar todos los elementos de protección de seguridad, los que serán provistos por el  Contratista.-

La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, y/o edificios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.-

  - LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

La limpieza se hará permanentemente a fin de mantener la obra limpia y transitable.

En el ítem se incluye los elementos de limpieza a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos.

  - CONDICIONES DE LA OBRA

La obra deberá ser supervisada periódicamente por personal idóneo.

Los planos presentados según el pliego deberán ser firmados por un profesional con incumbencia en los mismos.

La mano de obra a emplear deberá ser experta en la construcción.

Se deberá contar con un diagrama o planificación de tareas/tiempos previo al comienzo de la obra.

La empresa deberá tener una lista del personal a su cargo (con la función que realiza) que interviene en la obra.

  - NOTA:

Se exigirá un representante técnico responsable  para la obra que pude ser  un Ingeniero civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras con constancia de matrícula al día avalada por el Consejo Profesional del cual depende.

# Campo de Mayo,     de agosto de 2018