- OBJETO

La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir la plataforma tecnológica de uso en el sistema de registro y control de existencias de repuestos para los Elementos dependientes de la Dirección de Arsenales del Ejército Argentino.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción de los equipos según lo establece la presente ET.

- CONDICIONES GENERALES

| Renglón | Nro SIByS | REQUERIMIENTO | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 436-09215-0002 | PLATAFORMA TECNOLÓGICA; TIPO HARDWARE – USO SOPORTE DE SISTEMA INFORMÁTICO. | 1 |

- COMPONENTES DEL RENGLÓN 1:

| Nro | COMPONENTES | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 01 | PC DE ESCRITORIO CON TECLADO, MOUSE, MONITOR Y PARLANTES | 12 |
| 02 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA PC | 10 |
| 03 | MÓDULO DE MEMORIA | 10 |
| 04 | DISCO RÍGIDO EXTERNO | 10 |
| 05 | DISCO RÍGIDO INTERNO | 10 |

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas de los ítems del Renglón Nro 1:

- PC DE ESCRITORIO CON TECLADO, MOUSE, MONITOR Y PARLANTES, según CODIGO ETAP: PC-004.

- Características generales:

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Unidad de procesamiento:

- Si oferta procesador marca “INTEL”:

- El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”,

- Como mínimo de doble núcleo, y

- La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

- Si oferta procesador marca “AMD”:

- El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,

- Como mínimo de doble núcleo, y

- La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

- Memoria

- Tipo: DDR3-1333 o superior.

- Capacidad:4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

- Disco duro:

- Capacidad mínima 500 GB.

- Almacenamiento óptico extraíble:

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

- Video:

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

- Audio

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001. Con parlantes incluidos.

- Networking y Comunicaciones

- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de: Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet.

- Teclado:

- Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse:

- Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Puertos incorporados

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- UNO (1) de los puertos USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- UNO (1) Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- UNO (1) Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- UNO (1) Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

- Sistema Operativo:

- Windows 7 Professional o superior, edición 32 bits en español con licencia original. A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo VerificationReport” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- Recuperación y seguridad:

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

- Monitor LCD de 18.5” o superior, según CODIGO ETAP: MN-006.

- Deberá cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos:

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal No inferior a 18.5":

- Relación de aspecto Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10)

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2.

- Relación de Contraste: no menor de 500:1

- Angulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

- Fuente de Alimentación para PC

- Potencia: 500 W o superior.

- Conectores SATA: 2.

- Conectores IDE: 2.

- Conector: 20+4 pines.

- Módulo de Memoria:

- Tipo DDR3.

- Capacidad 4 GB.

- Velocidad 1333 Mhz o superior.

- Disco Rígido Externo:

- Interfaz USB 2.0 o superior.

- Capacidad de almacenamiento: 1 TB.

- Cable USB incorporado.

- De tipo portátil – Plug & Play.

- Compatible con Windows 7 o superior.

- Disco Rígido Interno:

- Capacidad de almacenamiento: 500 GB o superior.

- Tamaño del buffer: 16 MB.

- Intefaz: SATA 3GB/s o superior.

- Velocidad de rotación: 7200 RPM.

- Temperatura de operación: 0ºC a 60ºC.

- GARANTÍA

- Todos los componentes deberán disponer de su correspondiente GARANTÍA POST VENTA, por Unidad período no inferior a SEIS (6) meses.

- Cuando deba reemplazarse Unidad efecto dentro del período de cumplimiento de la garantía, el nuevo efecto entregado estará amparado por Unidad nuevo período de igual duración que el efecto reemplazado original.

- Los costos que surgieran de la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, reparaciones u otros) correrán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LAS OFERTAS

Los OFERENTES deberán adjuntar en sus OFERTAS la correspondiente documentación respaldatoria (ficha técnica del producto) que permita comprobar que los componentes que forman parte de la cotización cumplen todos y cada uno de los requisitos contenidos en esta especificación. No se admitirá como válido especificar simplemente “según especificación” o “según requerimiento” como caracterización del equipamiento ofrecido.

- OTROS REQUERIMIENTOS Y ASPECTOS DE INTERÉS

  - La totalidad de los componentes deben ser nuevos de fábrica, sin uso, en perfecto estado de conservación y en su embalaje original.

  - Todos los requisitos mencionados en la presente especificación técnica son mínimos a cumplir, es decir que sólo podrán ser presentadas alternativas de IGUAL O SUPERIOR PERFORMANCE a la requerida, debiendo en estos casos indicar el oferente claramente las características y los parámetros que superan lo solicitado.

  - Los elementos a proveer por el ADJUDICATARIO no deben estar discontinuados en su fabricación y deben disponer en forma local (en el país) de soporte técnico post venta.

Boulogne Sur Mer,             de  agosto de 2016.-

| Dpto Com Info |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Teniente Coronel  CLAUDIO ALEJANDRO MANSILLA

J Dpto Com Info – Dir Ars