- OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias de calidad para la adquisición de un HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL CRMC M113.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- EFECTOS A ADQUIRIR

| NRO RNG | NRO SIBYS | DESCRIPCIÓN | U/M |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 438 | 9808 | 10 | HERRAM MAYOR P/TALLER MECANICO; TIPO ROTADOR DE CHASIS - USO TANQUE ///Observaciones al ítem: para ser empleado en chasis de Vehículo de Combate M 113. | C/U |

- REQUISITOS PARTICULARES

- La entrega del efecto será bajo la modalidad de LLAVE EN MANO.

- El presente efecto consistirá en un ROTADOR DE CHASIS PARA VC M113, con una capacidad de carga no menor a 8 Ton, y los accesorios necesarios para el montaje y desmontaje del chasis en el respectivo equipo.

  - Los OFERENTES deberán contemplar en sus ofertas la instalación del ROTADOR DE CHASIS.

  - El ADJUDICATARIO deberá hacerse cargo de las siguientes actividades relacionadas con la instalación:

    - Movimientos mecánicos y transporte, necesarios para la ubicación y emplazamiento del equipo dentro del local designado.

    - Instalación eléctrica hasta el tablero designado para alimentar el equipo.

- Dicho ROTADOR debe permitir la rotación del chasis del VEHÍCULO DE COMBATE como mínimo CIENTO OCHENTA (180) GRADOS sobre su eje longitudinal, sin necesidad de realizar ajustes o modificaciones.

- Debe rotar indistintamente hacia ambos lados, accionado por medio de un motor eléctrico y un comando convencional.

- Una vez alcanzada la posición final del volcado, deberá poseer un sistema de seguridad que garantice la ejecución de tareas de agujereado y de soldado sobre él, sin que el mismo ponga en riesgo la seguridad del personal y del equipo empleado, debiendo su fijación ser lo suficientemente estática en la posición de trabajo, tal que no genere oscilaciones ni vibraciones.

- Su geometría no debe interferir con los trabajos a realizar.

- Su empleo y tareas de mantenimiento no deben requerir el empleo de herramientas especiales o en su defecto deberán ser provistas junto con el efecto.

- El adjudicatario podrá tener contacto con el VC, a los fines de calibración y ajustes a realizar para la correcta instalación del equipo. Para ello el ADJUDICATARIO designará un Responsable Técnico que coordinará con el Especialista designado por la Dirección de Arsenales.

- La Dirección de Arsenales proporcionará la mano de obra necesaria, a requerimiento del adjudicatario, para aquellas actividades y/o tareas de comprobación del ROTADOR DE CHASIS.

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

  - Los OFERENTES deberán indicar: MARCA, MODELO, ORIGEN del producto ofrecido.

  - En su defecto de no poder contar con los datos solicitados en el primer punto, por tratarse de productos fabricados por el OFERENTE, deberán presentar la siguiente documentación:

      - Memoria descriptiva donde se incluya:

- Diagrama detallado de cada componente del sistema y proceso de montaje, operación y desmontaje del mecanismo.

- Sistemas de seguridad que posee, detallando su funcionamiento.

- Para toda máquina eléctrica y/o motor utilizado se debe incluir MARCA, MODELO,  ORIGEN y CARACTERISTICAS TECNICAS.

- La tensión de trabajo de los motores eléctricos podrá ser monofásica o trifásica, debiendo contar para cada caso con gabinete conteniendo llaves térmicas y disyuntores necesarios que garanticen la seguridad del operador y del equipo.

- Para todo componente metalmecánico se debe incluir planimetría de cada elemento que lo compone, con las cotas dimensionales del mismo, tratamientos térmicos, tratamientos superficiales (si los posee)  y el material de construcción empleado en su fabricación según normas SAE.

- Carpeta conteniendo cálculos matemáticos auxiliares, firmado por un Ingeniero Industrial o Mecánico matriculado el cual certifique las características nominales de trabajo requeridas indicando:

- Coeficientes de seguridad que posee el mismo.

- Cálculo estructural para soportar el volumen a rotar, sin sufrir deformaciones.

- Solicitaciones a la que se verá afectado el mecanismo de rotación.

- Cálculo mecánico para el aseguramiento de la correcta rotación y frenado del volumen a rotar.

- Cálculo de consumo eléctrico.

      - La documentación Técnica solicitada en el punto anterior, deberá estar FIRMADA EN TODAS LAS HOJAS QUE COMPONEN LA OFERTA TÉCNICA, por el Profesional Matriculado designado por el OFERENTE, quien asumirá la entera responsabilidad de que el efecto entregado cumpla con cada punto solicitado.

  - Los elementos que se solicitan, serán nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

- CURSO DE CAPACITACIÓN

  - El ADJUDICATARIO arbitrará los medios para dictar en el BATALLÓN DE ARSENALES 602 (CRMC M113), un curso de capacitación para usuarios del equipamiento provisto.

  - El Curso de Capacitación deberá comenzar una vez que el ROTADOR DE CHASIS se encuentre instalado en el lugar designado, y en condiciones de poder operarse, y tendrá una duración no menor a OCHO (8) horas de clase.

  - El curso deberá comprender la capacitación para el uso y mantenimiento, cuyo alcance comprenda el manejo, mantenimiento, proceder ante fallas, etc.

  - Durante la capacitación, el ADJUDICATARIO, deberá entregar:

- Manual de Operación y Mantenimiento, UNO (1).

- Plan de Mantenimiento preventivo y/o predictivo sugerido, UNO (1).

- Toda otra información adicional que el ADJUDICATARIO considere necesaria para un correcto mantenimiento del Equipo.

- VISITA DE INSPECCIÓN

- Los INTERESADOS podrán efectuar en las oportunidades establecidas para tal fin, una VISITA cabal y total. La misma se realizará en forma centralizada en el CRMC M113, debiendo presentarse en la guardia de la DIRECCIÓN DE ARSENALES- Av. ROLÓN 1445- BOULOGNE SUR MER- PCIA DE BUENOS AIRES, los días y horas determinados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

- En dichas oportunidades, se firmará un ACTA por cada OFERENTE que se presente.

- La Dirección de Arsenales pondrá a disposición de los OFERENTES, durante la Visita de Inspección, un CHASIS de VC M113  a los fines de que los mismos puedan obtener características técnicas y dimensionales del efecto.

- GARANTÍA

- Los efectos estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, ESCRITO contra defectos del material y/o mano de obra, otorgado y firmado por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a  DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepción.

- Cuando deba reemplazarse un efecto dentro del período de cumplimiento de la garantía, el nuevo efecto entregado estará amparado por un nuevo período de igual duración que el efecto reemplazado original, el cual será contado a partir del momento del reemplazo.

- El CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de TREINTA (30) días.

- Los costos que surgieran de la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, reparaciones u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

- Los OFERENTES deberán adjuntar a sus Ofertas, para su evaluación técnica, folletos u hojas con datos técnicos de los efectos ofrecidos, debiendo cumplir alguno de los siguientes formatos:

- FOLLETOS ORIGINALES del fabricante, teniendo impreso el membrete o datos correspondientes de la empresa emisora de los mismos.

- Folletos u hojas con datos técnicos obtenidos a través de Internet, debiendo los OFERENTES indicar al pie la DIRECCIÓN WEB desde donde fue conseguida la información, para su corroboración técnica.

- Para el caso de no poder cumplir con el 1er punto, deberán presentar Carpeta conteniendo cálculos matemáticos auxiliares, de acuerdo a los puntos especificados en d), 1., b., 5. EXIGENCIAS DE CALIDAD, de la presente Especificación Técnica.

- Copia autenticada del Título o Matrícula actualizada del RESPONSABLE TÉCNICO (Profesional Ingeniero / Técnico de Especialidad Mecánica o afín que certifique que el equipo cumple con todos los requisitos solicitados en el punto anterior).

      - INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN:

- El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega, y solicitar por FAX al (011) 4710 - 0096, con CINCO (5) días corridos de anticipo el turno correspondiente a la COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS (CRE) DIRECCIÓN DE ARSENALES - AV. ROLÓN 1445 - BOULOGNE SUR MER - PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

- El ADJUDICATARIO y/o su representante legal, deberán estar presentes durante la entrega y recepción del material, objeto de esta Especificación Técnica, actividades que estarán a cargo de la CRE, para realizar el control de estado y calidad conjuntamente con el inspector designado por la Fuerza.

- El ROTADOR DE CHASIS a adquirir será verificado mediante una inspección ocular del 100%, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características básicas de la correspondiente Orden de Compra y  de la presente Especificación Técnica.

- No se aceptará material usado o reacondicionado en ninguna de sus formas. Los efectos a adquirir deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

- La CRE podrá requerir en caso de considerarlo necesario, de acuerdo al asesoramiento del personal especialista y designado como responsable de esta contratación, el estudio dimensional, resistencia y/o el ensayo de dureza en algunas de las piezas del ROTADOR DE CHASIS, en cuyo caso los gastos correrán por cuenta del adjudicatario.

- Se procederá a comprobar por lo menos un chasis en condiciones operativas reales, con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento y que los sistemas de seguridad funcionen sin inconvenientes.

- La CRE confeccionará el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) una vez que finalicen las pruebas y ensayos, y se reciba el Certificado de Garantía de Calidad de acuerdo al apartado 8. a. de la presente ET.

- La aprobación, certificación y pago de un lote no significan que el ORGANISMO CONTRATANTE acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos. En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas con posterioridad, a pesar de que el lote haya sido aprobado, serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo en un período no mayor a TREINTA (30) días.

- PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR:

- Cuando surjan discrepancias entre el ADJUDICATARIO y la DIRECCIÓN DE ARSENALES -CRE respecto de la calidad de los efectos entregados y el contenido de la presente ET, se efectuarán los ensayos que ambas partes consideren necesarios, siendo el INTI el ÚNICO lugar reconocido para su ejecución.

- El ADJUDICATARIO se hará cargo de todos los gastos inherentes a los ensayos.