INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Reparación y Adecuación Calderas

# OBJETO

La presente licitación tiene como objeto contratar los trabajos necesarios para rectificar y normalizar el funcionamiento 2 (dos) calderas de agua caliente de 250 kcal/h ubicadas en el sector de la sala de máquinas general y 1 (una) caldera de agua caliente de 160 Kcal/h ubicada en la sala de máquinas del sector pileta, pertenecientes al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

Se adecuarán  tanto los equipos como las instalaciones a las normativas vigentes a la fecha de comienzo de las tareas.  Deberán incluir en su oferta todos los trabajos y componentes que entienda necesarios para asegurar el perfecto funcionamiento de la instalación objeto de la presente contratación.

# ALCANCE

Comprende un servicio de reacondicionamientos y mantenimiento correctivo integral de cada equipo, abarcando todos sus elementos (válvulas de seguridad, intercambiadores de calor, quemadores, cajas de humo, chimeneas, etc.), concluyendo en la salida de los intercambiadores de calor y las tomas de gas.

# CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

La Empresa garantizará que los materiales, mano de obra de fabricación y montaje de los elementos que instale, de acuerdo con estas especificaciones, sean de primera clase.

Será responsable de cualquier defecto que no sea debido al uso ordinario o desgaste natural, o por mal uso o falta de atención, que pueda ocurrir dentro de un año después de la fecha de recepción definitiva de los trabajos.

Todos los materiales, elementos, equipos o parte de ellos que se instalen deberán ser nuevos y sin uso alguno.

Todos los elementos/sistemas importados o nacionales tendrán calidad certificada por organismos reconocidos en general, satisfaciendo las exigencias de seguridad establecidas en las normas nacionales  IRAM, regionales MERCOSUR (NM) y Europeas (EN) o internacionales ISO aplicables.

La Empresa indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime a la Empresa de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego.

Asimismo, asume la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, leyes, normas y códigos vigentes aunque no estén específicamente mencionados.

# CALIDAD DE LA OBRA

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.

La Empresa adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados.

# CONCEPTO DE OBRA COMPLETA LLAVE EN MANO

La Empresa proveerá todo lo necesario para que los trabajos queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello.

Todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa deberá  considerarse incluido en el presupuesto.

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La Empresa deberá presentar especificaciones técnicas en castellano de todos los elementos que forman el sistema de caldera (quemador, bastidor, válvulas de seguridad, llaves de corte e intercambiadores de calor, etc.), a su vez presentará diagramas de la distribución de conductos de agua y gas.

# SEGURIDAD EN OBRA

Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección adecuada y necesaria. Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

# SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS

- Servicio de mantenimiento

Este servicio deberá incluir inspecciones periódicas, recambios de piezas desgastadas y cualquier ajuste que la instalación requiera para su perfecto funcionamiento durante 12 meses a partir de la recepción definitiva.

Será realizado por técnicos competentes, bajo la dirección y supervisión de la Empresa.

Los accesorios y piezas que se requieran deberán ser genuinos.

Domicilio del Servicio de Mantenimiento

La Empresa deberá consignar domicilio y número de teléfono en la ciudad de Mar del Plata, que se considerarán válidos para cualquier notificación derivada del presente procedimiento

Suministro de repuestos

La Empresa  se compromete a proveer o suministrar repuestos o mantenimiento con cargo.

Proveedores

Se adjuntará un listado de proveedores en la ciudad de Mar del Plata de estas piezas e insumos genuinos.

# FORMA DE ENTREGA

## La Empresa deberá instalar el equipo en un sala de maquinas  que será analizada al momento de la Visita fijada en el punto 17.

Estará  obligado a proveer e instalar todos aquellos elementos que, aunque no hayan sido consignados en esta documentación, fueran necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones o terminación de los trabajos de acuerdo a las reglas del buen arte, en perfecto estado de funcionamiento,  aspecto estético y de limpieza.

# PLAZO DE ENTREGA

## El plazo de entrega es de noventa (90) días corridos, contados a partir de recibida la orden de compra.

# LUGAR  DE ENTREGA

Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur  “Dr.Juan Otimio Tesone” (INAREPS) sito en Ruta 88 Km 4,5 Mar del Plata. Provincia de Buenos Aires

# RECEPCIÓN PROVISORIA. PERÍODO DE PRUEBA

Una vez concluidos los trabajos de reacondicionamiento en las tres calderas con sus respectivos componentes y accesorios, comenzará el período de prueba de 15 días corridos hasta la recepción definitiva.

# GARANTÍA

A partir de la recepción definitiva correrá el plazo de garantía de un año, fecha que se labrará un acta en presencia de la Empresa o representante autorizado.

Durante ese plazo La Empresa será responsable por defectos de fabricación que atenten contra el buen funcionamiento,  las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad y por elementos instalados, quedando a su cargo la reparación de los mismos.

# RECEPCIÓN DEFINITIVA

Los trabajos serán aprobados por la Dirección de Obra en un plazo máximo de quince (15) días de prueba una vez reacondicionado los equipos y en perfecto funcionamiento.

Si en el momento de la inspección se observaran deficiencias, la Dirección de Obra otorgará un nuevo plazo a fin de que aquellas sean subsanadas, que no podrá exceder los treinta (30) días.

Cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de la instalación, se labrará un acta en presencia de la Empresa o representante autorizado.

Previo al otorgamiento de la Recepción Definitiva, la Empresa deberá cumplimentar los siguientes requisitos:

a-  Realizar nuevo ensayo de la instalación de ser solicitado

b- Entrega de garantías, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en idioma castellano.

c- Instrucción de manejo al personal del Comitente que deberá operar los equipos.

# CAPACITACIÓN

## Al momento de la puesta en marcha del equipo, la Empresa deberá  capacitar de forma adecuada  al personal del Servicio de Mantenimiento del Instituto y entregar manuales de Uso. Coordinará la capacitación con el Departamento de mantenimiento.

# CONDICIONES GENERALES

- Corte de suministro eléctrico, de agua y gas

## Los cortes de energía, de agua y gas, así como los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos,  los coordinará la Empresa con la Dirección de Obra, procurando no perjudicar las normales actividades del área.

Responsabilidad del adjudicatario

La Empresa será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

Personal de la Empresa

Corresponde a la Empresa el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la Ley 24557, o de accidentes personales, según corresponda.

No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

Dirección de Obra

La Dirección de Obra de los trabajos será efectuada por personal del Dto. De Mantenimiento y Servicios Generales.

Higiene y Seguridad

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad Nº 19587 Dec. 351/79  de y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto.

El adjudicatario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad del personal afectado a las tareas y de los terceros, debiendo presentar el Programa Seguridad aprobado por la ART cuando corresponda.  Según Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

# VISITA DE OBRA

Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de las características de los equipos existentes.

Previo a la cotización, deberán efectuar un análisis detallado de todos los elementos de la instalación, debiendo incluir en su oferta todos los trabajos y componentes que entienda necesarios para asegurar el perfecto funcionamiento de la instalación objeto de la presente contratación;  las obras serán completas y de acuerdo a su fin llave en mano y cumplirán con las normativas vigentes.

Las visitas son obligatorias y deberán realizarse entre los días 4 y 22 de junio de 2018, de 8 a 12 hs. El responsable del servicio de Mantenimiento deberá extender un certificado firmado constatando la visita que el proveedor deberá adjuntar con la oferta.

# RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

Se recepcionarán los sobres conteniendo las ofertas hasta el día de la apertura de sobres, a las 9:50 horas. Pasada la hora fijada para la recepción de los sobres, no se admitirán nuevas propuestas.

Si el día fijado para la entrega de los sobres fuese declarado feriado o asueto administrativo se correrá la fecha de finalización para la recepción de los sobres al primer día hábil siguiente a la misma hora.

# REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podrán presentar ofertas por el servicio que se intenta contratar todas las personas con capacidad para contratar con el Estado Nacional. La documentación a presentar por los oferentes consiste en:

- Constancia de inscripción en la A.F.I.P.;

- En la oferta deberá consignarse domicilio en la ciudad de Mar del Plata, dirección de correo electrónico que se considerarán válidos para cualquier notificación derivada del presente procedimiento;

- En los casos que los oferentes sean personas jurídicas deberán presentar el Estatuto Social o Contrato y sus modificaciones debidamente inscripto en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o ente similar según la competencia, o el que legalmente corresponda, del cual deberá surgir que la firma se encuentra habilitada a prestar los servicios objeto del presente llamado. En el caso que el oferente sea una persona física, en la constancia de inscripción en la A.F.I.P. deberá figurar como actividad principal o secundaria la provisión de servicio objeto del presente llamado.

- No deberán registrar incumplimientos tributarios y provisionales, según lo dispuesto por la Resolución General A.F.I.P. Nº 4164/2017.

# LUGAR Y FECHA DE APERTURA

La apertura de las ofertas presentadas tendrá lugar en el Departamento de Compras del organismo contratante el día 28 de junio de 2018 alas 10:00 horas en presencia de las autoridades que correspondan e interesados que concurran, labrándose acta a tal efecto.

Si el día fijado para la apertura no fuese día hábil administrativo, el acto se realizará el primer día hábil siguiente a la misma hora.

En dicho momento se procederá a la apertura de los sobres debidamente cerrados y refrendados por los funcionarios presentes en el acto.

# DE LAS GARANTÍAS

Este aspecto del procedimiento deberá cumplimentarse de conformidad a lo que dispone el decreto 1030/16  (B.O. 16/09/2016).La garantía de mantenimiento de la oferta deberá extenderse por un plazo de 60 días.

# DE LAS OFERTAS. TRÁMITES

Las ofertas deberán presentarse en un sobre o caja único en cuyo exterior deberá consignarse:

-la identificación del procedimiento de selección a que corresponden;

-el lugar, el día y la hora fijado como límite para la presentación de ofertas;

-datos que identifique al oferente;

A su turno, podrá requerírsele a los oferentes la realización de las aclaraciones que la Comisión Evaluadora considere pertinentes, lo que en ningún caso supondrá la posibilidad de purgar faltas a requisitos esenciales luego de transcurrido el plazo de presentación de las propuestas.

# ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PLIEGO

La sola presentación de la oferta implica, sin necesidad de prueba supletoria alguna, la manifestación de conocer y aceptar en forma íntegra los términos de la presente contratación y el régimen jurídico aplicable.

# DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS

Podrán ser causales de desestimación de las ofertas, conforme los criterios que resulten de la documentación contractual y normativa aplicable en subsidio, aquellas propuestas:

a.- Que contenga términos equívocos.

b.- Que sean formuladas por oferentes inhábiles para contratar por el Estado Nacional.

c.- Que sean formuladas por oferentes que no den acabado cumplimiento al derecho positivo, entendiendo por tal a la Ley 20.744, Decreto Nº 1023/2001, Decreto Nº 1030/2016 (B.O. 16/09/2016), Decreto Nº 312/2010 (B.O. 08/03/10), así como cualquier otra disposición de carácter nacional, provincial o municipal que regule el servicio que se pretende contratar y/o a las previsiones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

d.- Que el oferente incurra en alguna de las causales establecidas en el artículo 66 del Reglamento agregado al Decreto Nº 1030/2016 (B.O. 16/09/2016).

e.- Que el oferente haya sido demandado por el Estado Nacional.

# CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El adjudicatario no podrá asociarse con otra persona o entidad, ni cederle el contrato, sin previa autorización escrita expedida por la máxima autoridad del organismo contratante.

# REQUERIMIENTOS AL OFERENTE O TERCEROS

Es facultad de la Dirección del organismo contratante el requerir al oferente o a organismos externos cualquier especificación relacionada con la oferta presentada.

# SANCIONES

El ente contratante podrá imponer las sanciones de apercibimiento, multa, y extinción culpable del vínculo, las que dependerán de la gravedad de la falta cometida y cuya ponderación queda a su exclusivo arbitrio.

# NORMAS REGLAMENTARIAS

Marco Normativo.

El presente proceso de contratación se regirá por el presente pliego de bases y condiciones particulares, por la Ley Nº 19549 (B.O. 27/04/72), Ley Nº 20744 (B.O. 27/09/74), Ley Nº 22431 (B.O. 20/3/81), Decreto Nº 1023/2001 (B.O. 16/08/01), Decreto 1030/2016 (B.O. 16/09/2016),  Decreto Nº 312/2010 (B.O. 08/03/10) y por cualquier otra disposición de carácter nacional, provincial o municipal que regule la prestación del servicio que se pretende contratar.