CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2018 ADQUISICION CARDIODESFIBRILADOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Dimensiones: no mayores a 300mm (d)x 300mm(h)x300mm(w)

Peso: no mayor  a 5kg

- Modo operacional: semiautomático (manual + sincronizado) para pacientes adultos y pediátricos.

- Forma de onda:  bifásica truncada exponencial, con compensación de impedancia.

- Pantalla:el equipo ofertado  deberá ofrecer una pantalla como retroalimentación visual de la RCP tipo LCD, color, resolución no menor a 800x600pixeles y no menos de 3 canales  incluido visualización del ECG.

- Energía: Modo manual: programable entre 1 y 360J ( establecer rango mínimo y máximo admitidos;  ejemplo: Energía: Modo manual: Programable entre: mínimo 1 a 5j y máximo de 360j, con puntos intermedios entre estos valores). Cardioversión sincronizada: de 100 a 360J. Modo DEA: 100 a 360J

- Tiempo de carga del disparo: menos de 5 seg para 200J; menor de 8 seg para 360J.

- Impresora: térmica de alta resolución, papel 50mm, para impresión de registro ECG.

- Monitorización del paciente: registro ECG continuo 2 o 3 canales de ECG; Rango de muestra adulto: 15 a 300bpm Resolución 1bpm , registro de respiración por impedancia transtorácica, oximetría de pulso (opcional).

- Indicadores-alarmas: el equipo deberá contar con alarmas programables, indicadores de estado de batería, desconexión de electrodos,  aviso de necesidad de service.

- Voz e iconos visuales: iconos visuales y mandos audibles que guien al usuario a través de las secuencias de operaciones.

- Software:con actualización disponible durante la vida útil del equipo tanto en inglés como en español.

- Registro de eventos/Memoria interna: capacidad para almacenar alrededor de 100 pacientes y 1000 eventos/pte, registro de  ECG por aprox. 24hs y exportación de dichos datos al PC o memoria USB Flash.

- Forma de reproducción de datos en otros dispositivos: a través de cable USB directo con software correspondiente para su visualización en PC.

- Batería: de litio recargable.

- Electrodos: descartables para adultos y para niños.

- Compatibilidad: REQUISITO EXCLUYENTE:

El cardiodefibrilador  debe ser compatible con otros equipos que se encuentran en la institución: ej monitor portátil multiparamétrico tipo ME- 1200 Marca Mindray o

VS 800 Marca Mindray.

- Fecha de fabricación: el equipo deberá ser nuevo, sin uso; el modelo de fabricación debe ser no mayor a 2 años del momento de entrega.

- Garantía de funcionamiento: el adjudicatario presentará la garantía técnica integral del bien, la cual no podrá ser inferior a 1 año, que se contarán a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo a proveer y será aplicable a toda falla de funcionamiento, vicio y/o defecto de fabricación de las mismas o de los materiales que la componen, siempre y cuando no sea imputable al uso indebido del mismo. Para la atención de la garantía, el adjudicatario fijará un número de teléfono, fax y/o dirección de mail donde se harán efectivas las comunicaciones que se cursen durante el período de garantía.

- Servicio técnico y repuestos:el adjudicatario garantizará una total e inmediata provisión de repuestos, partes y/o componentes que, como REQUISITO EXCLUYENTE, deberá ser de “service especializado” de la marca con representación en la ciudad de Mar del Plata.

- Incluir manuales de usuario en español y preferentemente capacitación al personal en el uso correcto del dispositivo.