CONTRATACION DIRECTA Nº 28/2017

NOMINA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXO DETALLE TÉCNICO

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR

DETALLE ORDENADO POR NUMERO DE RENGLON SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

1_ PRECINTOS PRENSACABLES TIPO ALT-25

CODIGO ONC :      258-00723-0015

DETALLE	 	:

- Precinto autotrabante sin retorno.

- Material Nylon.

- Longitud 250mm.

- Ancho 5 mm.

- Tensión nominal 25Kg.

- Tolerancia 10%.

- Color natural o negro.

- Empaque bolsa x 100 unidades.

CANTIDAD		: 1000.

UNIDAD		: Unidad.

2_ UNIÓN CUPLA 1”

CODIGO ONC :      258-03516-0004

DETALLE	 	:

- Unión Hembra-Hembra de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro Nominal: 25mm

- Fabricado según Norma: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de Trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 20.

UNIDAD		: Unidad.

3_ UNIÓN CUPLA ¾”

CODIGO ONC :      258-03516-0018

DETALLE	 	:

- Unión Hembra-Hembra de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro Nominal: 20mm

- Fabricado según Norma: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de Trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 20.

UNIDAD		: Unidad.

4_UNION CUPLA 2”

CODIGO ONC:    258-03516-0037

DETALLE	 	:

- Unión Hembra-Hembra de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro Nominal: 20mm

- Fabricado según Norma: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de Trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 10.

UNIDAD		: Unidad.

5_ CURVA A 90º PARA CAÑO DE 2”

CODIGO ONC :      258-03534-0023

DETALLE	 	:

- Curva 90º de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro Nominal: 50 mm

- Fabricado según Norma: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 6

UNIDAD		: Unidad.

6_ CURVA A 90º PARA CAÑO DE ¾”

CODIGO ONC:      258-03534-0036

DETALLE	 	:

- Curva 90º de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro Nominal: 20 mm

- Fabricado según Norma: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 25

UNIDAD		: Unidad.

7_ CURVA A 90º PARA CAÑO DE 1”

CODIGO ONC :      258-03534-0044

DETALLE	 	:

- Curva 90º de PVC.

- Auto extinguible.

- Diámetro Nominal: 25 mm

- Fabricado según Norma: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 30

UNIDAD		: Unidad.

8_ CONECTOR ACOPLE A CAJA 2”

CODIGO ONC:      258-07448-0008

DETALLE	 	:

- Acople a caja con rosca y tuerca de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro Nominal: 50 mm

- Grado de protección: IP65

- Fabricado según Normas: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de Trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 30.

UNIDAD		: Unidad.

9_ CONECTOR ACOPLE A CAJA 1”

CODIGO ONC:      258-07448-0010

DETALLE	 	:

- Acople a caja con rosca y tuerca de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro Nominal: 25 mm

- Grado de protección: IP65

- Fabricado según Normas: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de Trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 15

UNIDAD		: Unidad.

10_ CONECTOR ACOPLE A CAJA 1” PARA CAJA ESTANCA

CODIGO ONC: 258-07448-0010

DETALLE	 	:

- Acople a caja con rosca y tuerca de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro Nominal: 25 mm.

- Grado de Protección: IP65

- Guarnición: PVC (Neoprene).

- Fabricado según Normas: IEC 61386-1/IEC 61386-21.

- Rango de Trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD                : 84

UNIDAD		: Unidad.

11_CONECTOR ACOPLE A CAJA ¾”

CODIGO ONC: 258-07448-0011

DETALLE	 	:

- Acople a caja con rosca y tuerca de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro Nominal: 20 mm

- Grado de protección: IP65

- Fabricado según Normas: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de Trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 60

UNIDAD		: Unidad.

12_ ACCESORIO PARA CABLE CANAL, TAPA PUNTERA

CODIGO ONC: 258-09401-0018

DETALLE	 	:

- Tapa puntera/Final de PVC para cablecanal de 100x50mm.

- Fabricado en PVC.

- Color blanco.

- Conforme a Normas: IEC 61084-1 y 61084-2-1Z.

- Temperatura de servicio: -5 ºC a 60 ºC.

- Grado de protección mecánica IP 40.

- Autoextinguible. Según norma IRAM 2378-1.

- Uso profesional.

CANTIDAD		: 60

UNIDAD		: Unidad.

13_PORTA BASTIDOR UNIVERSAL ALTO DE PVC

CODIGO ONC: 258-09401-0019

DETALLE	 	:

- Porta bastidor universal para cable canal de 100 x  50 mm

- Dimensiones: 130 x 100 mm

- Fabricado en PVC

- Color Blanco

- Conforme a norma IEC 61084-1 y 61084-2-Z

- Temperatura de servicio: -5ºC a 60ºC

- Grado de protección mecánica IP40

- Auto extinguible. Según norma IRAM 2378-1

- Uso profesional.

CANTIDAD		: 35

UNIDAD		: Unidad

14_ DESTORNILLADOR TIPO ELECTRICISTA BUSCAPOLO

CODIGO ONC: 275-00338-0027

DETALLE	 	:

- Busca polos profesionales.

- Medidas aproximadas 3,5 mm x 190 mm.

- Fabricación bajo normas IRAM.

CANTIDAD		: 10

UNIDAD		: Unidad

15_ GRAMPA PARA CAÑO 2”

CODIGO ONC: 279-00656-0121

DETALLE	 	:

- Grampa de fijación para caño rígido de 2”-50mm.

- Autoextinguible.

CANTIDAD		: 30

UNIDAD		: Unidad.

16_ GRAMPA PARA CAÑO ¾”

CODIGO ONC: 279-00656-0124

DETALLE	 	:

- Grampa de fijación para caño rígido de ¾”-20mm.

- Autoextinguible.

CANTIDAD		: 60

UNIDAD		: Unidad.

17_ GRAMPA PARA CAÑO 1”

CODIGO ONC: 279-00656-0125

DETALLE	 	:

- Grampa de fijación para caño rígido de 1”-25mm.

- Autoextinguible.

CANTIDAD		: 150

UNIDAD		: Unidad.

18_ BALASTO ELECTRÓNICO DOBLE

CODIGO ONC: 293-00278-0051

DETALLE	 	:

- Balasto electrónico para dos tubos de 40w.

- Tención 220 volts 50 Hz.

CANTIDAD		: 6.

UNIDAD		: Unidad.

19_ BANDEJA PORTA CABLES

CODIGO ONC: 293-00280-0196

DETALLE	 	:

- Bandeja portacables.

- Medidas 100 x 50 mm.

- Tramo perforado.

- Material: Chapa galvanizada.

- Tramo de tres metros.

CANTIDAD		: 10.

UNIDAD		: Tramo por 3 metros.

20_PORTA FUSIBLES PARA RIEL DIN

CODIGO ONC: 293-00282-0043

DETALLE	 	:

- Para montaje universal riel DIN.

- Cuerpo aislante de poliamida 6.6.

- Espesor de borne: 10,2mm.

- Tensión: 630 Vca.

- Corriente 10 A.

CANTIDAD		: 10

UNIDAD		: Unidad.

21_ CAJA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA A LA VISTA

CODIGO ONC: 293-00352-0022

DETALLE	 	:

- Caja exterior de PVC para instalación eléctrica a la vista.

- Medidas: 150 x 150 x 60 mm

- Autoextinguible.

- Grado de protección: IP 41

- Color Blanco

- Tapa con cierre a tornillo.

CANTIDAD		: 8

UNIDAD		: Unidad

22_ CAJA EXTERIOR PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA A LA VISTA

CODIGO ONC: 293-00352-0022

DETALLE	 	:

- Caja exterior de PVC para instalación eléctrica a la vista.

- Medidas: 200 x 150 x 60 mm

- Autoextinguible.

- Grado de protección: IP 41

- Color Blanco

- Tapa con cierre a tornillo.

CANTIDAD		: 8

UNIDAD		: Unidad.

23_ CAJA EXTERIOR CIEGA DE PARA DERIVACIÓN DE 5 X 5 CM

CODIGO ONC: 293-00352-0022

DETALLE	 	:

- Caja exterior de PVC para derivación en instalación eléctrica a la vista.

- Medidas: 50 x 50mm.

- Autoextinguible.

- Grado de protección: IP 41

- Color blanco

- Tapa con cierre de tornillo.

CANTIDAD		: 10

UNIDAD		: Unidad.

24_ CAJA DE PASO ESTANCA

CODIGO ONC: 293-00352-0023

DETALLE	 	:

- Caja de paso PVC estanca para instalación eléctrica.

- Cuerpo y tapa en polipropileno reforzado.

- Autoextinguible.

- Tapa con cierre tornillos sistema imperdible.

CANTIDAD		: Unidad.

UNIDAD		: 12.

25_ CAÑO PVC 2”-50 MM PARA INSTALACIÓN A LA VISTA

CODIGO ONC: 293-00353-0073

DETALLE	 	:

- Caño rígido de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro nominal: 50 mm

- Fabricado según normas: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 12

UNIDAD		: Tramo de tres metros.

26_ CAÑO PVC 3/4”-20 MM PARA INSTALACIÓN A LA VISTA

CODIGO ONC: 293-00353-0074

DETALLE	 	:

- Caño rígido de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro nominal: 20 mm

- Fabricado según normas: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 30

UNIDAD		: Tramo de tres metros.

27_ CAÑO PVC 1”- 25 MM PARA INSTALACIÓN A LA VISTA

CODIGO ONC: 293-00353-0075

DETALLE	 	:

- Caño rígido de PVC.

- Autoextinguible.

- Diámetro nominal: 25 mm

- Fabricado según normas: IEC 61386-1/IEC 61386-21

- Rango de trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 15

UNIDAD		: Tramo por tres metros.

28_ MANGUERA PVC PESADA 1”

CODIGO ONC: 293-00354-0041

DETALLE	 	:

- Manguera de PVC pesada.

- Autoextinguible.

- Diámetro nominal: 25 mm

- Fabricado según Normas: IEC 61386-1/ IEC 61386-21

- Rango de trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

CANTIDAD		: 800

UNIDAD		: Unidad.

29_ FICHA MACHO 3 PERNOS P/CABLE

CODIGO ONC: 293-00360-0062

DETALLE	 	:

- Tensión nominal 250V.

- Corriente admisible 10A.

- De acuerdo a norma IRAM 2073.

- Salida trasera para montaje en cable tipo taller.

- Debe contar con prensacables ajustado por tornillo.

- Bipolar con toma de tierra.

- Cuerpo de termoplástico de alto impacto.

- Para uso intensivo.

CANTIDAD		: 35

UNIDAD		: Unidad.

30_ CABLE TIPO TALLER 2X2, 5 MM

CODIGO ONC: 293-02285-0100

DETALLE	 	:

- Cable tipo taller.

- Cantidad de conductores de cobre: 2

- Sección de los conductores: 2,5 mm

- Aislación negra exterior.

- Conductores de diferentes colores.

- Rollo por 100 M

CANTIDAD		: 3

UNIDAD		: Rollo.

31_ FICHA HEMBRA 3 PERNOS P/CABLE

CODIGO ONC: 293-00360-0164

DETALLE	 	:

- Tensión nominal 250V.

- Corriente admisible 10A.

- De acuerdo a norma IRAM 2073.

- Salida trasera para montaje en cable tipo taller.

- Debe contar con prensacables ajustado por tornillo.

- Bipolar con toma de tierra.

- Cuerpo de termoplástico de alto impacto.

- Para uso intensivo.

CANTIDAD		: 35

UNIDAD		: Unidad.

32_ FICHA HEMBRA TRIFÁSICA 30 A 380 V PARA AMURAR

CODIGO ONC: 293-00360-0196

DETALLE	 	:

- Tensión nominal 380V.

- Corriente admisible 30A.

- De acuerdo a norma IRAM 2073.

- Salida con presacables ajustable.

- Tres pernos con punto neutro.

- Para uso industrial.

CANTIDAD		: 8

UNIDAD		: Unidad.

33_ FICHA MACHO TRIFÁSICA 30 A 250 V

CODIGO ONC: 293-00360-0197

DETALLE	 	:

- Tensión nominal 380V

- Corriente admisible 30A

- De acuerdo a norma IRAM 2073.

- Salida trasera para montaje en cable tipo taller.

- Con prensacables salida trasera,

- Tres pernos mas punto neutro.

- Cuerpo resistente a impactos.

- Para uso industrial.

CANTIDAD		: 8

UNIDAD		: Unidad.

34_VARIADOR DE VELOCIDAD VENTILADOR DE TECHO

CODIGO ONC: 293-00657-0244

DETALLE	 	:

- Variador de velocidad ventilador de techo.

- Tensión 220 V

- Con llave de corte

- Modulo encastrable en bastidor para caja de 5 x 10

CANTIDAD		: 20

UNIDAD		: Unidad.

35_ INTERRUPTOR AUT. TERMOMAGNETICO 2 X 25 A

CODIGO ONC: 293-00658-0060

DETALLE	 	:

- Números de polos: 2

- Intensidad (In): 25 A

- Tipo de curva C: Capacidad Ruptura 3 Kan

- Norma de aplicación: IEC 60898

- Frecuencia: 50/60 Hz

- Tensión nominal: 240/415 Vca.

- Tensión de aislación mínima: 500V

- Grado de protección: IP 20.

- Rango de trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

- Montaje: Riel DIN.

CANTIDAD		: 14

UNIDAD		: Unidad.

36_ INTERRUPTOR AUT. TERMOMAGNETICO 4 X 32 A

CODIGO ONC: 293-00658-0090

DETALLE	 	:

- Numeros de polos: 4

- Intensidad (In):32 A

- Tipo de curva C: Capacidad Ruptura 3Ka.

- Norma de aplicación: IEC 60898

- Frecuencia: 50/60 Hz

- Tensión Nominal: 240 / 415 Vca.

- Tensión de aislación mínima: 500 V.

- Grado de protección: IP 20.

- Rango de trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

- Montaje: Riel DIN.

CANTIDAD		: 4

UNIDAD		: Unidad.

37_ INTERRUPTOR AUT. TERMOMAGNETICO 2 X 16 A

CODIGO ONC: 293-00658-0110

DETALLE	 	:

- Números de polos: 2

- Intensidad (In) 16A

- Tipo de curva C: capacidad Ruptura 3 Ka

- Norma de aplicación: IEC 60898

- Frecuencia: 50/60 Hz

- Tensión nominal: 2450 / 415 Vca.

- Tensión de aislación mínima: 500 V.

- Grado de protección: IP 20.

- Rango de trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

- Montaje: Riel DIN.

CANTIDAD		: 14

UNIDAD		: Unidad.

38_ CINTA AISLADORA ADHESIVA DE PVC

CODIGO ONC: 293-01033-0024

DETALLE	 	:

- Cinta adhesiva aisladora de PVC.

- Largo 20 metros.

- Ancho 19 mm.

- Espesor 0,15 mm o menor.

- Autoextinguible.

- Certificación IRAM 2454

- Certificación IEC 60454

- Color negra.

CANTIDAD		: 30

UNIDAD		: Rollo por 20 metros.

39_ TRANSFORMADOR 220 V A 12 V X 6 CON PUNTO MEDIO

CODIGO ONC: 293-01139-0106

DETALLE	 	:

- Tensión de salida: 12 V + 12V

- Corriente de trabajo: 6ª

- Soporte en chapa estampada con dos perforaciones para fijación.

CANTIDAD		: 8

UNIDAD		: Unidad.

40_ LUZ DE EMERGENCIA 100 LEDS

CODIGO ONC: 293-01204-0046

DETALLE	 	:

- Luz de emergencia con tramo de 100 led, no menos.

- 2 niveles de intensidad.

- Indicador de batería.

- Fusible de protección.

- Completa con accesorios.

CANTIDAD		: 120

UNIDAD		: Unidad

41_CABLECANAL 40 X 16 MM X 2M CON AUTOADHESIVO

CODIGO ONC: 293-01451-0033

DETALLE	 	:

- Dimensiones: 40 mm de ancho y 16 mm de alto aprox.

- Fabricado en PVC.

- Color BLANCO.

- Conforme a norma IEC 61084-1 y 61084-2-1z.

- Temperatura de servicio: -5 ºC a 60 ºC.

- Grado de protección mecánica IP40.

- Autoextinguible. Según norma IRAM 2378-1.

- Autoadhesivo.

- Presentación en varillas de 2 mts.

- Uso profesional.

CANTIDAD		: 40

UNIDAD		: Tramo por dos metros.

42_CABLECANAL 100 X 50 MM X 2M CON TABIQUE

CODIGO ONC: 293-01451-0114

DETALLE	 	:

- Dimensiones: 100 mm de ancho y 50 mm de alto aprox.

- Fabricado en PVC.

- Color Blanco.

- Conforme a norma IEC 61084-1 y 61084-2-1Z.

- Temperatura de servicio: -5 ºC a 60 ºC.

- Grado de protección mecánica IP40

- Autoadhesivo.

- Autoextinguible. Según norma IRAM 2378-1.

- Presentación en varillas de 2 mts.

- Uso Profesional.

CANTIDAD		: 20

UNIDAD		: Tramos de dos metros.

43_CABLECANAL 20 X 10 MM X 2M CON AUTOADHESIVO

CODIGO ONC: 293-01451-0132

DETALLE	 	:

- Dimensiones: 20 mm de ancho y 10 mm de alto aprox.

- Fabricado en PVC.

- Color blanco.

- Conforme a norma IEC 61084-1 y 61084-2-1Z.

- Tempera de servicio: -5ºC a 60ºC.

- Grado de protección mecánica IP 40.

- Autoextinguible según norma IRAM 2378-1.

CANTIDAD		: 40

UNIDAD		: Tramos de dos metros.

44_RIEL DIN X 1 MT

CODIGO ONC: 293-01456-0001

DETALLE	 	:

- Riel DIN tramo perforado.

- Estándar para tablero eléctrico

- Tramo de 1 metro.

CANTIDAD		: 6

UNIDAD		: Tramo de un metro

45_CABLE UTP CAT 6

CODIGO ONC: 293-01563-0014

DETALLE	 	:

- Cable utp categoría 6 iso/iec 11801-1995.

- Conductores: 4 x 2 x 24 awg con un aislante de polietileno (cmr).

- Debe cumplir con normativas ansi/tia-568-b.2-1 iso/iec 11801, en 50173-1 para categoría 6.

- Vaina plástica redonda color gris con grado de flamabilidad iec 60332-1 o superior.

- Temperatura de servicio -10º a +60º

- Máxima fuerza de tensión aplicable mayor a 25 libras (110 n).

- La vaina del cable debe tener impreso: nombre del fabricante tipo de cable, número de pares, fecha fab. y marcas de medición.

- Presentación en caja cerrada de 305mts. con boquilla para cableado.

CANTIDAD		: 3000

UNIDAD		: Metros

46_CAJA 5 X 10 EXTERIOR

CODIGO ONC: 293-01568-0075

DETALLE	 	:

- Caja exterior de pvc

- Con fondo para cable canal.

- Medida: 50mm x 100mm x 40 mm (aprox.)

- Color Blanco.

CANTIDAD		: 20

UNIDAD		: Unidad

47_ PROLONGADOR TOMA CORRIENTE MÚLTIPLE 1,5 M

CODIGO ONC: 293-01766-0025

DETALLE	 	:

- Tomacorriente múltiple de 5 tomas Universal.

- Con interruptor térmico de protección.

- Cable prolongador de 1,5mts aprox. Y ficha de conexión de 3 pernos chatos macho.

- Tensión nominal 250V.

- Corriente admisible 10 A.

- De acuerdo a norma IRAM 2239.

- Bipolar con toma de tierra.

- Cuerpo de termoplástico de alto impacto.

- Para uso intensivo.

CANTIDAD		: 30

UNIDAD		: Unidades.

48_ PROLONGADOR TOMA CORRIENTE MÚLTIPLE 5 M

CODIGO ONC: 293-01766-0025

DETALLE	 	:

- Tomacorriente múltiple de 5 tomas Universal.

- Con interruptor térmico de protección.

- Cable prolongador de 5 mts aprox. Y ficha de conexión de 3 pernos chatos macho.

- Tensión nominal 250V.

- Corriente admisible 10 A.

- De acuerdo a norma IRAM 2239.

- Bipolar con toma de tierra.

- Cuerpo de termoplástico de alto impacto.

- Para uso intensivo.

CANTIDAD		: 30

UNIDAD		: Unidad.

49_BOTON PULSADOR TIPO TORPEDO

CODIGO ONC: 293-01768-0006

DETALLE	 	:

- Botón pulsador

- Tipo torpedo

- Contacto N.A.

- Fabricado según normas IRAM.

CANTIDAD		: 80

UNIDAD		: Unidad

50_FUSIBLE NH 80A 500V TAMAÑO NH 00

CODIGO ONC: 293-01806-0019

DETALLE	 	:

- Fusible NH 80 A 550 V

- Tamaño NH 00

- Con testigo.

- Fabricado según normas IRAM.

CANTIDAD		: 12

UNIDAD		: Unidad.

51_FUSIBLE NH 100A 500V TAMAÑO NH 00

CODIGO ONC: 293-01806-0125

DETALLE	 	:

- Fusible NH 100 A 550 V

- Tamaño NH 00

- Con testigo.

- Fabricado según normas IRAM.

CANTIDAD		: 12

UNIDAD		: Unidad

52_ BUSCAPOLO ELECTRÓNICO

CODIGO ONC: 293-01984-0005

DETALLE	 	:

- Busca polos profesional.

- Medidas aproximadas 3,5 x 190 mm

- Fabricado según normas IRAM.

CANTIDAD		: 10

UNIDAD		: Unidad

53_INTERUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR

CODIGO ONC: 293-02072-0018

DETALLE	 	:

- Numero de polos: 2

- Corriente Nominal (In):25 A.

- Corriente Diferencial Nominal: 10-30mA.

- Tipo de cura C: Capacidad de ruptura 3Ka

- Norma de aplicación: IEC 60898

- Frecuencia: 50/60 Hz.

- Tensión nominal: 240 V.

- Tensión de aislamiento mínima: 500 V.

- Grado de protección: IP20.

- Rango de trabajo: -5 ºC a 40 ºC.

- MONTAJE: Riel DIN

CANTIDAD		: 12

UNIDAD		: Unidad

54_CONTACTOR 380 V 20-25 A C/RELEV. 4,2 -6,2 A

CODIGO ONC: 293-02120-0007

DETALLE	 	:

- Contactor para trifásica.

- Contactor auxiliares N.A. y N.C.

- Bajo norma IRAM

- 12 Amperes.

- Construido bajo norma IRAM.

CANTIDAD		: 6

UNIDAD		: Unidad

55_CONTACTOR 380 V 12 A SIN RELEVO TERMICO

CODIGO ONC: 293-02120-0053

DETALLE	 	:

- Contactor bipolar.

- Corriente asignada: 16 a.

- Tensión de bobina: 220 va.

- Numero de polos: 2

- Contactos auxiliares: 2 (1 na-1 ni)

- Rango de trabajo: -5 PC a 40 ºc.

- Montaje: riel DIN.

CANTIDAD		: 6

UNIDAD		: Unidad

56_ CONTACTOR CHICO BIPOLAR

CODIGO ONC: 293-02120-0095

DETALLE	 	:

- Contactor bipolar.

- Corriente asignada: 16 a.

- Tensión de bobina: 220 vca.

- Numero de polos: 2

- Contactos auxiliares: 2 (1 na-1 nc)

- Rango de trabajo: -5 ºc a 40 ºc.

- Montaje: riel DIN.

CANTIDAD		: 6

UNIDAD		: Unidad

57_REFLECTOR LED SMD 250 W 6000 K

CODIGO ONC: 293-02159-0025

DETALLE	 	:

- Reflector led

- Potencia 250 w

- Led COB

- Alimentación 220 v – 50 hz

- Grado IP 65

- Fabricado bajo normas IRAM.

CANTIDAD		: 6

UNIDAD		: Unidad.

58_REFLECTOR LED SMD 100 W 6000 K

CODIGO ONC: 293-02159-0031

DETALLE	 	:

- Reflector led

- Potencia 100 w

- Led COB

- Alimentación 220 v – 50 hz

- Grado IP 65

- Fabricado bajo normas IRAM

CANTIDAD		: 6

UNIDAD		: Unidad

59_REFLECTOR LED COB 50 W 6000 K

CODIGO ONC: 293-02159-0033

DETALLE	 	:

- Reflector red

- Potencia 50 w

- Led COB

- Alimentación 220 v – 50 hz

- Grado IP 65

- Fabricado bajo normas IRAM

CANTIDAD		: 12

UNIDAD		: Unidad

60_REFLECTOR LED COB 70 W 6000 K

CODIGO ONC: 293-02159-0034

DETALLE	 	:

- Reflector led

- Potencia 70 w

- Led COB

- Alimentación 220 v – 50 hz

- Grado IP 65

- Fabricado bajo normas IRAM

CANTIDAD		: 10

UNIDAD		: Unidad

61_TABLERO ELECTRICO METALICO CON LLAVE

CODIGO ONC: 293-02215-0017

DETALLE	 	:

- Gabinete metálico con puerta y cerradura.

- Contra frente calada para dispositivos de protección.

- Medidas: 600x400x200 mm.

- Material: chapas de acero carbónico o similar, sobre fondo apto para riel din.

- Terminación: pintura electrostática de alta resistencia atmosférica.

- Temperatura de trabajo: -5 ºc a 40 ºc.

- Envolvente: tipo nema 1, (uso interior) ip65

- Grado de protección: IP 65.

- Cerradura con llave.

CANTIDAD		: 6

UNIDAD		: Unidad

62_SPAGUETTI P/CABLE MATERIAL TERMOCONTRAIBLE

CODIGO ONC: 293-02272-0056

DETALLE	 	:

- Termocontraible flexible de 1,6/0,8 mm.

- Compuesto de poliolefinas reticulada.

- Contracción radial >= 50%.

- Cambio longitudinal <=5%.

- Resistencia a la tracción >= 10.4 mpa.

- Elongación >=200%.

- Resistividad volumétrica >= 1014 ohm/cm.

- Rigidez dieléctrica >= 15 kv/mm.

- Flamabilidad: vw-1 (retardante a la llama).

- Resistencia a la tracción >= 7.28 mpa.

- Elongación >=100%.

CANTIDAD		: 15

UNIDAD		: Metros

63_SPAGUETTI P/CABLE MATERIAL TERMOCONTRAIBLE

CODIGO ONC: 293-02272-0057

DETALLE	 	:

- termocontraible flexible de 12,7/6,4 mm.

- compuesto de poliolefinas reticulada.

- contracción radial >= 50%.

- cambio longitudinal <=5%.

- resistencia a la tracción >= 10.4 mpa.

- elongación >=200%.

- resistividad volumétrica >= 1014 ohm/cm.

- rigidez dieléctrica >= 15 kv/mm.

- flamabilidad: vw-1 (retardante a la llama).

- resistencia a la tracción >= 7.28 mpa.

- elongación >=100%.

CANTIDAD		: 15

UNIDAD		: Unidad

64_SPAGUETTI P/CABLE MATERIAL TERMOCONTRAIBLE

CODIGO ONC: 293-02272-0059

DETALLE	 	:

- Termocontraible flexible de 3,2/1,6 mm.

- Compuesto de poliolefinas reticulada.

- Contracción radial >= 50%.

- Cambio longitudinal <=5%.

- Resistencia a la tracción >= 10.4 mpa.

- Elongación >=200%.

- Resistividad volumétrica >= 1014 ohm/cm.

- Rigidez dieléctrica >= 15 kv/mm.

- Flamabilidad: vw-1 (retardante a la llama).

- Resistencia a la tracción >= 7.28 mpa.

- Elongación >=100%.

CANTIDAD		: 12

UNIDAD		: Metros

65_SPAGUETTI P/CABLE MATERIAL TERMOCONTRAIBLE

CODIGO ONC: 293-02272-0061

DETALLE	 	:

- Termocontraible flexible de 6,4/3,2 mm.

- Compuesto de poliolefinas reticulada.

- Contracción radial >= 50%.

- Cambio longitudinal <=5%.

- Resistencia a la tracción >= 10.4 mpa.

- Elongación >=200%.

- Resistividad volumétrica >= 1014 ohm/cm.

- Rigidez dieléctrica >= 15 kv/mm.

- Flamabilidad: vw-1 (retardante a la llama).

- Resistencia a la tracción >= 7.28 mpa.

- Elongación >=100%.

CANTIDAD		: 15

UNIDAD		: Metros

66_CABLE MULTICONDUCTOR TIPO TALLER 3 X 1,5 MM

CODIGO ONC: 293-02285-0091

DETALLE	 	:

- Cable tipo taller

- Cantidad de conductores de cobre: 4

- Sección de los conductores: 1,5mm

- Aislación negra exterior

- Conductores de diferentes colores

- Rollo por 100 m

- Aislación según normas IRAM.

CANTIDAD		: 100

UNIDAD		: Metro

67_LUCES PARA FRENTE DE TABLERO ROJAS

CODIGO ONC: 293-02307-0025

DETALLE	 	:

- Luz piloto Led 22mm

- Corriente alterna: 220 v

- Color: Roja

CANTIDAD		: 12

UNIDAD		: Unidad

68_LUCES PARA FRENTE DE TABLERO VERDES

CODIGO ONC: 293-02307-0025

DETALLE	 	:

- Luz piloto Led 22mm

- Corriente alterna: 220 v

- Color: Verde

CANTIDAD		: 12

UNIDAD		: Unidad

69_LLAVE SELECTORA DE TRES POSICIONES RS ST TR

CODIGO ONC: 293-03713-0003

DETALLE	 	:

- Llave a levas de 16a.

- Modelo: conmutadora para medición.

- Montaje:

- Cuerpo de poliéster con fibra de vidrio ignífugo grado v0.

- Modulo de contactos en poliéster con fibra de vidrio autoextinguible.

- Contactos de aleación de plata.

- Doble ruptura por polo.

- UN: 380vca, UI: 500vca.

CANTIDAD		: 3

UNIDAD		: Unidad

70_LLAVE SELECTORA DE TRES POSICIONES R S T

CODIGO ONC: 293-03713-0003

DETALLE	 	:

- Llave a levas de 16a.

- Modelo: selectora de fase.

- Montaje:

- Cuerpo de poliéster con fibra de vidrio ignífugo grado v0.

- Modulo de contactos en poliéster con fibra de vidrio autoextinguible.

- Contactos de aleación de plata.

- Doble ruptura por polo.

- un: 380vca, UI: 500vca.

CANTIDAD		: 3

UNIDAD		: Unidad

71_CABLE PARA PARLANTES 1,5MM

CODIGO ONC: 293-03721-0016

DETALLE	 	:

- Conductor flexible bipolar de  sección 2x1, 5 mm2.

- Color de la cubierta externa rojo-negro.

- Aislación mínima de pvc de 0,7 mm de espesor.

- RCC nominal 13,30 w/km.

CANTIDAD		: 200

UNIDAD		: Metro

72_CABLE UNIPOLAR 2,5MM 4 ROLLOS X 100 MTS 4 C0L0RES

CODIGO ONC: 293-04362-0261

DETALLE	 	:

- Conductor flexible unipolar de  sección 2,5 mm2.

- Diámetro máximo de alambres 0,41 mm.

- Aislación de pvc de 0,8 mm de espesor.

- Diámetro externo nominal 3,6 mm.

- La provisión se realizará de manera repartida en los siguientes colores: celeste, rojo, marrón y verde-amarillo (100 metros de cada uno).

- Especificaciones técnicas adicionales en referencias finales (uni).

CANTIDAD		: 400

UNIDAD		: Metro

73_CABLE UNIPOLAR 4 MM 5 ROLLOS X 100 MTS 5 COLORES

CODIGO ONC: 293-04362-0272

DETALLE	 	:

- Conductor flexible unipolar de  sección 4 mm2.

- Diámetro máximo de alambres 0,41 mm.

- Aislación de pvc de 0,8 mm de espesor.

- Diámetro externo nominal 4,25 mm.

- La provisión se realizará de manera repartida en los siguientes colores: celeste, rojo, Marrón, negro y verde-amarillo (100 metros de cada uno).

- Especificaciones técnicas adicionales en referencias finales (uni).

CANTIDAD		: 500

UNIDAD		: Metro

74_CONECTOR PARA CABLE COAXIL PARA TELEVISOR

CODIGO ONC: 293-04464-0001

DETALLE	 	:

- Adaptador tipo F rosca hembra a presión.

- Uso: conexión de cable coaxil a televisores

- Normalizados

CANTIDAD		: 100

UNIDAD		: Unidad

75_CONECTOR PARA CABLE COAXIL ROSCA

CODIGO ONC: 293-04464-0001

DETALLE	 	:

- Conector tipo F twist a rosca hembra RG6

- Uso: Conexión de cable coaxil a terminal o televisores

- Normalizados

CANTIDAD		: 100

UNIDAD		: Unidad

76_RELOJ TEMPORIZADOR DIGITAL DE 2 NIVELES

CODIGO ONC: 293-04629-0016

DETALLE	 	:

- Alimentación: 100-240 VCA 50/60 Hz

- Batería con reserva superior a 100 hs.

- Dos salidas independientes de control (NC + NA de 10A como mínimo)

- Display de visualización LCD.

- Montaje: Riel DIN

CANTIDAD		: 4

UNIDAD		: Unidad.

77_CINTA AUTOVULCANIZABLE

CODIGO ONC: 293-04998-0002

DETALLE	 	:

- Cinta autosoldable de 19mm.

- Material: caucho epr.

- Rigidez dieléctrica: 40 kv/mm

- Temperatura máxima de trabajo 90º.

- Resistencia a la tracción 1,7 mpa.

- Presentación: rollo de 9,14m

CANTIDAD		: 10

UNIDAD		: Unidad

78_RELEVO TERMICO P/CONTACTOR 4-6 A

CODIGO ONC: 293-05792-0038

DETALLE	 	:

- Relevo térmico trifásico para contactor

- Parámetro 4 – 6 a

- Con contactos auxiliares

- Para montaje sobre contactor trifásico.

- Normalizado

- Fabricado bajo normas IRAM.

CANTIDAD		: 6

UNIDAD		: Unidad

79_UNION P/CABLECANAL

CODIGO ONC: 293-05915-0002

DETALLE	 	:

- Unión plana para cable canal de 100x50mm.

- Fabricado en pvc.

- Color blanco.

- Conforme a norma  iec 61084-1 y 61084-2-1z.

- Temperatura de servicio: -5ºc a 60ºc.

- Grado de protección mecánica ip40.

- Autoextinguible. según norma IRAM 2378-1.

- Uso profesional.

CANTIDAD		: 45

UNIDAD		: Unidad

80_ACCESORIO CANAL UNION  T 100M

CODIGO ONC: 293-05916-0005

DETALLE	 	:

- Angulo “t” para cable canal de 100x50mm.

- Fabricado en pvc.

- Color blanco.

- Conforme a norma  iec 61084-1 y 61084-2-1z.

- Temperatura de servicio: -5ºc a 60ºc.

- Grado de protección mecánica ip40.

- Autoextinguible. según norma iram 2378-1.

- Uso profesional.

CANTIDAD		: 45

UNIDAD		: Unidad

81_ANGULO P/CABLECANAL CURVA EXTERNA

CODIGO ONC: 293-05916-0005

DETALLE	 	:

- Angulo externo de 90º para cable canal de 100x50mm.

- Fabricado en pvc.

- Color blanco.

- Conforme a norma  iec 61084-1 y 61084-2-1z.

- Temperatura de servicio: -5ºc a 60ºc.

- Grado de protección mecánica ip40.

- Autoextinguible. según norma iram 2378-1.

- Uso profesional.

CANTIDAD		: 45

UNIDAD		: Unidad

82_ANGULO P/CABLECANAL CURVA INTERNA

CODIGO ONC: 293-05916-0005

DETALLE	 	:

- Angulo interno de 90º para cable canal de 100x50mm.

- Fabricado en pvc.

- Color blanco.

- Conforme a norma  iec 61084-1 y 61084-2-1z.

- Temperatura de servicio: -5ºc a 60ºc.

- Grado de protección mecánica ip40.

- Autoextinguible. según norma iram 2378-1.

- Uso profesional.

CANTIDAD		: 45

UNIDAD		: Unidad

83_ANGULO P/CABLECANAL CURVA L

CODIGO ONC: 293-05916-0005

DETALLE	 	:

- Curva plana de 90º para cable canal de 100x50mm.

- Fabricado en pvc.

- Color blanco.

- Conforme a norma  iec 61084-1 y 61084-2-1z.

- Temperatura de servicio: -5ºc a 60ºc.

- Grado de protección mecánica ip40.

- Autoextinguible. según norma iram 2378-1.

- Uso profesional.

CANTIDAD		: 45

UNIDAD		: Unidad

84_PANEL LED 24 W

CODIGO ONC: 293-06568-0159

DETALLE	 	:

- Panel led luz blanca 4000 k

- Redondo, diámetro 30 cm (+/- 1 cm)

- Marco color blanco

- Alimentación 220 v -50 Hz

- Fabricado bajo normas IRAM.

CANTIDAD		: 10

UNIDAD		: Unidad

85_ARTEFACTO DE ILUMINARIA 2X40W GRADO IP65

CODIGO ONC: 293-06568-0160

DETALLE	 	:

- Luminaria estanca

- Grado  ip 65

- 2 x 40w

- Completa con tubos, balastros y arrancadores

- Aplicación en lugares húmedos.

CANTIDAD		: 8

UNIDAD		: Unidad

86_ARTEFACTO SUPERF. LED REDONDO LD 18 W

CODIGO ONC: 293-06568-0188

DETALLE	 	:

- Potencia: 18w.

- Color: blanco.

- Forma: circular de 240mm.

- Luz: blanco natural (950 lm).

- Fuente de alimentación incluida para 220v.

- Para aplicar superficialmente.

CANTIDAD		: 20

UNIDAD		: Unidad

87_PANEL DE ILUMINACION LED DE EMBUTIR

CODIGO ONC: 293-06568-0188

DETALLE	 	:

- Potencia: 18w.

- Color: blanco.

- Forma: circular de 240mm.

- Luz: blanco natural (950 lm).

- Fuente de alimentación incluida para 220v.

- Apto para embutir en cielo raso de 11mm.

CANTIDAD		: 8

UNIDAD		: Unidad

88_CINTAS HELICOIDALES DIAMETRO ½”

CODIGO ONC: 293-08513-0002

DETALLE	 	:

- Cinta helicoidal con función protectora y de contención para cables.

- Color negro.

- Material polietileno.

CANTIDAD		: 35

UNIDAD		: Metro

89_CINTAS HELICOIDALES DIAMETRO ¾”

CODIGO ONC: 293-08513-0003

DETALLE	 	:

- Cinta helicoidal con función protectora y de contención para cables.

- Color negro.

- Material polietileno.

CANTIDAD		: 35

UNIDAD		: Metro

90_CINTAS HELICOIDALES DIAMETRO 1”

CODIGO ONC: 293-08513-0004

DETALLE	 	:

- Cinta helicoidal con función protectora y de contención para cables.

- Color negro.

- Material polietileno.

CANTIDAD		: 35

UNIDAD		: Metro

91_LAMPARA DE LED PLL 18 W LUZ FRIA PL NW

CODIGO ONC: 293-09785-0003

DETALLE	 	:

- Lámpara tipo “bombilla” led

- Zócalo: e 27

- Luz fría

- Potencia 18 w

- Alimentación 220 v – 50 hz

CANTIDAD		: 30

UNIDAD		: Unidad

92_LAMPARA DICRO LED 6 W

CODIGO ONC: 293-09785-0008

DETALLE	 	:

- Lámpara dicroica led

- Tipo spot dicroica

- Completa con zócalo gu 10  y lámpara

- Alimentación 220 v – 50 hz

CANTIDAD		: 40

UNIDAD		: Unidad

93_LAMPARA LED BULB E27 12 W

CODIGO ONC: 293-09785-0013

DETALLE	 	:

- Lámpara tipo “bombilla” led

- Zócalo: e 27

- Luz día

- Potencia 11 w

- Alimentación 220 v – 50 hz

CANTIDAD		: 30

UNIDAD		: Unidad

94_TUBO LED 18 W 120 CM T 8

CODIGO ONC: 293-09785-0016

DETALLE	 	:

- Tubo fluorescente 120 cm 18 w

- Alimentación 220 v – 50 hz

- Vida útil 30.000 horas

- Luz blanca neutra

- Para instalar en zócalo común

- Construido bajo normas IRAM

CANTIDAD		: 200

UNIDAD		: Unidad

95_LAMPARA CORN LED L.DIA CL-E40-60W

CODIGO ONC: 293-09785-0019

DETALLE	 	:

- Lámpara corn led 60 w

- Luz día

- Lumens 6300

- Alimentación 220 v – 50 hz

- Zócalo: e 27

- Angulo 360º

- Vida útil: 30.000 hs

- Tipo de led:smd5630

- Construido bajo normas IRAM

CANTIDAD		: 30

UNIDAD		: Unidad

96_LAMPARA CORN LED L.DIA CL-E27-35W

CODIGO ONC: 293-09785-0020

DETALLE	 	:

- Lámpara corn led 35 w

- Luz día

- Lemens 3700

- Alimentación 220 v – 50 hz

- Zócalo: e 27

- Angulo 360º

- Vida útil: 30.000 hs

- Tipo de led:smd5630

CANTIDAD		: 60

UNIDAD		: Unidad

97_ACC.P/BANDEJA PORTACABLES CURVA 90º

CODIGO ONC: 296-8688-0003

DETALLE	 	:

- Curva de 90º para bandeja plana

- Medidas: 100 x 50 mm

- 90º

- Chapa galvanizada plegada

- Tramo perforado

CANTIDAD		: 20

UNIDAD		: Unidad

98_PRENSACABLES APERTURA DE 5 A 9 MM

CODIGO ONC: 299-03269-0022

DETALLE	 	:

- Ajuste: 5 a 9 mm.

- Material: cuerpo de poliamida sellado cr.

- Grado de protección: ip 66/ip 68/ip 69 k– iec 60529

- Autoextinguible. según IEC 606995-1.

- Guarnición: pvc (neoprene).

- Con tuerca.

CANTIDAD		: 20

UNIDAD		: Unidad

99_PRENSACABLES APERTURA DE 12 A 17 MM

CODIGO ONC: 299-03269-0028

DETALLE	 	:

- Ajuste: 12 a 17 mm.

- Material: poliamida 6.6

- Grado de protección: ip 66/ip 68 – iec 60529

- Autoextinguible. según iec 606995-1.

- Guarnición: pvc (neoprene).

- Con tuerca.

CANTIDAD		: 20

UNIDAD		: Unidad

100_PRENSACABLES APERTURA DE 7 A 11 MM

CODIGO ONC: 299-03269-0061

DETALLE	 	:

- Ajuste: 7 a 11 mm.

- Material: poliamida 6.6

- Grado de protección: ip 66/ip 68 – iec 60529

- Autoextinguible. según iec 606995-1.

- Guarnición: pvc (neoprene).

- Con tuerca.

CANTIDAD		: 20

UNIDAD		: Unidad

101_VOLTIMETRO/AMPERIMETRO/FRECUENCIOMETRO DIGITAL

CODIGO ONC: 433-3958-0170

DETALLE	 	:

- Voltímetro amperímetro y frecuencímetro digital.

- Instrumento de medición digital que combina en un solo gabinete las mediciones de Tensión, corriente y frecuencia.

- Panel display: led

- Rango:   ac. voltímetro: 0-600v

Ac. Amperímetro: 0.1- 199.9a/5a

Frecuencímetro: 0-600v 45-65hz

- Rango de trabajo: -5 ºc a 40 ºc.

CANTIDAD		: 2

UNIDAD		: Unidad

102_SENSOR INFRARROJO PASIVO 1000 W IPB-1000

CODIGO ONC: 433-07146-0022

DETALLE	 	:

- Sensor infrarrojo pasivo

- Color blanco

- Regulación de tiempo , nivel fotoeléctrico y alcance

- Fijación en pared o techo

- Apto para uso exterior o interior

- Angulo de detección 180º

- Rango de tempo: entre 10 seg y 4 min

- Rango de detección 10 mts

- Potencia máxima: 1000 w

CANTIDAD		: 2

UNIDAD		: Unidad

103_SIRENA INDUSTRIAL

CODIGO ONC: 434-03706-0004

DETALLE	 	:

- Sirena industrial sonido continuo

- Tención de línea 220 volt

- Sombrero de aluminio para uso externo

- Alcance 150 mts.

- Construcción en aluminio

CANTIDAD		: 6

UNIDAD		: Unidad

104_MOTOR 2 HP

CODIGO ONC: 438-00179-0067

DETALLE	 	:

- Motor de 2 hp

- 380 volt

- 2300 rpm

- Trabajo horizontal

- Blindado, eje sobre rodamientos de bolas.

- Asincrónico

- IP 55

- Bajo normas IRAM

CANTIDAD		: 1

UNIDAD		: Unidad

105_MOTOR 4 HP

CODIGO ONC: 438-00179-0153

DETALLE:

- Motor de 4 hp

- 380 volt

- 1500 rpm

- Trabajo horizontal

- Blindado, eje sobre rodamientos de bolas.

- Asincrónico

- IP 55

- Bajo normas IRAM

CANTIDAD		: 1

UNIDAD		: Unidad

106_CARGADOR DE PILA AA Y AAA

CODIGO ONC :439-01703-0053

DETALLE	 	:

- Cargador para pilas alcalinas y nicd , nimh

- Para pilas aa y aaa

- Para línea de 220v

- Normalizado

- Con dotación completa de pilas recargables

CANTIDAD		: 2

UNIDAD		: Unidad

107_PINZA AMPEROMETRICA

CODIGO ONC: 439-02317-0011

DETALLE	 	:

- Pinza amperometrica

- Multimetro

- Con puntas

- Completa con accesorios

- Uso profesional

- Normalizada

- Equipada con protecciones y batería

CANTIDAD		: 2

UNIDAD		: Unidad

108_DIVISOR PARA TV

CODIGO ONC: 439-04443-0011

DETALLE	 	:

- Divisor de 2 salidas para tv

- 75 ohms 1 ghz 90 db

CANTIDAD		: 10

UNIDAD		: Unidad

109_PUNTA DE PRUEBA 220 V 380 V

CODIGO ONC: 439-09332-0015

DETALLE	 	:

- Punta de prueba profesional 220 v 380 v

CANTIDAD		: 4

UNIDAD		: Unidad

REFERENCIAS FINALES

CTT (CABLE MULTICONDUCTORES TIPO TALLER)

- Cable multiconductores con conductores flexibles de cobre electrolítico recocido, clase 5 según norma IRAM-NM 280 y IEC 60228

- Aislación de PVC.

- Cubierta externa de PVC, autoextinguible y no propagante de llama con grado de flamabilidad IEC 60332-1 o superior.

- Debe cumplir con normas IRAM-NM 247-5 y IEC 60227-5.

- Temperatura de servicio -10ºC a + 70ºC.

- Temperatura máxima en cortocircuito 160ºC

- Presentación en rollo de 100 mts.

UNI (CABLE UNIPOLAR)

- Conductor unipolar de cobre electrolítico recocido, formación flexible. IRAM-NM 280, clase 4 o superior.

- Aislación de PVC.

- Cubierta externa de PVC, autoextinguible y no propagante de llama con grado de flamabilidad IEC 60332-1 o superior.

- Debe cumplir con normas IRAM-NM 247-3 y IEC 60227-3.

- Tensión nominal de servicio: 450/750V.

- Temperatura de servicio -5ºC a + 75ºC.

- Temperatura máxima en cortocircuito 160ºC.

- Presentación en rollo de 100 mts.

ADJUDICACIONES CONJUNTAS

Las siguientes series de renglones se adjudicaran en conjunto siendo requisito excluyente que los elementos sean constructivamente compatibles entre sí:

- Renglones: 18 y 97 (Bandejas portacables y curva 90º)

- Renglones: 31 y 32 (Fichas trifásicas)

- Renglones: 41, 78, 79, 80, 81 y 82 (Cablecanal y accesorios 100 x 50)

Muestras

De los siguientes renglones se solicita muestra del producto a fin de evaluar la calidad de los mismos.

Renglones: 56, 57, 58, 59, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 107 y 109.

OBSERVACIONES

IMPORTANTE:

- En todos los ítems detallar marca y modelo del equipo o insumo ofertado.

- Todos los elementos ofertados deben cumplir con todas las normas que rigen las instalaciones y equipos eléctricos en la República Argentina, sean: IRAM, IEC o AEA, aunque no se mencionaran anteriormente.