ESPECIFICACIONES ADJUNTAS AL PLIEGO Consideraciones especiales

CESP-001 - CONSIDERACIONES GENERALES

- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica).

- Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.

- Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.

- Para las impresoras y monitores se aceptará circuito de doble aislación y/o doble protección así como también fuente de alimentación externa.

- Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

- La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

Pruebas y Comprobaciones

- El oferente deberá poner a disposición del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance.

- Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y se realizarán de acuerdo a un reglamento que se adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente.

- La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

- No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

Instalación

- El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo.

- A los fines precedentemente señalados el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación.

- Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

  - Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

  - Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

  - Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

- Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.

CESP-002 - SOFTWARE DE BASE Y APLICATIVOS PARA EQUIPOS PC Y SERVIDORES

- El sistema operativo de los equipos PC y servidores será entregado preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso correspondientes, su manual original y su Certificado de Autenticidad (COA).

- La Garantía de Buen Funcionamiento y Servicio Técnico deberá incluir, para el caso de servidores, al software de base y aplicativos solicitados y comprenderá asistencia técnica para configuraciones, back-ups de archivos, formateado de discos, instalación y customización de patches, habilitación de permisos de usuarios, implementación de políticas de seguridad y todo otro servicio profesional referido al normal funcionamiento del software instalado.

CESP-006 - EQUIPAMIENTO A SER DISTRIBUIDO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS

Plazo y Lugar de Entrega

- Los equipos, software y demás elementos deberán estar disponibles para su recepción dentro de los 30 (treinta) días de entregada la Orden de Provisión.

- Se entenderá por recepción de los equipos por parte del Organismo Licitante al siguiente procedimiento:

- Inspección muestral sobre un lote numéricamente representativo del total de los equipos que se fija en un 5% de la cantidad comprada.

- Para dicho control el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur designará un representante que verificará la existencia de la totalidad de los equipos en depósito constatando en las máquinas del lote muestral que las mismas coinciden exactamente con lo ofertado.

- De ser satisfactorio el control muestral se dará por aceptado y recibido el total de los equipos.

- Una vez cumplido satisfactoriamente el procedimiento descripto anteriormente, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur procederá a otorgar la aceptación definitiva de los equipos y software preinstalado, oportunidad en la que los representantes autorizados de ambas partes procederán a labrar el Acta de Recepción Definitiva a partir de la cual queda en firme la obligación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur en abonar el precio convenido.

- Los equipos quedarán en custodia de la firma adjudicataria hasta su envío a los lugares definitivos de instalación. A tal fin ésta deberá contratar una póliza total de seguro cubriendo todos los equipos a entregar, una copia de la cual, conteniendo todos los números de serie del equipamiento, será entregada al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Se considerará un plazo máximo de 2 (dos) meses para la distribución definitiva de los equipos.

- Los costos del traslado de los equipos a los lugares de su instalación definitiva correrán por cuenta de la firma adjudicataria. A tal fin se adjunta en Anexo el listado de los establecimientos a cubrir: (el organismo deberá entregar un listado de los distintos lugares en donde los equipos irán instalados)

Instalación

- Para instalaciones a ser realizadas en el interior del país, deberá estar presente el representante regional de la empresa proveedora procediendo en esa oportunidad a retirar el certificado de garantía para su envío a la casa matriz.

Garantía de Funcionamiento y Servicio Técnico

- Para servidores se deberá ofrecer un servicio de garantía con una duración no inferior a 12 meses, a partir de la entrega de los mismos.

- Para equipos que no sean del tipo servidores, se deberá ofrecer un servicio de garantía con una duración no inferior a 12 meses, a partir de la entrega de los mismos.

- El servicio técnico ofrecido deberá tener una cobertura en el ámbito nacional. Se deberá presentar toda la información que sea necesaria para evaluar y comprobar si el oferente se encuentra en condiciones de brindar el servicio ofrecido.

ESPECIFICACIONES ADJUNTAS AL PLIEGO Especificaciones técnicas

01 - FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (TRANSFORMADOR) DE 6,5 VOLT / 5VA

DETALLE:

- Fuente de alimentación externa portátil de 6,5V / 600mA.

- Uso continuo.

- Temperatura de trabajo NO mayor a 50ºC

- Cuerpo (caja) en material plástico de alto impacto color oscuro.

- Espigas para conexión directa a 220V según normas IRAM

- Plug de 6,5 V según fig. 1 (Borde amarillo)

- Conductor de 6,5V bipolar de longitud NO menor a 2mts.

CANTIDAD		: 8 Unidad/es.

02 - ADAPTADOR HDMI HEMBRA-HEMBRA

DETALLE:

- Modulo adaptador para unir dos cables HDMI macho.

- Moldeado en PVC.

- Ancho de banda de 10.2 GBPS, 340 MHZ.

- Soporte HDMI 1.4 + HDCP 1.2

CANTIDAD		:  6 Unidad/es.

03 - ADAPTADOR PLUG STEREO MACHO A MINIPLUG HEMBRA

DETALLE:

- Adaptador plug stereo macho de 6,3mm a miniplug stereo hembra de 3,5mm.

- Material: PVC de alta resistencia y Metal.

- Uso profesional intensivo.

CANTIDAD		:  6 Unidad/es.

04 - ADAPTADOR MINIPLUG STEREO 3,5MM MACHO A DOS HEMBRA

DETALLE:

- Adaptador miniplug stereo macho de 3,5mm a dos miniplug stereo hembras de 3,5mm.

- Material: PVC de alta resistencia y Metal.

- Uso profesional intensivo.

CANTIDAD		:  6 Unidad/es.

05 - CABLE ADAPTADOR MINIPLUG STEREO 3,5MM MACHO A DOS RCA MACHO

DETALLE:

- Cable adaptador miniplug stereo macho de 3,5mm a dos RCA macho de alta calidad.

- Longitud del cable: 3 metros.

- Cable de grueso calibre con forro protector de PVC.

- Cable de 28 AWG.

- Terminales moldeadas en PVC.

- Uso profesional intensivo.

CANTIDAD		:  6 Unidad/es.

06 - CABLE HDMI MACHO-MACHO 2 METROS

DETALLE:

- Longitud del cable: 2 metros.

- Conectores: Ambos extremos.

- HDMI de 19 pines machos dorados y ferrites (filtros).

- Soporte HDMI 1.4,2.0 + HDCP 1.2

- Cable 28 AWG, OD 8,2mm.

- Ancho de banda 10.2Gbps, 340 MHz.

- Material: PVC de alta resistencia y Metal.

- Uso profesional intensivo.

CANTIDAD		:  5 Unidad/es.

07 - CABLE HDMI MACHO-MACHO 10 METROS

DETALLE:

- Longitud del cable: 10 metros.

- Conectores: Ambos extremos.

- HDMI de 19 pines machos dorados y ferrites (filtros).

- Soporte HDMI 1.4,2.0 + HDCP 1.2

- Cable 28 AWG, OD 8,2mm.

- Ancho de banda 10.2Gbps, 340 MHz.

- Material: PVC de alta resistencia y Metal.

- Uso profesional intensivo.

CANTIDAD		:  2 Unidad/es.

08 - CABLE HDMI MACHO-MACHO 20 METROS

DETALLE:

- Longitud del cable: 20 metros.

- Conectores: Ambos extremos.

- HDMI de 19 pines machos dorados y ferrites (filtros).

- Soporte HDMI 1.4,2.0 + HDCP 1.2

- Cable 28 AWG, OD 8,2mm.

- Ancho de banda 10.2Gbps, 340 MHz.

- Material: PVC de alta resistencia y Metal.

- Uso profesional intensivo.

CANTIDAD		:  2 Unidad/es.

09 - CABLE ALARGUE SVGA DE 15 METROS COAXILADO CON FILTRO

DETALLE:

- Longitud del cable: de 15 a 20 metros.

- Cable mallado, coaxilado e inyectado.

- Conectores HD15, un extremo macho el otro hembra.

- Filtros en ambos extremos.

- Cable 30 AWG, OD 7,3mm.

- Material: PVC de alta resistencia y Metal.

- Uso profesional intensivo.

CANTIDAD		:  1 Unidad/es.

10 - MOUSE OPTICO USB

DETALLE:

- Sistema de seguimiento óptico (sin bola).

- Dos (2) botones y rueda central para uso intensivo.

- Resolución mínima de 1000dpi.

- Color blanco, gris claro o negro.

- Longitud del cable superior a 1,4 m.

- Tamaño aproximado: 113x62x38 mm.

- Interfaz de conexión USB.

- Soporte para plataformas  Windows XP/VISTA/7/8/10 y LINUX.

- Uso profesional intensivo.

CANTIDAD		:  25 Unidades.

Nota: Se solicita muestra.

11 - KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO WIRELESS

DETALLE:

- Kit de teclado y mouse de interfaz de conexión inalámbrica con receptor nano USB.

- Frecuencia Inalámbrica: 2,4GHz.

- Mouse:

- Resolución mínima de 1000dpi.

- Dos (2) botones y rueda central para uso intensivo.

- Teclado:

- Teclado profesional para computadoras compatibles tipo QWERTY.

- Uso intensivo profesional.

- Distribución de teclas QWERTY expandido de 104 teclas incluyendo 12 teclas de función.

- Material plástico de color blanco, gris claro o negro.

- Teclas de WakeUp, Sleep y Power en el sector superior.

- Teclado numérico separado.

- Cuatro teclas para desplazamiento del  cursor en forma de 'T' invertida.

- Tres indicadores luminosos para Num Lock, Caps Lock y Scroll Lock.

- Teclas para Windows.

- Letras sobre las teclas grabadas en alto contraste.

- Teclas de perfil alto y suave.

- Soporte para plataformas  Windows XP/VISTA/7/8/10 y LINUX.

- Uso profesional intensivo.

CANTIDAD		:  4 Unidades.

12 - TECLADO EXPANDIDO USB

DETALLE:

- Teclado profesional para computadoras compatibles tipo QWERTY.

- Uso intensivo profesional.

- Distribución de teclas QWERTY expandido de 104 teclas incluyendo 12 teclas de función.

- Material plástico de color blanco, gris claro o negro.

- Teclas de WakeUp, Sleep y Power en el sector superior.

- Teclado numérico separado.

- Cuatro teclas para desplazamiento del  cursor en forma de 'T' invertida.

- Tres indicadores luminosos para Num Lock, Caps Lock y Scroll Lock.

- Teclas para Windows.

- Teclas de perfil alto y suave.

- Caracteres tipo ESPAÑOL.

- Letras sobre las teclas grabadas en alto contraste.

- Longitud del cable superior a 1,2 m.

- Uso profesional intensivo.

CANTIDAD		:  20 Unidades.

Nota: Se solicita muestra.

13 - MEMORIA TIPO DDR3 DE 4 GBYTE.

DETALLE:

- Memoria dinámica  tipo DDR3.

- Capacidad de 2 Gbyte.

- Características: DDR-1333, PC3-10600 o superior, 240 pines.

- Apta para mother board estándar con procesadores Intel o AMD.

- Garantía extendida.

CANTIDAD		: 6 Unidades.

14 - DISTRIBUIDOR (SPLITTER) HDMI DE 4 SALIDAS

DETALLE:

- Divisor de señal HDMI en cuatro salidas simultaneas.(4 pantallas)

- Tensión de alimentación de 220v directa o mediante fuente de alimentación incluida.

- Soporte HDMI 1.4 + HDCP 1.2.

- Soporte HDMI 3D y HDPC pass-throungh.

- Amplificador de video de banda ancha: 10.2Gbps/334MMHz.

- Velocidad de transferencia de 2.25Gbps.

- Soporte audio sin comprimir como LPCM,DTS,DSD,DTS-HD, Dolby-true HD, Dolby-AC3.

CANTIDAD		:  1 Unidades.

15 - PRESENTADOR WIRELESS USB CON PUNTERO LASER

DETALLE:

- Presentador de interfaz de conexión inalámbrica con receptor nano o micro USB.

- Tecnología Inalámbrica de 2,4GHz.

- Alcance del control remoto 15 metros.

- Botones de control de diapositiva anterior y siguiente.

- Sin instalación de software adicional.

- Identificador de transmisor.

- Soporte para plataformas  Windows XP/VISTA/7/8/10 y LINUX.

CANTIDAD		: 2 Unidades.

16 - SWITCH HDMI 4 ENTRADAS - 1 SALIDA

DETALLE:

- Tensión de alimentación de 220v directa o mediante fuente de alimentación incluida.

- Soporte HDMI 1.4 + HCP1.3.

- Soporte HDMI 3D y HCPC pass-throungh.

- Soporte en todos los canales 10.2Gbps/340MHz.

- Soporte audio sin comprimir como LPCM,DTS,DSD,DTS-HD,Dolby-True HD,Dolby-AC3.

CANTIDAD		:  2 Unidades.

17 -DISCO RIGIDO INTERNO SATA DE 1000 GByte (1 TByte) / 7200 R.P.M.

DETALLE:

- Capacidad de almacenamiento 1000 Gbyte o superior;

- Disco rígido interno de 3,5”  Serial ATA para soporte magnético de datos.

- Interface SATA 6 Gb/s.

- Cache buffer 64 Mbytes o superior.

- Tiempo promedio de lectura menor a 10 ms.

- Velocidad de transferencia media Buffer /Disco superior a 120 Mbyte/s - 7200 R.P.M.

- Soporte para tecnología S.M.A.R.T.

CANTIDAD		: 5 Unidades

18 - DISCO RIGIDO INTERNO SATA DE 4TB PARA NAS

CARACTERÍSTICAS:

- Disco rígido interno de 3,5”  Serial ATA para soporte magnético de datos.

- Optimizado para funcionamiento de trabajo 24hs al días, los 7 días de la semana.

- Diseñado para uso en servidores.

- Capacidad de almacenamiento 4TB o superior.

- Interface SATA 6 Gb/s.

- Cache buffer 64 Mbytes o superior.

- Soporte para tecnología S.M.A.R.T.

CANTIDAD		: 6 Unidades

19 - FUENTE DE ALIMENTACION PARA PC (INTERNA)

DETALLE:

- Compatible con especificación ATX12v 2.03.

- Dimensiones: 150 mm × 86 mm × 140 mm.

- Potencia mínima: 600w.

- Conectores internos:

  - 1x Molex 20+4 pin (motherboard)

  - 1x 4pin +12v (motherboard)

  - 2x SATA 15pin

  - 4x Molex 4pin (PATA HDD)

  - 1x 4pin floppy

- Cooler de 80mm como mínimo

- Cable tipo interlock de conexión a línea de alimentación estándar de 220v.

CANTIDAD		: 10 Unidad/es.

20 - IMPRESORA MATRICIAL DE TICKET

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Deberán imprimir no menos de 4,7 lps (líneas por segundo) a 40 columnas y 16 cpp (caracteres por pulgada).

- Tecnología de impresión matricial de impacto de 9 agujas.

- Debe contar sensor de tapa de rollo de papel abierta, sensor de fin de papel

- Deberá permitir la impresión en papel formato rollo al menos hasta 76 mm de ancho. Diámetro del rollo 83 mm.

- Capacidad de impresión  en rollo de un original mas una copia

- Tamaños de soportes de impresión admitidos rollos de 76,00 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm, 69,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm.

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior.

- Interfaz WiFi (opcional deseable).

- Interfaz RS-232(opcional).

- Interfaz Paralelo (opcional).

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP / Vista / 7 / 8 y  Linux.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, o deberá proveerse la fuente de alimentación correspondiente, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) dos (2) cartuchos de cinta y dos (2) rollos de papel no inferior a 76 mm de ancho x 83 mm de diám.

CANTIDAD		: 2 Unidades.

21 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR ( CODIGO ETAP: PC-002)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005 y CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- INTEL Core i3 quinta generación o superior, con NO más de 12 meses de antigüedad en el mercado internacional.

- AMD Serie A8 o superior, con NO más de 12 meses de antigüedad en el mercado internacional.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1600 o superior.

- Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO

- Capacidad mínima: 1TB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo.

CONSOLA

- Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Monitor: Sin monitor.

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 2 o más de los ports USB deben ser 3.0

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 2 Puerto para monitor:  HDMI y DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

SISTEMA OPERATIVO

Linux con soporte Red Hat o  Ubuntu.

CANTIDAD		: 9 Unidades.

22 - COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA – (Notebook) (CODIGO ETAP: PC-007)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005 y CESP-006.

- Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- Intel Core i5 mobile con NO más de 12 meses de antigüedad en el mercado internacional.

- AMD APU A10 mobile con NO más de 12 meses de antigüedad en el mercado internacional.

MEMORIA

- Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO

- Capacidad: No inferior a 500 GB.

ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

- Medios ópticos: Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer)  8X mínimo para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL.

VIDEO

- Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.

AUDIO

- Chipset integrado de 16-bit mínimo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

- Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de (10/100/1000 Mbps)

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a 150 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

- Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

- Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

PANTALLA

- Tipo: Color LCD, TFT, LED

- Resolución: Para relación de aspecto ampliado: no inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para 16:10, ó 1366x768 para 16:9.

- Tamaño diagonal de pantalla: No inferior a 15”

- Relación de aspecto: WideScreen.

PUERTOS INCORPORADOS

- Tres (3) Port USB mínimo. Al menos uno (1) USB 3.0 compatibles con 2.0

- Un (1) Port para conexión de monitor externo.

- Un (1) Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface)

SISTEMA OPERATIVO

Linux con soporte Red Hat o Ubuntu.

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

- Alimentación por baterías recargables Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.

- Peso: no superior a 3 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

- Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

- Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

- Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

OTROS

- Cámara Web incorporada al equipo.

- Lector de tarjetas de memoria flash incorporado.

EXPANSIÓN

- Slot de expansión ExpressCard (UNO) como mínimo.

CANTIDAD		: 1 Unidades.

23 - MONITOR TFT / LCD / LED DE 18.5” A 19” (CODIGO ETAP: MN-006)

CARACTERÍSTICAS:

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 / HDMI Deseable

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2

- Relación de Contraste: no menor de 500:1

- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

CANTIDAD	:  10 Unidades.

24 -SCANNER DE ESCRITORIO (CÓDIGO ETAP: SC-002)

DETALLE :

- Tipo de digitalización: diseño de cama plana (flatbed).

- Tamaño mínimo del área de escaneo: 216 x 297 mm (A4 / Carta).

- Tiempo máximo de escaneo en régimen (no de pre visualización): 1 minuto por hoja A4 a 1200 dpi color (sin considerar tiempo de calentamiento de lámpara).

- Resolución óptica: 600 x 600 dpi como mínimo.

- Resolución interpolada: 9600 x 9600 dpi como mínimo.

- Escalamiento: de hasta 200% en incrementos de 1%.

- Color: 24 bits mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles).

- Alimentación directa por puerto USB 2.0 (sin transformador externo ni conexión a línea de 220V)

- Se proveerá el cable de conexión USB.

- El driver deberá soportar la interfaz de software TWAIN estádar

- Manuales, drivers y software de instalación compatibles con plataformas Windows7/8/8.1.

CANTIDAD		: 1 Unidad/es.

25 - ACCESS POINT ( PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO) (CODIGO ETAP: LAN-018)

DETALLE:

- Punto de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

- Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

- Velocidad de transmisión (máx): Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

- Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de: 150 Mbps o más.

- Antena: Debe estar incluida y debe ser al menos dual (con 2 elementos) teniendo la capacidad de funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.

- Soportará funcionamiento como access point (punto de acceso a la red) y como access bridge (puente entre redes inalámbricas de características diferentes).

- Estándares de seguridad soportados:

- IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

- Protocolos de autenticación extensibles (EAP) - IEEE 802.1X para autenticación del usuario.

- Estándares de encripción:

  - Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

  - Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2.

- Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

- Puertos LAN: Deberá incorporar al menos 2 puerto Ethernet IEEE 10/100/1000BaseT con conector del tipo RJ45.

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

CANTIDAD		:  1 Unidad/es.

26 - CONMUTADOR (SWITCH) MODULAR Y ADMINISTRABLE CON POE

CARACTERÍSTICAS:

- Concentrador Switch de Core Modular  para conmutación de tramas LAN.

- Deberá contar con servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

- Deberá contar con “stack dual” IPv4/IPv6.

- Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

- Deberá incluir un cable de stack.

- Debe ocupar una altura no superior a 2 unidades de rack.

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

- Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

CONECTIVIDAD

- La cantidad de puertos de concentración inicial deberá proveerse mediante la instalación de los módulos correspondientes para los tipos indicados en la tabla que se incluye más abajo.

- En caso de que el acceso a la interfaz física sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.

- El chasis ofertado deberá contar con una cantidad de slots libres que le permitan alcanzar la capacidad final indicada en la tabla que se indica más abajo, mediante la simple instalación de los módulos correspondientes.

- Cantidad y tipo de bocas mínimo a incluir en el switch:

| Tipo de Puerto | Cantidad | PoE |
| --- | --- | --- |
|  | Inicial | Final |  |
| Fast Ethernet 10/100BaseT autosensing (hasta 100m RJ45) | - |  | - |
| Fast Ethernet 100BaseFX (Entre 400m y 2 km en fibra) | - |  | - |
| 10/100/1000BaseT autosensing (hasta 100m en RJ45) | 24 | 24 | SI |
| 1000BaseSX (hasta 500m en fibra multimodo) | 2 | 4 | - |
| 1000BaseLX (hasta 5km en fibra monomodo) | - | - | - |
| 10 GBase-SR (entre 26m y 80m, en fibra multimodo) | - | - | - |
| 10 GBase-LR (hasta 10 km, en fibra monomodo) | - | - | - |
| 10 GBase-ER (hasta 40 km, en fibra monomodo) | - | - | - |

- Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

- Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

- Todos los puertos deberán soportar IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) para agrupamiento de enlaces en un único canal de mayor ancho de banda.

- Los puertos de cobre que incluyan la característica PoE (Power Over Ethernet) IEEE 802.3af, deberán contar con una potencia no inferior a 15 W por boca.

- Para los puertos de cobre para los que se solicita la funcionalidad PoE, la misma deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia.

- Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud

RENDIMIENTO

- La matriz de conmutación en Layer 2 (switch fabric) deberá contar con una velocidad de conmutación inicial no inferior a la sumatoria del ancho de banda de todos los puertos solicitados en la configuración inicial, considerando que los mismos operan en modo full-duplex.

- La matriz de conmutación en Layer 2 (switch fabric) deberá tener capacidad de escalar, hasta una velocidad de conmutación no inferior a 50 Gbps.

- El redireccionamiento en Layer 3 para IPv4 (Layer 3 packet forwarding) será no inferior a 40 Mpps  con capacidad de crecer a un mínimo de   100 Mpps.

CAPACIDADES DE CAPA 2 (LAYER 2)

- Soporte de al menos 32000 MAC address de red.

- Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.

- Deberá soportar no menos de 1024 VLANs.

- Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

- Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w.

- Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.

CAPACIDADES DE CAPA 3 (LAYER 3)

- Soporte de ruteo estático.

- Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.

- Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open Shortest Path First”), y BGPv4 (“Border Gateway Protocol”) o protocolos mejorados.

- Deberá efectuar Routing entre Virtual LANs con protocolos IP (mínimo).

- Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).

CALIDAD DE SERVICIO (QoS)

- Deberá implementar mecanismos para clasificación de tráfico tanto en IPv4 como IPv6.

- Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

- Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

- Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ.

- En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

- Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

SEGURIDAD

- Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

- Soporte de autenticación IEEE 802.1x

- Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

- Deberá ser capaz de realizar autenticación IEEE 802.1x a través de una consulta a un servidor de autenticación del tipo RADIUS acorde a RFC-2138.

- Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

ADMINISTRACIÓN

- Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

- Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

- Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

- Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible con las siguientes características:

  - Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor).

  - El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

  - Asimismo deberá permitir realizar una copia de resguardo del sistema actual, a fin de tener la capacidad de recuperarlo en caso de que la actualización no funcione adecuadamente.

- Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

- Soporte de replicación o copiado de tráfico configurable, ya sea mediante ACL, port, MAC address o VLAN hacia un puerto específico definido por el administrador para su estudio y análisis.

REDUNDANCIA Y ALTA DISPONIBILIDAD

- Uso de módulos Hot-Swap para evitar detener el equipo en caso de falla.

- Módulo de Administración y monitoreo redundante.

- Ventiladores redundantes, reemplazables en caliente.

CANTIDAD	:  1 Unidades.

REFERENCIAS COMUNES (REF)

TCL   ( TECLADO )

- Teclado profesional para computadoras compatibles tipo QWERTY.

- Uso intensivo profesional.

- Distribución de teclas QWERTY expandido de 104 teclas incluyendo 12 teclas de función.

- Material plástico de color blanco, gris claro o negro.

- Teclas de WakeUp, Sleep y Power en el sector superior.

- Teclado numérico separado.

- Cuatro teclas para desplazamiento del  cursor en forma de 'T' invertida.

- Tres indicadores luminosos para Num Lock, Caps Lock y Scroll Lock.

- Teclas para Windows.

- Caracteres tipo ESPAÑOL.

- Letras sobre las teclas grabadas en alto contraste.

- Longitud del cable superior a 1,2 mt.

- Conector a CPU tipo USB.

MOU   ( MOUSE OPTICO )

- Mouse óptico (sin bola) estándar de dos (2) botones y rueda central para uso intensivo.

- Resolución mínima de 800dpi.

- Color blanco, gris claro o negro.

- Longitud del cable superior a 1,4 mt.

- Tamaño aproximado: 11,5x5,5x3 Cm.

- Soporte para plataformas  /XP/VISTA/7 y LINUX.

OBSERVACION

IMPORTANTE:

- En todos los ítems detallar marca y modelo del equipo o insumo ofertado.

- Las ofertas debe estar en pesos con iva incluido.

- Sobre un mismo ítem se pueden realizar mas de una oferta.

CONSULTAS

SISTEMAS INFORMATICOS

Ing. Alejandro Florez

Tel.: 0223 4820011 al 4820013  Interno: 150

Cel: 0223 156 811 680

Email: informatica@inareps.gov.ar

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Tel: 0223 4820011 al 4820013  Interno: 115

Email: compras@inareps.gov.ar

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Tel: 0223 4820011 al 4820013  Interno: 112 / 154

Email: contabilidad@inareps.gov.ar

07/2017

# Text boxes

INSTITUTO NACIONAL

DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA DEL SUR

DEPARTAMENTO DE

SISTEMAS INFORMATICOS

Especificaciones técnicas  para la adquisición  de  equipamiento informático  de  acuerdo  a  los Estándares  Tecnológicos para la Administración Publica (E.T.A.P.).

07/2017

Figura 1

POLARIDAD

10 mm

-

+

3 mm

5 mm