ANEXO

#### SECCION I: LISTA DE BIENES

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los siguientes bienes cuyas especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el punto 7 “Equipos y servicios solicitados” de la Sección II.

| Renglón | Item | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Conmutador de Core (para Backbone y Data Center) |

#### SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Consideraciones y requerimientos generales

| Especificación | Declaración de cumplimiento-aceptación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todos los requerimientos técnicos de los equipos y software objeto de esta licitación y enumerados en estos Términos de Referencia, deben ser considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas. |  |  |
| Todas las facilidades solicitadas para los equipos y software, incluidas las ampliaciones y capacidades de expansión, deberán estar disponibles a la fecha de apertura de la presente licitación. Se considera “estar disponible” el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la empresa fabricante del equipo o desarrolladora del software. |  |  |
| No se aceptarán (serán consideradas como no presentadas) facilidades y/o expansiones no soportadas por la versión actual del software y hardware (la vigente a la fecha de apertura de la presente licitación). |  |  |
| Todos los equipos propuestos deberán estar en producción efectiva a la fecha de apertura de la presente licitación, es decir, no pueden haber sido discontinuados. |  |  |
| Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso y originales de fábrica (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que éstos salieron de la fabrica). |  |  |
| Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos. |  |  |
| Todos los equipos deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin el uso de transformadores externos. |  |  |

- Condiciones de los oferentes

A fin de determinar la elegibilidad y calificación de los oferentes, cada oferente deberá presentar la siguiente documentación:

| Especificación | Declaración de cumplimiento-aceptación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Lista de las instalaciones de sistemas y/o productos similares vendidos en los últimos 2 años en el país. Dicho listado debe incluir: Denominación y domicilio de la institución o empresa donde se realizo el trabajo, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización. |  |  |
| Documentación que acredite alguna de las siguientes cuatro condiciones: Si es fabricante o productor de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada deberá presentar la marca registrada a su nombre y la respectiva inscripción en el Registro Industrial de la Nación. Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo. Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá presentar la autorización del mismo. Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Argentina del fabricante o productor, éste deberá acreditar la autorización que posee del fabricante. |  |  |
| Declaración Jurada con el compromiso que se mantendrá en Buenos Aires, Argentina, la capacidad técnica y el equipamiento suficientes para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de repuestos y de garantía por el período requerido. |  |  |
| Deberá acreditar en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de todos los equipos ofertados, debiendo el fabricante acreditar, para el equipamiento ofertado, el cumplimiento del estándar ISO 9001 desarrollado por la International Standards Organization. La dirección de la planta de ensamblaje certificada bajo ISO 9001, deberá coincidir con el origen de los bienes, debiéndose presentar para ello fotocopia debidamente legalizada como copia fiel del original. El lugar de origen de los bienes será definido mediante una declaración jurada, la cual será acreditada con la presentación del Certificado de Origen en el momento de la entrega de los equipos y/o bienes. El equipamiento ofertado deberá entregarse “a caja cerrada”, lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante o productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo. |  |  |
| El incumplimiento total o parcial de cualquiera de los puntos enumerados en este punto de “Condiciones de los Oferentes” determinará que el oferente sea calificado como EMPRESA NO ELEGIBLE para participar en la presente Licitación. |  |  |
| El oferente deberá poner a disposición de CONICET, cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance. |  |  |

- Condiciones de las ofertas

| Especificación | Declaración de cumplimiento-aceptación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Los oferentes deberán presentar en su oferta: folletos, documentación técnica, manual de especificaciones y facilidades del equipamiento ofrecido. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. |  |  |
| La contestación al punto “7 – Equipos y Servicios Solicitados” deberá hacerse punto por punto en castellano indicando, de corresponder, en qué parte de la documentación presentada se especifica el cumplimiento de los mismos. |  |  |
| La instalación de los equipos ofrecidos será realizada por CONICET. |  |  |
| Independientemente de la capacidad requerida de los equipos, se deberá especificar las posibilidades de expansión que poseen, a fin de evaluar las opciones de crecimiento a futuro que permiten. |  |  |

- Garantía

| Especificación | Declaración de cumplimiento-aceptación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| El adjudicatario deberá proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período mínimo de 1 (un) año, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato de partes dañadas) para todo el hardware ofertado. |  |  |
| La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para el CONICET. El proveedor garantizará que el servicio técnico será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto por su propio plantel especializado el que deberá estar debidamente autorizado por los fabricantes de los productos ofrecidos. |  |  |
| Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características. |  |  |
| La propiedad de los repuestos que se instalen será del CONICET. La propiedad de las partes reemplazadas será del Proveedor. |  |  |
| La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante del oferente y el responsable del CONICET. |  |  |
| Los oferentes que consideren necesaria la realización de mantenimiento preventivo durante el período de garantía solicitado deberán incluir un plan a efectos de coordinar con el CONICET las fechas y horarios en que serán llevados a cabo. De no ser presentado se interpretará que la firma oferente no considera necesario el mismo. |  |  |
| Los siguientes criterios son aplicables al equipamiento solicitado: El servicio de garantía deberá estar disponible desde las 9 hs. hasta las 18 hs. todos los días hábiles del año. El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 8 hs. hábiles como máximo. El tiempo máximo para la reparación o reemplazo de los equipos será de 48 hs. de efectuarse el llamado (considerando solo días hábiles). |  |  |
| Los equipos deberán ser reparados en las oficinas del CONICET. |  |  |
| Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación en laboratorio, el mismo será por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional para el CONICET. Sólo se aceptará que los equipos sean retirados de las oficinas del CONICET para su reparación sí previamente: El proveedor lo reemplaza por otro equipo de idénticas características, y El CONICET autoriza en forma explícita el retiro de los equipos. |  |  |
| Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”. No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía. |  |  |
| El costo de estos servicios (si lo hubiera) deberá estar incluido en el precio de los equipos. |  |  |
| Todas las características del servicio ofrecido se deberán encontrar operativas al día de la apertura de esta licitación. |  |  |
| Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo: Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo. Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario. Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación. |  |  |
| Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía. |  |  |

- Personal

| Especificación | Declaración de cumplimiento-aceptación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Si se solicitaran servicios y/u obras el Adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: El personal del Adjudicatario deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad. El Adjudicatario queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes. El personal utilizado por el Adjudicatario para efectuar los trabajos objeto del presente llamado a licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con el CONICET. |  |  |

- Entrega

| Especificación | Declaración de cumplimiento-aceptación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Todos los elementos aquí solicitados deberán ser entregados en las oficinas del CONICET en Godoy Cruz 2990 (C1425FQB) 8vo piso - Gerencia de Organización y Sistemas, ciudad de Buenos Aires. |  |  |
| La entrega de un ítem se perfeccionará cuando: todos los ítems adjudicados del ítem hayan sido entregados y estén funcionando a total satisfacción del CONICET. se hayan brindado los cursos que pudieran haber sido solicitados se haya entregado la totalidad del software que pudiera haber sido adquirido instalado y funcionando se hayan entregado los originales de los CD-ROM y/o DVD que contienen el software que pudiera haber sido adquirido y las respectivas licencias. se haya entregado la totalidad de la documentación técnica del hardware y software adquirido. si se tratara de servicios, los mismos se han brindado en total acuerdo con los requerimientos especificados en estos Términos de Referencia. |  |  |

- Equipos y servicios solicitados

  - Item 1: Conmutador de CORE

| Características | Especificación requerida | Especificación ofrecida | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca | Especificar |  |  |
| Modelo | Especificar |  |  |
| INTERFACES |
| Puertos 100/1000Base-T (RJ-45 UTP) para gestión fuera de banda | 1 (por equipo) |  |  |
| Bahías Ethernet 1/10GBase-X (SFP+) | 40 |  |  |
| Puertos Ethernet 1/10GBase-T (RJ45) | 40 |  |  |
| Bahías Ethernet 10GBase-X con soporte para módulos FC de 2/4/8 Gbps (SFP+) | 24 |  |  |
| Módulos SFP+ 10Gigabit Ethernet LR (FO Monomodo 10Km) | 8 |  |  |
| DAC SFP+ (direct attached copper cable) 10Gigabit Ethernet 7 mts | 4 |  |  |
| DAC SFP+ (direct attached copper cable) 10Gigabit Ethernet 3 mts | 8 |  |  |
| PRESTACIONES |
| El sistema ofrecido deberá estar compuesto de dos cluster de dos equipos cada uno. La sumatoria de puertos solicitados para cada tipo deberá ser provistos por módulos pertenecientes a equipos diferentes de un mismo cluster, asegurando que el fallo de un módulo o equipo no retire de servicio la totalidad de las interfaces de cada tipo. El primer cluster será el encargado de proveer todas las interfaces 10GBase-X SFP+ solicitadas. El segundo cluster deberá proveer todos los puertos 10GBE con interfaces RJ45 y todas las bahías 10GBase-X (SFP+) con soporte para módulos FC solicitadas. El primer cluster será instalado en dependencias del Ministerio de Ciencia, mientras que el restante en el Centro de Datos perteneciente a CONICET. La interconexión entre los cluster de equipos se realizará por medio de 2 vínculos 10G Ethernet (2 bahías SFP+ por equipo). Para la conexión de los equipos de un mismo cluster se emplearan 2 interfaces 10GBE (2 bahías SFP+ por equipo). Para la conexión de los cluster entre sí, se utilizarán los 8 módulos SFP+ para fibra óptica monomodo solicitados. Para la interconexión de equipos del mismo cluster, se emplearan 4 de los 8 cables DAC 10GBE de 3 mts longitud especificados en la tabla. El oferente deberá incluir todas las licencias de software necesarias y todos aquellos accesorios necesarios para la correcta instalación de todos los equipos. | SI |  |  |
| La cantidad de fuentes de alimentación deberá ser la mínima necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos. Los equipos incluirán una o más fuentes en redundancia (n+1), de forma tal que el fallo de cualquier fuente, no impacte en el funcionamiento de ningún elemento del sistema. Las fuentes podrán ser internas o externas. Las fuentes serán balanceadas, del tipo hot-swap y deben disponer de tomas de potencia individuales para cada una de ellas. La falla de una, no deberá ocasionar pérdida alguna de la información en tránsito por cualquiera de los dispositivos. | SI |  |  |
| Cada equipo se proveerá con un grupo de ventiladores extraíbles, del tipo hot-swap, montados dentro del chasis, con la cantidad de unidades suficiente para extraer el calor generado por todas las placas internas. | SI |  |  |
| La performance de conmutación de cada equipos deberá ser de al menos 640 Gbps (Full rate). | SI |  |  |
| Los equipos deberán soportar el almacenamiento de al menos 64.000 direcciones MAC Ethernet. | SI |  |  |
| Los puertos Gigabit y 10 Gigabit Ethernet en cobre deberán tener conectores RJ-45 estándar. | SI |  |  |
| Las Bahías SFP deberá soportar módulos estándar Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo/monomodo. | SI |  |  |
| Las Bahías SFP+ deberá soportar módulos estándar de 1 y 10 Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo/monomodo. | SI |  |  |
| Las Bahías SFP+ con soporte para FC deberán soportar módulos estándar de 1 y 10 Gigabit Ethernet como así también módulos Fibre Channel de 4 y 8 Gbps para fibra óptica multimodo/monomodo. | SI |  |  |
| Los equipos deberán poder efectuar el etiquetado de paquetes mediante el estándar IEEE 802.1ad – Provider Bridges. Deberá soportar el mapeo y traslación de etiquetas CVLAN a SVLAN como así también el mapeo de las etiquetas de prioridad asociadas, en todas sus interfaces. | SI |  |  |
| Deberán soportar la creación de conexiones virtuales. | SI |  |  |
| Los equipos deberán soportar topologías de procesamiento Activo/Activo con soporte para multi-chasis link aggregation. | SI |  |  |
| Los equipos deberán implementar el protocolo IEEE 802.1aq (Shortest path bridging) o como alternativa el protocolo IETF TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links), tal que permita controlar una topología full mesh utilizando todos los vínculos existentes simultáneamente. | SI |  |  |
| Deberá soportar el estándar ITU G.8032 para la protección de un backbone anillado Ethernet. | SI |  |  |
| Deberán soportar al menos ocho colas de prioridad por hardware por puerto. | SI |  |  |
| Deberán soportar el marcado de paquetes en tres colores y dos velocidades (trTCM) según lo definido en la RFC 2968. | SI |  |  |
| Los equipos deberán soportar FC y FCoE según el estándar T11 FC-BB-5. Deberá poder oficiar de Gateway entre redes FC y redes FCoE, soportando FIP snooping y FC tunneling sobre Ethernet. | SI |  |  |
| Deberá guardar compatibilidad con los estándares IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1Qbb e IEEE 802.1Qaz. | SI |  |  |
| Cada equipo deberá poder definir al menos 64 interfaces IPv4/v6 simultáneas, soportando por hardware al menos 16 dominios de reenvío virtuales (VRF). Deberá poder manejar al menos 16.000 rutas por hardware para IPv4 y al menos 8 K para IPv6. El troughput efectivo no podrá ser inferior a 480 Mpps en capa 3. | SI |  |  |
| Para cada uno de los dominios virtuales, el equipo deberá soportar los protocolos OSPF e IS-IS para IPv4 e IPv6. | SI |  |  |
| Los equipos deberán proveer los mecanismos para la gestión de fallas de conectividad definidos en IEEE 02.1ag e ITU-T Y.1731. Deberá implementar al menos ping en L2 y link trace | SI |  |  |
| Deberán implementar mecanismos Ethernet OAM compatibles con el estándar IEEE 802.3ah incluyendo indicaciones remotas de falla. | SI |  |  |
| Los equipos deberán soportar el protocolo Openflow versión 1.3 o superior para la implementación de SDN. Se deberá proveer como parte de la solución un plugin para OpenStack compatible con todos los equipos propuestos. | SI |  |  |
| Se deberá proveer junto con los equipos un software de gestión de red que permita, sobre los equipos a proveer, al menos lo siguiente: Conocer el estado de los equipos en tiempo real (Módulos, puertos, etc.), permitiendo la gestión de alarmas y realizar análisis de performance sobre los mismos. Obtener una representación gráfica de la topología de interconexión. Gestionar el inventario de software y hardware de los equipos, programar actualizaciones de software, backups de configuraciones y otras tareas de mantenimiento. Configurar políticas de seguridad y calidad de servicio. | SI |  |  |
| ENTREGA Y PRECIO |
| Tiempo de entrega | 15 días |  |  |
| Precio Unitario (con IVA) | Especificar |  |  |