ANEXO III

HOSPITAL NACIONAL Dr. BALDOMERO SOMMER

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES

BAÑOS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la reparación y acondicionamiento integral en baños de los pabellones 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y Guardia médica.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

El estado actual de los baños presenta un avanzado estado de deterioro, lo que impide la correcta utilización de los mismos, generando además la falta de asepsia, facilitando la transmisión de enfermedades y contagios.

Las tareas de reparación y acondicionamiento son necesarias y urgentes a fin de poner en valor correctamente dichas instalaciones.

Las mismas contemplan la provisión de materiales y mano de obra.

3.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

Obrador: la Contratista deberá disponer de un espacio físico para el guardado de herramientas, equipos y materiales necesarios para la obra. Ubicado sin interponerse con el normal funcionamiento del Hospital y con la aprobación de la Supervisión de Obra.

Cartel de obra: la oficina de Infraestructura proveerá el modelo de cartel que la empresa deberá imprimir en polipropileno de 240 micras con protección laminada en 1 cara acabado en mate, el soporte se hará en PVC espumado (foam board) de 10mm, marco de perfilería de aluminio color negro y la estructura del cartel será de un material rígido resistente a la humedad y  las acciones del viento. La altura será mínimo a 3 m del nivel del terreno al nivel inferior del cartel.

Replanteo: se deberá realizar el replanteo de todos los trabajos en los distintos sectores, los mismos se ejecutarán indefectiblemente en presencia de la Supervisión y el representante técnico de la Contratista que será responsable de su correcta ejecución, y deberá contar con el personal y elementos para realizarlo.

Cercos y vallados: la Contratista procederá a delimitar las áreas afectadas mediante vallados y/o cerramientos. El fin de los mismos es aislar y/o sellar el sector de trabajos para seguridad e impedir el acceso de toda persona no autorizada.

Agua de construcción: Debido a la alta alcalinidad y salinidad que posee el agua del hospital, el agua a utilizarse para la preparación de morteros, deberá cumplir con las características necesarias para no agredir el material.

Luz de Obra: La conexión eléctrica a utilizar deberá poseer un  tablero provisorio con llave termo magnética, disyuntor y puesta a tierra.

Toda la iluminación necesaria como así también la nocturna estará a cargo del proveedor y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la supervisión, corriendo por su cuenta los gastos que demanden los mismos.

3.2. TRABAJOS A REALIZAR EN BAÑOS

3.2.1. PABELLON Nº1

Se conectará en el sector de Cuidados Paliativos, un artefacto inodoro vertedero sanitario existente en el lugar a designar por la SO.

En el sector de UTI se repararán los dos chateros existentes, debiendo quedar los mismos en condiciones normales de funcionamiento.

3.2.2. PABELLON Nº2

BAÑO MUJERES:

Se reparará o reemplazará en caso de ser necesario un cuadro de ducha con duchador. Además se reemplazarán dos griferías monocomando de lavatorio, se colocará dos espejos de 60cm.x45cm.aprox.

De no existir se colocarán llaves de paso para agua fría y caliente

Se reparará o reemplazará en caso de ser necesario la descarga de inodoro (de pared) con la respectiva tapa y botón, asegurando el perfecto funcionamiento.

Se proveerá de una silla de ayuda para baño, sin ruedas. Similar a la fotografía 1.

Fotografia 1

BAÑO HOMBRES:

Se repararán o reemplazarán en caso de ser necesario 2 (dos) cuadros de ducha con duchador. Además se reemplazarán dos griferías monocomando de lavatorio y se colocarán dos espejos de 60cm.x45cm.aprox.

Se repararán o reemplazarán en caso de ser necesario las descargas de 3 (tres) inodoros (de pared) con las respectivas tapas y botón pulsador, asegurando el perfecto funcionamiento.

De no existir se colocarán llaves de paso para agua fría y caliente

Se proveerán y colocarán 2 rejillas metálicas de pileta de patio, asegurándose su fijación.

Donde se observe faltante o rotura de piezas cerámicas en revestimiento de pared, se reemplazaran por similares.

Se proveerán dos sillas de ayuda para baño, sin ruedas. Similar a la fotografía 1.

LAVADERO, OFFICE DE ENFERMERIA:

Se reparará la descarga de un inodoro vertedero sanitario existente, verificando su perfecto funcionamiento. Se reemplazarán 3 (tres) griferías en  piletas de lavar tipo pico largo, no monocomando. Así mismo se revisará en todos los casos las descargas asegurando el normal funcionamiento.

En el baño de un consultorio se proveerá la tapa de la descarga de pared de un inodoro.

Se repararán las placas de yeso del cielorraso desprendido en office de enfermería.

3.2.3. PABELLON Nº3, Nº5

BAÑO SUR y NORTE:

Se repararán o reemplazarán 12 (doce) griferías monocomando con sus respectivos flexibles.

Se cambiarán accesorios barrales fijos y móviles para discapacitados en duchas e inodoros, como así también la silla rebatible fija en los habitáculos de ducha. Además se proveerán 8 (ocho) sillas de ayuda para baño, similar a la fotografía 1.

Se deberán cambiar en caso de ser necesario, las mochilas deterioradas como así también las tapas faltantes de las mismas.

Se repondrán a nuevo todas las tapas de inodoro, de primera calidad, reforzadas; lo mismo con los palos portarrollos.

Se cambiarán los cuadros de ducha con duchador, embutidos.

En el Pabellón Nº 5 se proveerán y colocarán 2 (dos) mesadas de granito de1.20m.x 0.60 m. de 2,5 cm de espesor, color gris mara, zócalo perimetral de granito (altura de la pieza: 5 cm) y bacha de acero inoxidable, marca Johnson modelo tipo G50 en los SUM.

Con respecto a la instalación sanitaria, véase 3.2.9 y 3.2.10

Con respecto a la carpintería véase 3.2.11

Con respecto a la pintura véase 3.2.12

3.2.4. PABELLON Nº8

BAÑO SUR y NORTE:

Se repondrán 2 (dos) lavatorios con pie y grifería faltantes.

Se repararán o reemplazarán 6 (seis) griferías monocomando con sus respectivos flexibles.

Se cambiarán accesorios barrales fijos y móviles para discapacitados en duchas e inodoros, como así también la silla rebatible fija en los habitáculos de ducha. Además se proveerán 4 (cuatro) sillas de ayuda para baño, similar a la fotografía 1.

Se deberán cambiar en caso de ser necesario, las mochilas deterioradas como así también las tapas faltantes de las mismas.

Se repondrán a nuevo todas las tapas de inodoro, de primera calidad reforzadas, lo mismo con los palos portarrollos.

Se cambiarán los cuadros de ducha con duchador, embutidos.

Con respecto a la instalación sanitaria, véase 3.2.9 y 3.2.10

Con respecto a la carpintería véase 3.2.11

Con respecto a la pintura véase 3.2.12

3.2.5. PABELLON Nº9

BAÑO SUROESTE, SUDESTE, NOROESTE Y NORESTE:

Se repararán o reemplazarán las griferías monocomando con sus respectivos flexibles.

Se cambiarán accesorios barrales fijos y móviles para discapacitados en duchas e inodoros, como así también la silla rebatible fija en los habitáculos de ducha. Además se proveerán 4 (cuatro) sillas de ayuda para baño, similar a la fotografía 1, con o sin rueda según disponga la SO.

Se deberán cambiar en caso de ser necesario, las mochilas deterioradas como así también las tapas faltantes de las mismas.

Se repondrán a nuevo todas las tapas de inodoro, de primera calidad, reforzadas; lo mismo con los palos portarrollos.

Se cambiarán los cuadros de ducha con duchador, embutidos.

3.2.6. PABELLON Nº10

BAÑO SUR Y NORTE:

Se repararán o reemplazarán las griferías monocomando con sus respectivos flexibles.

Cambiar accesorios barrales fijos y móviles para discapacitados en duchas e inodoros, como así también la silla rebatible fija en los habitáculos de ducha. Además se proveerán 2 (dos) sillas de ayuda para baño, similar a la fotografía 1, con o sin rueda según disponga la SO.

Se deberán cambiar en caso de ser necesario, las mochilas deterioradas, como así también las tapas faltantes de las mismas.

Se repondrán a nuevo todas las tapas de inodoro, de primera calidad, reforzadas; lo mismo con los palos portarrollos.

Se cambiarán los cuadros de ducha con duchador, embutidos.

3.2.7. GUARDIA MEDICA

BAÑO PABELLON MEDICO:

Se repararán o reemplazarán las griferías que se encuentren deterioradas, con sus respectivos flexibles. Se revisarán los desagües y se ajustarán y sellarán los artefactos que lo requieran.

Se repondrán a nuevo todas las tapas de inodoro, de primera calidad, reforzadas; lo mismo con los palos portarrollos.

Se colocarán las mamparas que resulten faltantes y se sellarán convenientemente.

BAÑOS PUBLICOS:

Se reemplazarán las griferías que se encuentren deterioradas, con sus respectivos flexibles. Se revisarán los desagües y se cambiarán los artefactos existentes. De no ser necesario lo determinará la SO.

Se repondrán a nuevo todas las tapas de inodoro, de primera calidad, reforzadas; lo mismo con los palos portarrollos.

3.2.8. DEMOLICION: Se desmantelará en su totalidad, el revestimiento existente, en los casos que resulte necesario, para permitir la colocación de las nuevas cañerías. Una vez finalizada las tareas de plomería se colocará un revestimiento cerámico similar al existente de iguales dimensiones, con guardacantos de PVC y zócalos sanitarios de aluminio en todo el perímetro.

Todo el material a proveer será de primera calidad y deberá ser aprobado por la SO.

3.2.9. INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Se ejecutará la instalación totalmente nueva, embutida desde el colector del tanque existente, realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de los artefactos indicados en planos posean sus correspondientes alimentaciones, tanto de agua fría como caliente.

Todas las cañerías se realizarán por medio de sistema de termo fusión.

En los casos que no resultara necesario, la SO dará las instrucciones correspondiente.

Se deberán proveer llaves de paso en cada local, para permitir eventualmente cortar el suministro tanto de agua fría como caliente.

Se procederá a realizar el reacondicionamiento y limpieza de todas las griferías y artefactos sanitarios que se encuentren afectados.

El mismo consistirá en la limpieza exhaustiva y el recambio de todos los elementos dañados. Los mismos deberán ser de la misma marca de los existentes a reparar.

En el caso de elementos faltantes, se reemplazarán por nuevos de primera calidad y de similares características.

3.2.10. INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL

Se ejecutará la limpieza de la instalación existente, realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos funcionen adecuadamente. Las piletas de patio faltantes o deterioradas se reemplazarán por nuevas, con tapa metálica, de primera calidad. En caso de encontrarse algún tramo muy dañado se procederá al reemplazo del mismo. En tal caso se utilizará cañería tipo Awaduct del diámetro que corresponda.

3.2.11. CARPINTERIAS

Se readecuarán y/o repararán todas las carpinterías que se encuentren deterioradas para dejarlas en condiciones de adecuado funcionamiento.

Se colocarán herrajes y cerraduras nuevas donde fuera necesario.

En el pabellón Nº9 se cambiarán todas las puertas interiores de cada baño, por nuevas, de aluminio de iguales dimensiones, marcos incluidos.

3.2.12. PINTURA

Se pintarán los cielorrasos y las aberturas en los baños.

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, todas las superficies deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo.

El Contratista deberá notificar a la Supervisión de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc.

La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Supervisión de Obra, el  Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Supervisión de Obra.

En todas las superficies existentes deberán removerse los restos de pintura anterior, limpiándola convenientemente, eliminando toda presencia de polvo,  hollín, tinta, grasitud, aceite, oxido, etc., antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

- Esmalte sintético semi-mate sobre carpintería de madera

Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, se limpiará la superficie perfectamente para garantizar adherencia. Posteriormente se aplicará a pincel una tapa poros para madera de primera calidad. En último término en ambas caras según se especifique en los planos de carpintería, se aplicarán mínimo 2 manos de esmalte sintético semi-mate color a definir y aprobar por la S.O.

- Esmalte sintético sobre carpintería metálica y de madera

Todas las estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica y de madera serán pintadas con dos manos, color a determinar, de antióxido cubriendo bien toda la superficie. No se permitirán imperfecciones del material, soldaduras, dobleces, empalmes soldados, etc., ni correcciones con masilla plástica.

Por último, y previo a un adecuado lijado de la superficie se aplicarán dos (mínimos) manos de esmalte sintético de primera calidad, tono semi-mate para interiores, color a determinar por la S.O.

- Pintura látex antihongos en cielorrasos

Los cielorrasos y muros interiores revocados o a la vista se pintarán con pintura al látex de primera calidad y marca reconocida, procediéndose de la siguiente forma:

Sobre los paramentos perfectamente limpios se procederá a aplicar una mano de blanqueo a pincel, una vez seca, se procederá a corregir las fallas que puedan presentar las superficies. Posteriormente, se aplicarán dos manos con el color a definir por la S.O.

Nota: Para todas las superficies en  muros deberán lograrse superficies lisas, sin poros para las que tengan terminación de pintura y sin resaltos o juntas abiertas para las que tengan revestimientos.

3.2.13. ESPEJOS Y VIDRIOS

Se proveerán y colocarán espejos de  0.60mts.x 0.45mts. donde la SO lo disponga.

En los lugares donde sea necesario se repondrán los vidrios deteriorados o faltantes, además se limpiará y/o repondrá la masilla donde corresponda.

3.2.14. LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista ejecutará la limpieza diaria, periódica y final de la obra, incluso las áreas  que afectadas por los trabajos resultaren perjudicadas.

Todos los equipos, herramientas, insumos, etc., serán provistos en su totalidad por la Empresa, la que tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todos aquellos que sean necesarios para la correcta ejecución de las tareas a realizar.

IMPORTANTE: DEBIDO A LA ALTA ALCALINIDAD Y SALINIDAD DEL AGUA DE PLANTA, SE DEBERÁ UTILIZAR AGUA (PROVISTA POR EL CONTRATISTA)  QUE NO AFECTE LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. El agua a utilizarse para la preparación de morteros, deberá cumplir con las características necesarias para no agredir el material.

3.2.15. ELEMENTOS A PROVEER POR EL ADJUDICATARIO

Se solicita la provisión de enseres necesarios para el control de la obra, según el siguiente detalle:

# 1 Cámaras Digital Canon Sx410 - 20 Mp - Zoom 40x + 1 Tarjeta SD Kingston 32 gb

2 cintas EVEL métricas de 10 mts.

1 cinta métrica EVEL de 50 mts.

Entrega. Todos los elementos aquí solicitados deberán ser entregados en un plazo no mayor a los 15 días corridos contados a partir de la emisión de la orden de compra, en las oficinas de Coordinación de Infraestructura.

4. GENERALIDADES

La documentación técnica elaborada por la Coordinación de Infraestructura del Hospital Dr. Baldomero Sommer (C.I.) consiste en planos y bocetos que son a modo de anteproyecto, por lo tanto los oferentes deberán verificar las medidas in situ durante la visita a obra, para realizar luego los cómputos correspondientes para la cotización. Esto no implicará agregado de tareas sino definición de datos ya brindados.
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y presentados para la aprobación por la Coordinación de Infraestructura, antes del comienzo de la obra.

El Adjudicatario deberá presentar a la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, muestras de los materiales dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se notifique la adjudicación de la obra.

La Coordinación podrá disponer que se realicen todos los Controles de Calidad y Ensayos de las muestras y elementos incorporados a los edificios ante los organismos estatales y/o privados pertinentes, en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en el pliego, quedando los gastos que ello demande a cargo exclusivo del Proveedor, y suspendiéndose el inicio de la obra hasta tanto los mismos se expidan al respecto.

Ante las iniciadas tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante la Coordinación de Infraestructura en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese periodo de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada.

Este punto es de vital importancia a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.

Al inicio de obra se firmará un ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA, a partir de esa fecha se considerará el plazo de ejecución de tareas.

Las comunicaciones entre la Supervisión y el adjudicatario –notas de pedidos, ordenes de servicios y cualquier tipo de comunicación- se consignarán en un libro encuadernado, de tres hojas por folio, a proveer por el adjudicatario, el cual será foliado, sellado y rubricado por la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA del Hospital Nacional  Dr. Baldomero Sommer.

El libro de comunicaciones se guardará en la oficina de la Supervisión. Las comunicaciones serán cronológicamente asentadas por triplicado, no debiendo contener enmiendas ni tachaduras sin que sean debidamente salvadas; una vez firmado el original, se hará entrega al adjudicatario del duplicado. Las comunicaciones se tendrán por notificadas en la fecha en que se asienten en el libro.

Se considera que toda orden de servicio emitida por la Supervisión está  comprendida dentro de las estipulaciones del contrato. En caso de que el adjudicatario considerara que se exceden los términos del contrato, deberá  presentar el descargo fundado que estime corresponder dentro de los tres (3) días hábiles de notificado.

La observación del adjudicatario opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella fuera reiterada

El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 15 días corridos de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.

De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS Y DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares. Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad de la Coordinación, el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.

Las tareas se realizarán de lunes a viernes, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.

Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, nº de matrícula y copia de la misma.

El contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio  de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La frecuencia de estas reuniones será establecida por la inspección de obra de acuerdo a las características y necesidades de la obra.

Para la aprobación de los trabajos, el contratista deberá pedir la presencia de la inspección de obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectuara cualquier tipo de inspección general.

Se consideran incluidos en la presente contratación la totalidad de materiales, equipos, herramientas, trabajos y cualquier otro suministro que sin estar expresamente indicado en el presente pliego, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.

Los materiales, equipamiento e instalaciones deberán ajustarse a la normativa vigente y de los entes reguladores competentes.

Todos los trabajos deberán realizarse según las reglas del arte y los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad, nuevos y sin uso.

El adjudicatario designará un responsable técnico con competencia en la materia, con permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción  de las tareas, quien será representante del adjudicatario ante la Supervisión.

Los cortes de energía, agua o gas, así como los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los coordinará el adjudicatario con la Supervisión, procurando no perjudicar las normales actividades del área.

El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los materiales, equipos, enseres cualquier otro bien afectado o dentro del área de los trabajos, durante todo el plazo de ejecución de la prestación.

Corresponderá al adjudicatario la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos y las aprobaciones y habilitaciones que correspondan una vez concluidos éstos.

Son obligaciones del adjudicatario el orden y la limpieza diaria y final del área de trabajo, así como el retiro diario del edificio de los materiales sobrantes, desechos y residuos que surjan del proceso de los trabajos.

## NOTA: DEBIDO A QUE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL HOSPITAL BALDOMERO SOMMER SE DEBERAN ARBITRAR TODOS LOS MEDIOS 	DE PROTECCION	  NECESARIOS A  FIN DE SALVAGUARDAR	 LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES, INTERNOS, PERSONAL MÉDICO,	 ETC.

4.1. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las  cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

Todas las griferías que sean reemplazadas serán entregada, sin excepción a la SO. en su oficina.

4.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil comprensiva que cubrirá el riesgo de daños y perjuicios que se ocasionen a personas o bienes, en los términos de los artículos 1109 a 1136 del Código Civil, endosada a favor del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

El monto asegurado no será inferior a pesos quinientos mil ($ 500.000) por cada evento durante la vigencia de la póliza.

  - PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

Corresponden al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la Ley 24557, o de accidentes personales, según corresponda. No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

  - SEGURIDAD E HIGIENE

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto.

Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar daños.

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

  - GARANTÍA DE LOS TRABAJOS Y PROVISIONES

El adjudicatario garantizará los elementos a proveer y los trabajos a ejecutar por   un

- año a partir de su recepción provisoria.

  - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la Supervisión:

- Cronograma de trabajos, memorias descriptivas, planos, memorias de cálculo y cálculos. Esta documentación se presentará en soporte papel y en formato digital, todo redactado en castellano, en caso de ser solicitado.

- Designación del responsable técnico.

- Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes de riesgos del trabajo y de la póliza de seguro de accidentes personales con las nóminas del personal cubierto en cada una de ellas.

e)    Copia de la póliza de responsabilidad civil.

Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo.

f) Constancia de visita a obra, la no realización de la visita será causal de desestimación.

4.7. SUPERVISIÓN DE OBRA

La Supervisión de los trabajos será efectuada por personal de la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

La Supervisión deberá estar presente cuando el adjudicatario efectúe el replanteo de todos los trabajos.

La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega fijado en el presente pliego.

Asimismo, durante la ejecución de los trabajos la Supervisión podrá  requerir  pruebas de los mismos o de los materiales provistos, las que se harán con cargo al adjudicatario.

4.8 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, sito en la Ciudad de Rodríguez.

La fecha de inicio no podrá exceder de 15 días de recibida la respectiva orden de compra, plazo en el que se deberá presentar la documentación correspondiente.

El plazo de la entrega de las tareas será de 90 (noventa) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra.

4.9. VISITA

Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra información que les permita formular sus propuestas.

Durante la  misma se indicará el orden tentativo de los trabajos a realizar de manera que resulten convenientes al normal funcionamiento de los servicios.

Las visitas son obligatorias y deberán realizarse indefectiblemente hasta diez (10) días antes del acto de apertura de ofertas. A tal fin los oferentes deberán  contactarse con la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

Correo electrónico: infraestructura@sommer.gov.ar

Teléfono: 0237- 4050800 Interno 290

4.10.  ALTERACIONES EN EL CONTRATO

BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS

Por tratarse de un contrato por el sistema de Ajuste Alzado, los precios de las alteraciones serán determinados mediante un balance de economías y demasías, debiendo efectuar el Contratista un cómputo y presupuesto con esa finalidad, sobre la base de los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato, utilizando los análisis de precios de la oferta.

En el caso de Item nuevo se determinará el precio a aplicar de acuerdo a los precios contractuales cuando sea posible, y por análisis de precio en los demás casos.

Los precios serán los de plaza a la fecha de la presentación de las ofertas.

En caso que la Coordinación de Infraestructura del Hospital no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se tratara de una alteración obligatoria para el Contratista, los trabajos deberán ser igualmente ejecutados por éste, a quien se le reconocerá el costo real determinado por la Coordinación, más los porcentajes de gastos, beneficios y carga impositiva consignados en el Coeficiente Resumen de su oferta, sin perjuicio de su derecho de recurrir por la vía que corresponda.

4.11.  RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepción provisoria será realizada por la Supervisión una vez concluidos la totalidad de los trabajos y recibida la documentación correspondiente.

La Supervisión sólo recibirá los trabajos cuando los mismos se encuentren completos y ajustados a las especificaciones requeridas en el presente pliego.

La conformidad definitiva la otorgará el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer al cumplirse un año  de efectuada la recepción provisoria.

NOTA: En caso de ocurrir algún conflicto entre el comitente y el adjudicatario, tomará parte el Comité de Obra del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.