ANEXO III

REPARACIÓN A NUEVO, COLOCACIÓN, CAMBIO DONDE FUERA NECESARIO DE PUERTAS, VENTANAS MOSQUITEROS

y cualquier otro cerramiento que permita el ingreso de insectos desde el exterior

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- Objeto:

El presente pliego tiene como objeto la construcción, reparación a nuevo, colocación y cambio donde fuera necesario de todas las puertas, ventanas y cualquier otro cerramiento exterior que posibilitara el ingreso desde el exterior a todo tipo de insectos: mosquitos, moscas, cucarachas etc. Es también espíritu del objeto tapar cualquier abertura aunque no existiera puerta o ventana que posibilitara el ingreso de los mencionados. Se incluye en este pliego todos los edificios que abarcan el área del hospital desde la entrada al mismo, hasta los pabellones y casas comunitarias en los barrios donde viven los internos del mal de hansen y sus respectivos consultorios dentro de estos barrios.

- Especificaciones Técnicas del Servicio a  Contratar:

El servicio a contratar consiste en la reparación a nuevo, colocación y cambio donde corresponda de puertas, ventanas mosquiteros y todo tipo cerramiento que sea  necesario para impedir el ingreso de cualquier tipo de insectos: mosquito, mosca, cucarachas y/o cualquier otro que no se haya mencionado. El material a utilizar deberá ser de aluminio blanco, en perfiles y planchas y tejido mosquitero de aluminio, todo de primera calidad comprobable. Así mismo se deberá reparar todas las ventanas y puertas mosquiteros que estén deterioradas, si es de chapa reparar con chapa y colocación de tejido mosquitero de aluminio, en los lugares que estén rotas se deberán reparar con soldadura, una mano de convertidor de oxido tipo ferrobet y en forma posterior tres manos de esmalte sintético uso exterior de primera calidad, en caso de que el contratista considere mas factible el cambio de la abertura por una nueva de aluminio blanco similar a las que tenga que colocar, podrá hacerlo, retirando las aberturas usadas y en malas condiciones, entregándolas a la División de Mantenimiento.

Las puertas o ventanas de madera que estén rotas deberán ser remplazadas por puertas y ventanas mosquiteros de aluminio de la misma calidad anterior, Las puertas y ventanas mosquiteros remplazadas serán entregadas según  ideen anterior.

Todos los trabajos serán supervisados por el responsable de la División Mantenimiento y en su defecto a quien este designe, estos serán los encargados del control de ejecución de las tareas y contactaran que estas se realicen en forma correcta.  En caso de conflicto entre las dos partes, oferentes y/o responsable de División Mantenimiento, el Comité de Obras (CDO) será el último que determine.

  - Plazo de Ejecución de las Obras:

El total de los trabajos será de sesenta (60) días hábiles, divididos en cuatro etapas de  quince días (15)  cada etapa. No contándose como día hábil los días de lluvia y/o cualquier día no apto para trabajar en exteriores por cuestiones metereologicas. Las etapas las determinaran los responsables superiores del hospital a través de la División  Mantenimiento

- Condiciones Generales

  - Generalidades

Se deberán incluir en la oferta la totalidad de materiales, equipos, herramientas, personal idóneo  y cualquier otro suministro que, sin estar expresamente indicado en el presente pliego de condiciones, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.

Los materiales, equipamiento e instalaciones deberán ajustarse a la normativa nacional de los entes reguladores competentes.

Todos los trabajos a realizarse deberán ajustarse a las reglas del arte y los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad, nuevos y sin uso.

El adjudicatario designará un responsable técnico con competencia en la materia y permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción de las tareas, quien será representante del adjudicatario ante la supervisión.

Los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de las tareas los coordinará el adjudicatario junto al responsable de la División Mantenimiento, procurando no perjudicar las normas y/o actividades del área.

El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los  materiales, equipos, enseres y cualquier otro bien afectado dentro del área de los trabajos durante todo el plazo de ejecución de la prestación.

Corresponderá al adjudicatario la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos y las aprobaciones y habilitaciones una vez concluidos estos.

Son obligaciones del adjudicatario el orden y la limpieza diaria y final del área de trabajo, así como el retiro diario de materiales sobrantes, desechos y residuos que surjan de los procesos de trabajos.

  - Responsabilidad del Adjudicatario

El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

  - Personal del Adjudicatario

Corresponde al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza previsional, laboral y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la ley 24557, o de accidentes personales según corresponda. No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

  - Higiene y Seguridad

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto.

Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.

El adjudicatario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad del personal afectado a las tareas y de los terceros, debiendo presentar el Programa de Seguridad aprobado por la ART cuando corresponda.

El adjudicatario realizará un cerco y vallado de seguridad del perímetro del área de trabajo, la que deberá mantener limpia y ordenada, en debidas condiciones de higiene, seguridad y transitabilidad.

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos, adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar daños.

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

  - Documentación a presentar

Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la Supervisión:

- Designación del responsable técnico.

- Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes de riesgos del trabajo y de la póliza de seguro de accidentes personales con las nóminas del personal cubierto en cada una de ellas.

- Copia de la póliza de responsabilidad civil.

Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo.

  - Supervisión

La Supervisión de los trabajos será efectuada por el responsable de la División Mantenimiento del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer y en su defecto por quien este autorice.

La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajuste a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega en el presente pliego.

Las comunicaciones entre la Supervisión y el adjudicatario –notas de pedidos, órdenes de servicios y cualquier tipo de comunicación- se consignarán en un libro encuadernado, de tres hojas enumeradas por folio, a proveer por el adjudicatario, el cual será foliado, sellado y rubricado por la División Mantenimiento del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

También será obligación del adjudicatario asentar en este libro los trabajos realizados en la jornada anterior, en el horario administrativo de este hospital.

El libro de comunicaciones se guardará en la oficina de la Supervisión. Las comunicaciones serán cronológicamente asentadas por triplicado, no debiendo contener enmiendas ni tachaduras, sin que sean debidamente salvadas; una vez firmado el original, se hará entrega al adjudicatario del duplicado. Las comunicaciones se tendrán por notificadas en la fecha en que se asienten en el libro.

Se considera que toda orden de servicio emitida por la Supervisión está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato. En caso de que el adjudicatario considerara que se exceden los términos del contrato, deberá presentar el descargo fundado que estime corresponder dentro de los tres (3) días hábiles de notificado. En dicho caso la supervisión deberá notificar al Comité de Obra (CDO) para que determine los pasos a seguir.

La observación del adjudicatario opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella fuera reiterada.

- Lugar y Plazo de Ejecución

Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, sito en la Ciudad de General Rodríguez. Ruta 24 Km. 23.500

Se ejecutarán los trabajos según lo especificado en el inciso 2.1

- Visita

Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra información que les permita formular sus propuestas.

Las visitas son obligatorias y deberán realizarse indefectiblemente hasta quince (15) días antes del acto de apertura de ofertas. A tal fin los oferentes deberán contactarse con la División Contrataciones del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

Junto con la visita, los oferentes deberán sacar medidas de una abertura del lugar donde serán ejecutados los trabajos, puerta o ventana, para presentar una muestra del material a utilizar en todos los trabajos a realizar, esta muestra de calidad podrá ser presentada cinco (5) días antes de la presentación de la propuesta.

6. Documentación técnica

Con la oferta, se deberá presentar la siguiente documentación:

- Copia autenticada de documentación que acredite una antigüedad en la actividad no inferior a un (1) año (contratos, certificaciones de trabajo, órdenes de compra, facturas, etc.) y antecedentes de buen cumplimiento.

7. Recepción provisora y definitiva

Las recepciones de cada etapa la realizara el responsable de la División Mantenimiento

La supervisión sólo recibirá los trabajos cuándo los mismos se hallen completos y ajustados a las especificaciones requeridas en el presento pliego.

8.GARANTIA

El adjudicatario brindara al hospital una garantía de trescientos sesenta y cinco días (365) a partir de la recepción de la última etapa en caso de roturas en los trabajos realizados ya sea por reparaciones mal ejecutadas o por defectos de los materiales utilizados.