## ANEXO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Torre de Video Endoscopía con Gastroscopio, Colonoscopio y Duodenoscopio

VIDEOGASTROSCOPIO ESTÁNDAR

Características mínimas requeridas.

| Visión | Frontal |
| --- | --- |
| Rango de observación | 4 ~ 100 mm |
| Campo de visión extendido | 140º |
| Diámetro del extremo distal | 9,4 mm |
| Diámetro de la sección flexible | 9,3 mm |
| Capacidad de angulación | Arriba 210 º / Abajo 90º Izquierda 100º / Derecha 100º |
| Diámetro canal de fórceps | 2,8 mm |
| Longitud de trabajo | 1.100 mm |
| Longitud total | 1.400 mm |

VIDEOCOLONOSCOPIO LARGO

Características mínimas requeridas.

| Visión | Frontal |
| --- | --- |
| Rango de observación | 3 ~ 100 mm |
| Campo de visión extendido | 140º |
| Diámetro del extremo distal | 12,8 mm |
| Diámetro de la sección flexible | 12,8 mm |
| Capacidad de angulación | Arriba 180 º / Abajo 180º Izquierda 160º / Derecha 160º |
| Diámetro canal de fórceps | 3,8 mm |
| Longitud de trabajo | 1.690 mm |
| Longitud total | 1.990 mm |

VIDEODUODENOSCOPIO DE TRATAMIENTO

Características mínimas requeridas.

| Visión | 98º (8º hacia atrás) |
| --- | --- |
| Rango de observación | 4 ~ 60 mm |
| Campo de visión extendido | 100º |
| Diámetro del extremo distal | 13,1 mm |
| Diámetro de la sección flexible | 11,5 mm |
| Capacidad de angulación | Arriba 130º Abajo/Izquierda 90º Derecha 110º |
| Diámetro canal de fórceps | 4.2mm |
| Longitud de trabajo | 1.250 mm |
| Longitud total | 1.550 mm |

Carro de transporte

- Con soporte para teclado.

- Construido con material anticorrosivo y pintura electroestática.

- Con 4 ruedas de 100 mm de diámetro como mínimo, con freno delantero.

Procesador de video

- Sistema compatible con gastroscopios, colonoscopios, duodenoscopios, broncoscopios y rinolaringofaringoscopios.

- Sistema de captura color súper CCD o CMOS en el extremo distal del Tubo.

- Salida de video como mínimo:

  - Digital: DVI

  - Análoga: RGB, video compuesto y S-Video.

- Control automático de ganancia lumínica

- Modo de pantalla completa

- Función Picture in Picture

- Resaltado de Vasos Sanguíneos

- Reducción de ruido en imágenes.

- Realce de Brillo

- Modo congelado

Fuente de luz

- Xenón: no menor a 150W.

- Lámpara de emergencia, con intercambio automático

- Control electrónico de apertura de diafragma

- Control manual y automático de intensidad de luz.

- Bomba de insuflado: mínimo dos niveles (alto y bajo)

- Refrigerada.

Monitor de video

- Grado médico

- Mínimo 19”

- Pantalla plana

- Alta resolución

PC

- Monitor LCD mínimo 19”

- Teclado, Mouse

- Disco Rígido 1TB, mínimo

- 4 GB RAM, mínimo

- Lectograbadora de CD/DVD

- Puerto USB

- Placa capturadora de video

- Sistema operativo acorde a las necesidades del sistema

Sistema de captura de imagen

- Software en castellano

Estabilizador automático de tensión acorde al consumo del equipo

Alimentación: 220V, 50Hz, con puesta a tierra.

Se incluirán todos los accesorios para su correcto funcionamiento, mantenimiento y limpieza.

DIRECCION DE ATENCIÓN MEDICA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.