ANEXO III

HOSPITAL NACIONAL Dr. BALDOMERO SOMMER

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la limpieza, reparación de cubiertas y cielorrasos del Pabellón de Tejeduría, Personal Zona B, Esterilización y Odontología, Suministro y Cocina,  Área Programática, Archivo y  Carpintería, ex Hermanas Religiosas, a fin de dar solución a la filtración constante de agua de lluvia generando condiciones de insalubridad.

Esta tarea es necesaria y urgente debido al avanzado estado de deterioro manifestado en dichos sectores.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1.1 Obrador: la Contratista instalará con la indicación de la Supervisión de Obra dentro del predio hospitalario, casillas del tipo modulares para ser utilizadas como depósito, vestuarios y sanitarios para el personal, oficina técnica del Contratista, depósito de elementos, etc.

2.1.2 Luz de obra y agua de construcción: Se utilizará un tablero eléctrico provisorio para las herramientas que use la contratista, el mismo será conectado a indicación de la Supervisión de Obra y constara de: llave termo magnética, disyuntor, toma a tierra y tomacorriente.

2.1.3 Replanteo: Se deberá realizar el replanteo de todos los trabajos en los distintos sectores.

El mismo consistirá en la localización de los lugares a intervenir y se ejecutará indefectiblemente en presencia de la Supervisión y el representante técnico de la Contratista que será responsable de su correcta ejecución, y deberá contar con el personal y elementos para realizarlo.

2.2 TRABAJOS A REALIZAR

2.2.1 REPARACION DE TECHO DE TEJAS EXISTENTE

Se realizará el retiro total de las piezas rotas y flojas de los distintos sectores afectados incluyendo las cumbreras, en el caso de piezas (tejas) en buen estado se procederá a una limpieza para su posterior reutilización previa aprobación de la S.O.

2.2.2 REPARACIÓN Y/O REPOSICION DE ESTRUCTURA DE MADERA

Se procederá a la reparación de la estructura de madera (Cabios, alfajías, clavaderas y listones) reponiendo o cambiando los tramos deteriorados (según lo considere la supervisión de obra) y asegurando la correcta colocación de la estructura. Posteriormente se colocarán las aislaciones que conforman la cubierta.

2.2.3 CORRECCION DE DESAGÜES (LIMAHOYAS)

Se realizará la reparación de toda la limahoya, y  el eventual recambio de la misma en caso de ser necesario, fijada a la formación de pendiente y la recolocación de las tejas, convenientemente cortadas y apoyadas sobre ella. Se deberá asegurar la correcta aislación hidrófuga en la unión de la zinguería y la teja.

2.2.4 REPARACION Y LIMPIEZA DE CIELORRASOS

Se repararán y limpiarán todos los cielorrasos deteriorados.

Previo rasqueteo de la pintura existente, se aplicarán las manos necesarias de cloro con el fin de atacar las manchas provocadas por las filtraciones de techos y se dejará airear el local hasta que el cielorraso seque por completo. Al finalizar este proceso se aplicarán dos (2) manos de pintura látex interior a toda la superficie.

2.2.5 LIMPIEZA DE CUBIERTA

En todos los casos a intervenir se hidrolavarán las superficies.

En el sector de Odontología se sellarán correctamente la totalidad de las carpinterías de aluminio existente.

2.2.6 REPARACION DE MEMBRANA EN LOSAS

Se retirará la membrana existente que presente muestras de deterioro, dejando la superficie completamente limpia y libre de imperfecciones que puedan dañar la nueva membrana a colocar.

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, suciedad, óxido, musgo acumulado,  seca. En caso de que se hubiese acumulado agua, la misma deberá secarse antes de iniciar las etapas de colocación de la membrana. La pendiente de la cubierta deberá permitir el libre escurrimiento del agua.

Se verificará la correcta distribución y sellado de las juntas de dilatación. Se realizarán todas las reparaciones necesarias.

Se aplicarán los productos imprimantes en las zonas en las que la membrana irá adherida a la superficie, incluyendo muros de carga. El material imprimante deberá dejarse secar previamente a la colocación de la membrana.

Se inicia la colocación de la membrana en los desagües, siguiendo hacia los puntos  más altos del techo.

Se colocará la membrana en sentido transversal a la pendiente del techo. 
El ancho del solape entre membranas será de 7 cm. como mínimo. 
Las uniones entre membranas y bordes perimetrales deben estar bien perfiladas y selladas. Se adecuará el material excedente, a efectos de lograr un acabado homogéneo.

Se deberán verificar todas las pendientes de estas cubiertas para garantizar el normal escurrimiento hacia las bocas de desagüe existentes.

2.3 LIMPIEZA DE OBRA

Se realizará la limpieza periódica y final de la obra. Se contemplará el retiro y traslado de los escombros en todo el proceso de la obra donde lo indicara la Supervisión de obra.

3.  GENERALIDADES

La documentación técnica elaborada por la Coordinación de Infraestructura del Hospital Dr. Baldomero Sommer consiste en planos que son a modo de anteproyecto, por lo tanto los oferentes deberán verificar las medidas in situ durante la visita a obra, para realizar luego los cómputos correspondientes para la cotización. Esto no implicará agregado de tareas sino definición de datos ya brindados.
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Los planos definitivos, replanteos deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y presentados para la aprobación por la Coordinación de Infraestructura, antes del comienzo de la obra.

Ante de iniciadas las tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante la Coordinación de Infraestructura en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese periodo de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada.

Este punto es de vital importancia a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.

Al inicio de obra se firmará un ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA, a partir de esa fecha se considerará el plazo de ejecución de tareas.

Las comunicaciones entre la Supervisión y el adjudicatario –notas de pedidos, ordenes de servicios y cualquier tipo de comunicación- se consignarán en un libro encuadernado, de tres hojas por folio, a proveer por el adjudicatario, el cual será foliado, sellado y rubricado por la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA del Hospital Nacional  Dr. Baldomero Sommer.

El libro de comunicaciones se guardará en la oficina de la Supervisión. Las comunicaciones serán cronológicamente asentadas por triplicado, no debiendo contener enmiendas ni tachaduras sin que sean debidamente salvadas; una vez firmado el original, se hará entrega al adjudicatario del duplicado. Las comunicaciones se tendrán por notificadas en la fecha en que se asienten en el libro.

Se considera que toda orden de servicio emitida por la Supervisión está  comprendida dentro de las estipulaciones del contrato. En caso de que el adjudicatario considerara que se exceden los términos del contrato, deberá  presentar el descargo fundado que estime corresponder dentro de los tres (3) días hábiles de notificado.

La observación del adjudicatario opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella fuera reiterada

El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 15 días corridos de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.

De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares. Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad de la Coordinación, el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.

Las tareas se realizarán de lunes a viernes, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.

Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, nº de matrícula y copia de la misma.

El contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio  de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La frecuencia de estas reuniones será establecida por la inspección de obra de acuerdo a las características y necesidades de la obra.

Para la aprobación de los trabajos, el contratista deberá pedir la presencia de la inspección de obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectuara cualquier tipo de inspección general.

Se consideran incluidos en la presente contratación la totalidad de materiales, equipos, herramientas, trabajos y cualquier otro suministro que sin estar expresamente indicado en el presente pliego, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.

Los materiales, equipamiento e instalaciones deberán ajustarse a la normativa vigente y de los entes reguladores competentes.

Todos los trabajos deberán realizarse según las reglas del arte y los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad, nuevos y sin uso.

El adjudicatario designará un responsable técnico con competencia en la materia, con permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción  de las tareas, quien será representante del adjudicatario ante la Supervisión.

Los cortes de energía, agua o gas, así como los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los coordinará el adjudicatario con la Supervisión, procurando no perjudicar las normales actividades del área.

El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los materiales, equipos, enseres cualquier otro bien afectado o dentro del área de los trabajos, durante todo el plazo de ejecución de la prestación.

Son obligaciones del adjudicatario el orden y la limpieza diaria y final del área de trabajo, así como el retiro diario del edificio de los materiales sobrantes, desechos y residuos que surjan del proceso de los trabajos.

## NOTA: DEBIDO A QUE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL HOSPITAL BALDOMERO SOMMER SE DEBERAN ARBITRAR TODOS LOS MEDIOS 	DE PROTECCION	  NECESARIOS A  FIN DE SALVAGUARDAR	 LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES, INTERNOS, PERSONAL MÉDICO,	 ETC.

3.1. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las  cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

Todas las griferías que sean reemplazadas serán entregada, sin excepción a la SO. en su oficina.

3.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil comprensiva que cubrirá el riesgo de daños y perjuicios que se ocasionen a personas o bienes, en los términos de los artículos 1109 a 1136 del Código Civil, endosada a favor del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

El monto asegurado no será inferior a pesos quinientos mil ($ 500.000) por cada evento durante la vigencia de la póliza.

  - PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

Corresponden al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la Ley 24557, o de accidentes personales, según corresponda. No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

  - SEGURIDAD E HIGIENE

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto.

Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar daños.

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

  - GARANTÍA DE LOS TRABAJOS Y PROVISIONES

El adjudicatario garantizará los elementos a proveer y los trabajos a ejecutar por   un (1) año a partir de su recepción provisoria.

  - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la Supervisión:

- Cronograma de trabajos. Esta documentación se presentará en soporte papel y en formato digital, en caso de ser solicitado.

- Designación del responsable técnico.

- Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes de riesgos del trabajo y de la póliza de seguro de accidentes personales con las nóminas del personal cubierto en cada una de ellas.

e) Copia de la póliza de responsabilidad civil.

Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo.

f) Constancia de visita a obra, la no realización de la visita será causal de desestimación.

3.7. SUPERVISIÓN DE OBRA

La Supervisión de los trabajos será efectuada por personal de la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

La Supervisión deberá estar presente cuando el adjudicatario efectúe el replanteo de todos los trabajos.

La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega fijado en el presente pliego.

Asimismo, durante la ejecución de los trabajos la Supervisión podrá  requerir  pruebas de los mismos o de los materiales provistos, las que se harán con cargo al adjudicatario.

3.8 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, sito en la Ciudad de Rodríguez.

La fecha de inicio no podrá exceder de 5 días hábiles de recibida la respectiva orden de compra, plazo en el que se deberá presentar la documentación correspondiente.

El plazo de la entrega de las tareas será de 60 (sesenta) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra.

3.9. VISITA

Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra información que les permita formular sus propuestas.

Durante la  misma se indicará el orden tentativo de los trabajos a realizar de manera que resulten convenientes al normal funcionamiento de los servicios.

Las visitas son obligatorias y deberán realizarse indefectiblemente diez (10) días hábiles antes del acto de apertura de ofertas. A tal fin los oferentes deberán  contactarse con la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

Correo electrónico: infraestructura@sommer.gov.ar

Teléfono: 0237- 4050800 Interno 290

3.10  RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepción provisoria será realizada por la Supervisión una vez concluidos la totalidad de los trabajos y recibida la documentación correspondiente.

La Supervisión sólo recibirá los trabajos cuando los mismos se encuentren completos y ajustados a las especificaciones requeridas en el presente pliego.

La conformidad definitiva la otorgará el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer al cumplirse un año  de efectuada la recepción provisoria.

NOTA: En caso de ocurrir algún conflicto entre el comitente y el adjudicatario, tomará parte el Comité de Obra del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer