ANEXO III

DESOBSTRUCCIÓN DE DESAGÜES CLOACALES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- Objeto:

El presente pliego tiene como objeto la desobstrucción periódica de las cañerías que forman parte de los desagües cloacales del Hospital, incluidos los barrios afectados dentro del predio del mismo.

- Especificaciones Técnicas del Servicio a  Contratar:

El servicio a contratar consiste en remediar los distintos inconvenientes que pudieran surgir ante obstrucciones originadas en las cañerías de desagües del Hospital. Para tal propósito, se utilizará un camión con equipo hidrocinético que cumpla con los requisitos necesarios para la realización de los trabajos pertinentes. Los mismos estarán supervisados por personal de la División Mantenimiento, quien comunicará el lugar e índole del problema controlando y constatando la correcta ejecución de las tareas.

  - Plazo de Ejecución de las Obras:

Se contratarán catorce (14) servicios en un período de cinco (5) meses, a determinar por personal responsable, cuando la ocasión lo requiera, en situación de emergencia o en caso de no surgir la emergencia una vez cada quince (15) días para realizar mantenimiento preventivo de desobstrucción cloacal, previo aviso del responsable de la División Mantenimiento, quedando cuatro (4) servicios para ser utilizados cuando sea requerido por el responsable de esta División.

Una vez recibida la Órden de Compra, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para comenzar el servicio.

Se le comunicará a la empresa contratista el día a concurrir con el equipo, dando aviso con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, salvo en caso de extrema necesidad.

- Condiciones Generales

  - Generalidades

Se deberán incluir en la oferta la totalidad de materiales, equipos, combustibles de maquinarias, herramientas, trabajos y cualquier otro suministro que, sin estar expresamente indicado en el presente pliego de condiciones, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.

Los materiales, equipamiento e instalaciones deberán ajustarse a la normativa nacional de los entes reguladores competentes.

Todos los trabajos a realizarse deberán ajustarse a las reglas del arte y los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad, nuevos y sin uso.

El adjudicatario designará un responsable técnico con competencia en la materia y permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción de las tareas, quien será representante del adjudicatario ante la supervisión.

Los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de las tareas los coordinará el adjudicatario junto al responsable de la División Mantenimiento, procurando no perjudicar las normas y/o actividades del área.

El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los materiales, equipos, enseres y cualquier otro bien afectado dentro del área de los trabajos durante todo el plazo de ejecución de la prestación.

Corresponderá al adjudicatario la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos y las aprobaciones y habilitaciones una vez concluidos estos.

Son obligaciones del adjudicatario el orden y la limpieza diaria y final del área de trabajo, asi como el retiro diario de materiales sobrantes, desechos y residuos que surjan de los procesos de trabajos.

  - Responsabilidad del Adjudicatario

El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

  - Personal del Adjudicatario

Corresponde al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza previsional, laboral y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la ley 24557, o de accidentes personales según corresponda. No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

  - Higiene y Seguridad

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, asi como las que imponga la supervisión , debiendo instruir a su personal al respecto.

Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.

El adjudicatario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad del personal afectado a las tareas y de los terceros, debiendo presentar el Programa de Seguridad aprobado por la ART cuando corresponda.

El adjudicatario realizará un cerco y vallado de seguridad del perímetro del área de trabajo, la que deberá mantener limpia y ordenada, en debidas condiciones de higiene, seguridad y transitabilidad.

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos, adoptándose todas las precauciones necesaria para evitar daños.

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

  - Documentación a presentar

Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la Supervisión:

- Designación del responsable técnico.

- Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes de riesgos del trabajo y de la póliza de seguro de accidentes personales con las nóminas del personal cubierto en cada una de ellas.

- Copia de la póliza de responsabilidad civil.

Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo.

  - Supervisión

La Supervisión de los trabajos será efectuada por personal de la División Mantenimiento del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajuste a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega en el presente pliego.

Las comunicaciones entre la Supervisión y el adjudicatario –notas de pedidos, órdenes de servicios y cualquier tipo de comunicación- se consignarán en un libro encuadernado, de tres hojas por folio, a proveer por el adjudicatario, el cual será foliado, sellado y rubricado por la División Mantenimiento del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

El libro de comunicaciones se guardará en la oficina de la Supervisión. Las comunicaciones serán cronológicamente asentadas por triplicado, no debiendo contener enmiendas ni tachaduras, sin que sean debidamente salvadas; una vez firmado el original, se hará entrega al adjudicatario del duplicado. Las comunicaciones se tendrán por notificadas en la fecha en que se asienten en el libro.

Se considera que toda orden de servicio emitida por la Supervisión está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato. En caso de que el adjudicatario considerara que se exceden los términos del contrato, deberá presentar el descargo fundado que estime corresponder dentro de los tres (3) días hábiles de notificado.

La observación del adjudicatario opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella fuera reiterada.

- Lugar y Plazo de Ejecución

Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, sito en la Ciudad de Rodríguez.

Se ejecutarán los trabajos según lo especificado en el inciso 2.1

- Visita

Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra información que les permita formular sus propuestas.

Las visitas son obligatorias y deberán realizarse indefectiblemente hasta quince (15) días antes del acto de apertura de ofertas. A tal fin los oferentes deberán contactarse con la División Mantenimiento del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

6. Documentación técnica

Con la oferta, se deberá presentar la siguiente documentación:

- Copia autenticada de documentación que acredite una antigüedad en la actividad no inferior a un (1) año (contratos, certificaciones de trabajo, órdenes de compra, facturas, etc.) y antecedentes de buen cumplimiento.

7. Recepción provisora y definitiva

Las recepciones provisoria y definitiva serán realizadas por la Supervisión una vez concluidos la totalidad de los trabajos realizados durante la jornada.

La supervisión sólo recibirá los trabajos cuándo los mismos se hallen completos y ajustados a las especificaciones requeridas en el presento pliego.